## Slide 1: 项目三 音频技术与应用

## Slide 2: 目录
CONTENTS
任务1
音频基础
任务2
Audition 2022基础
任务3
音频的录制与编辑
任务4
音频的效果处理

## Slide 3: 思政目标：培养学生优秀品质与文化自信
( 培养学生严谨求实、吃苦耐劳、追求卓越的优秀品质。 ( 逐步帮助学生树立文化自觉和文化自信

## Slide 4: 技能目标：Audition技能概览
熟悉界面
掌握Audition工作环境，熟练进行文件管理与操作。
录音编辑
具备录制音频能力，并能运用软件进行后期剪辑与修饰。
效果应用
熟知各类音效，能为音频素材增添丰富听觉层次。

## Slide 5: 项目导读
音频编辑技巧
掌握Audition，实现音频录制、混合、编辑，提升数字媒体作品质量，创作音乐，制作广播短片，修复录音瑕疵。
数字媒体元素
音频作为关键成分，运用专业软件优化处理，增强媒体内容吸引力，确保音质清晰，表达流畅，情感丰富。

## Slide 6: 音频基础
任务1

## Slide 7: 任务1 音频基础
任务引入
小李在课件中插入了许多的实验过程视频文件，需要在课件中添加旁白以及实验时发出的声音效果，为了更好地将声音和视频文件融合，必须对音频有所了解。那么，音频有哪些参数？常见的音频文件有哪些格式呢？

## Slide 8: 知识准备：
音频指人耳可以听到的声音频率为20Hz～20kHz的声波。
一、音频参数
1．比特率
比特率为音乐每秒数据量，分恒定与动态，动态压缩率高但低端设备不兼容，手机音频多用48-64kbps，CD音质达192-320kbps。
2．采样频率
采样频率决定声音还原精度，高频次采样提升音质但资源消耗大，需配合比特率调整以平衡音域增强与压缩效果。
3．采样位数
采样位数为声波动态解析参数，数值越高声场分辨率越强，与采样频率共同构成音频接口核心性能指标。
4．通道数
单声道混合录制单音箱输出，立体声双麦克风独立声道，四声道环绕增强空间感，5.1声道含超低音单元强化影院效果。

## Slide 9: 知识准备：二、常见的音频文件格式
1．CD格式
标准CD格式采样频率44.1kHz，量化位数16位，声音还原度高。*.cda文件仅存索引信息，长度固定为44字节，不包含实际音频数据。
2．WAV
WAV为微软开发的RIFF标准音频格式，支持多压缩算法与参数配置，采样率与量化位数与CD格式一致，广泛兼容Windows平台应用。
3．AIFF
AIFF由苹果设计，基于QuickTime技术，支持MAC系统及跨平台应用，与WAV结构相似，成为主流音频编辑软件的通用格式。

## Slide 10: 知识准备：二、常见的音频文件格式
4．MP3
MP3采用有损压缩，通过削减高频段实现10-12倍压缩率，文件体积为WAV的1/10，但音质略逊于CD，支持64-320kbps多档采样。
5．WMA
WMA通过高效编码实现1:18压缩率，音质优于MP3，支持数字版权保护，兼顾高保真与传输效率，压缩后文件更小。
6．VQF
VQF压缩率较MP3提升近一倍，文件体积减少30%-50%，音质接近CD标准，适合网络传播，采用智能算法平衡音质与空间占用。

## Slide 11: Audition 2022基础
任务2

## Slide 12: 任务2 Audition 2022基础
任务引入
小李选择Audition软件对音频进行处理，想要熟练使用Audition软件，必须先了解该软件的操作界面，只有对界面有了宏观的认识，才能更好更快地做出效果。Audition的工作界面包含哪些组成部分？怎么导入音频文件，又如何将做好的音频文件导出为所需的格式呢？

## Slide 13: 知识准备：一、Audition 2022工作界面
（一）菜单栏
菜单栏包含文件、编辑、多轨等9种命令，支持基础操作与高级音频处理功能。
（二）工具栏
工具栏含波形与多轨视图工具，支持选择、移动、剪切音频及频谱处理，类比PS工具使用。
（三）工作区
通过“窗口”菜单调整工作区布局，支持自定义面板排列，适配不同音频处理任务需求。
Adobe Audition 2022工作界面
菜单栏
工具栏
“工作区”下拉菜单

## Slide 14: 知识准备：一、Audition 2022工作界面
（四）状态栏
状态栏横跨Adobe Audition工作区域底部。最左边显示打开、保存或处理文件的时间及当前传输状态（播放、录音或停止），最右边则可自定义显示各类信息，如图所示。
（五）文件面板
文件面板主要显示打开音频和视频文件的列表，以便于访问，如图所示。编辑音频文件所用的全部素材应事先存放于文件面板内，再进行编辑使用。
文件面板

## Slide 15: 知识准备：一、Audition 2022工作界面：（六）编辑器面板
编辑器面板是Adobe Audition处理音频的主要工作空间。Audition中，编辑器面板有波形编辑器和多轨编辑器两种视图，可通过左上角“波形”“多轨”按钮切换。
若编辑单个文件，用波形编辑器；若混音多个文件或与视频集成，用多轨编辑器。在多轨编辑器中双击音频剪辑，会在波形编辑器打开。
波形编辑器用破坏性方法，会更改音频数据和保存文件，常用于转换采样率等工作，如图。
多轨编辑器用非破坏性方法，处理功能强大且灵活，适用于构建多轨道混音等工作，如图。

## Slide 16: 知识准备：一、Audition 2022工作界面：（六）编辑器面板
（1）输入/输出控件。
（2）效果控件。
（3）发送控件。
（4）EQ控件。

## Slide 17: 知识准备：一、Audition 2022工作界面：（七）混音器面板
混音器面板与多轨编辑器面板是多轨混音的两种视图，可随时进行切换。在混音器面板中，除了不能编辑和剪辑，其他的功能和控件与多轨编辑器几乎完全一致，同样包含输入/输出、效果、发送及EQ等四大区域控制，如图所示。

## Slide 18: 知识准备：一、Audition 2022工作界面：（八）其他面板
标记面板：可让播放指示器直接跳到波形指定位置，加快导航速度。
匹配响度面板：能拖入多个文件，自动匹配音量（响度），还可对单个文件应用 RMS 标准化。
振幅统计面板：分析文件或选区，提供振幅、削波、直流偏移等特性的统计信息。
效果组面板：有 16 个效果插槽，每个含一个效果器，左侧有对应开关按钮。各效果串联排列，前一效果输出为后一效果输入，直至输出到音频接口。既为每个效果器设开关（左侧旁通按钮），也为所有效果设主开关（面板左下角）。按住 Ctrl 键可多选效果，可直接拖动效果器改变顺序。
收藏夹面板：内置自动修复、消除齿音等效果和效果组合，功能类似预设或宏，通过录制制作，仅适用于波形编辑器。
历史记录面板：可快速比较已处理音频与原始音频，或丢弃不希望的更改。

## Slide 19: 知识准备：二、文件管理
新建文件操作
执行新建命令，输入文件名并设置采样率、声道及位深度，完成后确认保存至文件面板。
多轨会话设置
新建多轨会话需命名并选择存储路径，配置模板及音频参数，支持XML格式与外部文件关联。
文件保存流程
保存时设置文件名、位置及格式，调整采样类型与WAV参数，确认后完成存储操作。
导入导出功能
导入文件支持常规格式与原始数据，导出可选多轨混音、Adobe Premiere同步或OMF格式，参数需自定义配置。
会话管理技巧
关闭文件包括单个或全部选项，导出会话模板可复用多轨属性，OMF导出支持媒体封装与修剪设置。
“新建音频文件”对话框 “新建多轨会话”对话框 “模板”下拉列表
“另存为”对话框

## Slide 20
“另存为”对话框 “变换采样类型”对话框 “WAV设置”对话框 “打开作为”对话
“导出”菜单 “导出文件”对话框 “导出多轨混音”对话框 “混音选项”对话框

## Slide 21
“导出到Adobe Premiere Pro”对话框 “导出为”对话框
“保存副本选项”对话框 “将会话导出为模板”对话框 “首选项”对话框
“导出混音项目”对话框
“OMF导出”对话框
“OMF设置”对话框

## Slide 22: 音频的录制与编辑
任务3

## Slide 23: 任务3 音频的录制与编辑
任务引入
小李利用Audition录制实验的讲解音频，可是在录制过程中有时会出错，有时声音大，有时声音小。怎么将录制错误的音频删除，怎么调整音频的声音大小呢？怎么将录制的多条音频文件剪辑成一条呢？

## Slide 24: 知识准备：一、录制音频
波形编辑器录制
新建音频文件后，点击录制按钮或按Shift+空格键开始录音，实时显示波形，再次点击停止，支持手动控制录制流程。
多轨编辑器配置
创建“录音”会话文件，设置输入源与音频硬件参数，通过录制准备与监听按钮调整音轨，支持非破坏性编辑与多轨道混音。
定时录制模式应用
右击录制按钮启用定时模式，将播放头移至起始点后点击录制，系统自动按预设时间完成音频采集，提升多轨同步效率。
录制的音频
录制音频
快捷菜单

## Slide 25: 知识准备：二、编辑音频（一）利用波形编辑器编辑
设置音频出入点
将鼠标置于时间轴开始位置，拖动指定入点或出点，单击播放按钮进行试听验证，支持波形区拖动或选区面板调整。
调整音频振幅
通过HUD拖动调节音量，向右增加显示+号，向左减少显示-号，支持放大/缩小按钮快速调整振幅参数。
删除音频操作
选中语音区域右键选择删除，支持快捷菜单操作，删除后音轨自动闭合，保留原始文件无损编辑特性。
淡入淡出处理
拖动面板方块生成线性或曲线包络线，支持Ctrl键切换S形曲线，操作后音量渐变直接生效，支持Ctrl+Z回退。
频谱选择工具
使用框选、套索或画笔工具，在频谱中选择音频数据，矩形选区与自由选区结合，精准定位编辑区域。
指定入点 指定出点
调整振幅
删除音频
淡入的线性包络线

## Slide 26
淡入的包络曲线

## Slide 27: 知识准备：二、编辑音频（二）利用多轨编辑器编辑
多轨编辑功能
移动剪辑位置实现非破坏性编辑，支持交叉淡化与轨道重组，通过剃刀工具分割素材，右键菜单管理层级。
剪辑属性设置
通过属性面板调整颜色、增益、静音等参数，锁定时间轴位置，启用循环播放功能，支持快捷键批量操作。
修剪扩展剪辑
拖动剪辑边缘实现动态修剪，支持修剪到时间选区或播放指针，滑动工具可调整循环内容，保留原始素材。
删除剪辑管理
支持波纹删除与范围删除模式，按轨道或全局选区清除内容，保留未选区域，支持快捷菜单快速删除。

## Slide 29: 音频的效果处理
任务4

## Slide 30: 任务4 音频的效果处理
音频效果
Audition提供丰富声音效果，简单几步实现扭曲、变调、均衡，广泛应用于音频文件混音。
效果菜单
“效果”菜单展示音频处理命令，点击可查看各类效果列表，图所示。
小李将录制的音频进行播放时，发现音频文件中有一些噪声和回声，而且自己的声音不够响亮。他还想给实验过程加上一些声音特效，如火车行驶的声音、爆炸声等，使实验更加逼真。怎么给声音降噪？怎么使声音更有磁性？怎么添加声音特效呢？
任务引入
知识准备

## Slide 31: 知识准备：一、振幅与压限
音频效果处理步骤
选取音频后执行“效果”|“振幅与压限”命令，添加增幅、消除齿音、动态处理等参数，支持多频段压缩与标准化设置。
参数调整要点
电子管建模压缩器需设置阈值-28dB，比率4:1，起奏8ms，释放90ms，通过预设选项优化人声与动态平衡。
动态处理功能
动态处理含压缩器、限幅器等模块，可减少动态范围并提升音量，极端设置可消除低振幅噪声。
效果应用验证
调整参数后试听并应用效果，标准化电平至-3～-6dBFS以保留母带处理空间，确保音量一致性。
“振幅与压限”菜单

## Slide 32: 案例——使声音有磁性
（1）在文件面板中双击打开一段音频文件或直接录制一段音频文件，如图所示。
（2）执行“效果”|“振幅与压限”|“电子管建模压缩器”命令，打开如图所示的“效果-电子管建模压缩器”对话框。
（3）在对话框中拖动滑块调整阈值或直接输入阈值为-28dB，比率为4，起奏为8，释放为90，其他采用默认设置，如图所示。
（4）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，单击“应用”按钮，应用电子管建模压缩器效果，调整后的音频如图所示。

## Slide 33: 知识准备：二、延迟与回声
音频效果处理步骤
选取音频，通过效果菜单或面板按钮选择延迟与回声命令，添加模拟延迟、延迟及回声效果。
效果类型详解
模拟延迟模拟老式硬件声；延迟分15-34ms和声效果与35ms以上不连续回声；回声生成衰减重复声。

## Slide 34: 知识准备：三、滤波与均衡
音频效果处理步骤
选取音频后执行滤波与均衡命令，添加FFT、图形、陷波及参数均衡器，支持频率响应图形绘制与固定频段增益调整。
FFT滤波器功能
通过预设曲线或自定义关键帧调整频率响应，支持对数/线性缩放，可创建陡峭滤波或模拟人耳听感，适用高频精细处理。
参数均衡器设置
提供9个频段调节，支持增益、频率与Q值控制，通过清除低频、调整中高频段实现声音提亮，支持实时预览与参数保存。

## Slide 35: 案例——制作电话音效
（1）在文件面板中双击打开一段音频文件或直接录制一段音频文件，如图所示。
（2）执行“效果”|“滤波与均衡”|“FFT滤波器”命令，打开如图所示“效果-FFT滤波器”对话框。
（3）分别在曲线的1kHz和4kHz频率处单击，添加关键帧，拖动关键帧到适当位置，使1～4kHz频率段处于高频段，其他频率段处于低频段，如图所示。
（4）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，如果不满意可以继续调整曲线；单击“应用”按钮，应用参数均衡器效果，如图所示。
（5）也可以直接在对话框中选择“电话-听筒”预设，如图所示，直接应用软件自带的“电话-听筒”效果。
音频文件
“效果-FFT滤波器”对话框

## Slide 36: 案例——让声音更好听
（1）在文件面板中双击打开一段音频文件或直接录制一段音频文件，如图所示。
（2）执行“效果”|“滤波与均衡”|“参数均衡器”命令，打开如图所示的“效果-参数均衡器”对话框。
（3）单击“预览播放/停止”按钮，观察声音图像，如图3-74所示。从图中可以看出这段音频比较低沉，因此我们需要将声音调亮。
（4）单击按钮，将低于40Hz的频段全部清除；在第1频段设置频率为100Hz，增益为-3.5，宽度为5，减小低沉的声音；在第2频段设置频率为250Hz，增益为-4.5，宽度为6，将去除200～300Hz的杂声；在第4频段设置频率为4000Hz，增益为3.5，宽度为5，提亮音色；单击按钮，关掉第5频段；在第H频段设置频率为8000Hz，增益为2.4，提亮音色；其他采用默认设置，如图所示。
（5）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，如果不满意可以继续调整参数；单击“应用”按钮，应用参数均衡器效果，如图所示。

## Slide 37: 知识准备：四、调制
调制效果添加步骤
选取音频后单击“效果”|“调制”命令，或通过效果组面板对应轨道按钮选择调制菜单，添加和声、镶边、移相器等效果。
和声效果原理
通过短时延迟生成附加声部，模拟合奏效果，增强声音层次感，适用于丰富单音轨表现力。
镶边效果特性
采用更短延迟产生相位抵消，营造共鸣空间感，处理方式与和声相似但侧重高频动态修饰。
移相器处理机制
利用全通滤波器实现相位偏移，处理过程较镶边更细腻，适合微调声音立体感与空间分布。

## Slide 38: 知识准备：五、降噪/恢复
噪声处理流程
选取音频后执行“效果”|“降噪/恢复”命令，通过菜单添加降噪、消除嗡嗡声等效果，支持噪声样本捕捉与参数调整。
噪声样本捕捉
通过“捕捉噪声样本”功能选取音频选区，为后续降噪处理提供基准，支持保存或加载.fft格式噪声配置文件。
降噪处理参数
调整控制曲线频率降噪量，设置降噪幅度为20，阈值对齐高噪声基准，支持预览播放并应用处理效果。
高级处理选项
设置频谱衰减率40%-75%，平滑值优化背景失真，FFT大小建议8192，噪声样本快照数量设为4000提升精度。
注意事项
处理时需放大音频区域定位噪声，重复步骤处理多处噪声，低于40Hz信号默认识别为噪声源。
“降噪/恢复”菜单 音频文件 放大音频区域和振幅
选取区域
“捕捉噪声样本”对话框

## Slide 39
“效果-降噪”对话框 设置参数
去除噪声 去除所有噪声

## Slide 40: 知识准备：六、特殊效果
选取音频，单击“效果”|“特殊效果”命令，或在效果组面板对应的轨道上单击按钮，在打开的菜单中选择“特殊效果”命令，打开“特殊效果”菜单，添加特殊效果，包括“扭曲”、“吉他套件”、“母带处理”、“响度计”和“人声增强”等，如图所示。

## Slide 41: 案例——火车驶过离去
（1）在文件面板中双击打开一段火车行驶的音频文件。
（2）执行“效果”|“特殊效果”|“多普勒换挡器（处理）”命令，打开如图所示的“效果-多普勒换挡器”对话框。
（3）执行“窗口”|“相位分析”命令，打开如图所示的“相位分析”界面，该界面可显示声道方位。
（4）在“效果-多普勒换挡器”对话框中选择“路径文字”为线性，设置“开始距离”为200m，“右侧通过”为10m，“质量”为非常好，其他采用默认设置，如图3-90所示。此时，预览编辑器如图所示。

## Slide 42: 案例——火车驶过离去
（5）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，能听出火车从左方开过来。如果将“来自”更改为87°，如图所示，单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，将听出火车从右方开过来。
（6）也可以直接在对话框中选择“预设”为超快经过的火车，如图所示。
（7）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，单击“应用”按钮，应用多普勒换挡器效果，如图所示。

## Slide 43: 知识准备：七、混响
选取音频，单击“效果”|“混响”命令，或在效果组面板对应的轨道上单击按钮，在打开的菜单中选择“混响”命令，打开“混响”菜单，添加混响效果，包括“卷积混响”、“完全混响”、“室内混响”和“环绕声混响”等，如图所示。

## Slide 44: 案例——制作收音机音效
（1）在文件面板中双击打开一段音频文件，如图所示。
（2）执行“效果”|“混响”|“卷积混响”命令，打开如图所示的“效果-卷积混响”对话框。
（3）在对话框中设置“脉冲”为车内，分别调整“混合”为20%，“房间大小”为20%，“阻尼LF”为80%，“阻尼HF”为10%，“预延迟”为100ms，“宽度”为70%，“增益”为-10dB，如图所示。
（4）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，如果不满意可以继续调整参数；单击“应用”按钮，应用卷积混响效果，如图所示。

## Slide 45: 案例——制作收音机音效
（5）执行“效果”|“特殊效果”|“扭曲”命令，打开如图所示的“效果-扭曲”对话框。
（6）在正向曲线上添加关键帧并拖动，调整曲线，制作信号干扰音效，如图所示。
（7）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，如果不满意可以继续调整曲线；也可以直接选择“挑选刮刀”预设效果，单击“应用”按钮，应用扭曲效果，如图所示。

## Slide 46: 知识准备：八、立体声声像
选取音频，单击“效果”|“立体声声像”命令，或在效果组面板对应的轨道上单击按钮，在打开的菜单中选择“立体声声像”命令，打开“立体声声像”菜单，添加立体声声像效果，包括“中置声道提取器”、“图形相位调整器”和“立体声扩展器”，如图所示。

## Slide 47: 案例——歌曲制作伴奏
（1）在文件面板中双击打开一段歌曲文件。
（2）执行“效果”|“立体声声像”|“中置声道提取器”命令，打开如图所示的“效果-中置声道提取”对话框。
（3）在“预设”下列列表中选择“人声移除”，将中心声道电平的滑块拖到最低点或直接输入分贝，如图所示。
（4）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，单击“应用”按钮，应用中置声道提取器效果，如图所示，移除歌曲中的人声，留下背景音乐。

## Slide 48: 知识准备：九、时间与变调
选取音频，单击“效果”|“时间与变调”命令，或在效果组面板对应的轨道上单击按钮，在打开的菜单中选择“时间与变调”命令，打开“时间与变调”菜单，添加时间与变调效果，包括“自动音调更正”、“变调器”和“伸缩与变调（处理）”，如图所示。

## Slide 49: 案例——卡带
（1）在文件面板中双击打开一首歌曲文件，如图所示。
（2）执行“效果”|“时间与变调”|“变调器（处理）”命令，打开如图所示的“效果-变调器”对话框，此时在编辑器面板的左、右声道中间显示一条紫色的包络线，如图所示。
（3）放大音频区域，在包络线上需要添加效果的地方单击添加关键帧，如图所示。
（4）选取第二个关键帧，向下拖动更改振幅，继续选取第三个关键帧，向上拖动调整振幅，如图所示。
（5）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，如果效果不符合要求，再次调整关键帧位置，调整完毕后，单击“应用”按钮，应用效果，如图所示。

## Slide 50: 案例——女声转变为男声
（1）在文件面板中双击打开一段女声音频文件。
（2）执行“效果”|“时间与变调”|“伸缩与变调”命令，打开如图所示的“效果-伸缩与变调”对话框。
（3）在“伸缩与变调”栏设置“变调”为-5半音阶，如图所示。
（4）在对话框中单击“预览播放/停止”按钮，试听效果，如果效果不符合要求，再次更改变调，调整完毕后，单击“应用”按钮，应用效果。

## Slide 51: 知识准备：
十、生成
选取音频，单击“效果”|“生成”命令，或在效果组面板对应的轨道上单击按钮，在打开的菜单中选择“生成”命令，打开“生成”菜单，添加生成效果，包括“噪声”、“语音”和“音调”，如图所示。
十一、其他效果
反相：改变信号的极性（相位），不会产生声音差异。
反向：倒转音频的选定部分。
静音：将音量设置为-∞dB。
匹配响度：能够在不同的音频片段之间对电平进行匹配。

## Slide 52: 项目总结

## Slide 53
项目实战

## Slide 54: 项目实战：实战一 去除音频中的杂音
音频文件处理
在文件面板中双击打开音频文件或直接录制，执行“效果”|“振幅与压限”|“动态”命令，打开“效果-动态”对话框。
参数调整与应用
勾选“自动门”，调整阈值、攻击、释放和定格数值，单击“预览播放/停止”试听效果，调整后单击“应用”按钮。
音频文件 “效果-动态”对话框 设置参数

## Slide 55: 项目实战：实战二 提取人声
01
音频文件处理
通过文件面板双击打开歌曲文件，执行“中置声道提取器”命令，设置预设参数并应用效果。
02
声道参数调整
将侧边声道电平滑块调至-30～-40dB，选择“提高人声10dB”预设，完成中置声道提取处理。
03
音频过渡处理
对前奏与尾奏进行淡入淡出处理，确保音频过渡平滑，如图所示。

## Slide 56: 谢谢
THE END