## Slide 1
机械制图基础
机械制图
机械设计教研室

## Slide 2
本课程的学习目的
熟悉技术制图系列与机械制图系列国家标准的一些基本规定。
掌握铅笔、丁字尺、圆规等常用绘图工具的使用方法。
掌握圆弧、圆内接正多边形、椭圆、斜度和锥度等几何作图方法。
掌握草图的绘制方法。

## Slide 3
任务一 国家标准中的相关规定

## Slide 4
基本幅面
一、图纸幅面和标题栏
幅面代号
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
B×L
e
c
a
20
10
10
5
25
A0
A1
A2
A3
A4
1.图纸幅面和图框格式

## Slide 5: 基本幅面的尺寸关系

## Slide 6: 图框格式
(a)
(b)

## Slide 7
(a)
(b)
图框格式

## Slide 8
标题栏的格式
2.标题栏

## Slide 9
简化的标题栏
3.附加符号

## Slide 10
对中符号
方向符号

## Slide 11
二、比例（GB/T 14690–1993）
种 类 | 定义 | 标 准 比 例 系 列 | 可 用 比 例 系 列
原值比例 | 比值为1 | 1 : 1 | 
放大比例 | 比值大于1 | 5 : 1 2 : 1 5 × 10n : 1 2 × 10n : 1 1 × 10n : 1 | 4 : 1 2.5 : 1 4 × 10n : 1 2.5 × 10n : 1
缩小比例 | 比值小于1 | 1 : 2 1 : 5 1 : 10 1 : 2 × 10n 1 : 5 × 10n 1 : 1 × 10n | 1 : 1.5 1 : 2.5 1 : 3 1 : 4 1 : 6 1 : 1.5 × 10n 1 : 2.5 × 10n 1 : 3 × 10n 1 : 4 × 10n 1 : 6 × 10n

## Slide 12
三、字体（GB/T 14691–1993）
（1）字体的大小以号数（字体的高度h，单位为mm）表示，其允许的尺寸系列为1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20。如需要书写更大的字，字体高度应按 的比率递增。
（2）数字用作指数、分数、注脚和尺寸偏差数值时，一般采用小一号字体。
（3）汉字应写成长仿宋体字，并采用简化字。书写时做到横平竖直、注意起落、结构均匀、填满方格。
（4）字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度d=h/14，B型字体的笔画宽度d=h/10。
（5）字母和数字可以写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°。

## Slide 13: 字体示例
长仿宋体书写示例

## Slide 14
大写直体字母
小写直体字母
直体数字
直体罗马数字

## Slide 15
大写直体字母
小写直体字母
直体数字
直体罗马数字

## Slide 16
四、图线
名称 | 线型 | 线宽 | 一般应用
细实线 |  | d/2 | 过渡线、尺寸线、尺寸界线、指引线和基准线、剖面线、重合断面的轮廓线、短中心线、螺纹牙底线、尺寸线的起止线等等
波浪线 |  | d/2 | 断裂处边界线、视图与剖视图的分界线
双折线 |  | d/2 | 
粗实线 |  | d | 可见棱边线、可见轮廓线、相贯线、螺纹牙顶线、螺纹长度终止线、齿顶圆（线）、表格图和流程图中的主要表示线、系统结构线（金属结构工程）、模样分型线、剖切符号用线
细虚线 |  | d/2 | 不可见棱边线、不可见轮廓线
粗虚线 |  | d | 允许表面处理的表示线
细点画线 |  | d/2 | 轴线、对称中心线、分度圆（线）、孔系分布的中心线、剖切线
粗点画线 |  | d | 限定范围表示线
细双点画线 |  | d/2 | 相邻辅助零件的轮廓线、可动零件的极限位置的轮廓线、重心线、成形前轮廓线等等
1.图线的型式及应用

## Slide 17
各种图线应用示例

## Slide 18
2.图线的宽度
在机械图样中采用粗、细两种线宽，粗细的比例为2∶1。例如，当粗实线、粗虚线、粗点画线的宽度为0.7 mm时，与之对应的细实线、波浪线、双折线、细虚线、细点画线、细双点画线的宽度为0.35 mm。粗线宽度通常为0.5 mm或0.7 mm。为了保证图样清晰，便于复制，图样上尽量避免出现宽度小于0.18 mm的图线。

## Slide 19
相交线的画法
圆的对称中心线的画法
在同一图样中绘制粗实线、细实线、虚线、点画线及双点画线等图线时，应保持同类图线的宽度基本一致，线段长短大致相等，间隔大致相同。
3.图线的型式及应用

## Slide 20
1.标注尺寸的基本规则
（1）在图样上标注的尺寸数值应以机件的真实大小为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
（2）图样中的尺寸以mm为单位时，不需要标注计量单位的符号或名称。若采用其他单位，则必须注明。
（3）图样中所注尺寸是该图样所示机件最后完工时的尺寸，否则，应另加说明。
（4）机件的每一个尺寸一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
五、尺寸注法（GB/T 4458.4－2003)

## Slide 21
2.尺寸的基本要素
（1）尺寸界线。用细实线绘制，由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出。通常与尺寸线垂直，并超出尺寸线终端2～3 mm。
（2）尺寸线。用细实线绘制。尺寸线必须单独画出，不能用图上任何其他图线代替，也不能与图线重合或在其延长线上，并应尽量避免尺寸线之间及尺寸线与尺寸界线相交。在标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行，相同方向的各尺寸线的间距要均匀，间隔应大于5mm。
（3）尺寸线终端。尺寸线终端使用箭头符号，箭头尖端与尺寸界线接触。
（4）尺寸数字。一般应注写在尺寸线的上方或尺寸线的中断处，位置不够时可以引出标注。尺寸数字不可被任何图线穿过。

## Slide 22
名称 | 符号或 缩写词 | 名称 | 符号或 缩写词 | 名称 | 符号或 缩写词
直径 | φ | 厚度 | t | 沉孔或锪平 | 
半径 | R | 正方形 | ⸋ | 埋头孔 | ∨
球直径 | Sφ | 45°倒角 | C | 均布 | EQS
球半径 | SR | 深度 | ↆ | 弧长 | ︵
常用的符号和缩写词

## Slide 23
3.常用尺寸的标注规则
(1) 线性尺寸
尺寸应尽可能避免在30°范围内标注，否则可以用引线。
对于非水平方向的尺寸，数字可以以水平注写在尺寸线的中断处。

## Slide 24
(2) 圆和圆弧
标注圆或大于半圆的圆弧时，尺寸线通过圆心，以圆周为尺寸界线，尺寸数字前加注直径符号“”。
标注小于或等于半圆的圆弧时，尺寸线自圆心引向圆弧，只画一个箭头，尺寸数字前加注半径符号“R”。
当圆弧的半径过大或在图纸范围内无法标注其圆心位置时，可以采用折线形式，若圆心位置不需要注明，则尺寸线可以只画靠近箭头的一段。

## Slide 25
(3) 小尺寸
对于小尺寸，在没有足够的空间画箭头或注写数字时，箭头可以画在外面，或者用小圆点代替两个箭头；尺寸数字也可以采用旁注或引出标注。

## Slide 26
(4) 球面和角度尺寸
标注球面的直径或半径时，应在尺寸数字前分别加注符号“S”或“SR”。
角度尺寸的尺寸界线应沿径向引出，尺寸线画成圆弧，圆心是角的顶点。角度数字水平书写，一般注写在尺寸线的中断处。
(5) 弦长和弧长
尺寸界线应平行于弦的垂直平分线。当标注弧长尺寸时，尺寸线用圆弧，尺寸数字前方应加注符号“⌒”。

## Slide 27
(6) 只画一半或大于一半的对称机件
尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线，仅在尺寸线的一端画出箭头。
(7) 对称图形
对称图形，应将尺寸标注为对称分布。当对称图形只画出一半或略大于一半时，尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线，此时仅在尺寸线的一端画出箭头。

## Slide 28
(8) 光滑过渡处的尺寸
在光滑过渡处，必须用细实线将轮廓线延长，并从它们的交点引出尺寸界线。尺寸界线如果垂直于尺寸线，则图线会很不清晰，因此允许倾斜。
(9) 对称图形
当剖面为正方形时，可在边长尺寸数字前加注符号“□”或用14×14代替“□14”。图中相交的两细实线是平面符号。

## Slide 29
(10) 斜度和锥度
符号的方向应与斜度、锥度的方向一致。符号的线宽为h，h为字高，锥10度也可注写在轴线上。
(11) 尺寸数字无法避免被图线通过时
必须在注写尺寸数字处将图线断开。

## Slide 30
作业：习题集1-1 、1-4、
预习: 项目一任务二 绘图工具的使用
项目一任务三 几何图形的绘制方法

## Slide 31
本讲结束
回本讲