## Slide 1
机械制图基础
机械制图

## Slide 2
任务二 绘图工具的使用

## Slide 3
一、 铅笔
绘图用铅笔的铅芯分别用B和H表示其软、硬程度。
 H或2H：画各种细线和画底稿用。
 HB或H：画箭头和写字用。
 2B或B：画粗实线用。
使用时，将用于画粗实线的铅芯磨成矩形，其余 的磨成圆锥形。
（a）磨成矩形 （b）磨成圆锥形 （c）铅笔的磨法

## Slide 4
二、 图板、丁字尺和三角板
图板、图纸的放置
用丁字尺和三角板画垂线
画任意角度的平行线或垂线
丁字尺由尺头和尺身两部分组成，它主要用来画水平线。画水平线时从左到右画，铅笔前后方向应与纸面垂直，并向画线前进方向倾斜约30°。
三角板分45°和30°、60°两块，可以配合丁字尺画铅垂线、15°倍角的斜线、任意角度的平行线或垂线。

## Slide 5
三、 圆规和分规
圆规的使用
圆规用来画圆和圆弧。画图时应尽量使钢针和铅芯都垂直于纸面，钢针的台阶与铅芯尖应平齐。

## Slide 6
分规的用法
分规可用来量取尺寸和等分线段或圆弧。分规的两腿均装有钢针，分规两脚合拢时，两针尖应对齐。从比例尺上量取长度时，针尖不要正对尺面，应使针尖与尺面保持倾斜。用分规等分线段时，通常要用试分法

## Slide 7
任务三 几何图形的绘制方法

## Slide 8
一、 绘制圆弧
        1．用半径为R的圆弧连接两已知直线
（1）求连接弧的圆心。分别作与已知两直线相距为R的平行线，交点O就是连接弧的圆心。
（2）求连接弧的切点。从圆心O分别向两直线作垂线，垂足M、N即切点。
（3）画连接弧。以点O为圆心、R为半径，在两切点M、N之间作圆弧，即得所求的连接弧。

## Slide 9
        2．用半径为R的圆弧连接两已知圆弧
（1）求连接弧的圆心：分别以点O1、O2为圆心，当半径为R的连接弧与两已知圆弧都外切时，分别以R+r1 和R+r2为半径画弧；当半径为R的连接弧与两已知圆弧都内切时，分别以R-r1和R-r2（这里是指连接弧与已知圆弧半径之差的绝对值）为半径画弧，得交点O，即连接弧的圆心。
（2）求连接弧的切点：作两圆心连线OO1、OO2或其延长线，与已知圆弧分别交于M、N两点，即切点。
（3）画连接弧：以点O为圆心、R为半径，自点M至N画圆弧，即完成作图。
外切
内切

## Slide 10
        3．用半径为R的圆弧连接一直线和一圆弧
（1）求连接弧的圆心：作与已知直线AB相距为R的平行线，再以点O1为圆心、R+R1（外切时）或R-R1（内切时）为半径画弧，此弧与所作平行线的交点O即连接弧的圆心。
（2）求连接弧的切点：自点O向线段AB的延长线作垂线，得垂足M，再作两圆心连线OO1或其延长线，与已知圆弧交于点N，点M、N即切点。
（3）画连接弧：以点O为圆心、R为半径，自点M至N画圆弧，即完成作图。

## Slide 11
二、 圆内接正多边形
        三等分（内接正三角形）
（1）用60°直角三角板过A点画60°斜线交圆周于B点
（2）旋转直角三角板，用同样的方法画60°斜线交圆周于C点
（3）连接B、C两点即得正三角形。

## Slide 12
        四等分（内接正四边形）
（1）用45°直角三角板的斜边过圆心画线，交圆周于1、3两点
（2）移动直角三角板，用直角边作垂线21、34
（3）用丁字尺画41和32水平线，即得内接正四边形

## Slide 13
        五等分（内接正五边形）
（1）以A点为圆心、OA为半径画弧，交圆周于B、C两点，连接B、C两点得OA的中点M
（2）以M点为圆心、MI为半径画弧，得交点K、线段IK为所求五边形的边长
（3）用IK长自I起截圆周，得点II、III、IV、V，依次连接它们即得内接正五边形

## Slide 14
        六等分（内接正六边形）
第一法：
以点 A（或 B）为圆心，以原圆半径为半径，截 圆于 1 、2 、3 、4 四点，即得圆周六等分
第二法：
（1）用 60°直角三角板自点 2 作弦 21，右移，自 点 5 作弦 54；旋转直角三角板作 23 、65 两弦。
（2）用丁字尺连接线段 16 、34，即得内接正六 边形

## Slide 15
        七等分（内接正七边形）
（1）将直径AB分成七等份（若作n边形，则可分成n等份）
（2）以点B为圆心、AB为半径画弧，交线段CD延长线于K点（或对称点K9）
（3）自点K（或K9）与直径上奇数点（或偶数点）连线，延长至圆周，即得各分点I、II、III、IV、V、VI、VII

## Slide 16
三、 绘制椭圆
（1）同心圆法。以O点为圆心，以长半轴OA和短半轴OC为半径作同心圆。过O点作若干射线与两圆相交，再由各交点分别作长轴和短轴的平行线，即可分别得椭圆上的各点，然后用圆弧连成椭圆。
（2）四心圆弧近似画法。连接A、C两点，取CE1=OA-OC，作AE1的中垂线，与两轴交于点O1、O2，再取对称点O3、O4，分别以点O1、O2、O3、O4为圆心，以O1A、O2C、O3B、O4D为半径画圆弧，从而连接成近似椭圆。

## Slide 17
四、 斜度和锥度
斜度是一直线（或平面）对另一直线（或平面）的倾斜程度，其大小用该两直线（或平面）间夹角的正切值表示。
锥度是圆锥体底圆直径与锥体高度的比值。如果是锥台，则为上、下两底圆直径差与锥台高度的比值。

## Slide 18
作业：习题集1-7
预习: 项目一任务四 平面图形
项目一任务五 草图的绘制方法

## Slide 19
本讲结束
回本讲