## Slide 1
机械制图基础
机械制图
Notes: <number>
第1.2节 几何作图的基本原理及方法
第1.3节 平面图形的画法

## Slide 2
任务四 平面图形的绘制方法
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 3
一、 尺寸分析
（1）尺寸基准
尺寸基准是标注尺寸的起始点。平面图形有水平和垂直两个度量方向，所以平面图形的尺寸基准可以分为水平方向尺寸基准和垂直方向尺寸基准，它们一般是两条相互垂直的线段。
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 4
（2）定形尺寸
定形尺寸是确定组成平面图形的各线段或线框的形状和大小的尺寸，如圆的直径Φ20、 Φ10和底座厚度8等。
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 5
（3）定位尺寸
定位尺寸是确定某一线段或某一封闭线框在整个图形内位置的尺寸，尺寸20和6等
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 6
二、 线段分析
已知线段
中间线段
已知线段是有定形尺寸和两个方向的定位尺寸，并且根据这些尺寸直接就能画出的线段。
中间线段是有定形尺寸和一个方向的定位尺寸的线段。
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 7
连接线段
只有定形尺寸，没有定位尺寸的线段，称为连接线段。
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 8
手柄绘图步骤
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 9
任务五 草图的绘制方法
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 10
一、 直线的画法
画水平线
画垂线
画斜线
徒手画直线时，执笔要自然，手腕抬起，不要压在图纸上，眼睛跟着运算的方向，注意画线的终点。同时小手指可以与纸面接触，以作为支点，保持运笔平稳。
短直线应一笔画出，长直线则可以分段相接而成。画水平线时，可以将图纸稍微倾斜放置，从左到右画出。画垂线时，由上向下较为顺手。画斜线时最好将图纸转动到适宜运笔的角度。
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 11
二、 常用角度的画法
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 12
三、 圆的画法
画小圆时，先画中心线，在中心线上按半径大小，目测定出4个点，然后过4个点分两半画出。
画直径较大的圆时，可以过圆心加画一对十字线，按半径大小，目测定出8个点，然后分段画出。
画小圆
画大圆
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 13
四、 圆角的画法
画90°圆弧
在画圆角时，应根据圆角半径的大小，在分角线上定出圆心的位置，过圆心向两边引垂直线以定出圆弧的起点和终点，并在分角线上定出圆弧上的一点，然后徒手画圆弧，把三点连接起来。
画任意圆弧
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 14
五、 椭圆的画法
画椭圆时，先根据长短轴定出4个点，画出一个矩形，然后作出与矩形相切的椭圆。
也可以先画出椭圆的外接菱形，然后作出椭圆。
Notes: <number>
为了提高图面质量，加快绘图速度，应了解各种绘图工具和仪器的性能及其使用方法。 工欲善其事，
必先利其器！

## Slide 15
作业：习题集1-11、1-12
预习: 项目二任务一 投影的基础知识
项目二任务二 三视图的基础知识

## Slide 16
本讲结束
回本讲