## Slide 1
投影基础
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务一 投影的基础知识
Notes: <number>

## Slide 3
一、投影的概念
把光源S抽象为一点，称为投射中心；S点与物体上任一点的连线（如SA）称为投射线；平面P称为投影面；投射线SA与投影面P的交点a称为空间点A在投影面P上的投影，同样，点b称为空间点B在投影面P上的投影。
这种用投射线通过物体，向选定的面进行投射，并在该面上得到图形的方法称为投影法。
Notes: <number>

## Slide 4
二、投影的分类
投影线汇交于一点的投影法为中心投影法，采用该法得到的投影称为中心投影。
1.中心投影法
Notes: <number>

## Slide 5
投影线相互平行的投影法为平行投影法，采用该法得到的投影称为平行投影。平行投影法根据投影线是否垂直于投影面，分为正投影法和斜投影法。
2.平行投影法
正投影法
斜投影法
Notes: <number>

## Slide 6
三、正投影的基本特性
存真性
积聚性
类似性
从属性
平行性
定比性
Notes: <number>

## Slide 7
任务二 三视图的基础知识
Notes: <number>

## Slide 8
一、视图的概念
用正投影法绘制物体的图形时，把物体在多面投影体系中的正投影称为视图。
Notes: <number>

## Slide 9
二、三视图的形成
 正立投影面，用V表示。
 水平投影面，用H表示。
 侧立投影面，用W表示。
1.三投影面体系
Notes: <number>

## Slide 10
 V面投影称为主视图。
 H面投影称为俯视图。
 W面投影称为左视图。
2.三视图的形成
Notes: <number>

## Slide 11
 保持V面不动。
 将H面绕OX轴向下旋转90°。
 将W面绕OZ轴向后旋转90°，使其与V面处在同一平面上。
3.三投影面的展开
Notes: <number>

## Slide 12
主视图反映了物体上、下、左、右的位置关系，反映了物体的高度和长度；
俯视图反映了物体前、后、左、右的位置关系，反映了物体的宽度和长度；
左视图反映了物体上、下、前、后的位置关系，反映了物体的高度和宽度。
三视图
三视图的方位对应关系
三视图的投影规律
Notes: <number>

## Slide 13
三、三视图的关系
位置关系
投影关系
Notes: <number>

## Slide 14
方位关系
 主视图反映物体的上下和左右方向。
 俯视图反映物体的左右和前后方向。
 左视图反映物体的上下和前后方向。
 俯视图、左视图靠近主视图的一侧（里侧），均表示物体的后面。
 俯视图、左视图远离主视图的一侧（外侧），均表示物体的前面。
Notes: <number>

## Slide 15
三、三视图的绘制步骤
主视图的选择
绘制完成的三视图
        （1）确定图幅、比例
        （2）选择主视图
        （3）布图
        （4）画底稿
        （5）检查、加深、填写标题栏
Notes: <number>

## Slide 16
作业：习题集2-1
预习: 项目二任务三 点的投影
项目二任务四 直线的投影

## Slide 17
本讲结束
回本讲