## Slide 1
组合体
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务一 组合体的基础知识
Notes: <number>

## Slide 3
一、形体分析法
画组合体三视图时，可以采用“先分后合”的方法，即先想象将组合体分解成若干个基本几何体，然后按其相对位置逐个画出各基本几何体的投影，综合起来，即得到整个组合体的视图。这样，就可以把一个复杂的问题分解成几个简单的问题加以解决。
为了便于画图，通过分析，将物体分解成若干个基本几何体，并搞清它们之间相对位置和组合形式的方法，称为形体分析法。
Notes: <number>

## Slide 4
二、组合体的组合形式
1.叠加式组合体
轴测图
画底板四棱柱及切槽
画四棱柱及竖板
画三角板
检查，加深
Notes: <number>

## Slide 5
叠加式组合体按照形体表面接触方式的不同，可以分为相接、相切和相贯3种。
相接
表面平齐画法
相切
相贯
表面不平齐画法
Notes: <number>

## Slide 6
2.切割式组合体
压块及其形体分析
切割式组合体可以看成在基本几何体上进行切割、钻孔及挖槽等所构成的形体。
Notes: <number>

## Slide 7
3.综合式组合体
Notes: <number>

## Slide 8
任务二 截交线
Notes: <number>

## Slide 9
用来截切几何体的平面称为截平面，几何体被截切后的部分称为截切体，截平面截切几何体所形成的交线称为截交线。
Notes: <number>

## Slide 10
一、六棱柱的截交线
六棱柱的截交线是封闭的多边形，多边形的顶点为六棱柱的棱边与截平面的交点，将这些交点依次连接即得六棱柱的截交线。
【例】完成被正垂面截切后的六棱柱的投影。
Notes: <number>

## Slide 11
【例】补全缺口六棱柱的水平投影和侧面投影。
Notes: <number>

## Slide 12
二、圆柱的截交线
截平面的位置 | 平行于轴线 | 垂直于轴线 | 倾斜于轴线
立体图 |  |  | 
投影图 |  |  | 
截交线的形状 | 矩形 | 圆 | 椭圆
Notes: <number>

## Slide 13
        【例】圆柱被正垂面截切，求作其三面投影。
Notes: <number>

## Slide 14
        【例】已知圆柱上部被截切后的正面投影和水平投影，求作其侧面投影。
已知条件
作图过程
最后结果
Notes: <number>

## Slide 15
三、球体的截交线
任何位置的截平面截切球体时，其截交线都是圆。
当截平面平行于某一投影面时，截交线在该投影面上的投影为圆的实形，在其他两投影面上的投影都积聚为线段。当截平面处于其他位置时，截交线的3个投影中必有椭圆；当截平面不平行于任意一个投影面时，截交线的3个投影均为椭圆。
【例】完成半球被截切后的投影。
Notes: <number>

## Slide 16
任务三 相贯线
Notes: <number>

## Slide 17
一、概述
（1）表面性、共有性。（2）空间封闭性。（3）形状多样性。
        1．相贯线的性质
相贯线为圆
相贯线为直线
Notes: <number>

## Slide 18
        2．相贯线的形式
两平面立体表面相交
平面立体与回转体表面相交
两回转体表面相交
两平面立体表面相交的相贯线
平面立体与回转体表面相交的相贯线
Notes: <number>

## Slide 19
二、相贯线的画法
相贯线是两相交基本体表面的共有线，是一系列共有点的集合。因此，求相贯线的投影就是求相贯线上一系列共有点的投影，并用平滑曲线依次连接各点。
        1．绘制相贯线的方法
Notes: <number>

## Slide 20
        2．相贯线的简化画法
正交圆柱相贯线的简化画法
三通管相贯线的简化画法
Notes: <number>

## Slide 21
        3．同轴回转体相贯
三通管相贯线的简化画法
Notes: <number>

## Slide 22
【例】求作轴线垂直相交的两圆柱的相贯线。
三通管相贯线的简化画法
Notes: <number>

## Slide 23
【例】求作圆柱和圆锥的相贯线。
Notes: <number>

## Slide 24
【例】求出立体的相贯线。
作图过程
结果
Notes: <number>

## Slide 25
作业：习题集3-1、3-3
预习: 项目三任务四 读组合体

## Slide 26
本讲结束
回本讲