## Slide 1
图样的表达方法
机械制图

## Slide 2
任务一 视图

## Slide 3
一、基本视图
        1．六面视图的形成
 主视图（从前向后投影）。
 俯视图（从上向下投影）。
 左视图（从左向右投影）。
 右视图（从右向左投影）。
 仰视图（从下向上投影）。
 后视图（从后向前投影）。

## Slide 4
        2．六个基本投影面的展开

## Slide 5
        3．六面视图的投影规律
（1）主视图、俯视图和仰视图长对正。
（2）主视图与左视图、右视图和后视图高平齐，左视图、右视图与俯视图、仰视图宽相等。
（3）主视图与后视图、左视图与右视图、俯视图与仰视图还应该轮廓对称。

## Slide 6
二、向视图
向视图是可以自由配置的基本视图。
为了表达清楚，应对向视图进行标注，在视图的上方标注出视图的名称，在相应视图的附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母。

## Slide 7
三、斜视图
将物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图，称为斜视图。
一般使图形旋转的角度不大于90°，应使斜视图的主要轮廓线呈水平或铅垂状态。旋转配置时，应标注表示斜视图旋转方向的箭头，表示该视图名称的字母应靠近旋转符号的箭头端，也允许将旋转角度标注在字母之后。

## Slide 8
四、局部视图
将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图，称为局部视图。
局部视图的断裂边界通常以波浪线（或双折线）表示。断裂边界只能发生在物体的实体部分上，因此，波浪线不能超越视图轮廓线的边界，即不越界。

## Slide 9
局部视图的配置

## Slide 10
任务二 剖视图

## Slide 11
一、剖视图的基本表达方法

## Slide 12
        1．剖视图的画法
（1）确定要取剖视的视图及剖切面的位置。
一般情况下，若在某个视图中取剖视，则剖切面的位置必须在另两个视图中确定。
（2）画剖视图。
假想剖开物体后，确定将哪部分移走、哪部分向投影面进行投射。在画剖视图时，一般先画出外形轮廓，再将假想剖切后看得见的内部结构及剖切面后面的可见轮廓一并用粗实线画出。
（3）画剖面符号。
在物体和剖切面接触的实心部分画出剖面符号。

## Slide 13
常用材料的剖面符号
材料名称 |  | 剖面符号 | 材料名称 | 剖面符号
金属材料（已有规定剖面符号者除外） |  |  | 木质胶合板（不分层数） | 
线圈绕组元件 |  |  | 玻璃及供观察用的其他透明材料 | 
转子、电枢、变压器和电抗器等的叠钢片 |  |  | 液体 | 
型砂、填砂、粉末冶金、砂轮、陶瓷刀片及硬质合金刀片等 |  |  | 非金属材料（已有规定剖面符号者除外） | 
木材 | 纵断面 |  | 混凝土 | 
 | 横断面 |  | 钢筋混凝土 | 
格网（筛网、过滤网等） |  |  | 砖 | 

## Slide 14
        2．剖视图的标注
（1）剖切符号。剖切符号是表示剖切面起、止和转折位置及投射方向的符号。
用断开线（粗短线）表示剖切平面的位置，用箭头表示投影方向，即在剖切面起、止和转折位置画粗短线，线宽为1～1.5d，线长为5～10 mm，并尽可能不与图形轮廓线相交，在两端粗短线的外侧用箭头表示投影方向，并与剖切符号末端垂直。
（2）剖视图名称。在剖视图的上方用大写拉丁字母标注剖视图的名称“×－×”，并在剖切符号的附近标注同样的字母。

## Slide 15
        3．注意事项
（1）因为剖视图是物体被剖切后剩余部分的完整投影，所以剖切面后面的可见轮廓线应全部画出，不得遗漏。
（2）剖切面一般应通过物体的对称面、基本对称面或内部孔、槽的轴线，并与投影面平行
（3）对剖视图或视图，已表达清楚的结构，在剖视图或其他视图上，这部分结构的投影为虚线时，一般不再画虚线。
（4）由于剖视图是一种假想视图，并不是真的将物体切去一部分，因此当物体的一个视图画成剖视图后，应该完整地画出其他视图。

## Slide 16
二、剖视图的种类及画法
        1．全剖视图
用剖切平面完全地剖开机件后，所得到的剖视图称为全剖视图。
全剖视图应按规定进行标注。当剖视图按基本视图关系配置时，可以省略箭头。当剖切平面通过机件的对称面或基本对称面且剖视图按投影关系配置、中间又无其他视图隔开时，可以省略标注。

## Slide 17
        2．半剖视图
机件具有对称结构，以对称中心线为界，一半画视图，另一半画剖视图，这样的视图称为半剖视图。
画半剖视图应注意以下问题。
（1）半剖视图的标注方法与全剖视图的完全相同。当剖切平面未通过机件的对称平面时，必须标出剖切位置和名称。
（2）在半剖视图中，表示机件外部的半个视图和表示机件内部的半个剖视图的分界线是对称中心线，应画成细点画线。
（3）在半剖视图中，不剖的半个视图中表示内部形状的虚线一般不必画出。
（4）半剖视图一般画在主视图、俯视图的右半边，俯视图、左视图的前半边，主视图、左视图的上半边。

## Slide 18
        3．局部剖视图
用剖切平面局部地剖开物体所得的剖视图称为局部剖视图。

## Slide 19
绘制局部剖视图的注意事项：
（1） 局部剖切后，机件断裂处的轮廓线用波浪线表示。波浪线不应超出视图的轮廓线，若遇到孔、槽时，波浪线必须断开。
② 为了不引起读图误解，波浪线不要与图形中的其他图线重合，也不要画在其他图线的延长线上。
错误
错误
正确
正确

## Slide 20
三、剖切面的种类及画法
        1．单一剖切面
斜剖视图
用不平行于任何基本投影面的剖切面剖切

## Slide 21
        2．相交剖切面
旋转剖视图
旋转剖切形成不完整要素的画法

## Slide 22
        3．平行剖切面
阶梯剖视图

## Slide 23
作业：习题集4-3、4-7
预习: 项目四任务三 断面图
项目四任务四 局部放大图
项目四任务五 简化画法及表达方法小结

## Slide 24
本讲结束
回本讲