## Slide 1
图样的表达方法
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务三 断面图
Notes: <number>

## Slide 3
断面图主要用来表达机件某处断面的结构。
Notes: <number>

## Slide 4
一、移出断面图
画在视图之外的断面图，称为移出断面图，简称移出断面。移出断面图的轮廓线用粗实线绘制。
Notes: <number>

## Slide 5
带有孔或凹坑的移出断面图
按剖视图绘制的移出断面图
画在视图中断处的移出断面图
断开的移出断面图
Notes: <number>

## Slide 6
二、重合断面图
画在视图之内的断面图称为重合断面图，简称重合断面。重合断面图的轮廓线用细实线绘制。
对称的重合断面图
对称的重合断面图
不对称的重合断面图
Notes: <number>

## Slide 7
任务四 局部放大图
Notes: <number>

## Slide 8
当物体上的细小结构在视图中表达不清楚，或者不便于标注尺寸时，可以采用局部放大图。将图样中表示物体的部分结构用大于原图形的比例所绘出的图形称为局部放大图。
Notes: <number>

## Slide 9
画局部放大图应注意以下几点。
（1）局部放大图应尽量配置在被放大部位附近，用细实线圈出被放大的部位。当同一物体上有几处被放大的部位时，必须用罗马数字依次标明被放大的部位，并在局部放大图的上方标注相应的罗马数字和所采用的比例。
（2）当物体上只有一处被放大时，在局部放大图的上方只需注明所采用的比例。
（3）同一物体上不同部位的局部放大图，其图形相同或对称时，只需画出一个。
Notes: <number>

## Slide 10
任务五 简化画法及表达方法小结
Notes: <number>

## Slide 11
一、简化画法
对于左右手零件，允许仅画出其中一个零件，另一个零件用文字说明，其中“LH”表示左件，“RH”表示右件。
        1．左右手零件的画法
简化前的画法
简化后的画法
Notes: <number>

## Slide 12
        2．局部放大图的简化画法
Notes: <number>

## Slide 13
        3．折断画法
Notes: <number>

## Slide 14
        4．相同结构的简化画法
Notes: <number>

## Slide 15
        5．对称图形
Notes: <number>

## Slide 16
        6．法兰盘上的孔
        7．网状物、编织物或机件上的滚花
Notes: <number>

## Slide 17
        8．不能充分表达的平面
        9．键槽、方孔的表达
Notes: <number>

## Slide 18
        10．在剖视图中再作局部剖
        11．小倒角、小圆角的简化画法
Notes: <number>

## Slide 19
        12．肋、轮辐、孔等结构不处于剖切面上的画法
轮辐的剖切画法
肋、均匀分布孔的简化画法
Notes: <number>

## Slide 20
二、表达方法小结
        【例】确定支架的表达方法。
Notes: <number>

## Slide 21
作业：习题集4-18、4-19
预习: 项目五 轴测图

## Slide 22
本讲结束
回本讲