## Slide 1
轴测图
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务一 轴测图的基本知识
Notes: <number>

## Slide 3
一、轴测图的形成
将物体连同其参考直角坐标系，沿不平行于任一坐标面的方向，用平行投影法将其投射在单一投影面上，所得的具有立体感的图形称为轴测投影图，简称轴测图或轴测投影。
（1）投影面P称为轴测投影面。
（2）直角坐标轴OX、OY、OZ在轴测投影面P上的投影O1X1、O1Y1、O1Z1，称为轴测投影轴，简称轴测轴。
（3）两轴测轴之间的夹角（∠X1O1Y1、∠X1O1Z1、∠Y1O1Z1），称为轴间角。
（4）轴测轴上的单位长度与相应坐标轴上的单位长度的比值，称为轴向伸缩系数。
Notes: <number>

## Slide 4
二、轴测图的特性
        1．平行性
        2．定比性
在轴测图中，物体上平行于坐标轴的直线段的轴测投影仍与相应的轴测轴平行。
物体上平行于坐标轴的直线段的轴测投影与原线段的长度比等于该轴的轴向伸缩系数。
Notes: <number>

## Slide 5
三、轴测图的分类
根据投影方法不同，轴测图可以分为正轴测投影和斜轴测投影。
（1）正（斜）等轴测投影：3个轴向伸缩系数相等的轴测投影，即p = q = r。
（2）正（斜）二等轴测投影：3个轴向伸缩系数有2个相等的轴测投影，即p = q≠r或p = r ≠q或r = q≠p。
（3）正（斜）三轴测投影：3个轴向伸缩系数都不相等的轴测投影，即p≠q≠r。
正轴测投影
斜轴测投影
Notes: <number>

## Slide 6
任务二 正等轴测图
Notes: <number>

## Slide 7
一、正等测的轴间角和轴向伸缩系数
正等测轴间角和轴向伸缩系数及轴测轴的画法
正投影视图
p1 = q1 = r1 = 0.82的正等测
p = q = r = 1的正等测
Notes: <number>

## Slide 8
二、平面立体的正等测画法
        1．坐标法
坐标法绘图是根据图样中各个点的坐标确定各个顶点的位置，然后依次连线，最终完成绘图的一种画法。
        2．切割法
先画出完整基本体的轴测图（通常为方箱），然后按其结构特点逐个切去多余部分，最后完成形体的轴测图的绘制，这种作图方法称为切割法。
        3．叠加法
将组合体分解成若干个基本体，分别画出各基本体的轴测图，再把各个部分进行准确定位后叠加在一起，最后完成整个物体的轴测图的绘制，这种作图方法称为叠加法。
Notes: <number>

## Slide 9
        【例】已知正六棱柱的主视图和俯视图，绘制正六棱柱的正等测。
Notes: <number>

## Slide 10
        【例】求立体的正等测。
立体的三视图
Notes: <number>

## Slide 11
三、曲面立体的正等测画法
画轴测轴，按直径d量取A1、B1、C1、D1点
作菱形，连1A1、1C1、3D1和3B1，得交点2、4
以点1、3为圆心、1A1为半径作两大圆弧
以点2、4为圆心、2A1为半径作两小圆弧
Notes: <number>

## Slide 12
平行于坐标面的圆的正等测的画法
Notes: <number>

## Slide 13
任务三 斜二轴测图
Notes: <number>

## Slide 14
当物体的OX和OZ轴与轴测投影面平行，OY轴与轴测投影面垂直时，用斜投影法在轴测投影面上所得的投影称为斜二轴测图，简称斜二测。
Notes: <number>

## Slide 15
二、斜二测的轴间角和轴向伸缩系数
斜二测的轴间角∠X1O1Z1=90°，∠X1O1Y1=∠Y1O1Z1= 135°。O1X1和O1Z1的轴向伸缩系数p1 = r1 = 1，O1Y1的轴向伸缩系数q1 = 0.5。
Notes: <number>

## Slide 16
一、斜二测的画法
斜二测的轴间角和轴向伸缩系数
平行于坐标面的圆的斜二测的画法
Notes: <number>

## Slide 17
平行于XOY 坐标面的圆的斜二测（椭圆）的近似画法
Notes: <number>

## Slide 18
端盖的斜二测的画法
Notes: <number>

## Slide 19
作业：习题集5-6、5-7
预习: 项目六任务一 螺纹
项目六任务二 螺纹紧固件

## Slide 20
本讲结束
回本讲