## Slide 1
标准件和常用件
机械制图

## Slide 2
任务一 螺纹

## Slide 3
一、螺纹的形成
螺纹是在圆柱或圆锥表面上，沿着螺旋线所形成的具有相同剖面的连续凸起（凸起是指螺纹两侧面间的实体部分，又称牙）。
车削外螺纹
车削内螺纹
钻孔
攻丝
板牙

## Slide 4
二、螺纹的要素
（1）牙型。牙型是指通过螺纹轴线剖面上的螺纹轮廓线形状。常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形等。
普通螺纹的三角形牙型
管螺纹的三角形牙型
梯形螺纹牙型
锯齿形螺纹牙型

## Slide 5
（2）直径。直径包括大径、小径和中径3个类型，如下图所示。大径也称公称直径，螺纹的标注通常只标注大径。外螺纹的大径、小径和中径分别用符号d、d1和d2表示，内螺纹的大径、小径和中径分别用符号D、D1和D2表示。

## Slide 6
（3）线数。螺纹有单线和多线之分。沿圆柱面上一条螺旋线所形成的螺纹称为单线螺纹。两条或两条以上在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹称为双线螺纹或多线螺纹。
（4）螺距和导程。螺距（P）是指相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离；导程（Ph）是指同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。

## Slide 7
（5）旋向。螺纹有右旋和左旋之分。顺时针旋转时旋入的螺纹，称右旋螺纹；逆时针旋转时旋入的螺纹，称左旋螺纹。工程上常用右旋螺纹。

## Slide 8
三、螺纹的种类和应用
螺纹种类及牙型代号 |  | 牙 型 图 | 用 途 | 说 明
连 接 螺 纹 | 粗牙普通螺纹 细牙普通螺纹 牙型代号 M |  | 一般连接用粗牙普通螺纹，薄壁零件的连接用细牙普通螺纹 | 螺纹大径相同时，细牙螺纹的螺距和牙型高度都比粗牙螺纹的螺距和牙型高度要小
 | 非螺纹密封的管螺纹牙型代号 G |  | 常用于电线管等不需要密封的管路系统中的连接 | 该螺纹如果另加密封结构后，密封性能好，可用于高压的管路系统
 | 螺纹密封的管螺纹 牙型代号RC、RP、R |  | 常用于日常生活中的水管、煤气管、润滑油管等系统中的连接 | RC—圆锥内螺纹，锥度1∶16 RP—圆柱内螺纹 R—圆锥外螺纹，锥度1∶16
传 动 螺 纹 | 梯形螺纹 牙型代号 Tr |  | 常用于各种机床上的传动丝杠 | 做双向动力的传递
 | 锯齿形螺纹 牙型代号 B |  | 常用于螺旋压力机的传动丝杠 | 做单向动力的传递

## Slide 9
四、螺纹的规定画法
        1．外螺纹的画法
外螺纹的不剖画法
带孔的螺杆的剖视画法
需要表达螺尾时的画法

## Slide 10
        2．内螺纹的画法
内螺纹的画法

## Slide 11
        3．螺纹连接的画法
内螺纹的画法

## Slide 12
五、螺纹的规定画法
        1．普通螺纹的标记
（1）对于单线螺纹，导程（螺距）改标螺距。
（2）对于普通粗牙螺纹，不标注螺距。
（3）螺纹公差带由公差等级和基本偏差代号组成（内螺纹用大写字母如6H、外螺纹用小写字母如6h），公差带代号应按顺序标注中径、顶径公差带代号。
（4）旋合长度代号规定为长（L）、中（N）、短（S）3组；旋合长度为中等时，“N”可以省略。
（5）右旋螺纹不标注旋向，左旋螺纹则标注LH。

## Slide 13
        2．管螺纹的螺纹标记
（1）管螺纹的尺寸代号不是螺纹大径值。
（2）55°非密封管螺纹的内螺纹和55°密封管螺纹的内螺纹、外螺纹仅有一种公差等级，公差带代号可以省略，如Rc2。
（3）55°非密封管螺纹的外螺纹有A、B两种公差等级，如G2A或G2B−LH。

## Slide 14
        3．标注方法
螺纹类别 |  | 特征代号 | 牙型 | 标注示例 | 说明
连接螺纹 | 普通螺纹 | M | 粗牙 |  | 粗牙普通螺纹，公称直径10，螺距1.5（查表获得），右旋；外螺纹中径和顶径公差代号都是6g；内螺纹中径和顶径公差代号都是6H；中等旋合长度
 |  |  | 细牙 |  | 细牙普通螺纹，公称直径8，螺距1，左旋；外螺纹中径和顶径公差代号都是6g；内螺纹中径和顶径公差代号都是7H；中等旋合长度
 | 管螺纹 | G | 55°非密封管螺纹 |  | 外螺纹的尺寸代号为1，公差等级为A级；内管螺纹的尺寸代号为3/4。 内螺纹公差等级只有一种，省略不注
连接螺纹 | 管螺纹 | R Rp Rc | 55°密封管螺纹 |  | 尺寸代号为1/2，用螺纹密封的左旋圆锥外螺纹。 尺寸代号为3/4，用螺纹密封的圆柱内螺纹。 尺寸代号为3/4，用螺纹密封的圆锥内螺纹
传动螺纹 | 梯形螺纹 | Tr |  |  | 梯形外螺纹，公称直径40，单线，螺距7，右旋，中径公差带代号7e；中等旋合长度
 | 锯齿螺纹 | B |  |  | 锯齿形外螺纹，公称直径32，单线，螺距6，右旋；中径公差带代号7e；中等旋合长度

## Slide 15
任务二 螺纹紧固件

## Slide 16
一、螺纹紧固件的标记

## Slide 17
名称及标准编号 | 图 例 | 标 记 示 例 | 标记示例的说明
六角头螺栓 GB/T 5782—2016 |  | 螺栓 GB/T 5782 M12×80 | 螺纹规格为M12、公称长度l=80mm、性能等级为8.8级、表面氧化、产品等级为A级的六角头螺栓
双头螺柱 GB 898—88 （bm=1.25d） |  | 螺柱 GB 898 M12×60 | 螺纹规格为M12、公称长度l=60mm、性能等级为常用的4.8级、不经表面处理、bm=1.25d、两端均为粗牙普通螺纹的B型双头螺柱
开槽圆柱头螺钉GB/T 65—2016 |  | 螺钉 GB/T 65 M10×60 | 螺纹规格为M10、公称长度l=60mm、性能等级为常用的4.8级、不经表面处理、产品等级为A级的开槽圆柱头螺钉
开槽长圆柱端紧定螺钉GB/T 75—2018 |  | 螺钉 GB/T 75 M5×12 | 螺纹规格为M5、公称长度l=12mm、性能等级为常用的14H级、表面氧化的开槽长圆柱端紧定螺钉
1型六角螺母 GB/T 6170—2015 |  | 螺母 GB/T 6170 M16 | 螺纹规格为M16、性能等级为常用的8级、不经表面处理、产品等级为A级的Ⅰ型六角螺母
平垫圈 GB/T 97.1—2002 |  | 垫圈 GB/T 97.1 10 | 标准系列、规格为10mm、性能等级为常用的200HV级、表面氧化、产品等级为A级的平垫圈
标准型弹簧垫圈GB/ 93—1987 |  | 垫圈 GB /93—1987 16 | 规格为16mm、材料为65Mn、表面氧化的标准型弹簧垫圈

## Slide 18
二、螺纹紧固件的连接画法
螺栓连接
螺柱连接
螺钉连接
螺纹紧固件连接的基本形式

## Slide 19
螺栓连接
螺柱连接
螺钉连接
螺纹紧固件的装配图

## Slide 20
        1．螺栓连接
螺栓主要用于连接不太厚并能加工通孔的零件。

## Slide 21
        2．双头螺柱连接
当被连接零件需经常拆卸或其中之一较厚、不便加工通孔时，常采用螺柱连接。

## Slide 22
        3．螺钉连接
连接螺钉及其连接的画法
紧定螺钉及其连接的画法

## Slide 23
        4．螺母防松
弹簧垫圈防松
双螺母防松
开口销防松
止动垫圈防松

## Slide 24
作业：习题集6-4、6-6
预习: 项目六任务三 齿轮
项目六任务四 键和销
项目六任务五 滚动轴承
项目六任务六 弹簧

## Slide 25
本讲结束
回本讲