## Slide 1
标准件和常用件
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务三 齿轮
Notes: <number>

## Slide 3
圆柱齿轮传动
锥齿轮传动
蜗杆传动
齿轮传动类型
圆柱齿轮按齿轮的轮齿方向又可分为直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、人字齿圆柱齿轮等
直齿圆柱齿轮
斜齿圆柱齿轮
人字齿圆柱齿轮
Notes: <number>

## Slide 4
一、直齿圆柱齿轮的组成和尺寸
（1）齿顶圆：通过各轮齿顶部的圆，其直径用da表示。
（2）齿根圆：通过各轮齿根部的圆，其直径用df表示。
（3）分度圆：位于齿顶圆和齿根圆之间。对于标准齿轮，分度圆上的齿厚s与槽宽e相等，其直径用d表示。
（4）齿高：齿顶圆和齿根圆之间的径向距离，用h表示。
（5）齿距、齿厚和齿槽宽。
 在分度圆上相邻两齿对应点之间的弧长称为齿距，用p表示。
 在分度圆上一个轮齿齿廓间的弧长称为齿厚，用s表示。
 相邻两个轮齿齿槽间的弧长称为槽宽，用e表示。
 对于标准齿轮：s=e，p=s+e。
（6）模数：如果用z表示齿轮的齿数，则分度圆的周长=齿数×齿距，即
zp=πd
d=zp/π
（7）齿宽。 齿宽指齿轮齿的实体在轴向上的长度，即齿轮的厚度，用b表示。
Notes: <number>

## Slide 5
二、直齿圆柱齿轮的规定画法
        1．单个齿轮
直齿圆柱齿轮
不剖的画法
剖视的画法
直齿圆柱齿轮的画法
Notes: <number>

## Slide 6
直齿外观
直齿剖视
斜齿半剖
圆柱齿轮齿形的表示
Notes: <number>

## Slide 7
        2．齿轮啮合
齿轮啮合的画法
Notes: <number>

## Slide 8
三、直齿锥齿轮的画法
单个锥齿轮的画法
两锥齿轮啮合时的画法
Notes: <number>

## Slide 9
四、蜗轮和蜗杆的画法
        1．蜗杆的画法
蜗杆的几何要素代号及画法
Notes: <number>

## Slide 10
        2．蜗轮的画法
蜗轮的几何要素代号及画法
Notes: <number>

## Slide 11
        3．蜗轮、蜗杆啮合的画法
外形图
剖视图
蜗轮、蜗杆啮合的画法
Notes: <number>

## Slide 12
任务四 键和销
Notes: <number>

## Slide 13
一、键
        1．键的种类和标记
普通平键
半圆键
钩头楔键
Notes: <number>

## Slide 14
名称 | 标准号 | 图例 | 标记
普 通 平 键 | GB/T 1096—2003 |  | GB/T 1096键 1610×100 表示圆头普通平键b=16 mm，h=10 mm，L=100 mm
半 圆 键 | GB/T 1099.1—2003 |  | GB/T 1099.1 键 610×25 表示半圆键b=6 mm，h=10 mm，d1=25 mm
钩 头 楔 键 | GB/T 1565—2003 |  | GB/T 1565 键 18100 表示钩头楔键b=18 mm，h= 11 mm，L=100 mm
Notes: <number>

## Slide 15
        2．键联结的画法
普通平键连接的画法
Notes: <number>

## Slide 16
名称 | 连接的画法 | 说 明
半 圆 键 |  | 键侧面为工作面，侧面、底面应接触。顶面有一定间隙
钩 头 楔 键 |  | 键顶面为工作面，顶面和底面应接触。两侧面应有一定间隙
Notes: <number>

## Slide 17
二、销的种类
        1．销的种类和标记
圆柱销
圆锥销
开口销
Notes: <number>

## Slide 18
名 称 | 标 准 号 | 图 例 | 标 记
圆 锥 销 | GB/T 117—2000 |  | 销GB/T 117 1060（圆锥销的公称直径是指小端直径） 表示公称直径d=10 mm、公称长度l=60 mm、材料为35钢、热处理硬度为HRC28～38、表面氧化处理的A型圆锥销
圆 柱 销 | GB/T 119.1—2000 |  | 销GB/T 119.1 8 m630 表示公称直径d=8 mm、公称长度l=30 mm、公差为m6、材料为钢、不经淬火、不经表面处理的圆柱销
开 口 销 | GB/T 91—2000 |  | 销GB/T 91 550（销孔的直径=公称直径） 表示公称直径d=5 mm、长度l=50 mm、材料为低碳钢，不经表面处理的开口销
Notes: <number>

## Slide 19
        2．销连接的装配画法
圆柱销连接
圆锥销连接
开口销连接
Notes: <number>

## Slide 20
任务五 滚动轴承
Notes: <number>

## Slide 21
一、滚动轴承的结构、类型及代号
（1）滚动轴承的结构。滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。外圈装在机座的孔内，内圈套在轴上，通常外圈固定不动而内圈随轴转动。
Notes: <number>

## Slide 22
（2）滚动轴承的类型。滚动轴承的类型很多，常用的主要有向心轴承、向心推力轴承及推力轴承。
向心轴承
向心推力轴承
推力轴承
Notes: <number>

## Slide 23
（3）滚动轴承的代号。滚动轴承的代号由前置代号、基本代号及后置代号3部分组成。
Notes: <number>

## Slide 24
二、滚动轴承的画法
轴承名称、类型及标准号 | 类型 代号 | 查表主要数据 | 简 化 画 法 | 示 意 画 法 | 装配示意图
深沟球轴承 GB/T 276—2013 | 6 | D d B |  |  | 
圆锥滚子轴承 GB/T 297—2015 | 3 | D d B T C |  |  | 
推力球轴承 GB/T 301—2015 | 5 | D d T |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 25
任务六 弹簧
Notes: <number>

## Slide 26
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
蜗卷弹簧
Notes: <number>

## Slide 27
一、圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法
视图
剖视图
示意图
Notes: <number>

## Slide 28
圆柱螺旋压缩弹簧的作图过程
Notes: <number>

## Slide 29
二、装配图中的弹簧
圆柱螺旋压缩弹簧的零件图
Notes: <number>

## Slide 30
装配图中螺旋弹簧的规定画法
装配图中被弹簧遮挡处的画法
d≤2mm的示意图画法
d≤2mm的断面画法
Notes: <number>

## Slide 31
作业：习题集6-8、6-10、6-16
预习: 项目七任务一 零件图基础

## Slide 32
本讲结束
回本讲