## Slide 1
零件图
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务一 零件图
Notes: <number>

## Slide 3
一、零件图的作用和内容
一张完整的零件图应包括以下内容。
 一组图形：根据机械制图国家标准，采用视图、剖视图、断面图及局部放大图等方法表示零件的结构。
 完整的尺寸：正确、完整、清晰并尽可能合理地确定出零件各部分的结构。
 技术要求：用规定的代号、数字、字母或文字注释说明零件在制造、检验时应达到的各项质量指标，如表面结构、尺寸公差、几何公差及热处理要求等。
 标题栏：说明零件的名称、件数、材料、比例、图号，设计、制图、校核人员的签名及日期等各项内容。
Notes: <number>

## Slide 4
二、零件图的视图选择
        1．主视图的选择
（1）确定零件的摆放位置：原则是使主视图尽量反映零件的主要加工位置和工作位置。
Notes: <number>

## Slide 5
（2）确定主视图的投射方向：原则是使主视图能最明显地反映零件的形状和结构特征，以及各组成形体之间的相互关系。
踏脚座的轴测图
Notes: <number>

## Slide 6
        2．其他视图的选择
在选择其他视图时，应考虑以下几点。
（1）根据零件的复杂程度和内、外结构全面地考虑所需的其他视图，要目的明确，使每个视图有一个表达重点，几个视图应相互补充且不应重复。
（2）首先考虑选择基本视图，并优先选择左视图和俯视图，以及采取相应而正确的剖视图和断面图。
（3）在完整、正确、清晰地表达零件内、外结构的前提下，力求视图数量最少，以合理利用图幅。
Notes: <number>

## Slide 7
        3．典型零件的视图选择
根据零件在机器或部件中所起的作用，一般将零件分为三种。
（1）标准件。
标准件，如紧固件（螺栓、螺母、键等）、滚动轴承、垫圈等，它们主要起零件间的连接、支承和油封等作用。对于这些标准件，不必画出其零件图，根据其规定标记，能从有关标准中查到它的全部尺寸。
（2）传动零件。
传动零件，如齿轮、蜗轮等，这类零件起传递动力的作用。一般起传动作用的结构要素大多已经标准化，并有规定画法。传动零件一般也需要画出其零件图。
（3）一般零件。
一般零件，如轴、盘盖、箱体等，这类零件的结构、形状、大小等都必须按部件的性能和结构要素进行设计。按照零件的作用和结构特点，一般零件可分为轴套类、盘盖类、叉架类和箱体类四种类型。对于一般零件，都要画出其零件图，并应按其具体结构选择视图。
Notes: <number>

## Slide 8
法兰盘的视图选择
Notes: <number>

## Slide 9
踏脚座的视图选择
箱体的视图选择
Notes: <number>

## Slide 10
方案一
Notes: <number>

## Slide 11
方案二
Notes: <number>

## Slide 12
三、零件工艺结构
        1．铸造工艺对结构的要求
（1）起模斜度和铸造圆角。在铸造零件毛坯时，为了便于在型腔中取出木模，一般沿着起模方向设计出起模斜度（通常为1∶20，约3°）。铸造零件的起模斜度在图中可以不画出、不标注，必要时可以在技术要求中用文字说明。
为便于铸件造型时起模，防止铁水冲坏转角处，冷却时产生缩孔和裂缝，将铸件的转角处制成圆角，此种圆角称为铸造圆角。圆角尺寸通常较小，一般为R2～R5，在零件图上可以省略不画。圆角尺寸常在技术要求中统一说明，如“全部圆角R3”或“未注圆角R4”等，而不必一一在图样中注出。
Notes: <number>

## Slide 13
（2）过渡线。由于铸件表面的转角处有圆角，因此其表面产生的交线不清晰。为了看图时便于区分不同的表面，在图中仍然画出理论上的交线，但两端不与轮廓线接触，此线称为过渡线。过渡线用细实线绘制。
圆柱面相交的过渡线画法
Notes: <number>

## Slide 14
（3）铸件壁厚。铸件的壁厚不宜相差太大，如壁厚不均匀，铁水冷却速度不同，会产生缩孔和裂纹，应采取措施避免。
铸件壁厚的处理
Notes: <number>

## Slide 15
        2．机械加工工艺结构
（1）倒角和圆角。为便于零件的安装和安全，在轴或孔的端部一般都加工有倒角；为避免应力集中产生裂纹，在轴肩处往往加工有圆角过渡，称为倒圆。
Notes: <number>

## Slide 16
（2）退刀槽和砂轮越程槽。在车削内孔、车削螺纹和磨削零件表面时，为便于退出刀具或使砂轮可以稍越过加工面，常在待加工面的末端预先制出退刀槽或砂轮越程槽。退刀槽的尺寸可按“槽宽×槽深”或“槽宽×直径”的形式标注。砂轮越程槽的尺寸可按“槽宽×槽深”的形式标注。
Notes: <number>

## Slide 17
（3）钻孔结构。为避免钻孔时钻头因单边受力产生偏斜，造成钻头折断，在孔的外端面应设计与钻头行进方向垂直的结构。
（4）凸台和凹坑。为使零件的某些装配表面与相邻零件接触良好，也为了减少加工面积，常在零件加工面处做出凸台、锪平成凹坑和凹槽。
Notes: <number>

## Slide 18
四、零件图的尺寸标注
        1．零件图尺寸基准的选择
（1）设计基准
设计基准是设计时用以确定零件在部件中位置的基准。例如，用来确定零件在机器中相对位置的接触面、对称面及回转面的轴线等。
轴承架的安装方法
轴承架的设计基准
Notes: <number>

## Slide 19
（2）工艺基准
工艺基准常用于确定零件在机床上加工时的装夹位置或用于测量零件尺寸。
轴套的工艺基准
Notes: <number>

## Slide 20
        2．尺寸标注的形式
（1）链式尺寸
把同一方向的一组尺寸依次首尾相接形成的尺寸，称为链式尺寸。
（2）坐标式尺寸
对同一方向的一组尺寸从同一基准出发进行标注形成的尺寸，称为坐标式尺寸。
（3）综合式尺寸
综合式尺寸具有链式和坐标式的优点，能适应零件的设计要求和工艺要求，是十分常用的一种标注形式。
尺寸标注的形式
Notes: <number>

## Slide 21
        3．尺寸标注的注意事项
（1）重要尺寸必须直接标出，以保证设计要求。
影响部件或机器性能的尺寸、有配合要求的尺寸、确定零件在部件中准确位置的尺寸、重要的结构尺寸及安装尺寸等均属于主要尺寸。
Notes: <number>

## Slide 22
（2）不要将尺寸注成封闭的尺寸链。
封闭尺寸链是指尺寸线首尾相接，绕成一整圈的一组尺寸。
封闭尺寸链
有开环的尺寸链
（3）尽量按加工顺序标注尺寸。
Notes: <number>

## Slide 23
（2）不要将尺寸注成封闭的尺寸链。
封闭尺寸链是指尺寸线首尾相接，绕成一整圈的一组尺寸。
封闭尺寸链
有开环的尺寸链
（3）尽量按加工顺序标注尺寸。
Notes: <number>

## Slide 24
（4）尺寸标注要便于检验和测量
合理
不合理
合理
不合理
Notes: <number>

## Slide 25
        4．零件上常见结构的尺寸标注
光孔的尺寸标注
序号 | 类型 | 旁 注 法 |  | 普 通 注 法 | 说 明
1 | 光孔 |  |  |  | 均匀分布的四个直径为 4mm、深为 10mm 的孔
2 |  |  |  |  | 四个直径为 4mm 的孔，精度为 H7， 深度为 10mm，孔全深为 12mm，均匀 分布
Notes: <number>

## Slide 26
螺孔的尺寸标注
序号 | 类型 | 旁 注 法 | 普 通 注 法 | 说 明
1 | 螺 孔 |  |  | 三个螺纹孔，大径为 6mm，精度为 7H，均匀分布
2 |  |  |  | 三个螺纹孔，大径为 6mm，精度为 7H，螺孔深为 10mm，光孔深为 12mm， 均匀分布
Notes: <number>

## Slide 27
沉孔的尺寸标注
序号 | 类型 | 旁 注 法 |  | 普 通 注 法 | 说 明
1 | 沉 孔 |  |  |  | 锥形沉孔的直径 φ13及锥角 90 °均需要标注
2 |  |  |  |  | 柱形沉孔的直径φ12及深度4.5均需要标注
3 |  |  |  |  | 锪平孔φ20的深度不需要标注，一般锪平到光面为止
Notes: <number>

## Slide 28
倒角和退刀槽的尺寸标注
结构名称 | 尺寸标注方法 | 说 明
倒角 |  | 一般 45 °倒角按“C 宽度”的格式注出； 30 °或 60 °倒角应分别注出宽度和角度。
退刀槽 |  | 一般按“槽宽×槽深”或“槽宽×直径” 的格式注出
Notes: <number>

## Slide 29
作业：习题集7-1、7-2
预习: 项目七任务二 零件图的技术要求
项目七任务三 读零件图

## Slide 30
本讲结束
回本讲