## Slide 1
零件图
机械制图

## Slide 2
任务二 零件图的技术要求

## Slide 3
一、表面结构
零件表面结构要求包括粗糙度、波纹度、原始轮廓等参数。国家标准GB/T 131—2006、GB/T 3505—2009等规定了零件表面结构的表示法，涉及表面结构的轮廓参数是R轮廓（粗糙度参数）、W轮廓（波纹度参数）和P轮廓（原始轮廓参数）。
        1．零件表面结构的内容
零件表面的不平分布

## Slide 4
        2．表面结构的R轮廓参数简介
参 数 |  | 代 号 | 参 数 |  | 代 号
峰谷值 | 最大轮廓峰高 | Rp | 平 均 值 | 评定轮廓的算术平均偏差 | Ra
 | 最大轮廓谷深 | Rv |  | 评定轮廓的均方根偏差 | Rq
 | 轮廓的最大高度 | Rz |  | 评定轮廓的偏斜度 | Rsk
 | 轮廓单元的平均线高度 | Rc |  | 评定轮廓的陡度 | Rku
 | 轮廓的总高度 | Rt |  |  | 

## Slide 5
        3．表面结构的图形符号与代号
（1）表面结构的图形符号。基本图形符号由两条长度不等且与被注表面的投影轮廓面成60°夹角的细实线构成。

## Slide 6
（2）表面结构代号。表面结构代号包括图形符号、参数代号及相应的数值等其他有关规定。
代号 | 意义 | 代号 | 意义
 | 用任何方法获得的表面粗糙度，Ra的上限值为3.2 m |  | 用去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra的最大值为3.2 m、最小值为1.6 m
 | 用去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra的上限值为3.2 m |  | 取样长度为2.5 mm，若按标准选用，则在图样上可以省略标注
 | 用不去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra的上限值为3.2 m |  | 其他评定参数的注法
 | 用去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra的上限值为3.2 m，Ra的下限值为1.6 m |  | 加工方法规定为铣削

## Slide 7
        4．表面结构的文本表示
序 号 | 代 号 | 含 义 | 标 注 示 例
1 | APA | 允许用任何工艺获得 | APARa0.8
2 | MRR | 允许用去除材料的方法获得 | MRRRa0.8
3 | NMR | 允许用不去除材料的方法获得 | NMRRa0.8

## Slide 8
        4．表面结构要求在图样上的标注规范
序 号 | 标 注 规 则 | 标 注 示 例
1 | 表面结构的注写和读取方向与尺寸的注写和读取方向一致 | 
2 | 表面结构要求可以标注在轮廓线上，其符号应从材料外指向并接触材料表面 | 
3 | 可以用带箭头或黑点的指引线引出标注 | 
4 | 在不致引起误解的前提下，表面结构要求可以标注在给定的尺寸线上 | 

## Slide 9
序 号 | 标 注 规 则 | 标 注 示 例
5 | 表面结构要求可以标注在几何公差框格的上方 | 
6 | 表面结构要求可以直接标注在延长线上 | 
7 | 如果在工件的多数（包括全部）表面有相同的表面结构要求，那么其表面结构要求可统一标注在图样的标题栏附近。此时表面结构要求符号后加圆括号，在圆括号内给出无任何其他标注的基本图形符号 | 
8 | 用带字母的完整符号以等式的形式，在图形或标题栏附近对有相同表面结构要求的表面进行简化标注 | 
9 | 用表面结构符号以等式的形式给出多个表面共同的表面结构要求。 | 

## Slide 10
二、公差与配合
        1．零件的互换性
从一批相同的零件中任取一件，不经修配就能立即装到机器上并能保证使用要求，这种性质称为互换性。
        2．配合制
（1）基孔制。基孔制是基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带形成的各种配合。基孔制的孔为基准孔，基本偏差代号为H。
基准孔
配合轴

## Slide 11
（2）基轴制。基轴制是基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带形成的各种配合。基轴制的轴为基准轴，基本偏差代号为h。
基准轴
配合孔

## Slide 12
        3．配合
（1）间隙配合：具有间隙（包括最小间隙等于零）的配合。此时孔的公差带在轴的公差带之上。
（2）过盈配合：具有过盈（包括最小过盈等于零）的配合。此时孔的公差带在轴的公差带之下。
间隙配合
过盈配合

## Slide 13
（3）过渡配合：可能具有间隙或过盈的配合。此时孔和轴的公差带重叠。

## Slide 14
        4．公差与配合的标注
（1）公差与配合在零件图上的标注。当零件成大批量生产时，其标注形式为在基本尺寸后注出公差带代号。
当零件规模小或单件生产时，其标注形式为在基本尺寸后注出极限偏差数值。
当零件生产规模未知时，两者同时注出，但极限偏差数值在后，并用圆括号括起来。

## Slide 15
（2）公差与配合在装配图中的标注。配合代号用孔和轴的公差带代号组合表示，写成分数形式。

## Slide 16
三、几何公差
        1．几何公差的种类和符号
公 差 分 类 | 几 何 特 征 | 符 号 | 有 无 基 准
形状公差 | 直线度 |  | 无
 | 平面度 |  | 无
 | 圆度 |  | 无
 | 圆柱度 |  | 无
 | 线轮廓度 |  | 无
 | 面轮廓度 |  | 无
方向公差 | 平行度 |  | 有
 | 垂直度 |  | 有
 | 倾斜度 |  | 有
 | 线轮廓度 |  | 有

## Slide 17
公 差 分 类 | 几 何 特 征 | 符 号 | 有 无 基 准
方向公差 | 面轮廓度 |  | 有
位置公差 | 位置度 |  | 有或无
 | 同心度（用于中心点） |  | 有
位置公差 | 同轴度（用于轴线） |  | 有
 | 对称度 |  | 有
 | 线轮廓度 |  | 有
 | 面轮廓度 |  | 有
跳动公差 | 圆跳动 |  | 有
 | 全跳动 |  | 有

## Slide 18
        2．几何公差的标注
（1）几何公差框格。几何公差要求注写在划分成两格或多格的矩形框内。各格自左至右依次标注以下内容。
几何特征符号。
公差值。如果公差带为圆形或圆柱形，公差值前应加注符号“f”；如果公差带为球形，公差值前应加注“Sf”。
基准。用一个字母或用几个字母表示基准体系或公共基准。
（2）被测要素。当被测要素为线或表面时，指引线箭头应指在该要素的轮廓线或其延长线上，并应明显地与该要素的尺寸线错开。
被测要素为线或表面

## Slide 19
（3）基准要素。基准要素用基准符号表示。当基准要素是轮廓线或轮廓面时，基准三角形放置在要素的轮廓线或其延长线上，与尺寸线明显错开。基准三角形也可以放置在该轮廓面引出线的水平线上。
被测要素为轴线或中心平面
基准符号的画法
基准为轮廓线或轮廓面

## Slide 20
任务三 读零件图

## Slide 21
一、读零件图的目的
读零件图的目的是要根据零件图想象出零件的结构形状，了解零件的尺寸和技术要求。在设计、制造和维修等活动中，读零件图是一项非常重要的工作。在读零件图时，还应结合零件在机器或部件中的位置和作用及其与其他零件的关系，只有这样才能真正理解和读懂零件图。
在读零件图时，应达到如下要求。
（1）了解零件的名称、材料和用途。
（2）了解组成零件的各部分结构形状的特点、功用，以及它们之间的相对位置。
（3）了解零件的制造方法和技术要求。

## Slide 22
二、读零件图的方法和步骤
（1）概括了解。主要通过标题栏了解零件的名称、材料、比例等内容。
（2）分析视图，想象零件的结构形状。
（3）分析尺寸，了解技术要求。分析尺寸应先分析长、宽、高各方向的主要尺寸基准，从基准出发，弄清哪些是主要尺寸；再以结构为线索，了解各部分的定形尺寸、定位尺寸及总体尺寸。
（4）综合归纳。零件图表达了零件的结构形状、尺寸大小及加工制造应达到的各种技术要求等内容，它们之间是相互关联的。

## Slide 23
【例】读主轴零件图。

## Slide 24
【例】读端盖零件图。

## Slide 25
作业：习题集7-6、7-8
预习: 项目八任务一 装配图基础

## Slide 26
本讲结束
回本讲