## Slide 1
装配图
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务一 装配图基础
Notes: <number>

## Slide 3
一、装配图的用途和内容
（1）装配关系、装配体和装配图。机器或部件中各个零件之间具有一定的相对位置、连接方式、配合性质及装拆顺序等关系，这些关系统称为装配关系。
按装配关系装配成的机器或部件统称为装配体。用来表达装配体结构的图样称为装配图。
（2）装配图的用途。装配图是生产中的重要技术文件，能够绘制和阅读装配图是工程技术人员必备的能力之一。
        1．装配图的用途
滑动轴承的结构
Notes: <number>

## Slide 4
一张完整的装配图应包括以下4方面的内容。
（1）一组图形。用一组图形正确、完整、清晰、简洁地表达装配体的工作原理，零件之间的装配、连接关系，主要零件的结构形状。
（2）必要的尺寸。装配图上应标注出反映机器或部件性能、规格、外形、装配、检验及安装时所必需的尺寸和其他一些重要尺寸。
（3）技术要求。在装配图的空白处（一般在标题栏、明细栏的上方或左面），用文字、符号等说明装配体的工作性能、装配要求、试验或使用等方面的有关条件或要求。
（4）序号、明细栏和标题栏。在装配图中，必须对每个零件编写序号，并在明细栏中列出零件序号、名称、数量及材料等。标题栏中写明装配体名称、绘图比例，以及设计、制图、审核人员的签名和日期等。
        2．装配图的内容
Notes: <number>

## Slide 5
Notes: <number>

## Slide 6
二、装配图的表达方法
（1）相邻两个零件的接触面和配合面只画一条线；非接触面不论其间隙多小，必须画出两条线。
（2）相邻两个零件的剖面线可以用方向相反、改变间距大小、错开等方法加以区别，但在同一张图上同一个零件在各个视图上的剖面线的方向、间距必须一致。
（3）零件厚度在2 mm以下时允许涂黑代替剖面线。
（4）对于螺栓、螺母、垫圈等紧固件及轴、手柄、连杆、球、键、销等实心零件，若按纵向剖切，且剖切平面通过其对称平面或轴线时，均按不剖绘制（即不画剖面线）。但若需要反映这些零件上的凹坑、键槽、销孔等结构时，需要用局部剖视图表示。
        1．装配图的规定画法
Notes: <number>

## Slide 7
（1）拆卸画法。 （2）沿结合面剖切画法。
（3）假想画法。 （4）夸大画法。 （5）展开画法。
        2．装配图的特殊画法
挂轮架展开画法
Notes: <number>

## Slide 8
（6）单个零件的表达画法。
单个零件的画法
Notes: <number>

## Slide 9
        3．装配图的简化画法
Notes: <number>

## Slide 10
三、合理的装配结构
合理
（1）接触面的数量
一般情况下，两个零件在同一个方向的接触面或配合面只应有一对，否则保证不了装配质量，或者会给零件的制造增加困难。
        1．接触处结构
不合理
合理
不合理
Notes: <number>

## Slide 11
（2）接触面转折处的结构
当要求两个零件在两个方向同时接触时，两零件接触面的转折处应做出倒角、圆角、退刀槽和凹槽，以保证接触的可靠性。
错误
正确
正确
（3）锥面接触
由于锥面配合同时确定了轴向和径向两个方向的位置，因此要根据接触面数量的要求考虑其结构。
正确
正确
错误
错误
Notes: <number>

## Slide 12
（1）连接可靠
①如果要求将外螺纹全部拧入内螺纹中，可以在外螺纹的螺尾部加工出退刀槽，或者在内螺纹孔口处加工出凹坑或倒角。
        2.可拆连接结构
加工返刀槽
加工凹坑
加工倒角
Notes: <number>

## Slide 13
②轴端为螺纹时，应留出一段螺纹不拧入螺母中。
正确
正确
错误
Notes: <number>

## Slide 14
（2）装拆方便
①需要留有相应的空间。例如，在设计螺栓和螺钉的位置时，应考虑扳手的空间活动范围和螺钉放入时所需要的空间。
正确
错误
Notes: <number>

## Slide 15
②装有衬套的结构要考虑衬套的拆卸问题。用轴肩定位轴承时，轴肩高度必须小于轴承的内圈高度，孔肩的高度必须小于轴承外圈的高度，以便于轴承的拆卸。
正确
错误
Notes: <number>

## Slide 16
为了防止机器中的螺纹连接件因机器的运动或振动而产生松脱现象，造成机器故障或毁坏，应采用必要的锁紧装置。常见的螺纹锁紧装置有双螺母锁紧、弹簧垫圈锁紧、止动垫圈锁紧和开口销锁紧。
        3．螺纹锁紧装置
双螺母
弹簧垫圈
止动垫圈
开口销
Notes: <number>

## Slide 17
        4．密封装置
填料箱密封
橡胶圈密封
垫片和毡圈密封
Notes: <number>

## Slide 18
        5．滚动轴承的轴向固定及密封结构
滚动轴承的轴向固定是为防止滚动轴承工作时发生轴向窜动。滚动轴承常采用轴肩、端盖、轴端挡圈、圆螺母、止动垫圈及弹簧挡圈等结构。
滚动轴承的密封主要是为了防止外部灰尘、水分进入轴承及防止轴承的润滑油剂渗漏。常用的密封件（如毡圈、油封等）均属于标准件，还可以采用迷宫式密封。
轴向固定
轴承密封
Notes: <number>

## Slide 19
        6．凸台和凹坑
紧固件装配结构
正确
错误
Notes: <number>

## Slide 20
四、装配图的尺寸标注
        1．性能（规格）尺寸
        2．装配尺寸
        3．外形尺寸
        4．安装尺寸
        5．其他必要尺寸
Notes: <number>

## Slide 21
五、装配图中的技术要求
        1．装配要求
        2．使用要求
        3．检验要求
装配体在装配过程中需注意的事项，装配后应达到的指标，如准确度、装配间隙、润滑要求等。
对装配体的规格、参数，维护、保养的要求及操作时的注意事项等。
对装配体基本性能的检验、试验及操作时的要求。
Notes: <number>

## Slide 22
六、零部件序号
（1）在指引线的水平细实线上或细实线圆内标注序号，序号字号比该图中所标注尺寸的数字大一号或两号。也可以直接标注在指引线附近，序号字号比该装配图中所标注尺寸的数字大两号。
（2）指引线应自所指部分的可见轮廓内引出，并在末端画一小圆点。对于涂黑的剖面可以将末端画成箭头。
（3）指引线相互不能相交，不能与轮廓线或剖面线平行，必要时可以画成折线，但只可转折一次。
（4）一组紧固件或装配关系清楚的零件组可以采用公共指引线。
Notes: <number>

## Slide 23
（5）序号应按水平或竖直方向排列整齐，并按顺时针或逆时针方向排序，尽量使序号间隔相等。
Notes: <number>

## Slide 24
七、装配图的明细栏
Notes: <number>

## Slide 25
作业：习题集8-1
预习: 项目八任务二 绘制装配图
项目八任务三 读装配图

## Slide 26
本讲结束
回本讲