## Slide 1
AutoCAD制图
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务一 绘图基本设置
Notes: <number>

## Slide 3
一、绘图基本设置
        1．操作界面
Notes: <number>

## Slide 4
安装AutoCAD 2024后，在绘图区中右击，打开快捷菜单。选择“选项”命令，打开“选项”对话框，选择“显示”选项卡，将“窗口元素”选项组中的“颜色主题”设置为“明” 。单击“确定”按钮，退出该对话框。
Notes: <number>

## Slide 5
（1）标题栏
在AutoCAD 2024中文版绘图窗口的最上端是标题栏。
（2）绘图区
绘图区是指在标题栏下方的大片空白区域，它是用户使用AutoCAD绘制图形的区域。
①修改图形窗口中十字光标的大小
在绘图窗口中选择菜单栏中的“工具”→“选项”命令，打开“选项”对话框，选择“显示”选项卡，在“十字光标大小”选项组的文本框中直接输入数值，或者拖曳文本框后面的滑块，即可对十字光标的大小进行调整。
②修改绘图窗口的颜色
选择“工具”→“选项”命令，打开“选项”对话框，选择“显示”选项卡，单击“窗口元素”选项组中的“颜色”按钮，打开“图形窗口颜色”对话框。
Notes: <number>

## Slide 6
“图形窗口颜色”对话框
Notes: <number>

## Slide 7
（3）坐标系图标
在绘图区的左下角有一个直线指向图标，称为坐标系图标。
（4）菜单栏
同其他Windows程序一样，AutoCAD的菜单也是下拉形式，并在菜单中包含子菜单。
Notes: <number>

## Slide 8
带有子菜单的菜单命令
打开相应对话框的菜单命令
直接执行菜单命令
Notes: <number>

## Slide 9
（5）工具栏
工具栏是一组图标型工具的集合，选择菜单栏中的“工具”→“工具栏”→AutoCAD命令，调出所需要的工具栏，把光标移动到某个图标上，稍停片刻即在该图标一侧显示相应的工具提示，同时在状态栏中，显示对应的说明和命令名。此时，单击图标可以启动相应命令。
①设置工具栏
AutoCAD 2024的标准菜单提供有几十种工具栏，选择菜单栏中的“工具”→“工具栏”→AutoCAD命令，系统会自动打开单独的工具栏标签列表。单击某一个未在界面显示的工具栏标签名，则系统自动在工作界面打开该工具栏；反之，单击某一个已在界面显示的工具栏标签名，则系统自动关闭工具栏。
单独的工具栏标签
Notes: <number>

## Slide 10
②工具栏的固定、浮动与打开
工具栏可以在绘图区浮动。此时显示该工具栏标题，可关闭该工具栏，也可用鼠标拖曳浮动工具栏到图形区边界，使它变为固定工具栏，这时该工具栏标题隐藏。此外，还可把固定工具栏拖出，使它成为浮动工具栏。
Notes: <number>

## Slide 11
（6）命令行窗口
Notes: <number>

## Slide 12
（7）布局标签
（8）状态栏
（9）功能区
①设置选项卡。将光标放在面板的任意位置处，然后右击。如果单击某一个未在功能区显示的选项卡名，那么系统会自动在功能区打开该选项卡；反之，如果单击某一个已在功能区显示的选项卡名，那么系统会自动关闭该选项卡。
Notes: <number>

## Slide 13
②选项卡面板中的“固定”与“浮动”。
Notes: <number>

## Slide 14
        2．设置绘图参数
（1）绘图单位设置
命令行：DDUNITS（或UNITS）。
菜单栏：格式→单位。
（2）图形边界设置
命令行：LIMITS。
菜单栏：格式→图形界限。
Notes: <number>

## Slide 15
二、图层设置
        1．利用对话框设置图层
命令行：LAYER。
菜单栏：格式→图层。
工具栏：图层→图层特性管理器 。
功能区：默认→图层→图层特性 。
Notes: <number>

## Slide 16
“图层过滤器特性”对话框
“图层状态管理器”对话框
Notes: <number>

## Slide 17
“选择颜色”对话框
“选择线型”对话框
“线宽”对话框
Notes: <number>

## Slide 18
        2．利用工具栏设置图层
AutoCAD提供一个“特性”面板。用户可以利用面板上的图标快速地查看和改变所选对象的图层、颜色、线型和线宽等特性。“特性”面板上的图层颜色、线型、线宽和打印样式的控制增强了查看和编辑对象属性的命令。
“特性”面板
Notes: <number>

## Slide 19
作业：习题集9-1、9-4
预习: 项目九任务二 绘图基本操作

## Slide 20
本讲结束
回本讲