## Slide 1
AutoCAD制图
机械制图
Notes: <number>

## Slide 2
任务二 绘图基本操作
Notes: <number>

## Slide 3
一、基本输入操作
        1．命令输入方式
（1）在命令行窗口中输入命令名
命令字符可以不区分大小写，如命令LINE。执行命令时，在命令行提示中经常会出现命令选项。
（2）在命令行窗口中输入命令缩写字母
（3）选择菜单中对应的命令
（4）单击工具栏中的对应图标
（5）单击功能区中对应的按钮
（6）在绘图区右击
Notes: <number>

## Slide 4
        2．命令的重复、撤销与重做
（1）命令的重复
在命令行窗口中按Enter键可重复调用上一个命令，不管上一个命令是完成了，还是被取消了。
（2）命令的撤销
命令行：UNDO。
菜单栏：编辑→放弃。
工具栏：标准→放弃 。
快捷键：Esc。
（3）命令的重做
命令行：REDO。
菜单栏：编辑→重做。
工具栏：标准→重做 。
Notes: <number>

## Slide 5
二、绘图辅助工具
        1．精确定位工具
（1）正交模式
命令行：ORTHO。
状态栏：正交模式。
快捷键：F8。
（2）栅格工具
菜单栏：工具→绘图设置。
状态栏：显示图形栅格（仅限于打开与关闭）。
快捷键：F7（仅限于打开与关闭）。
“草图设置”对话框
Notes: <number>

## Slide 6
（3）捕捉工具
菜单栏：工具→绘图设置。
状态栏：捕捉模式（仅限于打开与关闭）。
快捷键：F9（仅限于打开与关闭）。
（4）对象捕捉设置
命令行：DDOSNAP。
菜单栏：工具→绘图设置。
工具栏：对象捕捉→对象捕捉设置 。
状态栏：对象捕捉（功能仅限于打开与关闭）。
快捷键：F3（功能仅限于打开与关闭）。
快捷菜单：对象捕捉设置。
“对象捕捉”选项卡
Notes: <number>

## Slide 7
二、绘图辅助工具
        1．精确定位工具
（1）正交模式
命令行：ORTHO。
状态栏：正交模式。
快捷键：F8。
（2）栅格工具
菜单栏：工具→绘图设置。
状态栏：显示图形栅格（仅限于打开与关闭）。
快捷键：F7（仅限于打开与关闭）。
“草图设置”对话框
Notes: <number>

## Slide 8
        2．图形显示工具
（1）实时缩放
命令行：ZOOM。
菜单栏：视图→缩放→实时。
工具栏：标准→实时缩放 。
功能区：视图→导航→实时 。
（2）动态缩放
命令行：ZOOM。
菜单栏：视图→缩放→动态。
工具栏：标准→动态缩放 ；缩放→动态缩放。
功能区：视图→导航→动态 。
（3）实时平移
命令行：PAN。
菜单栏：视图→平移→实时。
工具栏：标准→实时平移 。
功能区：视图→导航→平移 。
Notes: <number>

## Slide 9
三、常用绘图命令
        1．直线
命令行：LINE（快捷命令：L）。
菜单栏：绘图→直线。
工具栏：绘图→直线 。
功能区：默认→绘图→直线 。
        2．圆
命令行：CIRCLE（快捷命令：C）。
菜单栏：绘图→圆。
工具栏：绘图→圆 。
功能区：默认→绘图→圆 。
        3．圆弧
命令行：ARC（快捷命令：A）。
菜单栏：绘图→圆弧。
工具栏：绘图→圆弧 。
功能区：默认→绘图→圆弧 。
Notes: <number>

## Slide 10
        4．椭圆与椭圆弧
命令行：ELLIPSE（快捷命令：EL）。
菜单栏：绘图→椭圆→圆弧。
工具栏：绘图→椭圆 /椭圆弧 。
功能区：默认→绘图→椭圆下拉菜单。
        5．矩形
命令行：RECTANG（快捷命令：REC）。
菜单栏：绘图→矩形。
工具栏：绘图→矩形 。
功能区：默认→绘图→矩形 。
        6．正多边形
命令行：POLYGON（快捷命令：POL）。
菜单栏：绘图→多边形。
工具栏：绘图→多边形 。
功能区：默认→绘图→多边形 。
Notes: <number>

## Slide 11
        7．样条曲线
命令行：SPLINE。
菜单栏：绘图→样条曲线。
工具栏：绘图→样条曲线 。
功能区：默认→样条曲线拟合或样条曲线控制点 。
        8．图案填充
命令行：BHATCH。
菜单栏：绘图→图案填充。
工具栏：绘图→图案填充 。
功能区：默认→绘图→图案填充 。
Notes: <number>

## Slide 12
【例】绘制螺母。
螺母
绘制中心线
绘制圆
绘制圆弧
Notes: <number>

## Slide 13
四、常用编辑命令
        1．复制
命令行：COPY。
菜单栏：修改→复制。
工具栏：修改→复制 。
功能区：默认→修改→复制 。
快捷菜单：选择要复制的对象，在绘图区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“复制选择”命令。
        2．镜像
命令行：MIRROR。
菜单栏：修改→镜像。
工具栏：修改→镜像 。
功能区：默认→修改→镜像 。
Notes: <number>

## Slide 14
        3．偏移
命令行：OFFSET。
菜单栏：修改→偏移。
工具栏：修改→偏移 。
功能区：默认→修改→偏移 。
        4．移动
命令行：MOVE。
菜单栏：修改→移动。
工具栏：修改→移动 。
功能区：默认→修改→移动 。
快捷菜单：选择要移动的对象，在绘图区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“移动”命令。
Notes: <number>

## Slide 15
        5．旋转
命令行：ROTATE。
菜单栏：修改→旋转。
工具栏：修改→旋转 。
功能区：默认→修改→旋转 。
快捷菜单：选择要旋转的对象，在绘图区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“旋转”命令。
旋转前
旋转后
Notes: <number>

## Slide 16
        6．阵列
命令行：ARRAY。
菜单栏：修改→阵列。
工具栏：修改→阵列 。
功能区：默认→修改→矩形阵列 /路径阵列 /环形阵列 。
        7．修剪
命令行：TRIM。
菜单栏：修改→修剪。
工具栏：修改→修剪 。
功能区：默认→修改→修剪 。
        8．圆角
命令行：FILLET。
菜单栏：修改→圆角。
工具栏：修改→圆角 。
功能区：默认→修改→圆角 。
Notes: <number>

## Slide 17
【例】绘制挂轮架。
挂轮架
修剪后的图形
绘制中间的竖直线
挂轮架中部图形
绘制完成挂轮架右部图形
绘制R30圆
镜像R30圆
挂轮架的上部
Notes: <number>

## Slide 18
作业：习题集9-13
预习: 项目九任务三 文字和尺寸标注

## Slide 19
本讲结束
回本讲