## Slide 1: 项目八 箱体类零件设计

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
思政目标

## Slide 3: 目录
CONTENTS
05
任务一 减速器箱盖设计
06
任务二 减速器箱体设计
07
上机实验

## Slide 4: 学习情境
01

## Slide 5: 减速箱设计实例
减速箱设计
本项目深入解析减速箱箱体及箱盖设计，运用AutoCAD 2024，详述绘图环境、文字与尺寸标注样式设置。
绘图功能应用
综合实例展示，通过减速箱设计，全面演示AutoCAD 2024二维绘图工具的使用技巧与方法。

## Slide 6: 知识目标
02

## Slide 7: 箱体零件图绘制技巧
( 掌握箱体类零件图的具体绘制方法 ( 灵活应用各种AutoCAD命令

## Slide 8: 能力目标
03

## Slide 9: 提高机械制图效率
( 提高机械制图的速度和效率 ( 能够利用软件绘制完整的箱体类零件图

## Slide 10: 思政目标
04

## Slide 11: AutoCAD机械绘图技巧与团队协作
AutoCAD技能提升
深入学习AutoCAD，熟练掌握减速箱箱体与箱盖绘制，灵活运用命令，高效完成机械绘图。
绘图效率优化
优化绘图流程，提升机械装配图绘图速度，培养快速响应与高效完成任务能力。
团队协作能力
鼓励团队协作与沟通，共同解决绘图难题，增强团队合作精神。
职业素养培养
引导树立正确职业观与价值观，全面提升个人综合素质。

## Slide 12: 任务一 减速器箱盖设计
05

## Slide 13: 任务背景
箱盖加工难点
箱盖结构复杂，表面多，精度要求高，内端面加工难，尺寸需小于未加工孔径，大尺寸需专用径向进给。
箱盖视图绘制
绘制主视、附视、左视图，标注详尽，流程图如图所示，体现箱盖全貌与细节。

## Slide 14: 操作步骤：1．配置绘图环境
建立新文件
通过AutoCAD 2024新建公制无样板文件，保存为减速器箱盖.dwg。
创建新图层
单击图层特性按钮，打开管理器新建并设置图层。
设置文字标注样式
设置"技术要求"文字样式，选用仿宋体，高度5.0000。
创建新标注样式
单击标注样式按钮，创建"机械制图标注"样式，属性同前并设为当前。

## Slide 15: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（1）绘制中心线
绘制水平直线及五条竖直直线。
（2）绘制圆
以a、b点为圆心绘制多半径圆，结果如图8-4。
（3）绘制直线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制一条两个大圆的切线，如图所示。
（4）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，修剪视图中多余的线段，结果如图所示。

## Slide 16: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（5）偏移直线
水平线向上偏移12、38、40，左竖线左偏14，右竖线右偏25，切换粗实线。
（6）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，修剪视图中多余的线段，结果如图所示。
（7）绘制直线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，连接两端，结果如图所示。

## Slide 17: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（8）偏移直线
偏移操作步骤
单击默认选项卡修改面板的偏移按钮，将最左端直线向右偏移12，重复命令后向两侧偏移5.5与9.5，再向下偏移直线1距离2。
参数设置与结果
同理使用偏移功能，将最右端直线向左偏移12，重复命令后向两侧偏移4与5，最终效果如图8-10所示。

## Slide 18: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（9）绘制斜线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，连接右端偏移后的直线端点。
（10）修剪处理
点击修剪按钮，删除多余线段，切换至中心线层。
（11）绘制中心线
设置中心线层，点击直线按钮，输入坐标{（260,87），（@40<74）}绘制。
（12）偏移直线
两次偏移中心线，箱盖轮廓线内偏8外偏5，中心线转粗实线。
（13）绘制样条曲线
设置“细实线”为当前图层，点击“样条曲线拟合”按钮绘制。
（14）修剪处理
修剪多余线段并切换虚线层，结果如图示。

## Slide 19: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（15）偏移处理
将"粗实线"层设为当前层，水平中心线向上偏移60、90，外轮廓外移15。
（16）绘制圆
点击圆按钮，以偏移外轮廓与水平线交点为圆心，绘制半径9和18的圆。
（17）绘制直线
以左上端点及R18切点为起点，绘制至偏移90度与外轮廓交点的两次直线。
（18）修剪图形
点击修剪按钮，删除多余线段，结果如图。
（19）偏移处理
水平中心线向上偏移50，外轮廓线向外偏移15。
（20）绘制圆
以偏移外轮廓与水平线交点为圆心，绘制半径9和18的同心圆。

## Slide 20: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（21）绘制直线
点击直线按钮，两次绘制与R18圆相切的直线。
（22）修剪图形
点击修剪按钮，删除多余线段，结果如图。
（23）绘制直线
设置中心线图层，按坐标绘制两次直线。
（24）绘制中心圆
单击圆按钮，以（170,0）和（315,0）为圆心，绘制半径52、41的圆。
（25）绘制圆
以中心圆及交点为圆心，绘制半径2.5和3的圆。
（26）阵列圆
环形阵列按钮，3个阵列，60°，半径3圆置细实线图层。

## Slide 21: 操作步骤：2．绘制箱盖主视图
（27）修剪处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，修剪多余的线段，结果如图所示。
（28）圆角处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，对图形进行圆角处理，设置圆角半径为3。
（29）图案填充
设置剖面线图层，选用ANSI31图案填充，比例设为2。

## Slide 22: 操作步骤：3．绘制箱盖俯视图
（1）在状态栏中单击“对象捕捉追踪”按钮，打开“对象捕捉追踪”，将“中心线”图层设置为当前图层
（2）绘制中心线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮 ，绘制水平中心线和竖直中心线，如图所示。
（3）偏移处理
水平中心线向上偏移78、40，竖直中心线右移49。
（4）偏移处理
水平中心线向上偏移61、93、98后切换至粗实线层。
（5）绘制直线
设置"粗实线"为当前层，点击直线按钮连接两端点。
（6）偏移处理
点击偏移按钮，将直线向内偏移27，结果如图。

## Slide 23: 操作步骤：3．绘制箱盖俯视图
（7）修建处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，修剪多余的线段，结果如图所示。
（8）绘制圆
以三点为圆心分别绘制不同半径圆
（9）复制圆
将c点同心圆复制至d、e点，以e点绘制半径25圆。
（10）绘制圆
点击绘图面板的"圆"按钮，以a、b为圆心绘制半径60和49的辅助圆。
（11）绘制直线
启用对象捕捉追踪，单击直线按钮于主视图绘制。
（12）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮和“删除”按钮，修剪和删除多余的线段。

## Slide 24: 操作步骤：3．绘制箱盖俯视图
（13）圆角处理
点击圆角按钮处理俯视图，半径10、5、3，结果如图。
（14）绘制直线
采用对象追踪功能，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，对应主视图在适当位置绘制直线。
（15）镜像直线
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，对上一步绘制的斜线进行镜像。
（16）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮和“删除”按钮，修剪和删除多余的线段。
（17）圆角处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，进行倒圆角，圆角半径为3，并修剪多余的线段。
（18）绘制直线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制直线如图所示。

## Slide 25: 操作步骤：3．绘制箱盖俯视图
（19）修剪图形
通过打断、删除和拉长操作完成图形修剪
（20）偏移处理
单击偏移按钮，将中心线向上偏移30和45，切换为粗实线。
（21）绘制直线
启用对象捕捉追踪，点击直线按钮绘制主视图透视盖图形。
（22）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮 和“删除”按钮，修剪和删除多余的线段。
（23）圆角处理
单击圆角按钮处理透视孔，半径5和10，结果如图。
（24）偏移处理
点击偏移按钮，将水平中心线向上偏移10，切换为粗实线。

## Slide 26: 操作步骤：3．绘制箱盖俯视图
（25）绘制直线
采用对象捕捉追踪功能，对应主视图中的吊耳图形绘制直线。
（26）修剪图形
修剪多余线段，对吊耳进行3mm圆角处理。
（28）继续修剪
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮 ，修建多余的线段，如图图8-26所示。
（29）镜像处理
点击默认选项卡修改面板的镜像按钮，将俯视图沿首条水平中心线镜像，生成图8-27。
（30）偏移处理
将水平和竖直中心线分别向下、右偏移40，用夹点调整长度。
（27）圆角处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，对吊耳进行倒圆角处理，圆角半径为3。

## Slide 27: 操作步骤：3．绘制箱盖俯视图
（31）移动圆
移动f点同心圆至g点，删除中心线完成箱盖俯视图。
（32）删除多余的中心线
删除多余的中心线，完成箱盖俯视图的绘制，结果如图所示。

## Slide 28: 操作步骤：4．绘制箱盖左视图
（1）绘制中心线
设置中心线图层后，点击直线按钮绘制竖直中心线。
（2）绘制直线
设置粗实线图层，启用对象追踪，点击默认面板直线按钮绘制水平线。
（3）偏移处理
水平向上及竖直向左偏移，距离分别为12、40等与10、61等，设为粗实线。
（4）绘制直线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，连接图8-30中的1、2两点。

## Slide 29: 操作步骤：4．绘制箱盖左视图
（5）修剪图形
点击修剪按钮，删除多余线段，结果如图。
（6）镜像处理
点击默认选项卡修改面板的镜像按钮，将左视图左半部分沿竖直中心线镜像，结果如图。
（7）偏移处理
直线3、4向内偏移8，最下水平线向上偏移45。
（8）修剪图形
点击修剪按钮，删除多余线段，结果如图8-33。

## Slide 30: 操作步骤：4．绘制箱盖左视图
（9）绘制端盖安装孔
偏移按钮应用
单击默认选项卡修改面板的偏移按钮，将最下水平线向上偏移52，切换至中心线层。
重复偏移操作
再次执行偏移命令，中心线向两侧偏移2.5与3，右端竖直线向左偏移16和20，分别归入粗实线与细实线层。
修剪与删除处理
使用修剪和删除按钮清理多余线段，确保图形符合图所示效果。

## Slide 31: 操作步骤：4．绘制箱盖左视图
（10）绘制直线
点击直线按钮绘制，修剪多余部分，结果如图。
（11）绘制透视孔
通过偏移中心线、对象捕捉追踪绘制水平线并修剪，完成透视孔绘制。
（12）圆角处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮 ，对左视图进行圆角处理，半径分别为14、6和3。
（13）倒角处理
对右轴孔进行倒角处理，距离设为2，连接后如图8-37。

## Slide 32: 操作步骤：4．绘制箱盖左视图
（14）填充图案
将“剖面线”图层设置为当前图层，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮，打开“图案填充创建”选项卡，选择ANSI31案例，设置比例为2，填充图形，结果如图所示。
箱盖绘制完成，如图8所示。

## Slide 33: 操作步骤：5．俯视图尺寸标注
（1）切换图层
切换至尺寸线图层，设置机械制图标注样式。
（2）修改标注样式
通过修改标注样式按钮选择ISO标准，完成设置调整。
（3）俯视图无公差尺寸标注
通过线性、半径、直径标注按钮完成俯视图无公差尺寸标注。
（4）俯视图公差尺寸标注
在标注样式中设置公差选项，创建带公差样式并设为当前。
（5）俯视图带公差尺寸标注
点击线性按钮，俯视图标注带公差尺寸，如图。

## Slide 34: 操作步骤：6．主视图尺寸标注
（1）主视图无公差尺寸标注
切换标注样式，使用线性、半径、直径按钮对主视图进行无公差尺寸标注。
（2）修改带公差标注样式
打开标注样式管理器，修改公差选项并保存替代当前样式。
（3）主视图带公差尺寸标注
点击线性按钮，按方法标注主视图公差尺寸，结果如图。

## Slide 35: 操作步骤：7．侧视图尺寸标注
（1）切换当前标注样式
将“机械制图标注”样式设置为当前使用的标注样式。
（2）侧视图无公差尺寸标注
侧视图无公差尺寸标注：使用线性与直径按钮，结果如图8-44。

## Slide 36: 操作步骤
8．标注技术要求
设置文字样式，输入技术要求，调整图框及标题栏至减速器箱盖设计效果。

## Slide 37: 知识点详解
局部剖视图定义
用剖切面局部剖开物体，移走剖切面与观察者间部分，表达内部结构。
局部剖视图应用
图8-46机件，主视图表达圆柱及孔内形，采用两个局部剖视图，清晰简洁。
局部剖视图画法
以波浪线为界，视图表达外形，剖视图表达内构，波浪线不越界不重合。
剖切平面位置
根据物体形状及表达需要，灵活确定剖切平面位置与剖切范围。

## Slide 38: 知识点详解：1．应用场合
局部剖视图适用场合一
局部剖视图用于机件内外形状需表达且不对称或无法半剖时。
局部剖视图适用场合二
机件上只有局部内部形状需要表达，不必或不宜采用全剖视时，如图8-46所示的俯视图。
局部剖视图适用场合三
局部剖视图用于对称机件轮廓线与中心线重合时，清晰显示内外壁交线。

## Slide 39: 知识点详解：2．注意事项
（1）局部剖视图的波浪线规则
局部剖视图分界线为波浪线，不可过空、越界或重合，回转体可用中心线。
（2）局部剖视图的数量控制
在同一视图中，局部剖视图不宜过多，以免图形过于零碎，一般一个视图中不能多于三个为宜。
（3）局部剖视图的标注规则
局部剖视图的标注应遵循剖视图的标注规则，但对于单一剖切位置明显的局部剖视图，其标注应省略。

## Slide 40: 任务二 减速器箱体设计
06

## Slide 41: 任务背景
减速器箱体结构
箱体支持轴系零件，保证运转精度，采用剖分式结构，重型立式减速器有多剖分面。
视图绘制
绘制俯视、主视、侧视图，利用多视图投影，箱体分顶、膛体、底座三部分，应用局部剖视图。

## Slide 42: 操作步骤
1．建立新文件
通过AutoCAD新建文件，设置图形界限及图层。

## Slide 43: 操作步骤：2．设置文字和尺寸标注样式
设置文字标注样式
设置"技术要求"文字样式，选用仿宋体，高度6.0000。
创建新标注样式
单击标注样式按钮，创建"机械制图标注"样式，属性同前并设为当前。

## Slide 44: 操作步骤：3．绘制俯视图
切换图层
图层设置
设置“中心线”为当前图层，确保后续绘制的直线与箱体结构基准对齐。
水平直线绘制
按坐标绘制三条水平线：（50,150）-（500,150）、（50,360）-（800,360）及（50,530）-（800,530）。
竖直直线绘制
绘制五条竖直线：（65,50）-（65,550）、（490,50）-（490,550）及三组（582,350）-（582,550）等坐标连线。
俯视图绘制原则
采用先易后难策略，通过俯视图展现箱体与传动轴、齿轮的装配关系，为后续视图提供基准。

## Slide 45: 操作步骤：3．绘制俯视图
（1）切换图层。
将“中心线”图层设置为当前图层。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制3条水平直线。
（2）切换图层。
将当前层从“中心线”图层切换到“实体”图层。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，利用给定矩形的两个角点的方法分别绘制矩形。

## Slide 46: 操作步骤：3．绘制俯视图
（3）更改图形对象的颜色
通过特性面板的更多颜色选项，将矩形3设为蓝色，矩形4线条调为红色。
（4）绘制轴孔
通过偏移中心线绘制左右轴孔，直径68mm和90mm，经修剪完成绘制。
（5）细化顶面轮廓线
将矩形1上下边内移5mm，孔外移12mm，细化顶面轮廓线。
（6）顶面轮廓线倒圆角
顶面轮廓线先倒10mm圆角，再倒5mm圆角并修剪去线。
更改对象颜色 绘制轴孔 绘制偏移直线

## Slide 47: 操作步骤：3．绘制俯视图
（7）对轴孔进行倒角
点击默认选项卡修改面板的倒角按钮，设置距离C2完成轴孔倒角。
（8）偏移并修剪中心线
按图示偏移量偏移中心线后修剪，结果如图。
（9）绘制螺栓孔和销孔
螺栓孔上下Ø13、右侧Ø11，销孔由Ø10和Ø8组成，以中心线交点绘。
（10）箱体底座轮廓线（矩形3）倒圆角
箱体底座矩形3倒圆角半径10mm，矩形2为5mm，修剪完成俯视图。

## Slide 48: 操作步骤：4．绘制减速器箱体主视图
（1）绘制箱体主视图定位线
用直线工具和对象捕捉绘制投影线，上下中心线分别偏移12mm和20mm。
（2）绘制主视图轮廓线
修剪主视图形成箱体顶面、中间膛及底座轮廓线，置于实体层。
（3）绘制轴孔和端盖安装面
绘制左右同心圆（左：Ø68/72/92/98，右：Ø90/94/114/120）并修剪成型。
（4）绘制偏移直线
偏移顶面40mm后修剪，补全轮廓线并用延伸命令完成。
（5）绘制左右耳片
使用偏移、圆、直线工具绘制左右耳片，半径8mm，深度15mm，圆角5mm。

## Slide 49: 操作步骤：4．绘制减速器箱体主视图
（6）绘制左右肋板
点击偏移按钮，绘制左右肋板，宽度12mm，相交处16mm，修剪后如图。
（7）图形倒圆角
点击圆角按钮，设置半径5mm，修剪后完成箱体铸造圆角。
（8）绘制直线
利用直线，偏移，倒圆角命令，绘制图形，修剪结果如图所示。
（9）绘制样条曲线
设置细实线图层，用样条曲线拟合按钮在端盖安装面间绘制剖切平面。

## Slide 50: 操作步骤：4．绘制减速器箱体主视图
（10）绘制螺栓通孔
在剖切平面，借助与俯视图联系，用“偏移”“修剪”“删除”“样条曲线拟合”命令，绘制螺栓通孔Ø13×38mm和安装沉孔Ø24×2mm。点击“默认”选项卡“绘图”面板“图案填充”按钮，切换到“剖面线”图层绘制剖面线。同理，绘制销通孔Ø10×12mm、螺栓通孔Ø11×10mm和安装沉孔Ø15×2mm，结果见图。
（11）绘制油标尺安装孔轮廓线。
1）将“实体层”设为当前图层，点击“默认”选项卡“修改”面板“偏移”按钮，将箱底线段向上偏移100mm。
2）点击“默认”选项卡“绘图”面板“直线”按钮，以偏移线与箱体右侧线交点为起点绘制直线。

## Slide 51: 操作步骤：4．绘制减速器箱体主视图
（12）绘制样条曲线和偏移直线
通过样条曲线拟合和三次直线偏移（8mm、5mm、13mm）绘制箱体内壁轮廓线。
（13）绘制油标尺安装孔
用直线和偏移工具绘制油标尺安装孔，孔径Ø12，沉孔Ø20×1.5mm。
（14）绘制剖面线
点击图案填充按钮，设置剖面线图层绘制，结果如图。

## Slide 52: 操作步骤：4．绘制减速器箱体主视图
（15）绘制端盖安装孔
图层设置与直线绘制
将“中心线”设为当前图层，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，分别以a、b为起点绘制端点为（@60<-30）的直线。
圆绘制与切换
以a、b为圆心绘制半径41mm和52mm的圆；切换至“实体层”，以中心线与圆交点为圆心绘制半径2.5mm和3mm的同心圆，完成修剪与删除。
环形阵列操作
单击“环形阵列”按钮，设置阵列数为3，项目角度60°，填充角度-120°，生成如图8-77所示的同心圆阵列。

## Slide 53: 操作步骤：4．绘制减速器箱体主视图
（16）修改主视图
点击圆角按钮，设置5mm半径修改主视图，结果如图。

## Slide 54: 操作步骤：5．绘制减速器箱体左视图
（1）绘制箱体左视图定位线
偏移对称中心线左右61mm、96mm，轮廓线置入实体层。
（2）绘制左视图轮廓线
使用修剪功能绘制箱体顶面、中间膛及底座左视图轮廓线。
（3）绘制顶面水平定位线
设置实体层为当前图层，用正交功能以主视图特征点为起点绘制水平线。
（4）绘制顶面竖直定位线
延伸左右轮廓线后偏移5mm完成顶面竖直定位线绘制。
（5）图形修剪
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮 和删除，修剪图形，结果如图所示。
（6）绘制肋板
使用偏移按钮将底座竖直线向内偏移5mm，延伸修剪后如图。

## Slide 55: 操作步骤：5．绘制减速器箱体左视图
（7）倒圆角
点击圆角按钮，设置5mm半径并修剪，结果如图。
（8）绘制底座
设置中心线偏移50mm，修剪后圆角5mm完成底座绘制。
（9）绘制底座螺栓通孔
绘制底座螺栓通孔步骤：定位中心线、剖切线及螺栓孔，运用直线、圆角等命令完成耳钩图形。
（10）绘制剖视图
删除多余线段，调整偏移并应用修剪、圆角处理，参数见图示。
（11）绘制螺纹孔
用直线、偏移和修剪命令绘制螺纹孔，设置118mm、120°顶角及多向偏移。
（12）填充图案
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮 ，对剖视图填充图案，结果如图8-90所示。

## Slide 56: 操作步骤
7. 修剪俯视图
删除俯视图箱体中间膛轮廓线，完成减速器箱体设计。
8．添加螺栓孔定位线
利用偏移，修剪命令来添加主视图底部的安装螺栓孔的定位中心线，结果如图所示。

## Slide 57: 操作步骤：9．俯视图尺寸标注
（1）切换图层
切换至尺寸线图层，修改标注样式文字高度为10。
（2）俯视图尺寸标注
通过注释选项卡的线性、半径和直径按钮对俯视图进行尺寸标注。

## Slide 58: 操作步骤：10．主视图尺寸标注
（1）主视图无公差尺寸标注
点击线性、半径、直径按钮，对主视图进行无公差尺寸标注。

## Slide 59: 操作步骤：10．主视图尺寸标注
（2）新建带公差的标注样式
标注样式创建
单击默认选项卡注释面板的标注样式按钮，打开标注样式管理器，新建“副本机械制图标注（带公差）”样式，基础样式设为机械制图标注。
公差参数配置
在新建标注样式对话框中选择公差选项卡，设置方式为极限偏差，精度0.00，上偏差0.03，下偏差0，垂直位置居中，保存后设为当前标注样式。

## Slide 60: 操作步骤：10．主视图尺寸标注
（3）主视图带公差尺寸标注
点击线性按钮，按方法编辑公差，完成主视图标注（如。

## Slide 61: 操作步骤：11．侧视图尺寸标注
（1）切换当前标注样式
将“机械制图样式”设置为当前使用的标注样式。
（2）侧视图无公差尺寸标注
侧视图无公差尺寸标注步骤：点击线性、半径、直径按钮，结果如图。

## Slide 62: 操作步骤
12．标注技术要求
设置文字样式，填写技术要求并完成标题栏设计。

## Slide 63: 知识点详解：1．箱体类零件
（1）结构特点
箱体类零件结构复杂，加工多工序，为机器主体部件。

## Slide 64: 知识点详解：1．箱体类零件
（2）视图选择
箱体结构特点
箱体类零件形状复杂，加工工序多，需按工作位置摆放，以主视图方向清晰表达结构特征，通常需三个以上基本视图及辅助图形。
视图表达方案
腔体内外结构复杂，四侧面及上下底面均有孔与凸台，以A方向为主视图，需对比分析图8-99两种方案的优缺点。

## Slide 65
箱体的视图选择

## Slide 66: 上机实验
07

## Slide 67: 实验1 绘制齿轮泵前盖零件图
◆ 目的要求
如图所示，本实验的目的是帮助读者掌握盘盖类零件的设计方法。
◆ 操作提示
（1）设置图层。 （2）绘制主视图。 （3）绘制左视图。 （4）标注图形尺寸。 （5）标注技术要求

## Slide 68: 实验2 绘制齿轮泵机座
◆ 目的要求
如图所示，本实验的目的是帮助读者深入掌握机械零件的设计方法和技能。
◆ 操作提示
（1）设置图层。
（2）绘制主视图，综合应用各种方法。
（3）利用主视图与左视图的尺寸关系，绘制俯视图。
（4）标注图形尺寸。
（5）填写技术要求。

## Slide 69: 谢谢
THE END