## Slide 1: 项目三 绘制复杂机械图形

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
素质目标
05
任务一 绘制手压阀阀杆

## Slide 3: 目录
CONTENTS
06
任务二 绘制手压阀胶垫
07
任务三 绘制手压阀弹簧
08
任务四 绘制手压阀胶木球
09
任务五 绘制手压阀销轴
10
任务六 绘制槽轮

## Slide 4: 目录
CONTENTS
11
任务七 绘制手压阀压紧螺母
12
任务八 绘制手压阀手把
13
任务九 绘制手压阀阀体
14
上机实验

## Slide 5: 学习情境
01

## Slide 6: 二维图形编辑命令的应用
二维编辑技巧
掌握拉伸、修剪与延伸，精准调整图形，提升绘图效率。
复杂图形绘制
运用偏移、阵列命令，快速复制与排列，构建复杂机械图。

## Slide 7: 知识目标
02

## Slide 8: 掌握绘图与编辑命令
( 掌握复杂绘图命令 ( 熟悉各种编辑命令

## Slide 9: 能力目标
03

## Slide 10: 熟练使用AutoCAD绘制复杂机械图形
( 对AutoCAD 的编辑功能灵活使用 ( 能够熟练绘制各种复杂机械图形

## Slide 11: 素质目标
04

## Slide 12: 培养绘图与工程问题解决能力
绘图技能提升
学习复制、移动与编辑命令，精进AutoCAD操作技巧，实现高效精准绘图。
实践与创新能力
绘制复杂机械图形，锻炼动手能力与创意思维，增强解决实际工程问题的技能。

## Slide 13: 任务一 绘制手压阀阀杆
05

## Slide 14: 任务背景
镜像命令应用
在绘制机械图形遇对称图线，运用“镜像”命令快速复制，围绕镜象线对称，可选保留或删原对象。
图形绘制策略
上部用直线命构建，后施镜像上下翻转，补圆弧、样条及剖面，如图3-1，实现完整绘图。

## Slide 15: 操作步骤
1．创建图层
设置中心线、粗实线等图层颜色、线型及线宽参数。
2．绘制中心线
设定中心线图层，用指定坐标点绘制直线，结果如图3-2。
3．绘制直线
将“粗实线”设为当前图层，点击直线按钮按坐标绘制多段线。
4．镜像处理
水平中心线为轴，执行镜像命令后删除源对象。

## Slide 16: 操作步骤
5．绘制圆弧
点击圆弧按钮，以中心线交点为圆心，上下水平实线最右端两点为端点绘制（如图）。
6．绘制局部剖切线
设置"细实线"图层，单击样条曲线拟合按钮绘制局部剖切线（如图）。
7．绘制剖面线
使用HATCH命令设置ANSI31图案，角度0°比例1填充圆形截面。
“图案填充创建”选项卡

## Slide 17: 知识点详解
1．镜像
两点确定镜像线，对象以该线为轴对称，镜像平面垂直XY，操作在XY平行面。

## Slide 18: 知识点详解：2．图案填充
在上面任务中“图案填充”命令打开“图案填充创建”选项卡，各个选项含义如下：
（1）“边界”面板
图案填充边界定义
通过拾取封闭区域内的点或边界对象确定填充范围，支持右键快捷菜单调整选项，确保填充边界与对象关联。
边界对象操作
支持添加、删除或重新定义边界对象，可创建多段线或面域关联填充，通过显示夹点修改边界形状。
边界保留设置
提供不保留、多段线或面域三种边界保留模式，根据需求选择独立对象生成方式，优化填充结构。
边界集管理
通过选取边界集实现填充计算，支持动态调整边界对象集合，确保填充结果与预设参数一致。

## Slide 19: 知识点详解：2．图案填充
（2）“图案”面板
显示所有预定义和自定义图案的预览图像。

## Slide 20: 知识点详解：2．图案填充
（3）“特性”面板
①图案填充类型
支持纯色、渐变色、预设图案或自定义填充，根据需求选择填充方式。
②图案填充颜色
调整填充当前颜色，替代实体填充或图案填充的默认颜色设置。
③背景色
定义填充图案背景颜色，确保与主体内容形成有效对比。
④图案填充透明度
修改填充透明度参数，覆盖原对象透明度设置，增强视觉层次。
⑤图案填充角度
自定义填充角度参数，控制图案排列方向与倾斜效果。

## Slide 21: 知识点详解：2．图案填充（3）“特性”面板
⑥填充图案比例
通过放大或缩小比例参数，适配不同尺寸的填充图案需求。
⑦相对图纸空间
布局模式下启用，按图纸空间单位缩放填充，适配打印比例。
⑧双向
勾选后生成交叉线，与原直线呈90度，形成网格化填充效果。
⑨ISO笔宽缩放
针对ISO预设图案，按笔宽参数动态调整图案密度与粗细。

## Slide 22: 知识点详解：2．图案填充
（4）“原点”面板
图案填充原点设定
直接指定新填充原点位置，支持左下、右下、左上、右上及中心五种坐标定位方式。
系统变量关联操作
通过HPORIGIN变量实现原点位置存储与调用，支持当前原点状态查询与默认值修改。
坐标定位规范
左下定位基准为边界矩形左下顶点，右下以右下顶点为基准，左上与右上同理对称分布。
默认参数管理
执行"存储为默认原点"指令后，新设定坐标将覆盖HPORIGIN原有数据成为新基准点。

## Slide 23: 知识点详解：2．图案填充
（5）“选项”面板
①关联
指定图案填充为关联类型，当边界对象修改时自动更新填充内容，确保图形与边界形状实时同步。
②注释性
启用注释性功能后，系统自动调整填充缩放比例，确保图纸打印或显示时注释文字大小符合标准要求。
③特性匹配
使用当前原点匹配时，保留选定填充对象的原点参数；使用源填充原点时，完全继承源对象的所有属性设置。

## Slide 24: 知识点详解：2．图案填充（5）“选项”面板
④允许的间隙
默认间隙值为0，强制要求填充边界必须完全封闭。若需允许微小开口，可在此项输入非零数值。
⑤创建独立的图案填充
当存在多个独立闭合边界时，可选择合并为单个填充对象或拆分为多个独立对象进行单独编辑。
⑥孤岛检测
普通模式从外向内填充并跳过孤岛；外部模式仅填充指定区域；忽略模式直接穿透内部对象完成填充。
⑦绘图次序
通过前置、后置或相对边界调整填充显示层级，支持“不更改”“置于边界之前”等五种优先级设置方式。

## Slide 25: 任务二 绘制手压阀胶垫
06

## Slide 26: 任务背景
垫片作用
垫片配合螺纹零件，联结机械部件，为设备提供紧固。
偏移命令
利用“偏移”快速绘制平行线，编辑等距图形，提高绘图效率。
图形绘制
先用直线命令构建基础，再偏移编辑，最后添加剖面线完成图形。

## Slide 27: 操作步骤
（1）创建图层
设置中心线、粗实线等图层颜色、线型及线宽参数。
（2）绘制中心线
设定中心线图层，用直线工具及坐标点(167,150)和(175,150)绘制水平线。
（3）绘制竖直直线
粗实线图层中，通过直线按钮以坐标点(170,175)和(170,125)绘制竖直直线，结果如图3-14。
（4）偏移处理
通过命令行或菜单栏执行偏移命令，将竖直直线向右偏移2单位。
（5）重复“偏移”命令
将上下两条横线分别向内偏移，偏移距离为6.5，结果如图所示。

## Slide 28: 操作步骤：（6）绘制剖面线
将“细实线”图层设定为当前图层。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮，系统弹出如图所示的“图案填充创建”选项卡，在“图案填充图案”下拉列表中选择“NET”图案，“图案填充角度”设置为45，“填充图案比例”设置为0.5，在图形中选取填充范围，绘制剖面线。打开状态栏上的“线宽”按钮，最终完成胶垫的绘制。结果如图所示。

## Slide 29: 知识点详解：
（1）指定偏移距离
输入距离值或确认，系统采用为偏移距离。
（2）通过(T)
通过点需指定偏移距离。

## Slide 30: 知识点详解：
（3）删除(E)
偏移源对象后将其删除，如图（a）所示。
（4）图层(L)
偏移对象可选当前层或源层，决定图层特性归属。
（5）多个(M)
通过偏移命令以定距重复操作，利用通过点创建平行线或等距图形。

## Slide 31: 任务三 绘制手压阀弹簧
07

## Slide 32: 任务背景
弹簧功能
弹簧广泛用于减震、夹紧、能量储存与测力，特性为外力解除后迅速复原。
弹簧分类
展示压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧、平面涡卷弹簧及碟形弹簧、板簧的图示。
绘图步骤
运用“直线”命令绘制基础图线，通过“镜像”与“复制”完成重复图线，最后用“删除”清理多余线条。

## Slide 33: 操作步骤
1．创建图层
创建中心线（红）、粗实线（白0.30mm）、细实线（白0.15mm）三层。
2．绘制中心线
设置中心线图层，点击直线按钮，按坐标点绘制并调整线型比例至0.5。
3．偏移中心线
水平中心线上下偏移9，竖直A右偏4/9/36/9/4，B右偏6/37/9/6。
4．绘制圆
以最上水平中心线与第二竖线交点为圆心，绘制半径2圆。

## Slide 34: 操作步骤
5．复制圆
通过命令行、菜单栏或按钮执行复制圆操作。
6．绘制圆弧
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”按钮，绘制圆弧
7．绘制连接线
单击“默认”选项卡“绘图“面板中的“直线”按钮，绘制连接线，结果如图所示。
8．绘制剖面线
设定细实线图层，应用ANSI31填充，角度0，比例0.2，结果如图。

## Slide 35: 知识点详解
1．单个弹簧的画法
平行视图直线，四圈以上简画两端，右旋默认，左旋标注。

## Slide 36: 知识点详解：2．“复制”命令
（1）指定基点
基点与位移矢量
指定基点后，AutoCAD以该点为复制起点，通过第二个点或阵列选项确定位移方向，形成矢量位移路径。
默认位移规则
若直接回车选择默认，基点坐标将作为相对位移值，如基点(2,3)使对象沿X轴移2单位，Y轴移3单位。
多重复制机制
每次指定新第二点即触发一次复制，系统持续提示直至用户选择退出，支持连续生成多个复制实例。

## Slide 37: 知识点详解：2．“复制”命令
（2）位移(D)
以拾取点为基准，沿坐标轴移动位移值确定新基点。
（3）模式(O)
控制是否自动重复该命令。该设置由 COPYMODE 系统变量控制。

## Slide 38: 任务四 绘制手压阀胶木球
08

## Slide 39: 任务背景
胶木球结构
如图3-31所示，胶木球为手压阀内普通零件，具螺孔特征，遵循《机械制图》国标简化表达。
AutoCAD绘图步骤
运用“直线”、“圆”构建基础图形，辅以“修剪”、“偏移”完善细节，终以“图案填充”完成作品。

## Slide 40: 操作步骤
（1）创建图层
设置四图层颜色、线型及线宽参数，含中心线红色0.15mm等配置。
（2）绘制中心线
将中心线图层设为当前层，按坐标绘制直线并调整线型比例至0.1。
（3）绘制圆
粗实线图层绘制圆，圆心(165,150)，半径9。
（4）偏移处理
水平中心线向上偏移6，设为粗实线层，结果如图。
（5）修剪处理
点击修剪按钮，去除多余直线完成图形处理。
（6）偏移处理
按国标设置内螺纹图线，偏移距离7、10、2.5、2，对应细、粗实线层。

## Slide 41: 操作步骤
（7）修剪处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，将多余的直线进行修剪。结果如图所示。
（8）绘制锥角
使用极轴追踪功能，以30度夹角绘制直线，与中心线相交。
（9）修剪处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，将多余的直线进行修剪。结果如图所示。
（10）绘制剖面线
设置NET填充，角度45度，比例1，注意剖面线以粗实线为界。

## Slide 42: 知识点详解：1.“修剪”命令
（1）在选择对象时，如果按住Shift键，系统就自动将“修剪”命令转换成“延伸”命令，“延伸”命令将在下一个任务介绍。
（2）选择“边”选项时，可以选择对象的修剪方式，包括延伸和不延伸两种。
（3）选择“栏选(F)”选项时，系统以栏选的方式选择被修剪对象，如图所示。
（4）选择“窗交(C)”选项时，系统以窗交的方式选择被修剪对象，如图所示。
（5）被选择的对象可以互为边界和被修剪对象，此时系统会在选择的对象中自动判断边界。

## Slide 43: 知识点详解：2.螺纹的规定画法
（1）外螺纹画法规定
外螺纹大径粗线，小径细线画3/4圈，省略倒角，螺尾30度。
（2）内螺纹画法规定
内螺纹剖视图中，小径用粗实线，大径用细实线。
（3）非标准螺纹画法
非标准螺纹需用局部剖视或放大图表示牙型，标准螺纹仅注代号。
（4）内外螺纹旋合画法
内外螺纹剖视图旋合部分按外螺纹绘制，线型对齐，与倒角无关。

## Slide 45: 任务五 绘制手压阀销轴
09

## Slide 46: 任务背景
销轴绘制步骤
创建图层后，用直线命令绘出销轴轮廓，再通过倒角、直线完成倒角绘制，镜像命令辅助，最后偏移、样条曲线及图案填充展现孔的剖切。
最终效果展示
参照图3-48，完成销轴的全面绘制，展现其结构细节，确保各步骤精准执行以达到预期视觉效果。

## Slide 47: 操作步骤
（1）创建图层
设置五类图层颜色、线型及线宽参数（中心线红色，粗实线白0.3mm）。
（2）绘制中心线
将中心线图层设为当前层，用直线工具按坐标(135,150)、(195,150)绘制。
（3）绘制直线
粗实线图层下，按指定坐标绘制直线，结果如图。
（4）倒角处理
倒角无效因未设距离，类似倒圆操作注意设置。
（5）绘制直线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制倒角线，结果如图所示。
（6）镜像处理
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，以中心线为轴镜像，结果如图所示。

## Slide 48: 操作步骤
（7）偏移处理
将右侧竖直直线左偏移8，调整长度并设为"中心线"层。
（8）绘制销孔
通过偏移、修改图层及修剪完成销孔绘制。
（9）绘制局部剖切线
设定"细实线"图层，用样条曲线拟合按钮绘制局部剖切线，结果如图。
（10）绘制剖面线
设定细实线图层，应用ANSI31填充（角度0，比例0.5），启用线宽。

## Slide 49: 知识点详解
1.倒角工艺结构的作用
为了去除零件的毛刺、锐边和便于零件装配，常在轴或孔的端部加工成倒角，倒角一般为45°，也允许用30°或60°，C表示45°，如图所示的C1表示倒角角度为45°，倒角距离为1。

## Slide 50: 知识点详解：2.“倒角”命令
在上面任务中“倒角”命令的命令行提示中，各个选项含义如下
（1）距离(D)
倒角斜线距离指连接对象交点间距，可调或系统延伸相交。
（2）角度(A)
连接斜线对象需输入斜线距离与夹角参数。
（3）多段线(P)
多段线交叉点倒角编辑需设等值斜线，系统连接后形成新构成部分。

## Slide 51: 知识点详解：2.“倒角”命令
（4）修剪(T)
与“圆角连接”命令FILLET相同，该选项决定连接对象后是否剪切原对象。
（5）方式(E)
可以决定采用“距离”方式还是“角度”方式倒角。
（6）多个(M)
同时对多个对象进行倒角编辑。

## Slide 52: 任务六 绘制槽轮
10

## Slide 53: 任务背景
槽轮机构特点
槽轮机构结构简单，工作可靠，能准确控制转动角度，适用于恒定旋转角的分度机构。
电影放映机应用
电影放映机的卷片机构利用槽轮间歇运动，使胶片画面依次停留，通过视觉暂留呈现连续场景。
绘制槽轮方法
使用“直线”“圆”“延伸”和“环形阵列”命令完成槽轮绘制，精确呈现槽轮机构核心零件。
卡通观看体验
加强版观看卡通，结果内容缺失，导致孩子感到失望。

## Slide 54: 操作步骤
图层设置
点击“图层特性”按钮，开启“图层特性管理器”，创建中心线层与实线层，选定中心线层为活动层。
绘制中心元素
点击“直线”按钮，画出十字交叉线；再点击“圆”按钮，绘制一系列不同半径的圆，包括32、14、26.5、9和3，确保图形布局如示意图所示。
延伸与修剪
利用“延伸”功能，使直线触及相应圆的边界；随后使用“修剪”工具，去除多余圆弧部分，保持图形整洁。
环形阵列应用
输入“ARRAYPOLAR”或通过菜单选择“环形阵列”，对选定对象执行阵列，设定项目数量为6，以交点为中心，完成360°的均匀分布。
最终修剪
再次运用“修剪”按钮，精修图形，移除不再需要的圆弧段，确保设计完整性。

## Slide 55: 知识点详解：1.“环形阵列”命令
在上面任务中“环形阵列”命令的命令行提示中，各个选项含义如下
（1）矩形(R)
选择矩形阵列的方式。
（2）路径(PA)
选择路径阵列的方式。
（3）极轴(PO)
选择环形阵列的方式。
（4）基点(B)
指定阵列的基点。
（5）旋转轴（A）
指定阵列的旋转轴进行三维空间的阵列。

## Slide 56: 知识点详解：1.“环形阵列”命令
（6）关联(AS)
指定是否在阵列中创建项目作为关联阵列对象，或作为独立对象。
（7）项目(I)
指定阵列的数目。
（8）项目间角度(A)
指定阵列对象间的间隔角度。
（9）填充角度(F)
指定所有阵列对象总的间隔角度。
（10）行(ROW)
指定阵列中的行数和行间距。

## Slide 57: 知识点详解：1.“环形阵列”命令
（11）层(L)
指定阵列中的层数和层间距。
（12）旋转项目(ROT)
指定是否在阵列的同时旋转对象。
（13）表达式(E)
使用数学公式或方程式获取值。
（14）退出(X)
退出命令。

## Slide 58: 知识点详解：2．“延伸”命令
在上面任务中“延伸”命令的命令行提示中，各个选项含义如下
（1）选择对象
选择对象定义边界，Enter键选全部，支持直线、圆等，二维多段线以中心线为准。
（2）选择要延伸的对象
延伸多段线类型不同，Shift切换修剪，修正宽度或增节点。
（3）选择对象时，如果按住Shift键，系统就自动将“延伸”命令转换成“修剪”命令。

## Slide 59: 知识点详解
3．槽轮机构组成及工作原理
槽轮机构由主动拨盘、槽轮和机架组成，通过圆销驱动实现间歇运动，锁止弧定位。

## Slide 60: 任务七 绘制手压阀压紧螺母
11

## Slide 61: 任务背景
绘图对象
压紧螺母，外螺纹零件，遵循《机械制图》国际标准。
绘图方法
运用直线、旋转、倒角及修剪命令，完成两视图绘制。

## Slide 62: 操作步骤
1．创建图层
设置中心线、粗实线等图层颜色、线型及线宽参数。

## Slide 63: 操作步骤：2．绘制左视图
（1）绘制中心线
设定中心线图层，按坐标绘制直线并调整线型比例至0.5。
（2）绘制多边形
粗实线层绘制正六边形后旋转90度
（3）绘制圆
单击圆按钮，以中心线交点为圆心绘制半径12和5.5的圆。

## Slide 64: 操作步骤：3．绘制主视图
（1）绘制中心线
设定中心线图层，按坐标绘制直线并调整线型比例至0.5。
（2）绘制辅助线
单击直线按钮，以三点为基准向左绘制。
（3）绘制图形
设定"粗实线"图层，点击直线按钮，按辅助线及尺寸绘图（如图）。
（4）绘制退刀槽
利用直线与修剪工具绘制退刀槽，结果如图。
（5）创建倒角1
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“倒角”按钮 ，以1.6为边长创建倒角。结果如图所示。
（6）创建倒角2
设置30度极轴追踪，使用直线和修剪工具绘制倒角，结果如图。

## Slide 65: 操作步骤：3．绘制主视图
（7）绘制螺纹线
单击偏移按钮，设置距离为11.5，修剪后修改图层为细实线。
（8）镜像图形
点击默认选项卡修改面板的镜像按钮，将图形复制至对侧，结果如图。
（9）绘制剖面线
设定细实线图层，应用ANST31填充，角度0，比例1，结果如图。
（10）删除多余的辅助线
最后打开状态栏上的“线宽”按钮，最终结果如图所示。

## Slide 66: 知识点详解：1.“旋转”命令
在上面任务中“旋转”命令的命令行提示中，各个选项含义如下
（1）复制(C)
旋转对象时保留原图，如图所示。
（2）参照(R)：
采用“参照”方式旋转对象时，系统提示：
指定参照角 <0>:（指定要参考的角度，默认值为0）
指定新角度或[点(P)] <0>:（输入旋转后的角度值）
操作完毕后，对象被旋转至指定的角度位置。
注意
可以用拖动鼠标的方法旋转对象。选择对象并指定基点后，从基点到当前光标位置会出现一条连线，移动鼠标选择的对象会动态地随着该连线与水平方向的夹角的变化而旋转，按Enter键可确认旋转操作，如图所示。

## Slide 67: 知识点详解
2.螺纹退刀槽和砂轮越程槽
便于刀具退出或砂轮越程，预先加工退刀槽或越程槽。

## Slide 68: 任务八 绘制手压阀手把
12

## Slide 69: 任务背景
手把零件绘制
运用“直线”“圆”“偏移”等命令，绘制主视图展现手把整体结构；通过“圆角”“修剪”调整细节，确保图形精准。
断面图表达
采用“直线”“偏移”“圆角”和“图案填充”命令，精确绘制断面图，清晰呈现手把截面形状，增强工程图的完整性。
局部视图应用
结合“直线”“偏移”“修剪”“圆角”“样条曲线”与“图案填充”命令，细致描绘左视图的局部视图，全方位展示手把零件特征。

## Slide 70: 操作步骤：1．绘制主视图
（1）创建图层
设置图层颜色、线型及线宽参数（红/CENTER 0.15mm；白/Continuous 0.30mm等）。
（2）绘制中心线
设定中心线图层，点击直线按钮，输入坐标{(85,100),(115,100),(100,115),(100,80)}绘制。
（3）绘制圆
设定"粗实线"图层，单击圆按钮，以中心线交点为圆心，绘制半径10和5的圆。
（4）偏移中心线
点击偏移按钮，水平中心线向下偏移18，结果如图。
（5）拉长中心线
通过钳夹功能选中竖直中心线，拖动夹点拉长并缩短水平线。
（6）绘制圆
点击绘图面板的"圆"按钮，以中心线交点为圆心绘制半径4的圆（如图）。

## Slide 71: 操作步骤：1．绘制主视图
（7）绘制直线
设置切点捕捉后绘制与圆相切的直线。
（8）剪切图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮 ，剪切图形，结果如图3-98所示。
（9）绘制直线
设置极轴追踪增量角20°，以中心线交点绘制20°、长50°直线。
（10）偏移并剪切图形
偏移直线至5和10，修改图层后修剪，结果如图3-101。
（11）绘制直线
设置极轴追踪增量角25°，以端点1为起点绘制85单位长直线。
（12）创建直线
偏移直线并修改中间线层为"中心线"
“草图设置”对话框
“草图设置”对话框
“草图设置”对话框

## Slide 72: 操作步骤：1．绘制主视图
（13）放大视图
利用“缩放”工具将刚偏移的线段局部放大，如图所示，可以发现，线段没有连接。
（14）延伸直线
点击"延伸"按钮连接线段，同法处理其余，结果如图。
（15）连接端点
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，连接线段端点，结果如图所示。
（16）偏移线段
向左偏移5，中心线分偏2与2.5，修改为细、粗实线层。
（17）剪切直线
点击修剪按钮剪切图形，结果如图3-109、所示。

## Slide 73: 操作步骤：1．绘制主视图
（18）完善主视图
输入FILLET或通过菜单栏/按钮，创建半径为5的圆角。

## Slide 74: 操作步骤：2．绘制断面图
（1）绘制中心线
将中心线图层设为当前层，用直线工具绘制垂直于25度倾斜角的中心线，再以此为基准绘制垂直线。
（2）偏移中心线
单击偏移按钮，将中心线向两侧偏移，距离为3和5。
（3）剪切图形
点击修剪按钮剪切图形，修改图层为粗实线。
（4）创建圆角
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，创建半径为1的圆角。结果如图所示。
（5）绘制剖面线
将“细实线”图层设定为当前图层。按前面所述方法填充剖面线。结果如图所示。

## Slide 75: 操作步骤：3．绘制左视图
绘制中心线
设定中心线图层，绘制垂直直线并调整线型比例至0.3。
偏移中心线
点击偏移按钮，将竖直中心线向两侧偏移3和9，结果如图。
绘制辅助线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮 ，根据主视图绘制辅助线，结果如图所示。
剪切图形
点击修剪按钮剪切图形，修改图层为粗实线。

## Slide 76: 操作步骤：3．绘制左视图
创建圆角
点击圆角按钮，设半径为1，删除多余线段完成操作。
绘制局部剖切线
设定图层，使用样条曲线拟合绘制局部剖切线并修剪。
绘制剖面线
设定细实线图层，应用ANST31图案填充，角度0度比例0.5。
最后打开状态栏上的“线宽”按钮
，最终结果如图所示。

## Slide 77: 知识点详解：1．“圆角”命令
圆角概念与适用对象
圆角以指定半径圆弧连接直线、多义线等对象，适用范围广。
圆角命令行提示及选项
在上面任务中“圆角”命令的命令行提示中，各个选项含义如下：
（1）多段线(P)：在一条二维多段线的两段直线段的节点处插入圆滑的弧。
（2）修剪(T)：决定在圆滑连接两条边时，是否修剪这两条边，如图所示。
（3）多个(M)：同时对多个对象进行圆角编辑，而不必重新调用命令。
（4）按住Shift键并选择两条直线，可以快速创建零距离倒角或零半径圆角。

## Slide 78: 知识点详解
2．钳夹功能
AutoCAD夹点功能通过快捷键或右键选择，实现移动、复制、缩放和旋转。
3．圆角的作用
圆角可防止应力集中，避免裂纹产生。
选择编辑操作

## Slide 79: 知识点详解：4．机械制图常用表达方法
表达方法选择
根据机件结构特点选择合理表达方案，确保工程图纸准确性与完整性，需综合运用多种视图与剖面方法。
结构特点分析
分析机件形状特征与功能需求，优先采用主视图定位，结合旋转视图或局部剖面法解决复杂结构表达问题。
视图组合应用
组合基本视图与斜视图，必要时叠加局部放大或断面图，确保三维结构二维化表达时逻辑清晰无歧义。
（1）视图表达方法
视图表达方法包括基本、向、局部和斜视图（图）。

## Slide 81: 知识点详解：4．机械制图常用表达方法
（2）剖视图表达方法
剖视图包含全、半、局部三种类型（如图所示）。

## Slide 82: 知识点详解：4．机械制图常用表达方法
（3）断面图表达方法
断面图含移出、重合及局部放大等表达方法。

## Slide 83: 任务九 绘制手压阀阀体
13

## Slide 84: 任务背景
手压阀绘制
运用AutoCAD编辑功能，分主视、左视、俯视三图，结合剖视表达，完成复杂阀体绘制。
视图表达
灵活采用多种视图方法，确保手压阀阀体结构清晰呈现，实现图形完整绘制。

## Slide 85: 操作步骤：1.配置绘图环境
创建新文件
通过AutoCAD 2024新建无样板公制文件，保存为"阀体.dwg"。
设置图层
设置图层：新建五图层，红/白/蓝配色，线宽0.15-0.30毫米，含中心线与标注。

## Slide 86: 操作步骤：2.绘制主视图
（1）绘制中心线
设定中心线图层，按坐标绘制直线并调整线型比例为0.5。
（2）偏移中心线
单击“修改”面板中的“偏移”按钮，将中心线偏移。结果如图所示。
（3）修剪图形
点击修剪按钮，修剪图形并设为粗实线图层。
（4）创建圆角
单击“修改”面板中的“圆角”按钮 ，创建半径为2的圆角，结果如图所示。
（5）绘制圆
设定“粗实线”图层，单击圆按钮，以中心线交点为圆心绘制半径5和12的圆。

## Slide 87: 操作步骤：2.绘制主视图
（6）绘制直线
单击“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制与圆相切的直线，结果如图所示。
（7）剪切图形
单击“修改”面板中的“修剪”按钮，剪切图形，结果如图所示。
（8）创建圆角
点击圆角按钮创建半径为2的圆角，用直线补全图形。
（9）创建水平孔
通过偏移和修剪修改水平中心线，调整为粗实线。

## Slide 88: 操作步骤：2.绘制主视图
（10）创建竖直孔
偏移操作
单击“修改”面板中的“偏移”按钮，将竖直中心线向两侧偏移，结果如图所示；再次单击“偏移”按钮，使底部水平线向上偏移，结果如图所示。
修剪与图层设置
单击“修改”面板中的“修剪”按钮，修剪图形后修改图层为“粗实线”，结果如图所示；将“粗实线”设为当前图层，绘制线段并修剪，结果如图所示。

## Slide 89: 操作步骤：2.绘制主视图
（11）绘制螺纹线
使用修改面板的偏移和修剪功能调整线段并修改图层为细实线。
（12）创建倒角
通过偏移和修剪操作完成倒角创建
（13）创建孔之间的连接线
用圆弧连接孔后修剪图形。

## Slide 90: 操作步骤：2.绘制主视图
（14）创建加强筋
01
绘制主视图
单击修改面板偏移按钮，偏移中心线后删除辅助线，完成线段连接与图层调整。
02
图形细节处理
使用直线工具绘制垂直线段并修改为中心线层，通过偏移与修剪功能完善图形结构。
03
标注与调整
创建半径为2的圆角后移动加强筋至指定位置，最后用直线工具绘制辅助线完成构图。

## Slide 91: 操作步骤：2.绘制主视图
（15）绘制剖面线
使用ANSI31图案，角度90度，比例0.5填充，完成主视图剖面线绘制。
（16）删除辅助线
将辅助线删除，结果如图所示。
“填充图案选项板”对话框 设置“图案填充和渐变色”对话框 主视图图案填充 删除辅助线

## Slide 92: 操作步骤：3. 绘制左视图
（1）绘制中心线
将中心线图层设为当前层，用直线工具绘制延长线及垂直线。
（2）偏移中心线
单击“修改”面板中的“偏移”按钮，将绘制的中心线向两侧偏移，结果如图所示。
（3）剪切图形
点击修剪按钮剪切图形，修改图层为粗实线。
（4）创建圆
创建半径7.5、8.5、20圆，将8.5圆设为细实线层。
（5）旋转中心线
单击“修改”面板中的“旋转”按钮，将中心线旋转15°，结果如图所示。
（6）修剪图形
点击修剪按钮，修改图层为细实线，删除中心线。
绘制基准
绘制中心线
偏移中心线 剪切图形 创建圆
旋转中心线 剪切图形

## Slide 93: 操作步骤：3. 绘制左视图
（7）偏移中心线
单击“修改”面板中的“偏移”按钮，将绘制的中心线向两侧偏移，结果如图所示。
（8）剪切图形
点击修剪按钮剪切图形，修改图层为粗实线。
（9）偏移中心线
单击“修改”面板中的“偏移”按钮，将中心线偏移，结果如图所示。
（10）剪切图形
点击修剪按钮剪切图形，修改图层为粗实线。

## Slide 94: 操作步骤：3. 绘制左视图
（11）
创建圆角
点击圆角按钮创建半径为2的圆角，用直线补全图形。
（12）
绘制局部剖切线
单击“绘图”面板中的“样条曲线拟合”按钮，绘制局部剖切线，结果如图所示。
（13）
绘制剖面线
使用ANSI31图案填充，角度0度，比例0.5绘制左视图剖面线。

## Slide 95: 操作步骤：4．绘制俯视图
（1）绘制中心线
将中心线图层设为当前层，用直线工具绘制延长线及垂直线。
（2）偏移中心线
单击“修改”面板中的“偏移”按钮，将中心线向两侧偏移，结果如图所示。
（3）剪切图形
点击修剪按钮剪切图形，修改图层为粗实线。
（4）创建圆
创建半径11.5、12、20、25的圆，将半径12的圆设为细实线。
绘制基准 绘制中心线
绘制辅助线 剪切图形
创建圆

## Slide 96: 操作步骤：4．绘制俯视图
（5）旋转中心线
单击“修改”面板中的“旋转”按钮，将中心线旋转15°，结果如图所示。
（6）修剪图形
单击“修改”面板中的“修剪”按钮，剪切图形，并将多余的中心线删除，结果如图所示。
（7）绘制直线
单击“绘图”面板中的“直线”按钮，连接两圆弧端点，结果如图所示。
（8）创建圆角
点击"圆角"按钮创建半径为2的圆角，补全图形，结果如图。
旋转中心线 剪切图形
绘制辅助线 创建圆角
阀体绘制

## Slide 97: 上机实验
14

## Slide 98: 实验1 绘制手压阀密封垫
◆ 目的要求
通过实例练习掌握修剪与偏移命令用法
◆ 操作提示
（1）设置新图层。 （2）绘制中心线 （3）偏移处理 （4）进行剪切编辑。 （5）绘制剖面线

## Slide 99: 实验2 绘制轴承座
◆ 目的要求
如图，实验设计图形为机械零件，绘图需用“直线”“圆”等命令及“镜像”“圆角”等编辑命令。此例助读者掌握编辑命令用法。
◆ 操作提示
（1）利用“图层”命令设置3个图层。
（2）利用“直线”命令绘制中心线。
（3）利用“直线”命令和“圆”命令绘制部分轮廓线。
（4）利用“圆角”命令进行圆角处理。
（5）利用“直线”命令绘制螺孔线。
（6）利用“镜像”命令对左端局部结构进行镜像。

## Slide 100: 实验3 绘制挂轮架
◆ 目的要求
输入：挂轮架由直线、圆及圆弧组成，用直线、圆、圆弧及修剪命令绘制；上部对称，可用镜像命令；圆角用圆角命令绘出。通过绘制，使读者熟悉编辑命令的使用。
◆ 操作提示
（1）利用“图层”命令设置图层。
（2）利用“直线”“圆”“偏移”以及“修剪”命令绘制中心线，
（3）利用“直线”“圆”以及“偏移”命令绘制挂轮架的中间部分。
（4）利用“圆弧”“圆角”以及“修剪”命令继续绘制挂轮架中部图形。
（5）利用“圆弧”“圆”命令绘制挂轮架右部。
（6）利用“修剪”“圆角”命令修剪与倒圆角。
（7）利用“偏移”“圆”命令绘制R30圆弧。
（8）利用“删除”“修剪”“镜像”“圆角”等命令绘制把手图形部分。
（9）利用“打断”“拉长”和“删除”命令对图形中的中心线进行整理。
挂轮架 绘制圆

## Slide 101: 实验4 绘制手压阀底座
◆ 目的要求
实验底座绘制分两步：左视图用多边形和圆，主视图依投影定位。
◆ 操作提示
1．创建图层。
2．利用“直线”“正多边形”和“圆”命令绘制左视图。
3．利用“直线”“修剪”“倒角”“偏移”“镜像”“图案填充”和“打断”命令绘制主视图。

## Slide 102: 谢谢
THE END