## Slide 1: 项目二 绘制简单机械图形

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
素质目标
05
任务一 绘制螺栓
06
任务二 绘制垫圈

## Slide 3: 目录
CONTENTS
07
任务三 绘制盘根压盖
08
任务四 绘制方头平键
09
任务五 绘制M8螺母
10
任务六 绘制螺丝刀
11
任务七 绘制泵轴
12
上机实验

## Slide 4: 学习情境
01

## Slide 5: 机械图形绘制教程
AutoCAD绘图工具
学习使用AutoCAD的绘图工具，掌握绘制简单机械图形的方法，包括直线、圆、弧等基本图形的绘制。
机械图形绘制步骤
按照项目指导，逐步掌握如何利用AutoCAD的功能进行机械图形的绘制，包括尺寸标注、图形编辑等高级操作。

## Slide 6: 知识目标
02

## Slide 7: 掌握绘图命令
掌握绘图命令
深入学习直线、圆和平面图形的绘制方法，熟练使用参数化绘图，精通多段线及样条曲线的命令操作。
绘图技能提升
强化练习直线类、圆类及平面图形命令，掌握参数化绘图技巧，熟练应用多段线与样条曲线，提升绘图效率与精度。

## Slide 8: 能力目标
03

## Slide 9: AutoCAD 基本绘图技能
( 对AutoCAD 的绘图功能有一个基本了解 ( 能够利用软件绘制简单的机械图形

## Slide 10: 素质目标
04

## Slide 11: AutoCAD绘图技能提升
AutoCAD技能提升
掌握直线、圆、平面图形绘制，参数化绘图、多段线和样条曲线命令，培养扎实技术基础与细致绘图习惯。
创新思维培养
通过AutoCAD实践，强化创新思维，提升解决问题能力，适应复杂绘图需求。

## Slide 12: 任务一 绘制螺栓
05

## Slide 13: 任务背景
螺栓图形绘制基础
螺栓图形以直线绘制，含九种图线类型，遵循国标。
图层工具的应用
AutoCAD图层工具通过统一颜色线型分类分层，提升绘图效率并省存空间。
视图层次管理
视图层次管理通过分层图层分离对象属性，便于高效编辑管理。
图层特性的设置与应用
图层设置需配置颜色、线型并应用直线命令管理图形。

## Slide 14: 操作步骤：1．设置图层
创建中心线图层
通过图层管理器新建图层并命名为“中心线”。
“图层特性管理器”对话框
更改图层名

## Slide 15: 操作步骤：1．设置图层
设置中心线图层属性
颜色设置
单击“中心线”图层对应的颜色选项，打开“选择颜色”对话框，选定红色后单击确认返回图层特性管理器。
线型配置
进入“选择线型”对话框，点击加载并选择CENTER线型，确认后返回管理器界面完成线型设置。
线宽调整
通过“线宽”对话框选择0.09mm选项，确认退出后完成图层线宽参数配置。
“选择颜色”对话框 “选择线型”对话框 加载新线型 选择线宽

## Slide 16: 操作步骤：1．设置图层
创建轮廓线和细实线图层
创建黑色轮廓线（0.30mm）和蓝色细实线（0.09mm）图层，均设为开启。
设置当前图层为中心线
选择"中心线"图层，点击"置为当前"按钮，关闭对话框。
设置图层

## Slide 17: 操作步骤
2．绘制中心线
调用LINE命令，输入坐标（40,25）和（40,-145）绘制中心线。
3．绘制螺帽外框
通过直线工具按坐标绘制并闭合，完成螺帽外框绘制。
4．完成螺帽绘制
绘制两条垂直线段于（25,0）和（55,0）向下30单位。
5．绘制螺杆
通过直线工具输入坐标点绘制螺杆结构。
6．绘制螺纹
使用直线工具在细实线层绘制两点，坐标分别为（22.56,-30）至（@0,-100）和（57.44,-30）至（@0,-100）。

## Slide 18: 操作步骤：7．显示线宽
显示/隐藏线宽功能
单击状态栏上的“显示/隐藏线宽”按钮，显示图线线宽，最终结果如图2-13所示。
AutoCAD数据输入方法
AutoCAD数据输入：坐标精确繁琐，鼠标快捷欠准，对称图形建议坐标法。
图层使用技巧
图层使用技巧：统一图元属性为“按图层设置”，便于调整，确保清晰高效。

## Slide 19: 知识点详解：1．图层特性管理器
图层创建
通过图层特性管理器，用户可轻松创建新图层，定制化工作流程，提升绘图效率。
颜色与线型设置
利用图层特性管理器，可精细调整图层颜色及线型，实现图纸视觉效果的优化与统一。

## Slide 20: 知识点详解：1．图层特性管理器
（1）“新建特性过滤器”按钮
显示“图层过滤器特性”对话框，如图所示。从中可以基于一个或多个图层特性创建图层过滤器。
（2）“新建组过滤器”按钮
创建一个图层过滤器，其中包含用户选定并添加到该过滤器的图层。
（3）“图层状态管理器”按钮
图层状态管理器按钮用于保存和恢复图层设置至命名状态。

## Slide 21: 知识点详解：1．图层特性管理器
（4）“新建图层”按钮
图层创建方法
单击新建图层按钮，图层列表显示“图层1”，支持自定义命名。选中现有图层后输入多个名称（以逗号分隔）可批量生成。
命名规则说明
图层名称允许字母、数字、空格及特殊符号，最长255字符。名称需唯一，避免重复以确保操作准确性。
特性继承机制
新建图层默认继承当前选中图层的属性（颜色、线型、开关状态等），若未选中则启用系统预设参数。

## Slide 22: 知识点详解：1．图层特性管理器
（5）“删除图层”按钮
：删除所选图层。在图层列表中选中某一图层，然后单击此按钮，可把该图层删除。
（6）“置为当前”按钮
点击按钮或双击图层名设置当前图层，名称存于CLAYER系统变量。
（7）“搜索图层”文本框：在输入字符后，将按照名称快速搜索图层列表中的图层。当关闭“图层特性管理器”对话框时，不会保持搜索结果
（8）“反转过滤器”复选框：选中此复选框，显示所有不满足搜索条件的图层

## Slide 23: 知识点详解：1．图层特性管理器
（9）图层列表区：显示图层及特性。单击图标修改特性。右击空白区用快捷菜单选所有图层。列含义如下：
①图层名称显示
显示图层名称，修改前需选中使其高亮显示，便于后续操作。
② 状态图标功能
关闭、锁定、冻结及不打印图标用于切换功能状态，具体说明参考表2-1。
③ 颜色设置方法
单击颜色图标调出选择对话框，支持自定义颜色调整以区分图层。
“选择颜色”对话框

## Slide 24: 知识点详解：1．图层特性管理器
④ 线型修改步骤
点击线型选项打开选择界面，从预设列表中选取所需线型样式。
⑤线宽配置说明
通过对话框调整线宽值，显示新旧参数，系统默认值由LWDEFAULT变量定义。
⑥ 打印样式调整
修改打印样式以设置图形输出属性，确保打印效果符合设计需求。
“选择线型”对话框 “线宽”对话框

## Slide 25: 知识点详解：2．“特性”工具栏
特性面板功能概述
AutoCAD提供“特性”面板，用户通过工具图标快速查看和修改对象的图层、颜色、线型及线宽等属性。
属性显示机制
在绘图区选择对象后，面板自动显示其当前图层、颜色、线型等属性，支持实时编辑。
编辑功能优化
通过面板可直接调整对象颜色、线型、线宽，修改后立即生效，无需切换界面。
打印样式控制
面板集成打印样式设置，允许用户自定义打印样式参数，确保输出效果与显示一致。

## Slide 26: 知识点详解：2．“特性”工具栏
（1）“颜色控制”下拉列表框
通过下拉列表选择颜色，修改后绘图使用选定色，不影响图层设置。
（2）“线型控制”下拉列表框
单击选择线型，全局生效但不影响图层设置。
（3）“线宽”下拉列表框
通过下拉列表选择线宽，修改后不影响图层设置。
（4）“打印类型控制”下拉列表框
单击右侧的下拉按钮，可弹出一下拉列表，用户可从中选择一种打印样式使之成为当前打印样式。

## Slide 27: 知识点详解：3．图层的线型
（1）图线的型式
国家标准规定机械图线型式、线宽及应用，如粗细实线、虚线等。
图线用途示例

## Slide 28: 知识点详解：3．图层的线型 （2）图线的画法
图线规范标准
同一图样中同类图线宽度应一致，虚线、点划线间隔需大致相等，平行线间距不小于粗实线两倍宽度且最小为0.7mm。
中心线绘制要求
圆心需为线段交点，点划线两端应为完整线段，中心线超出轮廓线2-5mm，小图形可用细实线替代复杂线型。
线型管理设置
通过“图层特性管理器”设置线型，加载前需在LIN文件中定义，标准线型存于acad.lin，避免使用0.18mm线宽。
“加载或重载线型”对话框
“线型管理器”对话框

## Slide 29: 知识点详解
4．颜色的设置
AutoCAD通过菜单或命令设置颜色，区分图层与对象。

## Slide 30: 知识点详解：5．线宽的设置
国标图线宽度规定
国标规定电气工程图线分粗细，粗线0.5~2mm，细线为b/2，推荐系列含0.18-2mm。
AutoCAD线宽设置方法
通过菜单栏或命令行输入LINEWEIGHT命令，打开线宽设置对话框进行调整。
显示线宽问题及解决
显示线宽问题：检查显示线宽按钮并确保设置≥0.30mm。

## Slide 31: 知识点详解：6．“直线”命令
绘制直线基础操作
按Enter继承上次终点，圆弧时生成相切直线。
多段直线与封闭图形绘制
用户指定多个端点绘制多段独立直线，输入C连接首尾形成封闭图形。
直线段修改与特殊绘制模式
支持删除最近直线段，正交模式限制水平/垂直，动态输入可选。

## Slide 32: 任务二 绘制垫圈
06

## Slide 33: 任务背景
机械零件知识
挡圈简化压力分布，保护表面免受损伤，圆命令绘图基础，曲线应用广泛。
图层管理技巧
两线型需图层区分，六圆利用圆命令多模式绘制，如图2-26展示复杂图形构造。
垫圈

## Slide 34: 操作步骤
1．设置图层
单击图层特性按钮，新建"中心线"和"轮廓线"图层。

## Slide 35: 操作步骤：2．绘制中心线
（1）启用对象捕捉功能
启用对象捕捉功能，右键菜单选择设置并全选模式。
快捷菜单 “草图设置”对话框

## Slide 36: 操作步骤：2．绘制中心线
（2）将当前图层设置为“中心线”图层。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，命令行提示与操作如下：
注意
“捕捉自”功能快捷键为按住Shift键，同时单击鼠标右键，可以弹出快捷对话框。
捕捉中点

## Slide 37: 操作步骤：3．绘制同心圆
圆的绘制方法
转换图层为“轮廓线”。输入“CIRCLE”或选菜单“绘图”→“圆”→“圆心，半径”或单击“绘图”面板“圆”按钮。

## Slide 38: 操作步骤：4．绘制定位孔
（1）绘制圆至中心线层
将半径120圆移至中心线层，结果如图示。
（2）执行圆命令绘制小圆
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，命令行提示与操作如下：
（3）绘制其余小圆
采用相同方法，以交点为圆心绘制三个半径为20的圆。

## Slide 39: 操作步骤
5．显示线宽
单击状态栏上的“显示/隐藏线宽”按钮 ，显示图线线宽。

## Slide 40: 知识点详解：1．绘制圆
在上面任务绘制圆的命令行提示中，各个选项含义如下
（1）三点(3P)。用指定圆周上三点的方法画圆。
（2）两点(2P)。指定直径的两端点画圆。
（3）切点、切点、半径(T)。指定两相切对象后给半径画圆。图2-35（a）～（d）示“切点、切点、半径”画圆情形（加黑圆为最后绘制的圆）。
菜单栏中还有一种独特的绘制圆的方法，选择菜单栏中的“绘图”→“圆”→“相切、相切、相切”命令，如图所示。
利用菜单相关功能绘制圆 绘制结果

## Slide 41: 知识点详解：对象捕捉
01
对象捕捉功能
AutoCAD支持通过命令行、工具栏及右键菜单实现特殊点捕捉，涵盖圆心、端点、中点等类型，具体参照表2-3所示。
02
操作方法分类
三种执行方式包括：输入命令参数、调用工具栏图标或右键快捷菜单，精准定位平行线等复杂结构的几何特征点。
03
命令方式
绘图时，当在命令行中提示输入一点时，输入相应特殊位置点命令，如表2-3所示，然后根据提示操作即可。
04
工具栏方式
对象捕捉工具栏通过按钮提示辅助用户快速定位捕捉点。
05
快捷菜单方式
Shift+右键激活快捷菜单，调用AutoCAD对象捕捉模式，按提示操作。

## Slide 42
“对象捕捉”工具栏
对象捕捉快捷菜单

## Slide 43: 任务三 绘制盘根压盖
07

## Slide 44: 任务背景
01
盘根压盖功能
在机械密封中，盘根压盖确保盘根与轴紧密贴合，形成迷宫式密封，有效阻止介质泄漏。
02
定位销绘图练习
通过绘制定位销，熟练掌握“圆弧”命令，目标图形如图所示，强化机械制图技能。

## Slide 45: 操作步骤
1．设置图层
创建粗实线（0.30mm）和红色CENTER中心线图层，其余属性默认。
“图层特性管理器”选项板

## Slide 46: 操作步骤：2．绘制图形
设置与绘制中心线
设置中心线图层后，用直线工具按坐标绘制四条对称线。

## Slide 47: 操作步骤：2．绘制图形
绘制圆与直线
圆绘制步骤
将“粗实线”设为当前图层，通过“默认”选项卡的“圆”命令绘制圆心（0,0）半径30和25的圆，再绘制圆心（-45,0）和（45,0）半径6的圆。
直线绘制步骤
使用“直线”按钮绘制四条线段，端点坐标分别为（-45,15）与（-25.98,15）、（-45,-15）与（-25.98,-15）、（45,15）与（25.98,15）、（45,-15）与（25.98,-15）。
绘制圆弧与技巧
绘制圆弧时注意曲率方向，按逆时针顺序避免凹凸相反。

## Slide 48: 知识点详解
圆弧绘制选项详解
命令行圆弧绘制含11种方式，"连续"模式自动相切仅需端点。

## Slide 49: 任务四 绘制方头平键
08

## Slide 50: 任务背景
方头平键介绍
方头平键为平键类别，用于机械零件轴向定位，设计简易。
绘制方法
运用“矩形”与“直线”命令，结合“构造线”、“对象捕捉”和“对象追踪”技巧，实现精准快速绘图。

## Slide 51: 操作步骤
（1）绘制主视图
点击矩形按钮，输入两点坐标（0,30）和（@100,11）绘制。

## Slide 52: 操作步骤：（2）绘制主视图棱线
（2）绘制主视图棱线。
同时打开状态栏上的“按指定角度限制光标”（即极轴追踪）按钮和“将光标捕捉到二维参考点”（即对象捕捉）按钮，启动对象捕捉功能。
（3）绘制直线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制直线，命令行提示与操作如下。

## Slide 53: 操作步骤
（4）设置极轴追踪功能
设置极轴追踪增量角为90°，启用仅正交追踪。
（5）绘制俯视图外形
使用矩形工具，以左下角为起点，输入坐标（@100,18）完成俯视图绘制。
（6）绘制俯视图棱线
使用基点捕捉绘制俯视图棱线，偏移距离设为2。
（7）绘制左视图构造线
通过捕捉交点绘制水平及竖直构造线，完成左视图构造线绘制。
绘制主视图棱线
追踪对象
“极轴追踪”选项卡
绘制俯视图 绘制俯视图棱线
绘制左视图构造线 完成左视图构造线

## Slide 54: 操作步骤：
（8）绘制左视图。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制矩形，命令行提示与操作如下。
（9）删除辅助线。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮，删除构造线，最终结果如图所示。

## Slide 55: 知识点详解：1．矩形
在上面任务绘制矩形的命令行提示中，各个选项含义如下：
（1）第一个角点：通过指定两个角点确定矩形，如图（a）所示。
（2）倒角(C)：指定倒角距离，绘制带倒角矩形如图（b），角点逆、顺时针倒角可同可异，第一倒角距为逆时针距，第二倒角距为顺时针距。
（3）标高(E)：指定矩形标高（Z坐标），即把矩形画在标高为Z，和XOY坐标面平行的平面上，并作为后续矩形的标高值。
（4）圆角(F)：指定圆角半径，绘制带圆角的矩形，如图（c）所示。
（5）厚度(T)：指定矩形的厚度，如图（d）所示。
（6）宽度(W)：指定线宽，如图（e）所示。
（7）尺寸(D)：使用长和宽创建矩形。
（8）面积（A）：指定面积和长或宽创建矩形。

## Slide 56: 知识点详解：2．构造线
在上面任务绘制构造线的命令行提示中，各个选项含义如下：
（1）指定点：用于绘制通过指定两点的构造线，如图（a）所示。
（2）水平(H)：绘制通过指定点的水平构造线，如图（b）所示。
（3）垂直(V)：绘制通过指定点的垂直构造线，如图（c）所示。
（4）角度(A)：绘制沿指定方向或与指定直线之间的夹角为指定角度的构造线，如图 （d）所示。
（5）二等分(B)：绘制平分由指定3点所确定的角的构造线，如图（e）所示。
（6）偏移(O)：绘制与指定直线平行的构造线，如图（f）所示。

## Slide 57: 知识点详解
3．自动追踪
自动追踪通过对象捕捉与极轴追踪按角度对齐路径，需配合使用。

## Slide 58: 任务五 绘制M8螺母
09

## Slide 59: 任务背景
螺母功能
螺母与螺栓配合，固定机械零件，实现可拆卸连接，设计工程中广泛应用。
绘图方法
运用“正多边形”“圆”“圆弧”“直线”命令，完成M8螺母主视图绘制，如图展示。

## Slide 60: 操作步骤
1．设置图层
通过图层特性管理器新建"中心线"和"轮廓线"图层。
2．绘制中心线
设置中心线层，绘制两条18mm十字直线。

## Slide 61: 操作步骤：3．绘制螺母轮廓
设置轮廓线层
设置当前图层为"轮廓线"层，绘制半径6.5和3.4的同心圆。
绘制正六边形
输入POLYGON，选6边外切圆，设半径6.5完成绘制。
设置细实线层
设置当前图层为“细实线”层，以圆心、起点（@4,0）绘制270°圆弧。

## Slide 62: 知识点详解
1.“正多边形”命令
边选项功能
选择边选项，指定一条边后系统逆时针创建正多边形，如图（a）所示。
内接于圆（I）选项
选择内接于圆（I）选项，绘制的正多边形内接于圆，如图（b）所示。
内接于圆（C）选项
选择内接于圆（C）选项，绘制的正多边形内接于圆，如图（c）所示。

## Slide 63: 操作步骤：2.螺纹紧固件
螺纹紧固件
标准化螺纹紧固件（螺栓、螺母等）广泛应用，无需单独绘图。

## Slide 64: 任务六 绘制螺丝刀
10

## Slide 65: 任务背景
多段线与NURBS曲线介绍
AutoCAD多段线由线段和圆弧组成，线宽可变，适合绘制复杂机械图形。
多段线的应用
AutoCAD运用NURBS曲线设计GIS轮廓及汽车不规则多段线。
螺丝刀绘制实例
螺丝刀绘制实例：掌握多段线与样条曲线命令操作。

## Slide 66: 操作步骤
1．绘制螺丝刀左部把手
用矩形、直线和圆弧绘制螺丝刀左部把手结构。
绘制螺丝刀把手

## Slide 67: 操作步骤：2．绘制螺丝刀的中间部分
（1）绘制样条曲线
通过命令行输入SPLINE或菜单栏调用，执行样条曲线绘制。

## Slide 68: 操作步骤：2．绘制螺丝刀的中间部分
（2）绘制连续线段
绘制连续线段
单击默认选项卡绘图面板的直线按钮，按坐标（255,180）、（308,160）、（@5<90）、（@5<0）、（@30<-90）、（@5<-180）、（@5<90）、（255,120）、（255,180）绘制连续线段。
补充连接线段
再次单击直线按钮，通过坐标（308,160）与（@20<-90）绘制延伸线段，完成图形闭合结构。

## Slide 69: 操作步骤：3．绘制螺丝刀的右部
在命令行中输入“PLINE”或者选择菜单栏中的“绘图”→“多段线”命令或者单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮，在命令行中输入“PLINE”的命令行提示与操作如下：

## Slide 70: 操作步骤：1．多段线
绘制起始点
从螺丝刀手柄末端开始，输入坐标或捕捉关键点，系统默认绘制直线段连接至下一指定位置。
圆弧参数设置
切换圆弧模式后，通过角度或半径参数调整弧度，按住Ctrl键可切换圆弧方向，确保与手柄曲面平滑衔接。
闭合与调整
完成轮廓后启用闭合功能，系统自动生成闭合圆弧，通过宽度参数调整线宽，使用放弃选项可回退至上一步操作。

## Slide 71: 操作步骤：2．样条曲线
绘制方式选择
通过拟合点或控制点创建样条曲线，选项差异取决于选择类型，影响曲线生成逻辑。
节点参数化设置
调整节点参数化方式，控制曲线通过拟合点时的形状变化，确保平滑度与精度平衡。
对象转换操作
将二次/三次样条多段线转换为等效样条曲线，按DELOBJ变量决定是否删除原多段线。
切向与闭合控制
指定起点与端点切向，支持对象捕捉模式；闭合时连接首尾点并保持相切，优化曲线连贯性。

## Slide 72: 任务七 绘制泵轴
11

## Slide 73: 任务背景
机械图绘制与对称性
机械图绘制需确保图线轴线对称，精准坐标法保持对称性。
AutoCAD的约束功能
AutoCAD的几何与尺寸约束功能可精准维护图形关系并自动调整参数。
对象约束与参数化绘图
对象约束即参数化绘图，属AutoCAD参数化设计核心功能。
泵轴绘制实例
泵轴绘制实例：运用直线、圆及圆弧命令，结合对象约束提升效率。
泵轴

## Slide 74: 操作步骤
1．在命令行中输入“LIMITS”，设置绘图环境
2．图层设置
通过图层特性管理器新建中心线、尺寸线、轮廓线三层。
3．绘制中心线
设置中心线图层，点击直线按钮绘制泵轴水平中心线。
4．绘制泵轴的外轮廓线
设置“轮廓线”图层，点击直线按钮绘制泵轴外轮廓线，无需精确尺寸。

## Slide 75: 操作步骤：5．添加约束
（1）在命令行中输入“GCFIX”或者单击“参数化”选项卡“几何”面板中的“固定”按钮，添加水平中心线的固定约束。
（2）在命令行中输入“GCCOINCIDENT”或者单击“参数化”选项卡“几何”面板中的“重合”按钮，选取左端竖直线的上端点和最上端水平直线的左端点添加重合约束。
（3）单击“参数化”选项卡“几何”面板中的“共线”按钮，添加轴肩竖直之间的共线约束，结果如图所示。
（4）在命令行中输入“DCVERTICAL”或者单击“参数化”选项卡“标注”面板中的“竖直”按钮，选择左侧第一条竖直线的两端点进行尺寸约束。

## Slide 76: 操作步骤：5．添加约束
（5）在命令行中输入“DCHORIZONTAL”或者单击“参数化”选项卡“几何”面板中的“水平”按钮，对泵轴外轮廓尺寸进行约束设置。
（6）在命令行中输入“GCSYMMETRIC”或者单击“参数化”选项卡“几何”面板中的“对称”按钮，添加上下两条水平直线相对于水平中心线的对称约束关系。

## Slide 77: 操作步骤：6．绘制泵轴的键槽
绘制键槽轮廓
设置轮廓线层，用直线和圆弧绘制键槽结构。
添加几何约束
添加直线与圆弧重合、对称及相切约束。
尺寸约束与调整
参数化标注面板设置线性尺寸约束，调整半径为2。

## Slide 78: 操作步骤：7．绘制孔
01
绘制竖直中心线
设置中心线图层，点击直线按钮，在第一轴段绘制竖直中心线。
02
竖直中心线的线性尺寸约束
单击“参数化”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮，对竖直中心线进行线性尺寸约束，如图所示。
03
绘制圆并进行直径尺寸约束
于"轮廓线"图层中心点绘制圆，并应用直径参数化标注约束。
04
注意事项
在进行几何约束和尺寸约束时，注意约束顺序，约束出错的话，可以根据需求适当的添加几何约束。

## Slide 79: 知识点详解：1．几何约束
几何约束概述
几何约束定义对象几何特性及参数化显示功能。
几何约束的使用与编辑
几何约束规定草图条件与关系，面板位于参数化标签内，工具见图。
几何约束设置
通过命令行、菜单栏或工具栏按钮进入几何约束设置。
“几何约束”示意图 “几何约束”面板及工具栏 “约束设置”对话框

## Slide 80: 知识点详解：2．尺寸约束
打开“约束设置”对话框
通过命令行、菜单栏或选项卡按钮可打开“约束设置”对话框。
控制约束类型的显示
设置标注名称格式及锁定图标显示，支持隐藏动态约束。
“约束设置”对话框

## Slide 81: 上机实验
12

## Slide 82: 实验1 绘制定位销
◆ 目的要求
通过定位销绘制掌握圆弧方法，复习直线命令。
◆ 操作提示
（1）利用“直线”命令绘制中心线和销侧面斜线。 （2）利用“圆弧”命令绘制两端的圆弧顶。

## Slide 83: 实验2 绘制螺杆头部：
目的要求
本实验绘制如图所示的螺杆头部，主要涉及“直线”“矩形”、“构造线”和“圆”命令。本例对尺寸要求很严格，在绘图时要结合对象捕捉相关命令，通过本例，要求读者掌握各种基本绘图命令操作方法。
◆ 操作提示
（1）利用“矩形”命令绘制倒角矩形。
（2）利用“圆”命令绘制矩形外接圆。
（3）利用“构造线”命令绘制辅助线。
（4）利用“直线”命令绘制主视图。
（5）删除构造线。

## Slide 84: 实验3 绘制带轮截面
◆ 目的要求
运用多段线命令绘制带轮截面轮廓线，确保坐标精准。
◆ 操作提示
利用“多段线”命令进行绘制。

## Slide 85: 谢谢
THE END