## Slide 1: 项目六 轴类零件设计

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
思政目标

## Slide 3: 目录
CONTENTS
05
任务一 传动轴设计
06
任务二 深沟球轴承设计
07
任务三 滑动轴承座设计
08
上机实验

## Slide 4: 学习情境
01

## Slide 5: 轴类零件图绘制方法
轴套零件
掌握AutoCAD命令，绘制经典机械轴套零件图，实践绘图技巧。
任务指导
通过多个任务，详细学习轴类零件图绘制流程，提升绘图能力。

## Slide 6: 知识目标
02

## Slide 7: 轴类零件图绘制技巧
( 掌握轴类零件图的具体绘制方法 ( 灵活应用各种AutoCAD命令

## Slide 8: 能力目标
03

## Slide 9: 提高机械制图效率
( 提高机械制图的速度和效率 ( 能够利用软件绘制完整的轴类零件图

## Slide 10: 思政目标
04

## Slide 11: 轴类零件AutoCAD绘制技巧
AutoCAD技能提升
深入学习AutoCAD，熟练绘制轴套零件图，灵活运用命令，完成复杂绘图任务。
绘图效率优化
优化绘图流程，提升绘图速度，培养细致观察与分析问题能力，提高工作效率。
零件结构分析
仔细观察轴套零件结构与尺寸，分析特点与要求，增强问题解决能力。
绘图实践应用
通过实践，掌握AutoCAD软件在轴类零件图绘制中的具体应用，提升绘图技巧。

## Slide 12: 任务一 传动轴设计
05

## Slide 13: 任务背景
轴类零件特征
轴类零件是一类典型机件，由同轴回转体构成，表面含多种键槽设计。
轴的视图表达
主视图展示轴全貌，辅以局部剖视、放大视图，详尽呈现细节，图示例传动轴对称性，中心线为基准，镜像完成下半部。

## Slide 14: 操作步骤：1．配置绘图环境
（1）建立新文件
建立新文件。打开AutoCAD 2024应用程序，以“A3.dwt”样板文件为模板，建立新文件；将新文件命名为“传动轴.dwg”并保存
（2）新建图层特性
打开“图层特性管理器”对话框，新建图层如图所示。

## Slide 15: 操作步骤：1．配置绘图环境（3）设置尺寸标注风格
标注样式创建
单击“默认”选项卡“注释”面板的“标注样式”按钮，弹出“标注样式管理器”，新建“机械制图标注”样式，基础样式为“ISO-25”。
参数配置
设置“基线间距”为13，“超出尺寸线”为2.5；“箭头大小”设为5，“文字高度”为7，偏移量为2，对齐采用ISO标准。
选项卡设置
“调整”选项卡选择“尺寸线上方，带引线”；“主单位”选项卡舍入设为0，小数分隔符为句点；“换算”与“公差”选项卡暂不设置。
样式应用说明
完成设置后，返回“标注样式管理器”并置为当前样式，普通尺寸标注无需公差，仅需时启用。
“标注样式管理器”对话框 “创建新标注样式”对话框 “线”选项卡设置 “符号和箭头”选项卡设置 “文字”选项卡设置
“调整”选项卡设置 “主单位”选项卡设置

## Slide 16: 操作步骤：2．绘制主视图
（1）绘制主视图中心线
设中心线层，绘制直线(60,200)-(360,200)完成主视图中心线。
（2）绘制边界线
将轮廓层设为当前图层，用直线工具绘制{(70,200),(70,240)}。
（3）偏移边界线
以直线1为起点，依次向右偏移直线2-7，偏移量为16、12、80、30、80、60mm。
（4）偏移中心线
以中心线为基准向上偏移，数值为22.5、25、27.5、29、33mm。
（5）更改图形对象的图层属性
选中图形对象，通过图层面板或右键菜单修改属性为轮廓层。
（6）修剪纵向直线
以5条横向直线为剪切边修剪7条纵向直线。
绘制中心线 偏移边界线
更改图层属性
修剪纵向直线

## Slide 17: 操作步骤：2．绘制主视图
（7）修剪横向直线
用7条纵向直线为剪切边修剪横向直线，结果如图6-15。
（8）端面倒直角
点击默认修改面板倒角按钮，以C2大小对左右端面直线进行倒直角处理。
（9）补全端面线
使用对象捕捉功能，点击直线按钮补全端面线。
（10）台阶面倒圆角
采用半径1.5不修剪模式，对传动轴五台阶面执行圆角处理。
（11）修剪圆角边
启用修剪功能删除圆角边多余边，参照图(b)。

## Slide 18: 操作步骤：2．绘制主视图
（12）绘制键槽轮廓线
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮 ，结果如图所示。
（13）更改偏移中心线的图层属性
将偏移的两条中心线从“中心线层”转为“轮廓层”。
（14）键槽倒圆角
键槽左右侧分别倒8mm、7mm圆角，采用修剪模式加工。
（15）镜像成形
点击默认选项卡修改面板的镜像按钮，完成传动轴主视图绘制。

## Slide 19: 操作步骤：3．绘制键槽剖面图
（1）绘制剖面图中心线
将中心线层设为当前图层，绘制十字交叉直线形成剖面中心线。
（2）绘制剖面圆
轮廓层绘制两圆，圆心(135,100)/29mm与(280,100)/22.5mm
（3）绘制键槽轮廓线
左右圆分别以8/23mm和7/7.5mm偏移，调整图层属性。
（4）绘制键槽
点击修剪按钮，剪切三条偏移直线形成键槽。
（5）绘制剖面线
设置剖面层，应用ANSI31图案填充，角度0度比例1，完成键槽剖面线绘制。
“图案填充创建”选项卡

## Slide 20: 操作步骤：4．无公差尺寸标注
（1）快速标注。设定尺寸标注层，点击快速标注按钮，选择传动轴左侧5条直线完成标注。
（2）线性标注。输入：单击“默认”选项卡“注释”面板“线性”按钮，标注传动轴主视图无公差尺寸3、5、60、278、∅50、∅66，单击“半径”按钮，标注R7、R8。输入QLEADER命令，标注倒角C2，如图6-31。

## Slide 21: 操作步骤：5．带公差尺寸标注
（1）设置带公差标注样式
标注样式创建
单击默认选项卡注释面板的标注样式按钮，打开标注样式管理器，新建“机械制图标注(带公差)”样式，基础样式为“机械制图标注”，点击继续。
公差设置规范
在新建标注样式对话框中选择公差选项卡，按图示设置参数，确保下偏差为正值时需在数值前加负号，保存后激活该样式。
标注注意事项
标注公差需创建专用样式，AutoCAD 2024支持多样式定义，修改样式后所有关联标注将自动更新，保持数值符号规范。

## Slide 22: 操作步骤：5．带公差尺寸标注
（2）线性标注
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“线性”按钮，标注轴径带公差的尺寸，如图所示。
（3）替代标注样式
通过标注样式管理器替代当前样式，设置公差后保存退出。
（4）继续标注尺寸公差
与上面方法相同，设置不同的替代公差值标注尺寸公差，结果如图所示。
（5）标注粗糙度
插入粗糙度块后，使用多行文字标注，结果如图。
（6）标注剖面图的公差尺寸
使用同样的方法标注剖面图，最终标注图效果如图所示。
（7）填写技术要求
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“多行文字”按钮，创建技术要求。结果如图所示。
标注公差尺寸 “替代当前样式”对话框
完成主视图极限偏差标注
标注粗糙度

## Slide 23: 操作步骤
6．将“标题栏层”设置为当前图层，在标题栏中填写“传动轴”。
传动轴设计

## Slide 24: 知识点详解：1．零件图内容
零件图定义
零件图用于指导零件加工制造，需准确表达结构形状、尺寸及技术要求，确保生产标准化与质量可控性。
完整内容要求
包含图样、尺寸标注、技术要求、标题栏与明细表，缺一不可，各要素需逻辑清晰且符合国家制图标准。
（1）一组视图
表达零件的形状与结构。
（2）一组尺寸
标出零件上结构的大小、结构间的位置关系。
（3）技术要求
标出零件加工、检验时的技术指标。
（4）标题栏
注明零件的名称、材料、设计者、审核者、制造厂家等信息的表格。

## Slide 25: 知识点详解
2．零件图绘制过程
零件图绘制流程：设置比例与幅面，标注尺寸及要求，最后校核审核。
3．轴的粗糙度
轴粗糙度查表取较大值，配合标准件按标，高速密封用0.2-0.8。

## Slide 26: 任务二 深沟球轴承设计
06

## Slide 27: 任务背景
滚动轴承结构
外圈固定于机座孔内，内圈随轴转动，滚动体和保持架构成核心，如图6-39深沟球轴承所示。
轴承绘制步骤
先绘制主视图，再完成剖面左视图，利用多视图投影对应关系，如图6-40所示轴承图。
轴承的结构 深沟球轴承

## Slide 28: 操作步骤
1．配置环境
新建A4竖向样板图，创建5个图层并设置坐标原点。

## Slide 29: 操作步骤：2．绘制轴承主视图
（1）绘制中心线
设置中心线图层，绘制直线端点（40,180）至（200,180），建议使用相对坐标。
（2）绘制轮廓线
使用粗实线图层绘制指定坐标直线，形成外形轮廓线。
（3）偏移直线
单击默认选项卡的"偏移"按钮，按图示尺寸偏移直线并置于中心线图层。
（4）绘制滚珠
点击默认选项卡绘图面板的圆按钮，绘制圆心（59,216.25）、半径4.5mm的滚珠。
（5）绘制斜线
单击直线按钮，极坐标设长度30、角度-30°绘制。
（6）绘制水平直线
点击直线按钮，通过圆与斜线交点绘制水平线，修剪完成。

## Slide 30: 操作步骤：2．绘制轴承主视图
（7）倒圆角和直角
外侧圆角半径1mm修剪，内侧倒角距离1不修剪。
（8）图形修剪
点击默认选项卡修改面板的修剪按钮，对内侧倒角修剪，如图（b）。
（9）镜像图形
两次镜像水平线完成轴承主视图绘制。
（11）绘制剖面线
选择ANSI31图案，角度0、比例1完成剖面线绘制。
（10）补充轮廓线
删除斜线，点击直线按钮绘制左右轮廓线。

## Slide 31: 操作步骤：3．绘制轴承左视图
（1）绘制左视图定位中心线
绘制左视图垂直中心线，依据主视图辅助线定位。
（2）绘制辅助水平线
设置粗实线图层，利用正交功能从主视图引出四条水平辅助线。
（3）绘制5个圆
绘制五个圆，圆心（140,180），中间圆改至中心线层，删除辅助线。
（4）绘制滚珠
点击圆按钮，以中心线与圆弧交点为圆心，绘制4.5mm半径滚珠并修剪。
（5）环形阵列
环形阵列以中心点为基准，设置数目为25，生成滚珠轮廓线阵列。

## Slide 32: 操作步骤：4．标注尺寸
（1）设置标注样式
设置尺寸标注为当前图层，启用机械制图标注样式。
（2）标注轴承宽度和圆环宽度
单击“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮，标注轴承宽度为18mm，如图所示。
（3）标注滚珠直径
单击“注释”选项卡“标注”面板中的“直径”按钮，标注滚珠直径为Ø9mm，如图所示。
（4）标注角度
标注60°，修改中心线，标注直径55、77、90。
（6）将“文字”图层设置为当前图层，在空白处创建技术要求，在标题栏中填写“轴承”。
（5）单击“注释”选项卡“标注”面板中的“直径”按钮，标注直径Ø55、Ø77和Ø90，如图所示。

## Slide 33: 知识点详解
滚动轴承是标准件，通常不画零件图。装配图中，根据代号查国标得主要尺寸绘制。需详表结构，用规定画法；简单表特征，用特征画法。表列三种常用轴承画法。不需确切表外形、载荷、结构特性时，用通用画法（矩形框中央画正十字，不与框接触），如下图所示。

## Slide 34: 任务三 滑动轴承座设计
07

## Slide 35: 任务背景
任务背景
在绘制轴承座前,需系统分析,依国标定图幅、内容、线型、线宽、公差、粗糙度,用主、左视及局部放大图,比例1:1,图幅A2,填技术要求。
绘制步骤
详述滑动轴承座零件图绘制法,见图6-58,循序渐进指导完成零件图绘制,确保清晰表达各部件细节。

## Slide 36: 操作步骤
1．调入样板图
点击快速访问工具栏的"新建"按钮，选择"A3横向样板"并打开。
2．设置图层
单击图层特性按钮，打开图层特性管理器创建图层。

## Slide 37: 操作步骤：3．绘制俯视图
（1）绘制矩形
设置“1轮廓实线层”，点击矩形按钮，以单点为起点绘制236×55矩形。
（2）绘制中心线
设置"3中心线层"，启用对象捕捉，于矩形长宽中点绘制中心线。
（3）绘制圆角
设置"1轮廓实线层"，点击圆角按钮，半径8，选择边完成圆角。
（4）偏移直线
竖直中心线向两侧偏移30、32等，水平偏移15、30，部分归入"轮廓实线层"。

## Slide 38: 操作步骤：3．绘制俯视图
（5）绘制圆
以不同偏移距离交点为圆心，绘制半径6.5、10、20的圆。
（6）绘制切线
用直线工具绘制半径10的两组圆及半径20的圆的切线。
（7）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，对图形进行修剪，结果如图所示。
（8）绘制圆角
点击修改面板圆角按钮，对两凸台设半径2，结果如图。

## Slide 39: 操作步骤：4．绘制主视图
（1）绘制中心线
点击直线按钮，在俯视图竖直中心线延长线绘制主视图竖直及水平中心线，置于中心线层。
（2）绘制圆
以两中心线交点为圆心，绘制四个圆后修剪上半部分。
（3）偏移直线
水平中心线上下偏移58、8、28、32，竖直中心线偏移118后置于轮廓实线层。
（4）延伸直线
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“延伸”按钮，将偏移后的直线进行延伸，结果如图所示。
（5）绘制投影线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，由俯视图绘制主视图的投影线，如图所示。
（6）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，对图形进行修剪，结果如图所示。

## Slide 40: 操作步骤：4．绘制主视图
（7）绘制轮廓线
点击直线按钮，以点1、点2绘制轮廓线。
（8）偏移直线
竖直中心线右偏54，直线1两侧偏移6.5至轮廓实线层。
（9）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，对图形进行修剪，结果如图所示。
（10）绘制圆角
点击圆角按钮，设置半径2，结果如图。
（11）绘制剖面线
使用ANS131图案，比例设为2，填充主视图右侧剖面线。
设置填充参数

## Slide 41: 操作步骤：5．绘制左视图
（1）绘制中心线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制竖直中心线，并将其放置在中心线层。
（2）偏移直线
单击偏移按钮，将竖直中心线向两侧及左右偏移，放置于轮廓实线层。
（3）绘制投影线
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，由主视图向左视图绘制投影线，如图所示。
（4）修剪图形
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，对图形进行修剪，结果如图所示。
（5）绘制圆角
点击圆角按钮，设置半径2，结果如图。
（6）绘制剖面线
点击默认选项卡的图案填充按钮，选择ANS131，比例设为2绘制剖面线。

## Slide 42: 操作步骤：7．标注尺寸
（1）文字样式设置
通过“格式”→“文字样式”设置字体为仿宋，高度5完成设置。

## Slide 43: 操作步骤：7．标注尺寸
（2）标注样式
设置
标注样式设置
进入格式菜单选择标注样式，调出管理器并修改ISO-25设置，依次调整符号参数与文字对齐方式。
参数调整步骤
在符号选项卡设置箭头大小为4，文字选项卡启用ISO标准对齐，主单位设置小数分隔符为句点。
公差与确认设置
公差选项卡设置垂直居中，确认修改后返回管理器，点击置为当前并关闭对话框完成配置。

## Slide 44: 操作步骤：7．标注尺寸
（3）标注线性尺寸
将标注层设为当前图层，点击默认选项卡的线性按钮进行尺寸标注。
（4）带公差尺寸
双击尺寸编辑添加H9，同理处理其他线性尺寸。
标注线性尺寸
编辑尺寸
带公差尺寸

## Slide 45: 操作步骤：7．标注尺寸
（5）修改尺寸为半尺寸
修改尺寸为半尺寸，调整选项板参数并标注半径。
（6）标注直径尺寸
标注圆孔直径，编辑尺寸前加“2×”，完成标注。
标注半径尺寸
标注直径尺寸

## Slide 46: 操作步骤：7．标注尺寸
（7）标注粗糙度
插入粗糙度块并使用多行文字标注，结果如图6-93。
（8）标注基准特征
插入默认选项卡"块"面板的基准特征块，路径为源文件/项目五/任务三 滑动轴承座设计，结果如图。
（9）标注形位公差
通过QLEADER命令设置平行度公差0.03，基准A完成标注。
标注粗糙度
标注基准特征
“引线设置”对话框 “形位公差”对话框
标注形位公差

## Slide 47: 操作步骤
8．填写技术要求
点击多行文字按钮，框选矩形框后输入技术要求内容。
9．填写技术要求
点击默认选项卡注释面板的多行文字按钮，填写零件命令和材料。

## Slide 48: 上机实验
08

## Slide 49: 实验1 绘制垫圈零件图
◆ 目的要求
如图所示，垫圈是比较简单的机械零件。本实验的目的是帮助读者掌握零件图的基本绘制过程和思路。
◆ 操作提示
（1）设置图层，插入图框。
（2）绘制轴线。
（3）绘制轮廓。
（4）填充图案。
（5）标注图形。
（6）填写标题栏。

## Slide 50: 实验2 绘制圆锥滚子轴承
◆ 目的要求
通过绘制圆锥滚子轴承剖视图，掌握编辑命令及图案填充应用。
◆ 操作提示
（1）新建图层。
（2）绘制中心线及滚子所在的矩形。
（3）绘制半个轴承轮廓线。
（4）对绘制的图形进行剪切。
（5）镜像图形。
（6）分别对轴承外圈和内圈进行图案填充。

## Slide 51: 实验3 绘制轴零件图
◆ 目的要求
如图所示，轴是一种最常见的机械零件。本实验的目的是帮助读者掌握轴类零件的设计方法。
◆ 操作提示
（1）设置图层，插入图框。
（2）绘制中心线网格。
（3）绘制主视图轮廓。
（4）绘制放大图。
（5）标注图形尺寸。
（6）标注粗糙度。
（7）填写技术要求。
（8）填写标题栏。

## Slide 52: 谢谢
THE END