## Slide 1: 项目九 机械装配图设计

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
思政目标
05
任务一 减速箱装配图设计
06
上机实验

## Slide 3: 学习情境
01

## Slide 4: 减速箱装配图设计实例
减速箱装配图设计
本项目深入解析AutoCAD 2024在二维图形制作中的应用，以减速箱装配图为例，全面展示图块、表格、尺寸标注的综合运用。
图块与表格应用
在减速箱装配图设计中，图块的灵活使用和精确的表格数据，确保了图形的准确性和一致性，提升了绘图效率。
尺寸标注技巧
详细讲解尺寸标注的规范与技巧，确保减速箱装配图的每一个细节都符合工程标准，实现图纸的精确传达。

## Slide 5: 知识目标
02

## Slide 6: 装配图绘制与AutoCAD应用技巧
( 掌握装配图的具体绘制方法 ( 灵活应用各种AutoCAD命令

## Slide 7: 能力目标
03

## Slide 8: 完善机械制图能力
( 完善机械制图辅助设计能力 ( 能够利用软件绘制完整的装配图

## Slide 9: 思政目标
04

## Slide 10: AutoCAD机械装配图绘制技巧
AutoCAD技能提升
深入学习AutoCAD，熟练掌握装配图绘制，灵活运用命令，高效完成机械图任务。
绘图速度优化
优化绘图流程，提升绘图速度与效率，培养快速响应及高效完成绘图任务能力。
工匠精神培养
注重细节，追求精确，培养精益求精的工匠精神，提升专业绘图技能。
时间管理能力
在有限时间内，高效完成绘图任务，提升时间管理和任务执行能力。

## Slide 11: 任务一 减速箱装配图设计
05

## Slide 12: 任务背景
减速箱原理与作用
减速箱调整原动机输出转速与扭矩，连接工作机实现动力转换。
减速箱装配流程
减速箱装配流程：插入箱体图块，定位零件，补线修剪，标注尺寸，填写表格。

## Slide 13: 操作步骤：1．配置绘图环境
01
创建新文件
通过"文件→新建"选择"无样板-公制"，保存为减速器装配图.dwg。
02
设置图形界限
LIMITS命令设置A1图纸（1189×841）图形界限。
03
开启与关闭栅格功能
单击状态栏中的“栅格”按钮，关闭栅格。
04
创建新图层与绘制图幅边框
创建图框层与标注层，设置当前层后绘制1189×841矩形。
05
插入标题栏
插入标题栏并完成绘图环境配置
“图层特性管理器”选项板

## Slide 14
“插入库中的块”对话框 “选择文件”对话框 配置绘图环境

## Slide 15: 操作步骤：2．安装已有图块
（1）插入“减速器箱体”图块
插入块操作
单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入块”按钮，点击库中的块，弹出如图所示对话框。
选择文件步骤
单击“浏览块库”按钮，打开“选择文件”对话框，选择“箱体俯视图.dwg”图块，单击“打开”按钮。
参数设置
点击要插入的图块，保持“比例”和“旋转”默认设置，指定“插入点”坐标为（360,360,0），结果如图所示。

## Slide 16: 操作步骤：2．安装已有图块
（2）插入“小齿轮轴”图块
插入小齿轮轴图块，旋转90°，默认比例，指定插入点完成。
（3）移动图块
点击移动按钮，将小齿轮轴图块对齐箱体内壁台阶面安装。
（4）插入“大齿轮轴”图块
插入“大齿轮轴”图块步骤：选文件，设旋转-90°，默认比例，指定插入点。
（5）移动图块
单击移动按钮，选大齿轮轴图块，以台阶面中点为基点安装至减速器箱体内壁对齐。

## Slide 17: 操作步骤：2．安装已有图块
（6）插入“圆柱齿轮”图块
插入大齿轮.dwg图块，旋转90度后指定插入点完成操作。
（7）移动图块
单击移动按钮，选大齿轮图块，基点至上端面中点，安装至减速器箱体，对齐轴台阶面。
（8）安装其他减速器零件
安装大轴承、箱体端盖及其他减速器零件，如图所示。

## Slide 18: 操作步骤：3．补全装配图
绘制大、小轴承
复制大轴承至大齿轮轴，绘制小轴承（内径Ø40，外径Ø68，宽14）如图。
绘制定距环
在轴承与端盖、轴承与齿轮之间绘制定距环，结果如图9-13所示。

## Slide 19: 操作步骤：4．修剪装配图
分解所有图块
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“分解”按钮，选择所有图块进行分解。
修剪装配图
使用修剪、删除按钮调整装配图细节，结果如图。

## Slide 20: 操作步骤：5．装配主视图
（1）插入“箱体主视图”图块。
单击“插入”选项卡“块”面板的“插入块”按钮，点击库中块，弹出图对话框。接着，单击“浏览块库”按钮，弹出“选择文件”对话框，选择“箱体主视图.dwg”后点击“打开”。然后，点击要插入的图块，“比例”和“旋转”用默认设置，指定插入点，结果如图所示。
“插入库中的块”对话框 插入“箱体主视图”图块
（2）移动图块。
移动箱体主视图图块使之与俯视图保持投影关系。

## Slide 21: 操作步骤：5．装配主视图
（3）插入“箱盖主视图”图块。
点击浏览块库按钮，选择箱盖主视图.dwg文件，按默认比例与旋转参数插入图块，通过移动工具调整至图示位置。
（4）插入“圆锥销”图块。
重复块插入流程，选取圆锥销.dwg文件，保持默认参数插入后，参照图示完成位置校准与图形对齐操作。

## Slide 22: 操作步骤：5．装配主视图
插入游标尺、通气器与其他零件
（5）插入游标尺
点击库中块，浏览选择“游标尺.dwg”，默认比例与旋转，指定插入点完成操作，结果如图。
（6）插入通气器
选择“通气器.dwg”，旋转设为16°，比例调至0.5，插入点定位后确认，结果如图。
（7）插入其他减速器零件
按相同流程插入M10螺栓、螺母、垫圈，轴承端盖1、2及3个M12组件，结果如图。

## Slide 23: 操作步骤：5．装配主视图
（8）插入视孔盖和垫片
在通气器位置插入视孔盖和垫片，绘制结果如图所示。

## Slide 24: 操作步骤
6．修剪主视图
分解图块后，用修剪、删除等工具细心处理主视图细节。

## Slide 25: 操作步骤：7．装配左视图
（1）插入“箱体左视图”图块
插入箱体左视图图块，选择文件并应用默认比例和旋转设置。
（2）移动图块
移动箱体左视图使之与主视图保持投影关系。
（3）插入“箱盖左视图”图块
插入“箱盖左视图”图块，选择文件，按默认比例旋转，指定插入点完成。
（4）插入“传动轴”图块
插入传动轴图块，选择文件，按默认比例旋转，指定插入点完成。
（5）移动图块
点击移动按钮，调整传动轴左端距中心线69mm。
（6）插入“齿轮轴”
插入齿轮轴块，旋转180度，调整位置使右端距中心线67mm。
“插入库中的块”对话框 插入“箱体左视图”图块
插入“箱盖左视图”图块 插入“传动轴”图块 插入齿轮轴

## Slide 26: 操作步骤：7．装配左视图
（7）插入“端盖1左视图”图块
插入端盖左视图图块，旋转90度并调整位置与箱体右端面贴合。
（8）镜像端盖
点击镜像按钮，选择端盖并以中心线对称操作。
（9）插入其他减速器零件
仿照上面的方法，插入2个M12螺栓、垫片螺母。结果如图所示。
（10）插入圆头平键
仿照前面的方法插入传动轴平键和齿轮轴平键，结果如图所示。
插入“端盖”图块 镜像端盖 插入螺栓 插入圆头平键

## Slide 27: 操作步骤
8．修剪左视图
分解图块后修剪左视图，插入部件完成装配图调整。
9．修整总装图
将总装图按照三视图投影关系进行修整，结果如图所示。

## Slide 28: 操作步骤：10．标注装配图
（1）设置尺寸标注样式
打开标注样式管理器，创建机械制图样式，设置属性并设为当前样式，指定当前图层。
（2）标注带公差的配合尺寸
标注小/大齿轮轴与轴承及箱体轴孔的带公差配合尺寸。
（3）标注零件号
通过QLEADER从左上角顺时针标注减速器零件，如图。

## Slide 29: 操作步骤
11．填写标题栏和明细表
填写标题栏，插入明细表图块，完成装配图绘制。

## Slide 30: 知识点详解：1．装配图的一般绘制过程
绘制装配图前的准备工作
绘制装配图前需建立符合国标的模板，含图纸幅面等要素以提高效率。
绘制装配图的过程
绘制装配图需标注尺寸、编写序号，运用QLEADER及明细栏，完善标题栏与技术要求。
保存装配图文件
保存图形文件。

## Slide 31: 知识点详解：2．装配图的绘制方法
（1）零件图块插入法
零件图块插入法：将零件创建为图块，按位置逐个插入拼成装配图。

## Slide 32: 知识点详解：2．装配图的绘制方法
（2）图形文件插入法
插入基点问题
INSERT命令基点为零件左下角坐标（0，0），导致装配图拼画时无法精确定位，影响图形位置准确性。
基点定义方法
绘制零件后使用BASE命令定义插入基点，保存文件后通过INSERT命令调用，确保装配图位置精准匹配。

## Slide 33: 知识点详解：2．装配图的绘制方法
（3）直接绘制
通过二维绘图命令，结合对象捕捉、正交及追踪工具，实现精确绘图。
（4）利用设计中心拼画装配图
AutoCAD设计中心支持插入外部图块，修改后自动同步更新。

## Slide 34: 知识点详解：3．装配图的内容
一幅完整的装配图应包括这些内容：
（1）一组视图
装配图由一组视图组成，用以表达各组成零件的相互位置和装配关系，部件或机器的工作原理和结构特点。
（2）必要的尺寸
必要的尺寸涵盖性能规格、零件配合、外形及安装尺寸等核心参数。
（3）技术要求
说明部件或机器的装配、安装、检验和运转的技术要求，一般用文字写出。
（4）零部件序号、明细栏和标题栏
装配图零部件编序号，明细栏填名称、件数、材料，标题栏同零件图。

## Slide 35: 知识点详解：4．装配图的特殊表达方法
（1）沿结合面剖切或拆卸画法
沿结合面剖切不画剖面线，拆卸画法假想移除零件。
（2）假想画法
用双点画线表示运动零件极限位置及相邻装配部件轮廓。
（3）夸大画法
夸大画法用于薄片、弹簧等微小结构，不按比例突出显示。
（4）简化画法
装配图可省略圆角等工艺结构，相同零件组用点画线简化。

## Slide 36: 知识点详解：5．装配图的尺寸
（1）特性尺寸
表示机器或部件规格或性能的尺寸为特性尺寸。它是设计的主要参数，也是用户选用产品的依据。
装配图与零件图在生产中的作用不同，对标注尺寸的要求也不相同。装配图只标注与机器或部件的规格、性能、装配、检验、安装、运输及使用等有关的尺寸。

## Slide 37: 知识点详解：5．装配图的尺寸
（2）装配尺寸
装配尺寸定义
装配尺寸为机器或部件中与装配相关的尺寸，是装配工作的主要依据，包括配合、连接及重要相对位置尺寸，确保性能达标。
1）配合尺寸
配合尺寸指相同基本尺寸的孔与轴需配合的尺寸，由基本尺寸和配合代号组成，用于明确孔轴配合种类。
2）连接尺寸
连接尺寸涵盖非标螺纹连接尺寸及标准件位置尺寸，螺纹紧固件信息通过明细表名称体现，确保连接准确性。
3）相对位置尺寸
主要轴线到安装基准面距离、平行轴间距及装配后零件间隙需保证，确保部件安装与运行符合设计要求。

## Slide 38: 知识点详解：5．装配图的尺寸
（3）外形尺寸
外形尺寸指机器总长宽高，用于包装运输及安装设计。
（4）安装尺寸
安装尺寸指部件与机座间的安装所需尺寸，装配图需标注关键及运动极限尺寸。

## Slide 39: 知识点详解：6．装配图的零件序号、明细表和技术要求
装配图零件编号
为便于读图与管理，装配图中所有零、部件须逐一编号，相同零、部件在图中只赋予一个编号，详录于标题栏上方明细栏。
明细栏填写规范
明细栏中详细记录每个零件的名称、材料、数量及编号，确保信息准确无误，便于生产准备与零件追踪。
技术要求标注
装配图应明确标注技术要求，包括尺寸公差、表面粗糙度及装配精度，确保生产与装配标准一致。

## Slide 40: 知识点详解：6．装配图的零件序号、明细表和技术要求（1）序号
序号编写形式
装配图序号编写分三种：圆点指引线加水平线或圆注号，直接注写于指引线末端，或箭头替代圆点用于薄剖面零件。
指引线规范
指引线避免相交与平行，必要时折线一次；序号按顺时针或逆时针排列，公共指引线用于紧固件组。
标准化组件处理
滚动轴承等组件视为整体编一序号，标准件可不编号，数量与规格用指引线直接标注。

## Slide 41: 知识点详解：6．装配图的零件序号、明细表和技术要求
（2）明细表
明细表位于标题栏上方，含零件信息，外框粗线，内格细线，可左分段。
（3）技术要求
装配图需用文字说明机器性能、装配、试验验收、外观包装、使用要求及执行标准。

## Slide 42: 上机实验
06

## Slide 43: 实验1 绘制滑动轴承装配图
◆ 目的要求
通过装配图设计实验，掌握机械结构原理与装配方法。
◆ 操作提示
（1）设置图层，插入图框。
（2）插入轴承座图块。
（3）依次插入其他各个图块。
（4）分解相关图块，修剪相关图线，理清相关图线在空间的位置关系。
（5）标注图形尺寸。
（6）标注零件序号。
（7）绘制明细表。
（8）填写技术要求。
（9）填写标题栏。

## Slide 44: 实验2 绘制齿轮泵装配图
目的要求
齿轮泵装配图由泵体、齿轮等组成，实验旨在掌握装配图设计方法。
操作提示
（1）设置图层，插入图框。
（2）插入泵体图块。
（3）依次插入其他各个图块。
（4）分解相关图块，绘制剖面线，理清相关图线在空间的位置关系。
（5）标注图形尺寸。
（6）标注零件序号。
（7）绘制明细表。
（8）填写技术要求。
（9）填写标题栏。

## Slide 45: 谢谢
THE END