## Slide 1: 项目七 齿轮类零件设计

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
思政目标

## Slide 3: 目录
CONTENTS
05
任务一 圆柱齿轮设计
06
任务二 蜗轮设计
07
上机实验

## Slide 4: 学习情境
01

## Slide 5: 齿轮类零件图绘制技巧
齿轮类零件图绘制技巧
掌握AutoCAD命令，绘制齿轮类零件图，注重细节，精确尺寸标注，应用机械制图标准。
齿轮类零件图实践
通过具体任务，熟练使用绘图技巧，完成齿轮类零件图绘制，加深理解齿轮结构与功能。

## Slide 6: 知识目标
02

## Slide 7: 齿轮类零件图绘制技巧
( 掌握齿轮类零件图的具体绘制方法 ( 灵活应用各种AutoCAD命令

## Slide 8: 能力目标
03

## Slide 9: 提高机械制图效率
( 提高机械制图的速度和效率 ( 能够利用软件绘制完整的齿轮系零件图

## Slide 10: 思政目标
04

## Slide 11: AutoCAD机械绘图技巧
AutoCAD技能
掌握齿轮类零件图绘制，灵活运用命令，高效完成机械绘图。
时间管理
培养限时内产出优质绘图能力，体现精益求精职业精神。

## Slide 12: 任务一 圆柱直齿轮设计
05

## Slide 13: 任务背景
圆柱齿轮传动特点
圆柱齿轮传动结构紧凑、高效，适用范围广，但工艺复杂成本高。
圆柱齿轮类零件描述
圆柱齿轮类零件主视对称，侧视同心圆，需隐藏图层按1:1绘制。（27字）

## Slide 14: 操作步骤
1．配置绘图环境
启动AutoCAD 2024，以A3横向样板新建文件，命名为“圆柱齿轮”保存。
2．新建图层
单击图层特性按钮，打开管理器新建图层。
新建图层

## Slide 15: 操作步骤：3．绘制中心线与隐藏图层（1）绘制中心线
图层设置与绘制
将“中心线层”设为当前图层，单击默认选项卡的直线按钮，按坐标绘制三条直线：(25,170)-(410,170)、(75,47)-(75,292)及(270,47)-(270,292)。
图层管理
隐藏“0”层、“标题栏层”和“图框层”，关闭显示标题栏与图框，保持绘图界面简洁。
绘图注意事项
圆柱齿轮按1:1比例绘制后，使用图形缩放命令调整至A3图纸尺寸，确保结构清晰。
绘制中心线

## Slide 16: 操作步骤：3．绘制中心线与隐藏图层
（2）隐藏图层
关闭0层、标题栏层及图框层，效果如图。
关闭“0层”、“标题栏层”和“图框层” 关闭图层后的绘图窗口

## Slide 17: 操作步骤：4．绘制圆柱齿轮主视图
（1）绘制边界线
设置实体层，用直线工具及临时捕捉绘制两条边界线，命令行提示如下。
（2）偏移直线
左右偏移直线，量为33mm、8-91mm及中心线向上75、116mm。

## Slide 18: 操作步骤：4．绘制圆柱齿轮主视图
（3）图形倒角
齿轮倒角处理
点击默认选项卡修改面板的倒角按钮，角度距离模式下对齿轮左上角、凹槽端口及孔口处倒直角C4。
圆角操作步骤
切换至圆角按钮，对中间凹槽底部设置5mm半径圆角，启用修剪功能绘制轮廓线，注意交互使用修剪与不修剪模式。

## Slide 19: 操作步骤：4．绘制圆柱齿轮主视图
（4）绘制键槽
偏移中心线8mm至轮廓层，修剪后完成键槽绘制。
（5）图形镜像
点击默认选项卡修改面板的镜像按钮，以两条中心线为轴完成镜像操作。
（6）绘制剖面线
设置剖面层，应用ANSI31图案填充并提取特征点，完成圆柱齿轮主视图。

## Slide 20: 操作步骤：5．绘制圆柱齿轮侧视图
注意
圆柱齿轮侧视图：同心圆和环形圆孔。左视图基于主视图，需用主视图定位确定同心圆数值，引出辅助线，用“对象捕捉”定位。6个减重孔用“环形阵列”绘制。
（1）绘制辅助定位线
切换至实体层，用对象捕捉和正交功能绘制水平辅助定位线。
（2）绘制圆
绘制多个圆并调整图层，添加减重孔后删除辅助线。
（3）绘制环形阵列圆孔
环形阵列设置数目6，填充角度360°，打断修剪中心线。

## Slide 21: 操作步骤：5．绘制圆柱齿轮侧视图
（4）绘制键槽边界线
左偏移33.3mm，水平上下各8mm，改至轮廓层。
（5）修剪图形
修剪键槽后，将圆柱齿轮左视图单独标注尺寸及形位公差。
（6）复制键槽
点击默认选项卡修改面板的复制按钮，选择键槽轮廓线和中心线进行复制。
（7）图形缩放
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“缩放”按钮

## Slide 22: 操作步骤：6．尺寸标注
（1）切换图层
切换至尺寸标注层，设置机械制图标注样式比例因子为2。
（2）线性标注
使用线性标注工具以特殊符号标示同心圆及无公差尺寸，参考图示。
（3）设置带公差标注样式
通过标注样式按钮建立带公差样式，设置公差选项并设为当前。
（4）进行线性标注并添加公差
点击线性按钮，选择两点标注，完成后编辑添加公差范围。
无公差尺寸标注 新建标注样式 “公差”选项卡设置

## Slide 23: 操作步骤：
（5）同理，可以按照前面提到的步骤来标注图纸上的其他带有公差的尺寸
（6）选择需要编辑的尺寸，极限偏差分别为， ，结果如图所示。

## Slide 24: 操作步骤
7．形位公差标注
利用默认选项卡工具绘制基准符号，输入QLEADER标注形位公差，错误可修正后完成其他标注。
8．粗糙度标注
打开粗糙度块，复制至图中，用多行文字标注，效果如图7-25。

## Slide 25: 操作步骤：9．参数表标注
（1）设“注释层”为当前图层。单击“默认”选项卡“注释”面板的“表格样式”按钮，打开“表格样式”对话框。
（2）单击“修改”，打开对话框。设置：“常规”选项卡填充无色，对齐正中，边距1.5；“文字”选项卡样式“Standard”，高度4.5，颜色“ByBlock”；方向“向下”。
（3）设置后，单击“确定”返回“表格格式”对话框，单击“关闭”退出。
（4）创建表格。单击“默认”选项卡“注释”面板“表格”按钮，打开对话框。设插入方式为“指定插入点”，9行3列，列宽8，行高1，行单元样式为“数据”。指定插入点，插入空表格，显示“文字编辑器”选项卡，不输入文字，单击“确定”退出。
（5）单击第1列某单元格，右击，用特性命令调整列宽为65，同样方法将第2列和第3列列宽调为20和40。
（6）双击单元格，打开多行文字编辑器，输入文字或数据。
“表格样式”对话框 “修改表格样式”对话框
“插入表格”对话框 “文字编辑器”选项卡和插入的表格
改变列宽 参数表

## Slide 26: 操作步骤
10．技术要求标注
设置注释层，点击多行文字按钮标注技术要求。
11．填写标题栏
将“标题栏层”设置为当前图层。在标题栏中输入相应文本。圆柱齿轮设计最终效果如图所示。

## Slide 27: 知识点详解：1．单个圆柱齿轮
齿轮画法标准
国家标准规定齿轮齿顶圆用粗实线，齿根圆细实线或省略，分度圆细点画线。
齿轮类型画法
齿轮剖视图用三条细实线表示齿线方向，直齿轮全剖，斜齿轮半剖，人字齿轮局部剖。

## Slide 28: 知识点详解：2．啮合的圆柱齿轮
齿轮啮合原理
模数相同齿轮啮合时分度圆相切，简化画法省略齿根顶圆。
齿轮视图画法
齿轮剖视图中啮合轮齿用粗实线与细虚线区分，保留标准径向间隙。

## Slide 29: 知识点详解：2．齿轮加工
齿轮加工方法
齿轮加工主要采用滚切、铣削和磨削等切削工艺，同时可运用冷打、冷轧等塑性变形技术实现精密成型。
加工工艺分类
切削加工包含滚齿、铣齿及磨齿工序，塑性加工通过冷挤压或轧制改变金属组织结构，两者均需控制形变量与精度。
滚切法（包络切削法）是一种利用滚切刀进行加工的方法
（1）滚切法
以滚切刀滚动加工齿轮，适用同模数齿轮，含连续与分度两类。
铣削法
（2）铣削法以铣刀加工齿轮，属成形法，效率精度较低，适用小批量生产。

## Slide 30: 知识点详解：齿轮加工
（3）磨削法
磨削法以磨床加工齿轮，精度高但设备成本大。
（4）冷打法
冷锻技术高效精密加工齿轮，需专用设备适合大批量生产。
（5）冷轧法是利用冷轧技术对齿轮进行加工的方法
冷轧法适用于大型齿轮的生产，具有高效和质量稳定的优点，但需要专用的冷轧设备。

## Slide 31: 任务二 蜗轮设计
06

## Slide 32: 任务背景
01
蜗轮作用
蜗轮在机械传动中扮演关键角色，传递交错轴间运动与动力，配合蜗杆，小空间实现大传动比，降低速度，增大扭矩。
02
蜗轮绘制
蜗轮绘制分两步，先轮芯后轮缘，用“隐藏图层”技术避免干扰，实现同一图纸分别绘制，如图所示。

## Slide 33: 操作步骤：1．配置绘图环境
（1）建立新文件
使用A3横向样板.dwt模板在AutoCAD 2024新建蜗轮.dwg文件
（2）创建新标注样式
创建"机械制图标注"样式，按图7-36设置并设为当前。
（3）设置文字标注格式
新建标题文字（仿宋_GB2312，高度10）和"技术要求"样式（高度5）。
（4）新建图层
单击图层特性按钮，打开管理器新建图层。
设置标注样式
设置文字样式 新建图层

## Slide 34: 操作步骤：2．绘制蜗轮轮芯
（1）绘制中心线
设定中心线层，绘制三条直线（70,170等）如图。
（2）绘制边界线
切换至轮廓层，用直线工具以左侧交点为基点绘制长83、36两线。
（3）偏移直线
直线12右移12、30，直线23下移3、14、38、60.5、76。
（4）图形修剪
单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，对偏移直线修剪，结果如图所示。
（5）倒角处理
执行倒角处理，设置距离为2，修剪并绘制轮廓线，结果如图。
（6）圆角处理
点击圆角按钮，设半径3，修剪处理，结果见图。
新建图层 绘制中心线

## Slide 35: 操作步骤：2．绘制蜗轮轮芯
（7）图形镜像
单击默认选项卡修改面板的"镜像"按钮，以竖直中心线为轴镜像左侧图形。
（8）整理图形
使用修改面板的偏移、圆角及修剪功能处理图形，结果如图示。
（9）镜像图形
单击默认选项卡修改面板的镜像按钮，以水平中心线为轴镜像上半图形。
（10）绘制剖面线
设置剖面层，选用ANSI31填充，比例1，结果如图。
（11）绘制键槽剖切图
设置轮廓线层，绘制直径45mm圆，偏移中心线后修剪完成键槽剖切图。
（12）隐藏备用图层
将蜗轮轮芯图转移至备用层并隐藏，避免绘制轮缘时误操作。

## Slide 36: 操作步骤：3．绘制蜗轮轮缘
（1）绘制边界线
设置轮廓层，用直线工具从左侧中心线交点绘制两条线。
（2）偏移直线
单击偏移按钮，调整直线位置及长度，如图示。
（3）绘制圆
点击圆按钮，以中心线交点为圆心绘制三个同心圆（半径19、25、31），将25圆转至中心线层。
（4）修剪图形
修剪后倒角，镜像生成图形。
（6）偏移直线
点击偏移按钮，右侧竖直线左移12/14，水平中心线上移83/85。
（7）绘制斜直线
绘制22度斜线后延伸至中心线（图7-56）
（5）单击“默认”选项卡“修改”面板的“倒角”钮，用修剪模式创2距离倒角；单击“镜像”钮，以两条中心线为轴镜像；结果如图。

## Slide 37: 操作步骤：3．绘制蜗轮轮缘
（8）修剪和镜像图形
使用默认修改面板的镜像和修剪功能处理图形，结果如图。
（9）绘制剖面线
设置剖面层，选用ANSI31图案填充，比例1，角度90度绘制。
（10）整理图形
打开“备用图层”，重新分配图形对象的图层属性，修剪掉被遮挡的轮廓线，结果如图所示。
（11）补全蜗轮左视图
按圆柱齿轮侧视图步骤绘制左视图，完成圆绘制、修剪多线及中心线调整。

## Slide 38: 操作步骤：4．标注尺寸
（1）切换标注样式
将尺寸标注层设为当前图层，并切换至机械制图标注样式。
（2）标注线性尺寸
单击默认选项卡的线性按钮，标注无公差和带公差尺寸。
（3）标注半径尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“半径”按钮，标注半径尺寸，如图所示。
（4）标注角度尺寸
点击角度按钮标注蜗轮无/带公差尺寸，如图。

## Slide 39: 操作步骤
5．粗糙度标注
打开粗糙度块，复制至图中，用多行文字标注，效果如图。

## Slide 40: 操作步骤：6．标注技术要求
设置文字标注格式
通过"格式→文字样式"选择"技术要求"样式并应用。
文字标注
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“多行文字”按钮，填写技术要求，如图所示。
7．填写标题栏
将“标题栏层”设置为当前图层。在标题栏中填写“蜗轮”。蜗轮最终效果如图所示。

## Slide 41: 知识点详解
结构组成
蜗轮与蜗杆用于垂直交叉两轴间动力传递，蜗杆分单头与多头，蜗轮齿顶呈环面，结构类似斜齿轮但顶部环形。
传动特点
传动时蜗杆为主动件驱动蜗轮，蜗轮为从动件接收动力，两者啮合实现转速与扭矩转换，具有自锁性特点。
应用特性
蜗杆传动需润滑防磨损，适用于低速重载场景，传动比大且方向垂直，但效率较低且存在反向自锁限制。
1．蜗杆的画法
蜗杆画法与圆柱齿轮类似，省略齿根线，采用局部剖视图。
2．蜗轮的画法
蜗轮视图绘最外圆（粗实线）与分度圆（细点画线），剖视同圆柱齿轮。

## Slide 42: 上机实验
07

## Slide 43: 实验1 绘制圆柱斜齿轮
◆ 目的要求
如图所示，本实验的目的是帮助读者掌握斜齿轮类零件的绘制方法。
◆ 操作提示
（1）设置图层，插入图框。
（2）绘制轴线。
（3）绘制主视图。
（4）根据主视图绘制左视图。
（5）标注图形尺寸。
（6）标注粗糙度、形位公差。

## Slide 44: 实验2 绘制锥齿轮
◆ 目的要求
如图所示，锥齿轮也是机械中常见的一种齿轮。本实验的目的是帮助读者掌握齿轮类零件的设计方法。
◆ 操作提示
（1）设置图层。
（2）绘制轴线。
（3）绘制主视图。
（4）绘制左视图。
（5）标注图形尺寸。
（6）绘制参数表。
（7）标注技术要求。

## Slide 45: 谢谢
THE END