## Slide 1: 项目四 标注机械图形

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
学习情境
02
知识目标
03
能力目标
04
素质目标
05
任务一 标注技术要求
06
任务二 绘制齿轮参数表

## Slide 3: 目录
CONTENTS
07
任务三 标注压紧螺母尺寸
08
任务四 标注手压阀手把尺寸
09
任务五 标注手压阀销轴尺寸
10
任务六 标注手压阀底座尺寸
11
任务七 标注手压阀阀体尺寸
12
上机实验

## Slide 4: 学习情境
01

## Slide 5: AutoCAD标注与文本
AutoCAD文字标注
AutoCAD提供多样文字输入工具，用于技术要求与注释说明，增强图形解读性。
图表应用
明细表、参数表和标题栏等图表在AutoCAD中广泛应用，新功能提升图表绘制效率。
尺寸标注功能
AutoCAD尺寸标注精准便捷，为设计图纸提供关键尺寸信息，确保绘图精确度。

## Slide 6: 知识目标
02

## Slide 7: 掌握标注与图表应用技巧
( 掌握文字标注方法 ( 熟悉图表应用 ( 掌握尺寸标注方法

## Slide 8: 能力目标
03

## Slide 9: 机械图形标注与理解
( 能够对机械图形进行各种标注 ( 全面理解机械图形中各种要素的意义

## Slide 10: 素质目标
04

## Slide 11: 培养工匠精神与综合应用能力
工匠精神培养
通过AutoCAD的文字标注、图表应用和尺寸标注练习，旨在培养读者的工匠精神，强调细节与精准。
综合应用能力提升
在学习AutoCAD专业技能的同时，注重规范意识与职业素养的培养，全面提升读者在工程实践中的综合应用能力。

## Slide 12: 任务一 标注技术要求
05

## Slide 13: 任务背景
技术要求理解
掌握机械图形中的技术要求，如表面粗糙度、尺寸公差等，是制图的关键。
文字功能应用
通过设置文字样式和进行文字标注，熟悉在机械制图中表达技术要求的方法，见图。

## Slide 14: 操作步骤
1.设置文字样式
通过STYLE命令或菜单栏设置仿宋字体，高度5，宽度因子0.7，符合机械制图标准。

## Slide 15: 操作步骤：2.输入文字
输入多行文字
调用MTEXT命令，指定角点后通过文字编辑器输入技术要求内容完成。
调整文字格式
调整文字格式：修改字高、字体及斜体设置。

## Slide 16: 知识点详解：1．文字样式
在如图所示的“文字样式”对话框中，各选项含义如下
（1）“样式名”选项组
“样式名”选项组用于创建或修改样式名称，支持新建及右键重命名操作。

## Slide 17: 知识点详解：1．文字样式
（2）“字体”选项组
字体式样设置
AutoCAD支持SHX与TrueType字体，宋体、楷体等可设置不同样式效果，同一字体通过调整参数满足多场景需求。
字体选项组功能
通过字体文件、风格及字高参数设置，固定字高数值可避免TEXT命令重复输入，设为0则每次创建需指定字高。
高度参数设置
输入非零数值将锁定文字高度，设为0时系统保留动态调整功能，适用于不同设计需求的灵活控制。

## Slide 18: 知识点详解：1．文字样式
（3）“大小”选项组
注释性设置
勾选后指定文字为注释性内容，若取消该选项，“使文字方向与布局匹配”功能将被禁用。
文字方向匹配规则
启用后文字方向自动适配图纸空间视口布局，需保持“注释性”选项为开启状态方可使用。
文字高度参数配置
输入数值定义默认文字高度，如设为0.2则每次调用该样式时自动应用此基准高度值。
文字效果参数组
包含颠倒、反向、垂直标注及宽高比调节，支持通过宽度因子（1为标准值）和倾斜角度（正负值对应左右倾斜）调整显示效果。

## Slide 19: 知识点详解：2．单行文本输入
在命令行输入TEXT(或DTEXT)命令或者选择菜单栏中“绘图”→“文字”→“单行文字”命令或者单击“默认”选项卡“注释”面板中的“单行文字”按钮。单击“默认”选项卡“注释”面板中的“单行文字”按钮的命令行提示与操作如下：
在绘制单行文本的命令行提示中，各选项含义如下：
（1）指定文字的起点：在此提示下直接在绘图区单击确定一点作为文本的起始点，AutoCAD提示：
（2）对正(J)：在上面的提示下键入J，用来确定文本的对正方式，对正方式决定文本的哪一部分与所选的插入点对正。执行此选项，AutoCAD提示：
在此提示下选选项确定文本对正方式。文本串水平排列时，AutoCAD为标注文本串定义顶线、中线、基线和底线（如图），各种对正方式如图，图中大写字母对应提示中的各命令。

## Slide 20: 知识点详解：2．单行文本输入
下面以“对正”为例进行简要说明。
选择此选项，要求用户指定文本行基线的起始点与终止点的位置，AutoCAD提示：
绘图时需标注特殊字符，如直径、上下划线、温度符号等，因无法直接键盘输入，AutoCAD提供控制码实现。控制码由两个百分号（%%）加一字符构成，常用控制码如表。

## Slide 21: 知识点详解：3．多行文本输入
多行文本命令
在命令行输入MTEXT命令或者选择菜单栏中“绘图”→“文字”→“ 多行文字”命令或者单击“默认”选项卡“注释”面板中的“多行文字”按钮。单击“默认”选项卡“注释”面板中的“多行文字”按钮的命令行提示与操作如下：

## Slide 22: 知识点详解：3．多行文本输入
（1）指定对角点
指定对角点定义矩形区域，设置文本宽度及起点，启用编辑器输入格式。
（2）高度(H)
用于指定多行文本的高度。选取此选项，AutoCAD提示： 指定高度 <50>:
（3）对正(J)
AutoCAD对正方式含九种选项，与TEXT命令相同，输入后确认。
“文字编辑器”选项卡和多行文字编辑器

## Slide 23: 知识点详解：3．多行文本输入
（4）行距(L)
行间距定义
相邻文本行基线垂直距离，AutoCAD提示选择行距类型[A/至少或E/精确]，默认采用至少方式。
两种方式区别
至少方式按最大字符高度自动调整间距，精确方式固定行距，支持直接输入数值或“nx”倍数设置。
数值输入规则
输入“nx”表示行间距为单行文本高度的n倍，用户可自定义具体数值实现精准间距控制。

## Slide 24: 知识点详解：3．多行文本输入
（5）旋转(R)
AutoCAD中通过输入角度调整文本行倾斜角度。
（6）样式(S)
确定当前的文字样式。

## Slide 25: 知识点详解：3．多行文本输入
（7）宽度(W)
01
多行文本宽度设置
通过选取屏幕一点与首角点构成矩形框，或输入数值精确定义多行文本宽度，确保布局精准。
02
文字编辑器功能
AutoCAD启动文字编辑器后，支持设置字高、样式及倾斜角度，集成工具栏与右键菜单，操作便捷高效。
03
界面交互优化
编辑器界面设计与Word高度相似，功能趋同，降低用户学习成本，提升多行文本编辑效率与体验。

## Slide 26: 知识点详解：3．多行文本输入
（8）栏 (C)
指定多行文字对象的栏选项。

## Slide 27: 知识点详解：4．“文字编辑器”选项卡
文字编辑器功能
用于调整文本显示属性，如字体、大小、颜色及样式，支持在输入前预设或对已输入文本进行修改。
文本选择方法
通过拖动鼠标选定文本范围，单击选中单个字符，三击全选文档内容，便于快速编辑特定段落或单词。

## Slide 28: 知识点详解：4．“文字编辑器”选项卡
（1）“堆叠”按钮
层叠文本功能
按钮用于创建分数形式，选中文本后单击，符号左侧为分子，右侧为分母，支持三种层叠符号。
符号对应形式
“/”生成标准分数，“^”用于极限偏差标注，“#”创建斜排分数，三种形式对应不同应用场景。
恢复非层叠操作
单击按钮可切换层叠状态，若选中已层叠文本，将恢复为原始非层叠形式。

## Slide 29: 知识点详解：4．“文字编辑器”选项卡
（2）“符号”按钮
点击"符号"按钮可调取符号列表，便于快速选择特殊字符输入。
（3）“插入字段”按钮
点击插入字段按钮，打开对话框选择预设字段插入文本。
（4）“追踪”微调框
调整字符间距，1.0为常规值，数值增减控制疏密。
（5）“宽度因子”微调框
：扩展或收缩选定字符。1.0设置代表此字体中字母的常规宽度。可以增大该宽度或减小该宽度。
（6）“列”按钮
点击"列"按钮可展开下拉菜单，提供五个分栏选项。
（7）“多行文字对正”下拉列表
：显示“多行文字对正”菜单，并且有九个对正选项可用。“左上”为默认。
符号列表 “字段”对话框

## Slide 30: 知识点详解：4．“文字编辑器”选项卡
（8）右键快捷菜单。在多行文字输入区域，单击鼠标右键，系统打开右键快捷菜单，如图所示
①符号
在光标位置插入符号或不间断空格，支持手动输入或列表选择，确保格式与原文件一致。
②输入文字
选择ASCII或RTF文件后，保留原始字符格式，支持多行编辑，文件大小限制为32K以内。
③改变大小写
通过“大写”或“小写”选项修改选中文字，新输入文字自动转为大写，已有内容需手动调整。
⑤删除格式
删除选中文字的粗体、斜体或下划线，保持内容纯文本显示，不影响其他属性。
④全部大写：
转换大写方法：新文字自动大写；改已有文字大小写：选文字，右键点“改变大小写”。

## Slide 31: 知识点详解：4．“文字编辑器”选项卡
⑥合并段落
合并段落时用空格替代回车，整合多段为连续文本，支持自定义边界范围。
⑦背景遮罩
调用“背景遮罩”对话框，按需对标注文字添加遮罩效果，参数配置参考图。
⑧查找和替换
支持类似Word的替换操作，通过对话框执行批量修改，路径如图所示。
⑧字符集
切换多语言字符字体，确保中英文及特殊符号正确显示，按需临时调整字符集。

## Slide 32: 知识点详解：5．《技术制图 字体》（GB／T14691—1993）和《机械工程 CAD制图规则》（GB／T14665—2008）中对文字的规定
（1）图样中书写字体必须做到：字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐。
（2）汉字应写成长仿宋体，并应采用国家正式公布推行的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般为（表示字高）。
（3）字号即字体的高度，其公称尺寸系列为：1.8mm、2.5mm、3.5mm、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm。如需书写更大的字，其字高应按的比率递增。
（4）字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔划宽度d为字高h的十四分之一；B型字体对应为十分之一。同一图样上，只允许使用一种型式。
（5）字母和数字可写成斜体或直体。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°角。
（6）用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字及字母，一般应采用小一号字体。
（7）图样中的数字符号、物理量符号、计量单位符号以及其他符号、代号应分别符合有关规定。

## Slide 33: 任务二 绘制齿轮参数表
06

## Slide 34: 任务背景
齿轮参数表作用
统一规定齿轮参数，便于设计与选型，快速获取所需信息。
绘图技能提升
通过绘制齿轮参数表，熟练掌握表格命令操作，参见图。

## Slide 35: 操作步骤：1.设置表格样式
打开表格样式对话框
通过命令、菜单或按钮可打开表格样式对话框。
修改表格样式
修改表格样式：数据选项，无填充，居中对齐，蓝边框。
保存并关闭表格样式
系统回到“表格样式”对话框，单击“关闭”按钮退出。
“表格样式”对话框 设置“常规”选项卡
设置“文字”选项卡 设置“边框”选项卡

## Slide 36: 操作步骤：2.绘制表格
创建表格
表格绘制步骤
在命令行输入“TABLE”，或通过菜单栏“绘图”→“表格”命令，或单击“默认”选项卡“注释”面板的“表格”按钮，启动插入表格功能。
表格参数设置
设置列数为4，列宽16，数据行数13（含标题行和表头行共15行），行高为1；所有行单元样式均设为“数据”。

## Slide 37: 操作步骤：2.绘制表格
调整表格
调整表格第二至四列宽度为48、24、30单元。
合并单元格
选择单元格后通过菜单或右键合并，按需操作其他单元格。
表格和“文字编辑器”选项卡
生成的表格 快捷菜单 “特性”选项板 修改表格宽度

## Slide 38
调整列宽 “表格单元”选项卡 合并单元格
快捷菜单 合并单元格 完成表格绘制

## Slide 39: 操作步骤
3.输入文字
通过文字编辑器设置字体颜色及上标，完成表格输入并参照示意图。
输入文字并修改字体
输入上标文字

## Slide 40: 知识点详解：1．表格样式
（1）新建。
点击“新建”按钮，系统展示“创建新的表格样式”界面，输入样式名称后，进一步编辑样式细节，涵盖布局、文字与边框属性。
样式选项卡
“新建表格样式”对话框内含“常规”、“文字”和“边框”三个标签页，分别调整表格结构、文字特征及边框设计，实现个性化样式定制。

## Slide 41: 知识点详解：1．表格样式
1）“常规”选项卡
表格样式特性
填充颜色可自定义，对正方式调整单元内容对齐，格式设置数据类型，类型区分标签与数据样式，用于表格工具创建与默认文字插入。
表格边距设置
水平边距控制文字与左右边界的距离，垂直边距调整上下间距，创建行或列时合并单元格，保持样式统一性。

## Slide 42: 知识点详解：1．表格样式
(1）新建
打开“创建新的表格样式”对话框，设置“常规”、“文字”和“边框”三个选项卡。
（2）修改。
对当前表格样式进行修改，方法与新建表格样式相同。

## Slide 43: 知识点详解：2．创建表格
在如图所示的“插入表格”对话框中，各选项含义如下
（1）“表格样式”选项组
通过下拉列表选择或点击按钮自定义表格样式。
（2）“插入选项”选项组
提供空表格、数据连接及图形对象数据创建表格选项。
（3）“插入方式”选项组
两种表格插入方式：指定坐标或窗口定位，支持行列参数调整。
（4）“列和行设置”选项组
指定列和数据行的数目以及列宽与行高。

## Slide 44: 知识点详解：2．创建表格
（5）“设置单元样式”选项组
表格样式设置
第一行设为标题样式，行高为文字高度与垂直边距之和，两端对齐，背景色区分层级。
表格结构规范
第二行设为表头样式，列宽自动适配文字宽度与水平边距，字体加粗，首行默认锁定。
数据输入规则
其余行设为数据样式，支持自动换行与列宽自适应，输入时按回车键逐行填充内容。

## Slide 45: 知识点详解：3．齿轮
齿轮分类
齿轮按轴线位置分为圆柱齿轮、圆锥齿轮和蜗轮蜗杆，分别用于平行轴、相交轴和交叉轴的传动。
齿轮结构
齿轮结构包括轮缘、轮毂、辐板或轮辐，轮缘上有齿，轮毂有轴孔和键槽，小齿轮与轴可做成整体。
圆柱齿轮类型
圆柱齿轮按齿形分为直齿、斜齿和人字齿，直齿用于低速，斜齿用于高速，人字齿用于高速和重载。
齿轮啮合示意图
两个啮合的圆柱齿轮示意图显示了直齿圆柱齿轮的各部分名称，包括齿顶圆、分度圆、齿根圆和基圆。

## Slide 46: 知识点详解：3．齿轮
（1）齿顶圆
通过各轮齿顶部的圆，其直径用da表示。
（2）齿根圆
通过各轮齿根部的圆，其直径用df表示。
（3）分度圆
位于齿顶圆和齿根圆之间。对于标准齿轮，分度圆上的齿厚s与槽宽e相等，其直径用d表示。
（4）齿高
齿轮基本参数
齿顶圆与齿根圆径向距离为齿高h，齿顶高ha为齿顶圆与分度圆间距，齿根高hf为分度圆与齿根圆间距，h=ha+hf。
（5）齿距与齿厚参数
分度圆上相邻齿对应点弧长为齿距p，单个齿廓弧长为齿厚s，齿槽间距为槽宽e，标准齿轮满足s=e且p=s+e。
（6）齿宽定义
齿宽指齿轮沿轴向的实体长度，即齿轮厚度，用字母b表示，反映轮齿的轴向尺寸特征。

## Slide 47: 知识点详解：3．齿轮
（7）模数
模数定义与推导
分度圆周长等于齿数乘齿距，引入模数m=p/π消除π影响，推导得d=mz，确保设计加工便捷性。
国家标准规范
模数系列按优先级划分，主推第一系列，次选第二系列，括号数值非必要不采用，统一参数标准。
齿轮基本参数
模数m与齿数z、压力角α构成齿轮三要素，标准齿轮通过参数可推算齿高、齿厚等核心尺寸。

## Slide 48: 任务三 标注压紧螺母尺寸
07

## Slide 49: 任务背景
尺寸标注是机械制图设计过程中相当重要的一个环节。由于图形的主要作用是表达物体的形状，而物体各部分的真实大小和各部分之间的确切位置只能通过尺寸标注来表达。因此，没有正确的尺寸标注，绘制出的图纸对于加工制造和设计安装就没什么意义。
本任务对压紧螺母进行尺寸标注。压紧螺母图形中共有4种尺寸标注类型：线性尺寸、直径尺寸、角度尺寸和引线尺寸，下面逐步标注，如图所示。

## Slide 50: 操作步骤
（1）打开“源文件\项目四\任务三 标注压紧螺母尺寸\压紧螺母”图形文件，如图所示。
（2）设置标注样式
单击“注释”面板“标注样式”按钮，弹出“标注样式管理器”对话框。单击“新建”，设“新样式名”为“机械制图”。单击“继续”，弹出“新建标注样式：机械制图”对话框。在“线”选项卡设“基线间距”为2，“超出尺寸线”为1.25，“起点偏移量”为0.625；在“符号和箭头”选项卡设箭头为“实心闭合”，“箭头大小”为2；在“文字”选项卡设“文字高度”为3；在“主单位”选项卡设“精度”为0.0，“小数分隔符”为句点，其他默认。单击“确定”退出。在“标注样式管理器”中将“机械制图”设为当前样式，单击“关闭”退出。
压紧螺母图形文件
“标注样式管理器”对话框 “创建新标注样式”对话框 设置“线”选项卡

## Slide 51
设置“符号和箭头”选项卡 设置“文字”选项卡 设置“主单位”选项卡
操作步骤

## Slide 52: 操作步骤
（3）标注线性尺寸：单击“默认”选项卡“注释”面板的“线性”按钮进行标注。
（4）设置直径尺寸标注样式：单击菜单“标注→标注样式”，打开“标注样式管理器”，单击“创建”，选择“直径标注”，单击“继续”，再单击“确定”。
标注M24×2和Ф11 线性尺寸标注
标注→标注样式 “标注样式管理器”对话框

## Slide 53: 操作步骤
（5）弹出“新建标注样式：机械制图：直径”对话框，在“文字”选项卡设置“文字对齐”为“水平”，在“调整”选项卡设置“调整选项”为“文字”，单击“确定”。样式列表新增“机械制图”下的“直径”标注样式，单击“关闭”，“直径”标注样式设为当前且仅对直径标注有效。
（6）标注直径尺寸：单击“默认”选项卡“注释”面板的“直径”按钮进行标注。
设置“文字”选项卡 设置“调整”选项卡 标注样式管理器 直径尺寸标注

## Slide 54: 操作步骤：（7）设置角度标注尺寸样式
标注样式设置
进入“默认”选项卡“注释”面板，点击“标注样式”按钮，调出“标注样式管理器”对话框，选择“机械制图”样式并新建角度标注样式。
选项调整
在“创建新标注样式”对话框中选择“角度标注”，设置“文字对齐”为“水平”，其余选项保持默认，点击“继续”并确认。
样式确认
返回“标注样式管理器”，确认新增“角度”样式并设为当前，仅适用于角度标注功能，关闭后生效。
新建标注样式 设置标注样式 标注样式管理器

## Slide 55: 操作步骤
（8）标注角度尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“角度”按钮，对图形进行角度尺寸标注
角度尺寸标注
（9）标注倒角尺寸C1.6。
注意：
对于45°倒角，可以标注C*，C1表示1×1的45°倒角。如果倒角不是45°，就必须按常规尺寸标注的方法进行标注。

## Slide 56: 知识点详解：1．设置尺寸样式
（1）“置为当前”按钮
点击“置为当前”按钮，可将选定的样式设置为当前使用的样式，便于后续标注操作。
（2）“新建”按钮
通过“新建”按钮，可以定义全新的尺寸标注样式，进一步点击“继续”，进入详细设置界面，个性化定制样式属性。
（3）“修改”按钮
“修改”按钮允许调整已存在的尺寸标注样式，与新建样式对话框选项相同，提供灵活的样式编辑能力。
（4）“替代”按钮
设临时覆盖尺寸标注样式。点此，AutoCAD开“替代当前样式”框，选项同“新建标注样式”框，可覆盖原设置，仅对指定标注有效。
比较或浏览尺寸标注样式参数。点此，AutoCAD开“比较标注样式”框。可复制结果至剪切板，再粘贴至其他Windows软件。
（5）“比较”按钮
“标注样式管理器”对话框 “创建新标注样式”对话框 “新建标注样式”对话框 “比较标注样式”对话框
在上面任务中打开的“标注样式管理器”对话框中，如图所示，各个选项含义如下：

## Slide 57: 知识点详解：1．设置尺寸样式
（1）
线
设置尺寸线及界线参数，包括颜色、线型、线宽等。
（2）
箭头和符号
设置箭头参数、圆心标记类型、弧长符号位置及折弯标注参数。
在“新建标注样式”对话框中，有7个选项卡，分别说明如下：

## Slide 58: 知识点详解：1．设置尺寸样式
（3）文字
文字参数设置
设置文字样式、颜色、填充颜色、高度及边框参数，调整垂直与水平偏移量，支持三种对齐方式：水平、尺寸线对齐与ISO标准。
对齐方式分类
水平对齐包含居中、第一条/第二条尺寸界线、JIS标准及下方对齐，垂直对齐含五种垂直与水平放置情形，如图4-75至4-76所示。
垂直放置示例
垂直方向包含居中、第一条尺寸界线、外部、JIS标准及下对齐五种情形，对应图4-75中不同参数组合。
水平放置示例
水平方向包含居中、第一条/第二条尺寸界线、界线上方及下对齐五种情形，如图4-76所示参数配置。
“修改标注样式”对话框的“文字”选项卡

## Slide 59: 知识点详解：1．设置尺寸样式
（4）调整
调整参数设置，涵盖文字位置、标注比例及尺寸要素。
（5）主单位
设置尺寸标注主单位、精度及文本前缀后缀，含长度和角度选项组。
（6）换算单位
该选项卡用于对换算单位进行设置，如图4-80所示。
“修改标注样式”对话框的“调整”选项卡 尺寸文本的位置 “修改标注样式”对话框“主单位”选项卡
“修改标注样式”对话框“换算单位”选项卡

## Slide 60: 知识点详解：1．设置尺寸样式
（7）公差
01
尺寸公差设置
该选项卡用于设置尺寸公差参数，包含方式、精度、上下偏差等设置项，支持对称、极限偏差等五种标注形式选择。
02
方式选项说明
“方式”下拉框提供五种标注形式：“无”“对称”“极限偏差”“极限尺寸”和“基本尺寸”，默认采用“无”标注形式。
03
参数输入规则
输入数值时需注意符号规则：系统自动在上偏差前加“+”，下偏差前加“-”，负值偏差需手动添加负号。

## Slide 61: 知识点详解：2．线性标注
尺寸线位置设定
用户选定尺寸线位置后，AutoCAD自动测量并标注线段长度。
文本编辑选项
AutoCAD通过多行编辑器或命令行输入尺寸文字，支持替换默认值并用尖括号标注。
尺寸文本角度与方向
尺寸文本标注方式包括角度、水平、垂直及旋转设置。

## Slide 62: 知识点详解
3．直径标注
直径标注功能支持尺寸线位置调整、文字编辑及角度设置。

## Slide 63: 知识点详解：4．角度标注
（1）圆弧中心角标注
角度标注选项解析
选择圆弧后，AutoCAD提示选项：标注弧线位置或通过多行文字(M)、文字(T)、角度(A)、象限点(Q)调整尺寸线位置及文本参数。
尺寸线位置设置
通过多行文字或命令行输入，用户可自定义尺寸文本内容及倾斜角度，系统自动测量并标注对应中心角值。

## Slide 64: 知识点详解：4．角度标注
（2）圆上某段弧的中心角标注
角度标注步骤
用户选取圆上一点后，AutoCAD提示选取第二点，该点可位于圆上或圆外，用于确定标注弧线的中心角。
标注选项说明
指定标注弧线位置时，支持多行文字、单行文字、角度调整或象限点功能，可编辑文本内容及倾斜角度。
标注参数设置
尺寸线以圆心为顶点，界线通过两点，第二点无需在圆周，用户可自定义文本样式与角度参数完成标注。

## Slide 65: 知识点详解：4．角度标注
（3）两条直线间夹角标注
角度标注步骤
选取首条直线后，系统提示选择第二条直线，输入“角度(A)”确定标注弧线位置，生成以交点为顶点的夹角。
标注原理说明
尺寸线位置决定角度数值，界线由两条直线构成，顶点位于交点，支持通过选项调整文本或倾斜角度。
编辑选项功能
通过“多行文字(M)”或“文字(T)”修改文本内容，“角度(A)”调整倾斜角度，“象限点(Q)”定位标注位置。
三点角度标注
在此提示下给定尺寸线的位置，AutoCAD还可以根据给定的三点标注出角度，如图所示。

## Slide 66: 知识点详解：5．引线标注
在上面任务中“引线标注”命令的命令行提示中，各个选项含义如下：
（1）指定下一点：直接输入一点，AutoCAD根据前面的点画出折线作为指引线。
（2）<注释>：输入注释文本，为默认项。在上面提示下直接回车，AutoCAD提示：
1）输入注释文本： 2）直接回车：
（3）格式(F)：确定指引线的形式。选择该项，AutoCAD提示：
1）样条曲线(S)：设置指引线为样条曲线。
2）直线(ST)：设置指引线为折线。
3）箭头(A)：在指引线的起始位置画箭头。
4）无(N)：在指引线的起始位置不画箭头。
5）<退出>：此项为默认选项，选取该项退出“格式”选项，返回“指定下一点或 [注释(A)/格式(F)/放弃(U)] <注释>:”提示，并且指引线形式按默认方式设置。

## Slide 67: 任务四 标注手压阀手把尺寸
08

## Slide 68: 任务背景
手压阀手把结构特点
如图4-86所示，结构特殊，需用对齐标注，配合面精度高，标注需含公差。
尺寸标注类型
共有4种：线性、半径、角度和对齐尺寸，逐步完成标注过程。
操作步骤一
打开指定图形文件，准备进行尺寸标注。
操作步骤二
设定“尺寸标注”图层为当前，按先前方法调整标注样式。

## Slide 69: 操作步骤
（3）标注线性尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“线性”按钮，标注线性尺寸，结果如图所示。
（4）设置角度标注样式
设置角度标注样式。
（5）标注角度尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“角度”按钮，对图形进行角度尺寸标注，结果如图所示。
（1）打开“源文件\项目四\任务四 标注手压阀手把尺寸\标注手把尺寸”图形文件。
（2）设置标注样式
将“尺寸标注”图层设定为当前图层。按任务三相同方法设置标注样式。

## Slide 70: 操作步骤：（6）设置半径标注尺寸样式
样式创建流程
单击“默认”选项卡“注释”面板的“标注样式”按钮，调用“机械制图”样式后新建半径标注样式，设置“用于”为半径标注并点击继续。
参数配置说明
在“文字”选项卡设置“水平”对齐，“调整”选项卡选择“文字”调整，确认后关闭管理器，完成半径标注样式配置并设为当前样式。
设置“文字”选项卡 设置“调整”选项卡

## Slide 71: 操作步骤
（7）标注半径尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“半径”按钮，标注圆弧尺寸，
（8）标注对齐尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“对齐”按钮，对图形进行对齐尺寸标注，

## Slide 72: 操作步骤：（9）设置公差尺寸标注样式
设置公差样式
在标注样式管理器中设置公差为极限偏差，上0.022，下0。
输入特殊字符
输入%%C设置直径符号φ，完成设置后依次点击确定和关闭。
注意事项
基准尺寸10，H8孔，上下偏差+22/0，精度0.000，高度比例0.5，垂直居中，输入φ用%%C。
设置“公差”选项卡 设置“主单位”选项卡

## Slide 73: 操作步骤
（10）标注公差尺寸
标注公差尺寸需删除下偏差负号，确保数值对齐符合国标。

## Slide 74: 操作步骤：
（11）修改偏差值
单击“默认”选项卡“修改”面板“分解”按钮分解公差尺寸。双击尺寸数字，打开“文字编辑器”，选偏差数字，“堆叠”按钮亮显，单击展开公差数值，空格键代替“-”号。再次选公差数字，单击“堆叠”按钮，结果如图示。
（12）再次标注公差尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板的“线性”按钮，标注公差尺寸，如图。该尺寸有两处不符：一是多了直径符号φ，二是公差数值不符，需修改。
“文字编辑器”选项卡和文字编辑器

## Slide 75: 操作步骤
（13）修改尺寸数字
按步骤9方法修改尺寸，去除直径符号并调整公差值。
修改尺寸数字
修改结果

## Slide 76: 知识点详解
1．半径标注
在上面任务中“半径标注”命令的命令行提示中，各个选项含义与“圆弧标注”命令类似，不再赘述。
2．对齐标注
对齐标注尺寸线与轮廓平行，标注两点间距，其余同线性标注。

## Slide 77: 知识点详解：3.尺寸公差（1）公差的由来
互换性定义
成批生产时，零件无需筛选或加工即可直接装配，满足性能要求的性质称为互换性，是机械制造标准化的核心基础。
生产要求
互换性推动批量生产模式，通过专业化协作提升装配效率，缩短修配周期，实现产量质量双提升与成本优化。
误差原因
机床震动、刀具磨损及测量偏差导致零件尺寸无法绝对精准，需设定允许误差范围以保证生产可行性。
公差概念
为适应制造误差，规定零件尺寸变动界限，该允许范围即为公差，如图4-102所示的尺寸控制区间。

## Slide 78: 知识点详解：3.尺寸公差
（2）公差的标注
零件生产规模不同，公差标注形式各异：大批量用代号，小规模或单件用极限偏差，未知时两者并用。

## Slide 79: 任务五 标注手压阀销轴尺寸
09

## Slide 80: 任务背景
如图所示，手压阀销轴的标注有两个倒角C1和C0.8，在任务三中讲述了利用LEADER命令进行引线标注的操作方法，本任务讲述利用另外两种引线标注方法进行标注的具体操作过程。

## Slide 81: 任务背景
1．打开“源文件\项目四\任务五 标注手压阀销轴尺寸\销轴”图形文件
2．设置标注样式。将“尺寸标注”图层设定为当前图层。按任务三相同方法设置标注样式
3．标注线性尺寸，标注线性尺寸，结果如图所示。

## Slide 82: 操作步骤
4．设置公差尺寸标注样式。任务四相同方法设置公差尺寸标注样式
5．标注公差尺寸，标注公差尺寸，结果如图所示。
6．快速引线标注销轴倒角
分解引线标注，调整倒角数值位置至图示。
7．多重引线标注销轴倒角
标注销轴倒角C0.8，分解后移动调整位置完成标注。
标注公差尺寸
设置注释
设置引线或箭头

## Slide 83: 知识点详解：1．快速引线标注
在上面任务中“快速引线标注”命令的命令行提示中，各个选项含义如下：
（1）指定第一个引线点：在上面的提示下确定一点作为引线的第一点。AutoCAD提示如下。
AutoCAD提示用户输入的点的数目由“引线设置”对话框确定。输入完引线的点后AutoCAD提示如下。
此时，有两种命令输入选择，含义如下。
1）输入注释文字的第一行：在命令行输入第一行文本。
2）多行文字(M)：打开多行文字编辑器，输入编辑多行文字。
直接按Enter键，结束QLEADER命令，并把多行文本标注在引线的末端附近。

## Slide 84: 知识点详解：1．快速引线标注
（2）设置(S)
按Enter或S键打开引线设置对话框，含注释、引线和箭头、附着三选项卡。
1）"注释"选项卡示意图
用于设置引线标注中注释文本的类型、多行文字的格式并确定注释文本是否多次使用。

## Slide 85: 知识点详解：1．快速引线标注:（2）设置(S)
2）“引线和箭头”选项卡如图所示
快速引线标注设置
通过"点数"选项组设定输入点数量，设置值需比引线段数多1，支持微调框精确调整参数。
无限制选项功能
勾选"无限制"复选框后，系统将持续提示输入点位，需连续两次按Enter键终止引线绘制流程。
角度约束规则
"角度约束"选项组控制首尾两段引线的偏转角度范围，支持自定义数值实现精准角度控制。

## Slide 86: 知识点详解：1．快速引线标注:（2）设置(S)
3）附着选项卡示意图
通过单选按钮设置注释文本与引线左右位置，依据引线方向自动调整。

## Slide 87: 知识点详解：2．多重引线标注
在上面任务中“多重引线标注”命令的命令行提示中，各个选项含义如下
（1）引线箭头的位置
指定多重引线对象箭头的位置。
（2）预输入文字(T)
先指定多重引线对象的文字，再指定多重引线对象的引线。
（3）引线基线优先(L)
引线基线优先时，先设基线再定箭头，后续默认沿用此顺序。
（4）内容优先(C)
内容优先设置使后续引线对象默认先创建内容，支持选项调整。
1）选择多行文字(M)
指定要用于多重引线对象的现有多行文字对象。

## Slide 88: 知识点详解：2．多重引线标注
2）引线箭头优先(H)
先指定多重引线对象箭头的位置，再指定多重引线对象基线的位置。
（5）选项(O)
选项O设置引线类型、内容及节点数，调整角度参数。
1）引线类型(L)
指定要使用的引线类型。
2）内容类型(C)
指定要使用的内容类型。

## Slide 89: 知识点详解：2．多重引线标注
3）最大节点数(M)
指定新引线的最大节点数。
4）第一个角度(F)
约束新引线中的第一个点的角度。
5）第二个角度(S)
约束新引线中的第二个点的角度。
6）退出选项(X)
返回第一个MLEADER命令提示。

## Slide 90: 任务六 标注手压阀底座尺寸
10

## Slide 91: 任务背景
如图所示，手压阀底座的标注出现了几何公差，这是前面没有出现过的，本任务重点讲述几何公差的具体操作过程。

## Slide 92: 操作步骤
1．
打开“源文件\项目四\任务六 标注手压阀底座尺寸\底座”图形文件。
2．设置标注样式
将“尺寸标注”图层设定为当前图层。按任务三相同方法设置标注样式。
3．标注线性尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“线性”按钮，标注线性尺寸，结果如图所示。
4．设置直径标注尺寸样式
按任务三相同方法设置直径标注样式，
5．标注直径尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“直径”按钮，标注直径尺寸，结果如图所示。

## Slide 93: 操作步骤
6．设置角度标注尺寸样式
按任务三相同方法设置角度标注样式。
7．标注角度尺寸
单击“默认”选项卡“注释”面板中的“角度”按钮 ，对图形进行角度尺寸标注，结果如图所示。
8．标注引线尺寸
按例任务三相同方法标注，结果如图所示。
9．标注几何公差
点击注释选项卡的公差按钮，输入数值和基准，放置标注。
10．绘制引线
利用LEADER命令绘制引线
11．绘制基准符号
利用“直线”、“圆”和“多行文字”等命令绘制基准符号。最终结果如图所示。
“形位公差”对话框

## Slide 94: 知识点详解
1．几何公差
AutoCAD标注几何公差，含引线、特征符号等要素，符合新国标。

## Slide 95: 知识点详解：2．几何公差标注
01
形位公差对话框选项说明
在上面图所示“形位公差”对话框中，各个选项含义如下：
02
基准与高度设置
输入基准代号，选择对应包容条件符号。
03
复合公差与标识符
点击黑块添加复合公差符号，示例如图（e）。
04
复合形位公差设置技巧
在“形位公差”对话框中有两行可以同时对形位公差进行设置，可实现复合形位公差的标注。如果两行中输入的公差代号相同，则得到如图（e）所示的形式。

## Slide 96: 任务七 标注手压阀阀体尺寸
11

## Slide 97: 任务背景
本例通过标注手压阀阀体的尺寸来练习各个标注命令的应用，如图4-128所示为标注完成的阀体

## Slide 98: 操作步骤：1．设置标注样式
打开并设定图层
打开指定.dwg文件，设置"尺寸标注"图层并调用标注样式。
“标注样式管理器”对话框
“创建新标注样式”对话框

## Slide 99: 操作步骤：1．设置标注样式
创建新标注样式
01
标注样式创建
单击“新建”按钮，命名“机械制图”，设置基线间距为2，超出尺寸线1.25，起点偏移量0.625，其他选项保持默认。
02
箭头参数配置
选择“实心闭合”箭头类型，调整箭头大小至2.5，其余参数沿用系统初始默认值。
03
文字格式调整
设置文字高度为3，调用“仿宋-GB2312”字体，通过样式按钮完成参数配置。
设置“线”选项卡 设置“符号和箭头”选项卡
设置“文字”选项卡

## Slide 100: 操作步骤：1．设置标注样式
设置主单位和确认
设置主单位精度0.0，小数点为句点，确认后设机械制图样式。

## Slide 101: 操作步骤：2．标注尺寸
线性与半径尺寸标注
通过默认选项卡注释面板，使用线性和半径按钮分别标注尺寸。
对齐与角度尺寸标注
点击对齐按钮标注对齐尺寸，设置角度样式并标注，结果如图。
公差尺寸标注
设置公差尺寸标注样式，点击线性按钮完成标注（如图）。

## Slide 102: 操作步骤 知识点详解
3．标注倒角尺寸
标注倒角尺寸步骤：使用QLEADER和LEADER命令设置引线，结合公差按钮及绘图命令绘制基准符号。
1．零件图上标注尺寸的要求
零件图标注尺寸需正确、完整、清晰、合理，符合国标并兼顾加工测量。

## Slide 103: 知识点详解：2．尺寸基准
是指零件在机器中，或在加工或测量时，用以确定其位置的一些面、线或点。零件常用的尺寸基准形式有：回转面的轴线、重要的加工面、底面、端面、对称平面等。根据基准的作用不同，可分为两类：
（1）设计基准
用来确定零件在部件中准确位置的基准称为设计基准。设计尺寸是根据设计要求直接标注出的尺寸。

## Slide 104: 知识点详解：2．尺寸基准
（2）工艺基准
基准定义
工艺基准用于加工或测量时确定零件与机床、工装或量具的位置关系，如齿轮轴端面II为加工螺纹时的基准面。
基准分类
零件三方向尺寸需设基准，主要基准对应设计功能要求，辅助基准为加工测量增设，齿轮轴左端面I为轴向主基准。
选择原则
设计基准优先保证零件工作性能，工艺基准兼顾加工可行性，两者统一可同步满足设计与制造需求。

## Slide 105: 知识点详解：3．标注尺寸的注意事项
（1）不要注成封闭的尺寸链
封闭尺寸链问题
同一方向尺寸首尾相连形成封闭回路，误差综合影响精度，需保留次要尺寸不注，如e，避免标注封闭链。
标注注意事项
标注次要尺寸不注，如e，避免误差积累，确保主要尺寸精度，如图b所示。

## Slide 106: 知识点详解：3．标注尺寸的注意事项
（2）主要尺寸应直接注出
主要尺寸定义
直接影响零件工作性能与准确位置的尺寸，如配合尺寸、安装定位尺寸，需直接标注以避免误差积累。
标注方法规范
以设计基准面直接标注关键尺寸，如轴承孔中心高，避免间接计算导致误差，确保公差与形位要求达标。

## Slide 107: 知识点详解：3．标注尺寸的注意事项
（3）尽量符合加工顺序
轴类零件尺寸标注按加工顺序，图a/b示例，主尺寸51。
（4）应考虑便于测量
按图b标注阶梯孔，便于测量检验。
标注尺寸应符合加工顺序

## Slide 108: 上机实验
12

## Slide 109: 实验1 标注技术要求
目的要求
文字标注在零件图或装配图的技术要求中经常用到，正确进行文字标注是AutoCAD绘图中必不可少的一项工作。如图所示，通过本例的练习，读者应掌握文字标注的一般方法，尤其是特殊字体的标注方法。
◆ 操作提示
（1）设置文字标注的样式。
（2）利用“多行文字”命令进行标注。
（3）利用快捷菜单，输入特殊字符。

## Slide 110: 实验2 绘制变速箱组装图明细表
◆ 目的要求
明细表是工程制图中常用的表格。如图所示，本例通过绘制明细表，要求读者掌握表格相关命令的用法，体会表格功能的便捷性。
◆ 操作提示
（1）设置表格样式。
（2）插入空表格，并调整列宽。
（3）重新输入文字和数据。

## Slide 111: 实验3 标注手压阀胶垫
◆ 目的要求
如图所示，图中尺寸为普通线性尺寸。通过本实验，要求读者掌握图形标注的一般方法与需要注意的事项。
◆ 操作提示
（1）设置当前标注样式。
（2）标注线性尺寸。

## Slide 112: 实验4 标注手压阀胶木球
◆ 目的要求
如图所示，图中尺寸分为普通线性尺寸和直径尺寸。通过本实验，要求读者掌握直径尺寸样式设置和直径尺寸的标注方法。
◆ 操作提示
（1）设置当前标注样式。
（2）标注线性尺寸。
（3）设置直径标注样式。
（4）标注直径尺寸。

## Slide 113: 实验5 绘制并标注手压阀弹簧
◆ 目的要求
如图所示，图中尺寸分为普通线性尺寸和直径尺寸。通过本实验，要求读者掌握直径尺寸样式设置和直径尺寸的标注方法。
◆ 操作提示
（1）设置当前标注样式并标注线性尺寸。
（2）设置直径标注样式并标注直径尺寸。

## Slide 114: 实验6 标注手压阀阀杆
◆ 目的要求
如图所示，图中尺寸分为普通线性尺寸、连续尺寸、角度尺寸和半径尺寸。通过本实验，要求读者掌握角度尺寸和半径尺寸的标注方法。
◆ 操作提示
（1）设置当前标注样式，标注基本尺寸和连续尺寸。
（2）设置角度标注样式，标注角度尺寸。
（3）设置半径标注样式，标注半径尺寸。

## Slide 115: 谢谢
THE END