## Slide 1
第1章 SketchUp学习入门

## Slide 2
内容概要
SketchUp是一款功能强大但简便易学的绘图工具，它融合了铅笔画的优美与自然笔触，可以迅速地建构、显示、编辑三维建筑模型，这是一套注重设计摸索过程的软件。本章将为读者介绍设计软件的分类、SketchUp软件的发展过程、应用领域、软件特点和新功能、软件的界面构成以及鼠标在SketchUp中的应用等知识，为正式学习SketchUp做一个铺垫。
了解设计软件的分类
了解SketchUp的应用领域
了解SketchUp的特点和新功能
熟悉SketchUp的工作界面
掌握鼠标的应用

## Slide 3
全面认识SketchUp软件
SketchUp的特点和新功能
SketchUp的界面构成
设计软件分类
鼠标在SketchUp中的应用
05
面
06

## Slide 4
设计软件分类
01

## Slide 5
可视化设计与信息化建模是如今设计软件开发的两个大趋势，反映了设计行业的主要潮流。二者在开发方向和实际运用上可能会有交叉，但不影响其在内涵上的分别。目前设计行业应用的软件很多，主要包括以下几种：
1. AutoCAD、天正、中望等绘图软件
这类软件的特点主要依赖于AutoCAD本身的能力，着重于平、立、剖面图纸的绘制，但AutoCAD固有的建模能力较弱的缺点和坐标系统不灵活的问题，也越来越成为设计师与计算机进行实时交流的瓶颈，对设计师在构思阶段灵活建模的需求基本难以满足。
2. 3ds max、MAYA、Softimage等效果图制作软件
这类软件的特点是虽然自身相对完善，但其目标是“完美逼真”，因此其重点并未放到设计的过程上。

## Slide 6
3. Rhino、Solidworks等建模软件
这类软件主要功能就是建模，不具备逼真级别的渲染能力或者渲染能力较弱，但是这类软件的目标是工业产品造型设计，并不适用于建筑设计和园林设计。
4. SketchUp
该软件偏向方案设计范畴，面向设计师、设计过程、设计成果，强调“所想即所见，所见即所得”。其设计不仅包括设计实体本身（如体积、比例、色彩、材质等），还包括设计的外在表现（如场景渲染、动画虚拟等内容）。

## Slide 7
全面认识SketchUp软件
02

## Slide 8
SketchUp简称SU，是一款直观、灵活、易于使用的三维设计软件，被誉为电脑设计中的“铅笔”、“草图大师”。
Sketchup是由Google公司开发的直接面向设计方案创作过程的三维辅助设计软件，其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想还可以完全满足与客户即时交流的需要，是目前为数不多的直接面向设计方案创作过程的设计工具，也是一款极受欢迎并且易于使用的三维设计软件。

## Slide 9
1.2.1 SketchUp的发展
SketchUp最初由@Last Software公司推出，该公司成立于2000年，规模虽小，却以SketchUp而闻名。
2006年3月，Google公司宣布收购SketchUp及其开发公司，增强了Google Earth功能，使用户可以利用SketchUp创建三维模型并放入Google Earth中，使入Google Earth所呈现的地图更具立体感、更加接近真实世界。Google公司陆续发布了6.0、7.0、8.0版本，特别是7.0和8.0两个版本，十分优秀，至今还有不少用户在使用。
2012年4月，Trimble公司收购了SketchUp，又陆续开发出了2013/2014/2015以及后续版本，目前已经更新到2020版。

## Slide 10
1.2.2 SketchUp的应用领域
SketchUp是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具，其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想，还能够完全满足与客户即时交流的需要，使得设计师可以直接在计算机上进行十分直观的构思，是三维建筑设计方案创作的优秀工具。
1. SketchUp在建筑设计中的应用
SketchUp在建筑设计中的应用较为广泛，从前期建筑场景的构造，到建筑大概形体的确认，再到建筑造型及外立面设计，SketchUp都能很好地展现，以其直观、快捷的优点逐渐取代其他三维建模软件，成为建筑师在方案设计阶段的首选。

## Slide 11
2. SketchUp在规划设计中的应用
在规划行业，SketchUp以其直观、便捷的优点深受规划设计师的喜爱，不管是宏观的城市空间形态，还是微小细致的规划设计，SketchUp辅助建模及分析功能都大大解放了设计师的思维，提高了规划设计的科学性与合理性。
目前，SketchUp被广泛应用于控制性详细规划、城市设计、修建性详细设计以及概念性规划等不同规划类型的项目中。

## Slide 12
3. SketchUp在景观园林设计中的应用
SketchUp的操作十分灵活，在构建地形高差等方面可以生成直观的效果，拥有丰富的景观素材库和强大的贴图材质功能。最重要的是，SketchUp的图纸风格非常适合景观设计表现，如今SketchUp在景观园林设计方便的应用已经非常普遍。

## Slide 13
4. SketchUp在室内设计中的应用
SketchUp是一个用于草绘的软件，其优点是快速建模，快速布置室内效果，并且可以从不同角度观看三维空间效果，这是相对于3ds max等类似的效果图软件的一个最重要的优点。在需要快速为客户展现并修改设计方案时，SketchUp就非常实用了。如果再经过渲染，还可以得到更精致的效果图。

## Slide 14
SketchUp的特点和新功能
03

## Slide 15
1.3.1 SketchUp的特点
SketchUp融合了铅笔画的优美与自然笔触，可以迅速地建构、显示、编辑三维建筑模型，同时可以导出透视图、DWG或DXF格式的2D向量文件等尺寸正确的平面图形。其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要，与设计师用手工绘制构思草图的过程很相似，同时其成品导入其它着色、后期、渲染软件可以继续形成照片级的商业效果图。使得设计师可以直接在电脑上进行十分直观的构思，随着构思的不断清晰，细节不断增加，最终形成的模型可以直接交给其它具备高级渲染能力的软件进行最终渲染。

## Slide 16
SketchUp之所以能够快速、全面地被室内设计、建筑设计、园林景观、城市规划等诸多设计领域设计者接受并推崇，主要有以下几种区别于其他三维软件的特点。
1.直观多样的显示效果
在使用SketchUp进行设计创作时，可以实现“所见即所得”，在设计过程中的任何阶段都可以作为直观的三维成品来观察，甚至可以模拟手绘草图的效果，能够快速切换不同的显示风格，使得设计过程的交流完全可行。
2.建模高效快捷
SketchUp提供三维的坐标轴，在绘制草图时，用户只要稍微留意一下跟踪线的颜色，就可以准确定位图形的坐标。

## Slide 17
3.材质和贴图使用便捷
SketchUp拥有自己的材质库，用户可以根据自己的需要赋予模型各种材质和贴图，并且能够实时显示出来，从而直观的看到效果。也可以将自定义的材质添加到材质库，以便于在以后的设计制作中直接应用。
4.准确定位日照和阴影
设计师可以设定建筑所在的城市、时间等，实时进行阴影和日照分析。
5.强大的模型库
拥有世界上最大的三维模型库，很多建筑构件、室内家具、景观小品等模型无须再花时间建模，可以直接下载使用。

## Slide 18
6.谷歌地图的高效应用
SketchUp可直接调用谷歌的卫星图片、街景照片、三维城市模型等资源，帮助设计师搜索更加全面的现场资料。
地点工具可以准确地抓取任意地点的三维地形和贴图信息，并且能够生成三维地形，大大节省建模时间。
7.全面的软件支持与互转
SketchUp不但能够在模型的建立上满足建筑制图高精确度的要求，还能完美结合VRay、Piranesi、Artlantis等渲染器实现多种风格的表现效果。此外SketchUp与AutoCAD、3ds max、Revit等常用设计软件可以进行十分快捷的文件转换互用，能满足多个设计领域的需求。

## Slide 19
1.3.2 SketchUp新功能
SketchUp以最直觉的设计方式及3D的形式记录并表达设计者的想法，简化一切流程，能够充分表达设计者的思想，使得设计者可以直接在电脑上进行十分直观的构思。2020年发布了SketchUp Pro2020，该版本专注于数据结构和建模行为，又一次极大地改善了工作流程。
1.全新的Outliner（大纲管理器/管理目录）
这项增强功能可以让大型模型更加有条理。为了提高模型效率，用户不再需要逐层创建图层，在Outliner中可以直接管理并组织模型。单击便捷的眼球图标就可以在模型的主要部分之间进行切换。
另外，被标记（以前被称为图层）隐藏的组和组件也会显示在大纲视图中。

## Slide 20
2.智能捕捉点
被选定的组和组件将会在边界框角上显示夹点，从而可以快速而准确地捕捉并放置。如果用户想抓住对象的中点、中心或质心，可以按向下箭头以在可用夹点之间切换。
当用户选取某个对象被遮挡的夹点时，被选中的对象会自动变为透明。该功能适用于“旋转”工具和“移动”工具。

## Slide 21
3.更好地控制隐藏对象
SketchUp 2020对模型中的隐藏对象进行了很大的更改。隐藏对象与隐藏几何分开了，用户能够更好地管理隐藏的几何图形和隐藏的对象，从而获取更加轻松的建模体验。
4.更新部分术语
组、组件和动态组件统一称为“对象”，“图层”改为“标签”。要注意的是，这两个术语仅是命名上的更改，其操作流程并未改变。
5.增加了面积和体积的单位设置
按照中国建筑设计的标注，在SketchUp中常使用的单位是毫米，但这个单位同时也是面积和体积的单位，一长串的数字给设计者带来不少麻烦。新版本中用户只需要改一下面积或体积的单位，再选择模型，就可以看到数据的变化了。

## Slide 22
SketchUp的界面构成
04

## Slide 23
1.4.1 软件欢迎界面
SketchUp以简易明快的操作风格在三维设计软件中占有一席之地，其界面非常简洁，初学者很容易上手。
当软件正确安装后，启动SketchUp应用程序，首先出现的是SketchUp2020的欢迎界面，包括“文件”、“学习”、“许可证”三个面板。“文件”面板非常直观、系统，有很多模板可以选择，使用者可以看到各模板的预览效果，根据自己的需求单击模板即可直接进入工作界面。单击预览模板下方的圆点，可以将该模板设置为默认模板。

## Slide 24
1.4.2 软件工作界面
SketchUp的设计宗旨是简单易用，2020版本的默认工作界面也是十分简洁，主要是由标题栏、菜单栏、工具栏、默认面板、状态栏、数值控制栏以及绘图区构成。

## Slide 25
1.标题栏
标题栏位于绘图窗口的顶部，其右端包含三个常见的控制按钮，即最小化、最大化、关闭按钮。用启动SketchUp后，出现的是空白的绘图窗口，默认标题为“无标题”，表示用户尚未保存文件。
2.菜单栏
菜单栏显示在标题栏下方，提供了大部分的SketchUp工具、命令和设置，由“文件”、“编辑”、“视图”、“相机”、“绘图”、“工具”、“窗口”、“帮助”8个菜单构成，每个主菜单都可以打开相应的“子菜单”及“次级子菜单”。

## Slide 26
3.工具栏
工具栏是浮动窗口，用户可随意进行摆放。默认状态下的SketchUp仅显示一个“使用入门”工具栏，包括“选择”、“绘图”、“编辑”、“测量”、“缩放”等工具组按钮。另外，执行“视图>工具栏”命令，在打开的“工具栏”对话框中也可以调出或者关闭某个工具栏。
4.默认面板
初次打开SketchUp时，在工作界面右侧会显示一个默认面板，上面提供了图元信息、材质、组件、样式、标记、阴影、场景、工具向导共8个设置面板，如果用户希望绘图区最大化，可以暂时将其关闭。执行“窗口>默认面板>显示面板”命令，可以再次将默认面板打开。

## Slide 27
5.状态栏
状态栏位于绘图窗口的下面，左端是命令提示和SketchUp的状态信息，用于显示当前操作的状态，也会对命令进行描述和操作提示。其中包含了地理位置定位、归属、登陆以及显示/隐藏工具向导四个按钮。
6.数值控制栏
数值控制栏位于状态栏右侧，用于在用户绘制内容时显示尺寸信息。用户也可以在数值控制栏中输入数值，以操纵当前选中的视图。在进行精确模型创建时，可以通过键盘直接在输入框内输入“长度”、“半径”、“角度”、“个数”等数值，以准确指定所绘图形的大小。

## Slide 28
7.绘图区
绘图区占据了SketchUp工作界面的大部分空间，与Maya、3ds max等大型三维软件的平面、立面、剖面及透视多视口显示方式不同，SketchUp为了界面的简洁，仅设置了单视口，通过对应的工具按钮或快捷键快速地进行各个视图的切换，有效节省了系统显示的负数。

## Slide 29
1.4.3 常用工具栏
SketchUp的工具栏和其他反应程序的工具栏相似，可以游离或者吸附到绘图窗口的边上，也可以根据需要拖曳工具栏窗口，调整其大小。
1.“标准”工具栏
“标准”工具栏主要是管理文件、打印和查看帮助。包括新建、打开、保存、剪切、复制、粘贴、擦除、撤销、重做、打印和模型信息。
2.“绘图”工具栏
进行“绘图”的基本工具。绘图工具栏包括矩形、直线、圆、手绘线、多边形、圆弧和饼图等工具。圆弧分为两种，分别为根据起点、终点和凸起部分绘制圆弧，从中心和两点绘制圆弧。

## Slide 30
3.“编辑”与“主要”工具栏
“编辑”工具栏包括移动复制、推/拉、旋转、路径跟随、缩放和偏移。“主要”工具栏包括选择、制作组件、材质和擦除。
4.“建筑施工”工具栏
“建筑施工”工具栏包括卷尺工具、尺寸、量角器、文字、轴和三维文字6种工具。
5.“相机”工具栏
“相机”工具栏用于控制视图显示的工具。包括环绕观察、平移、缩放、缩放窗口、充满视窗、上一个、定位相机、绕轴旋转和漫游。

## Slide 31
6.“样式”工具栏
“样式”工具栏控制场景显示的风格模式。包括X光透视模式、后边线、线框显示、消隐、阴影、材质贴图和单色显示。
7.“视图”工具栏
切换到标准预设视图的快捷按钮。底视图没有包括在内，但是可以从查看菜单中打开。此工具栏包括等轴、俯视图、前视图、右视图、后视图和左视图。

## Slide 32
8.“截面”工具栏
“截面”工具栏可以很方便地执行常用的剖面操作。包括添加剖切面、显示/隐藏剖切面和显示/隐藏剖面切割。
9.“沙箱”工具栏
该工具栏常用于地形方面的制作。包括根据等高线创建、根据网格创建、曲面起伏、曲面平整、曲面投射、添加细部和对调角线。

## Slide 33
鼠标在SketchUp中的应用
05

## Slide 34
1.5.1 使用三键鼠标
三键鼠标包含一个鼠标左键、一个鼠标右键以及一个鼠标中键（也叫做滚轮）。下面介绍在SketchUp中三键鼠标的各种常见操作：
单击：该操作是指用户快速按下鼠标左键，然后放开。
单击并按住：该操作是指用户按下并按住鼠标左键。
单击、按住并拖动：该操作是指用户按下并按住鼠标左键，然后移动光标。
中键单击、按住并拖动：该操作是指用户按下并按住鼠标中键然后移动光标。
滚动：该操作是指用户旋转鼠标中间的滚轮。
右键单击：该操作是指按下鼠标右键然后放开。右键单击一般用于显示快捷菜单。

## Slide 35
1.5.2 使用单键鼠标
下面介绍在SketchUp中使用单键鼠标的各种常见鼠标操作：
单击：该操作是指用户快速按下然后释放鼠标按键。
单击并按住：该操作是指用户按下并按住鼠标按键。
点击按住并拖动：该操作是指用户按住鼠标按键，然后移动光标。
滚动：该操作是指用户旋转鼠标滚动球（在某些Mac计算机上可用）。
右键点击：该操作是指用户按住控制键的同时点击按下鼠标按键。

## Slide 36
面
06

## Slide 37
1.6.1 面的概念
在Sketchup中，只要是线性物体（直线、圆形、圆弧）组成了一个封闭、共面的区域，即会自动形成一个面。
一个面实际上是由两个部分组成，即正面与反面。正面与反面是相对的，一般情况下，需要渲染的面或重点表达的面是正面。三维设计软件渲染器默认设置一般都是单面渲染，比如在3ds max中，扫描线渲染器中的“强制双面”复选框是未选中的。由于面数成倍增加，双面渲染比单面渲染要多花一倍的计算时间。所以为了节省作图时间，设计师在绝大多数情况下都是使用单面渲染。

## Slide 38
1.6.2 正面与反面的区别
在SketchUp中，通常用黄色或者白色的表面表示正面，用蓝色或者灰色的表面表示反面。如果需要修改正反面显示的颜色，执行“窗口>默认面板>样式”命令，打开“样式”面板，切换到“编辑”选项板，再选择“平面设置”选项，这里可以调整物体的正面颜色和背面颜色。

## Slide 39
课后作业
为了让用户能够更好地掌握本章所学的知识内容，下面安排了一些参考试题，让用户可以对所学的知识进行巩固和练习。
一、选择题
1、以下哪个不属于三键鼠标( C )。
A. 左键 B. 右键 C. 单键 D. 中键
2、SketchUp中坐标轴有（ B ）条。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3、下面不属于SketchUp菜单栏的是（ B ）。
A. 编辑 B. 视口 C. 相机 D. 绘图

## Slide 40
课后作业
4、以下哪种方式不能够选择模板（ D ）。
A. 欢迎界面
B. 执行“文件>从模板新建”命令
C. “系统设置”对话框
D. “模型信息”对话框
5、以下关于SketchUp的描述不正确的是（ D ）
A. 方便直观推拉三维模型
B. 可以简单标注物体尺寸
C. 有利于方案形体推敲
D. 位置编辑比较方便

## Slide 41
课后作业
二、填空题
1、SketchUp的绘图窗口主要由 标题栏 、 菜单栏 、 主工具栏 、 绘图区 、 状态栏 、 数值控制栏 组成。
2、SketchUp又被称为 草图大师 。
3、“视图”工具栏包括 等轴 、 俯视图 、 前视图 、 右视图 、 后视图 、 左视图 。
三、操作题
通过本章所学知识，设置默认的模板类型。

## Slide 42
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible