## Slide 1
第2章 SketchUp基础操作

## Slide 2
内容概要
SketchUp的软件界面非常简洁，很容易上手。不少用户打开软件后就开始绘图，其实这种方法是不可取的。本章将介绍绘图环境的设置、视图控制以及物体对象选择等知识，使读者在正式开始绘图前能够熟悉SketchUp的基础操作并能够根据需求对绘图环境进行设置，为后期绘图打好基础。
熟悉绘图环境的设置
掌握视图的切换、缩放、旋转、平移操作
掌握实体的显示和隐藏操作

## Slide 3
切换视图
实体的显示和隐藏
绘图环境的设置

## Slide 4
绘图环境的设置
01

## Slide 5
2.1.1 设置场景单位
SketchUp在默认情况下是以美制英寸为绘图单位，而我国设计规范均以毫米（米制）为单位，精度则通常保持为0mm。
“单位”选项栏位于“模型信息”设置面板中，主要用于设置绘图单位，包括长度单位、面积单位、体积单位、角度单位等。该设置非常重要，最好在开始工作之前就将绘图单位设置好。
执行“窗口>模型信息”命令，打开“模型信息”对话框，在左侧单击“单位”选项，在右侧的面板中设置单位格式为“十进制”，长度单位为“毫米”，精确度为“0mm”。

## Slide 6
2.1.2 设置地理位置
南北半球的建筑物接受日照不一样，就是在同一半球、同一国家，由于经纬度的不同，日照的情况也不一样。因此，设置准确的地理位置，是SketchUp产生准确光影效果的前提。
利用“地理位置”选项栏可以很方便地通过Google Earth导入国家、城市以及精确的经纬度信息，同时导入该地区的Google Earth图像，不必另外开启Google Earth。
清除位置：该按钮可以将已设置的地理位置信息清除。
添加位置：通过该按钮可以进入Google earth获取地理位置及其图片。
手动设置位置：通过手动输入国家、位置、经纬度来设置位置。

## Slide 7
2.1.3 设置硬件加速
SketchUp是一款十分依赖内存、CPU、3D显示卡和OpenGL驱动的三维应用软件，运行该软件时需要100%兼容的OpenGL驱动。
OpenGL是众多游戏和应用程序进行三维对象实时渲染的工业标准，Windows和MacOS都内建了基于软件加速的OpenGL驱动。SketchUp安装完成后，系统默认使用OpenGL硬件加速，如果计算机配备了100%兼容OpenGL硬件加速的显示卡，那么用户可以在“系统设置”对话框的OpenGL面板中进行设置，以充分发挥硬件加速性能。

## Slide 8
2.1.4 自动保存与备份
为了防止断电等突发情况造成文件的丢失，SketchUp为用户提供了文件自动备份与保存的功能，执行“窗口>系统设置”命令，打开“SketchUp系统设置”对话框，选择“常规”选项板，用户可根据需要勾选并设置相关参数。
创建备份：提供创建*.skb的备份文件，当出现意外情况时可以将备份文件的后缀名改为*.skp，即可打开还原文件。
自动保存：以后面的间隔时间进行自动保存。
自动检测：可以自动检测模型在加载或保存时的错误。
自动修复：不提供提示信息自动修复所发现的错误。
在“文件”选项板中单击“模型”后的“设置路径”按钮，可以设置自动备份的文件的路径。

## Slide 9
2.1.5 设置快捷方式
SketchUp为一些使用频率非常高的工具提供了默认的快捷方式，被称为国际标准快捷键。在使用过程中可以看到，部分快捷键与AutoCAD的快捷键相同，比如，“直线”工具的快捷键为L，“圆”工具的快捷键为C，“圆弧”工具的快捷键为A，“移动”工具的快捷键为M，可以说是非常合理的。
在“SketchUp系统设置”对话框切换到“快捷方式”设置面板，在“功能”列表中选中其中一个，即可在右侧看到其快捷键。

## Slide 10
2.1.6 设置坐标系
与其他三维设计软件一样，SketchUp也使用坐标系来辅助绘图，用户利用坐标系可以精确地绘制或编辑物体对象。
1.认识坐标轴
启动SketchUp后，会发现绘图区有一个红、绿、栏三色坐标轴。绿色的坐标轴代表x轴向，红色的坐标轴代表y轴向，蓝色的代表z轴向，其中实线轴为坐标轴正方向，虚线轴为坐标轴负方向，三个轴相互垂直相交，其交点即为坐标原点。
2.设置坐标轴
用户可以利用“轴”工具对默认的坐标轴进行重新设置，这在实际工作中是非常有用的。激活“轴”工具，在场景中指定新的原点以及三个轴向即可创建新的坐标系。

## Slide 11
3.对齐轴与视图
在绘图过程中可以使坐标轴与物体表面对齐。在需要对齐的物体表面单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“对齐轴”命令即可。
另外还可以使物体表面与XY平面对齐，并垂直于俯视平面。在需要对齐的物体表面单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“对齐视图”命令，即可将所选的表面展现于屏幕，并与XY平面对齐。
4.显示/隐藏坐标轴
默认情况下，SketchUp的绘图区中坐标轴是显示的，为了方便观察视图效果，用户可以将其隐藏。在菜单栏单击打开“视图”菜单栏，取消勾选“坐标轴”选项即可。

## Slide 12
切换视图
02

## Slide 13
在使用SketchUp建模时，会频繁的对当前的视图进行切换操作，以确定模型的创建位置或观察当前模型的细节效果。因此，熟练地对视图进行操控是掌握SketchUp其他功能的前提。
平面视图有平面视图的作用，三维视图有三维视图的作用，各种平面视图的作用也各不相同。设计师在三维作图时经常要进行视图间的切换，在SketchUp中切换视图主要是通过“视图”工具栏中的6个视图按钮进行快速切换。

## Slide 14
实体的显示和隐藏
03

## Slide 15
要简化当前视图显示，或者想看到物体内部并在其内部工作，有时候可以将一些几何体隐藏起来。隐藏的几何体不可见，但是它仍然在模型中，需要时可以重新显示。
1.显示隐藏的物体
激活“视图”菜单下的“隐藏物体”命令，可以使隐藏的物体以网格形式显示。

## Slide 16
2.隐藏和显示实体
SketchUp中的任何对象都可以被隐藏，包括实体、坐标轴、图像、剖切面、文字和尺寸标注等。SketchUp提供了一系列的方法来控制物体的显示和隐藏：
编辑菜单：用“选择”工具选中要隐藏的物体，然后执行“编辑>隐藏”命令即可将其隐藏。执行“编辑>撤销隐藏”命令则可以显示物体，其相关命令有选定项、最后、全部。
关联菜单：在实体上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“隐藏”命令或“撤销隐藏”命令。
删除工具：激活“擦除”工具的同时按住Shift键，单击即可将边线隐藏。
图元信息：每个实体的“模型信息”对话框中都有个隐藏复选框。在实体上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“模型信息”命令，打开“模型信息”对话框，单击“隐藏”按钮即可将其隐藏。

## Slide 17
3.隐藏坐标轴
为了方便观察视图效果，有时需要将坐标轴隐藏。想要隐藏坐标轴，可以在“视图”菜单中取消勾选“坐标轴”选项。用户也可以在坐标轴上右击鼠标，在快捷菜单中选择“隐藏”命令。
4.隐藏剖切面
剖切面的显示和隐藏是全局控制。用户可以使用“剖面”工具栏或“视图”菜单来控制所有剖切面的显示和隐藏。
5.控制隐藏和显示
用户可以通过“标记（图层）”面板控制各个标记下的物体的显示和隐藏。

## Slide 18
课后作业
为了让用户能够更好地掌握本章所学的知识内容，下面安排了一些参考试题，让用户可以对所学的知识进行巩固和练习。
一、选择题
1、 以下关于坐标轴的说法错误的是( B )。
A. 红色代表X轴 B. 黑色代表Y轴
C. 蓝色代表Z轴 D. 轴线交点为原点
2、SketchUp中不可以导入以下哪项地理信息（ D ）。
A. 国家 B. 城市
C. 经纬度 D. 高度

## Slide 19
课后作业
3、在SketchUp中，下面哪种形式是绝对坐标的输入形式（ D ）。
A. (X.Y.Z) B. [X.Y.Z]
C. X.Y.Z D. {X.Y.Z}
4、以下哪一个属于场景信息中的内容（ C ）。
A.矩形 B.阴影
C.单位 D.群组
5、按住（ C ）键，可进行透视角度缩放。
A.Ctrl B.Alt
C.Shift D.Enter

## Slide 20
课后作业
二、填空题
1、SketchUp的坐标系统分为 绝对坐标系 。和相对坐标系，分别用 [] 、 <> 来输入数据。
2、“直线”工具快捷键为 L ，“圆”工具快捷键为 C ，“矩形”工具快捷键为 R 。
3、SketchUp在默认情况下是以 英寸 为绘图单位，而国内常用制图单位为 毫米 。
三、操作题
如果用户想在绘图时出现用于辅助定位的十字光标，就像是在AutoCAD中绘图时的屏幕光标一样，可以通过“系统设置”对话框来进行设置。

## Slide 21
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible