## Slide 1: 第1章 电气制图的基础知识

## Slide 2
电气图的基本表示方式
电气制图的基础知识
电气制图规范

## Slide 3: 章节概述
电气设计图主要用于描述电气设备或电气工作原理的工程图纸。在绘制电气图纸时，需要遵循相关的制图规范，以便绘制出符合标准的设计图纸来。本章将着重对电气制图的基础知识进行介绍，其中包括电气图纸的种类、电气符号的构成、线路元件的表达方式以及电气图纸的绘制规范等。
知识要点
了解常用电气符号
掌握电气图的基本表示方法
掌握电气制图规范

## Slide 4
电气制图的基础知识
01

## Slide 5
电气工程主要是研究电力的学科，其中包括发电、变电、输电和配电。而电气工程图纸是将这些电气设备或系统的工作原理，以及相互之间的连接关系以示意图的方式展现出来。下面将对电气工程图的一些种类和常见符号进行简单介绍。

## Slide 6
电气图的种类有很多，不同规模的电气图工程图纸，其种类和数量有所不同，不同类别的电气图所表达的工程含义也有所不同。
电气系统图
电气平面图
电路图
安装接线图
其他电气工程图
1.1.1 电气图的种类

## Slide 7
下面将以表格的形式罗列了一些在电气工程图中常用的电气图形符号。电阻器、电容器、电感器以及变压器的电气符号，如表所示。
1.1.2 常用电气符号

## Slide 8
在《电气图形符号总则》中，对各种电气符号的绘制做了详细的规定。按照规定，电气图形符号主要由以下13个部分组成。
电气符号分类
1. 总则
2. 符号要素、限定符号和其他常用符号
3. 导线和连接器件
4. 无源元件
5. 半导体和电子管
6. 电能的发生与转换
7. 开关、控制和保护装置
8. 测量仪表、灯和信号器件
9. 电信交换和外围设备
10.电信传输
11. 建筑安装平面布置图
12. 二进制逻辑元件
13. 模拟元件

## Slide 9
电气图的基本表示方式
02

## Slide 10
电气工程图中，各元件、设备、线路及安装方法都是以符号、文字符号和项目符号的形式出现的。下面介绍一下电气工程图的表达方式。

## Slide 11
在电气工程图中，线路的表达方式可分为：多线表示法、单线表示法以及混合表示法。
1. 多线表示法
2. 单线表示法
3. 混合表示法
1.2.1 线路表示方法

## Slide 12
电气元件表示方法分为集中表示法、半集中表示法和分开表示法等。
1．集中表示法
2．半集中表示法
3．分开表示法
1.2.2 电气元件表示方法

## Slide 13
电气制图规范
03

## Slide 14
图幅是指图纸幅面的大小，所有绘制的图形都必须在图框内。GB/18135-2000《电气工程CAD制图规则》包含了电气工程制图图纸幅面及格式的相关规定，绘制电气工程图纸时必须遵照此标准。
1. 图纸幅面
2. 图框
1.3.1 图纸格式和幅面尺寸

## Slide 15
电气图中的图线、文字格式也需按照指定的规则进行绘制。
1. 图线
1.3.2 图线、字体格式

## Slide 16
电气图中的图线、文字格式也需按照指定的规则进行绘制。
2. 文字
1.3.2 图线、字体格式

## Slide 17
箭头的格式有两种，分别为：开口箭头和实心箭头。开口箭头用来表示能量或信号的传播方向，而实心箭头用于表示指向连接线等对象的指引线。
1.3.3 箭头与指引线

## Slide 18
导线连接有“T”形连接和“十”字形连接两种形式。T形连接可加实心圆点，也可不加实心圆点，如图所示。而“十”字形连接表示两导线相交时必须加实心圆点；表示交叉而不连接的两导线，在交叉处不加实心圆点，如图所示。
1.3.4 导线连接形式表示方式

## Slide 19
绘制电气元件布置图时，需要注意以下几个方面：
要考虑元件的体积和重量、体积大、重量大的元件应安装在安装板下方。发热元件应安装在上部，以利于散热。
要注意强电和弱电要分开，同时应注意弱电的屏蔽问题和强电的干扰问题。
要考虑到今后维护和维修的方便性。
要考虑制造和安装的工艺性、外形的美观、结构整齐、操作人员的方便性等。
要考虑元件之间的走线空间以及布线的整齐性等。
1.3.5 元件放置规则

## Slide 20
1.了解电气识图基础知识
查阅各类专业电气设计书籍或资料，了解、学习电气识图相关知识，以为后期绘制工程图纸奠定基础。
2．了解电气制图常用绘图软件
了解电气设计各类制图软件，下载并安装AutoCAD2022软件,。
【课后作业】

## Slide 21
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible