## Slide 1
第3章 利用辅助功能准确绘图

## Slide 2: 章节概述
使用辅助绘图工具可以快速准确的绘制图形。本章将向用户介绍AutoCAD中常用的一些辅助工具的使用方法，其中包括捕捉工具的使用、图层功能的使用、查询工具的使用等。灵活运用这些工具，可大大提示制图效率。
知识要点
掌握图形捕捉功能
掌握查询工具的使用
掌握图层创建与设置操作

## Slide 3
使用快速测量工具
准确捕捉图形对象
创建与管理图层

## Slide 4
准确捕捉图形对象
01

## Slide 5
3.1.1 栅格捕捉
栅格是指在屏幕上按行间距和列间距分布排列的点，起到坐标纸的作用，提供直观的距离和位置参考，还可以对齐对象并直观显示对象之间的距离。
1.栅格显示与隐藏
2.栅格捕捉模式
3.设置栅格捕捉参数

## Slide 6
3.1.2 正交
使用正交功能，可将光标限制在水平或垂直方向上移动，以便于精确地创建和修改对象。取消该模式则可沿任意角度进行绘制。在状态栏中单击“正交限制光标”按钮，可开启正交模式。按F8键也可启动该模式。

## Slide 7
3.1.3 对象捕捉
对象捕捉是绘图常用的捕捉功能。它可在精确指定到图形中某个点的位置。例如端点、中心、圆心以及交点等。对象捕捉有两种方式，一种是临时对象捕捉，另一种是自动对象捕捉。
临时对象捕捉主要通过“对象捕捉”工具栏实现，在菜单栏中执行“工具>工具栏>AutoCAD>对象捕捉”菜单命令，即可打开“对象捕捉”工具栏。

## Slide 8
3.1.4 极轴追踪
在绘制固定角度的倾斜线段时，可开启极轴追踪功能来操作。在状态栏中单击“极轴追踪”按钮，可开启该功能。

## Slide 9
使用快速查询工具
02

## Slide 10
3.2.1 测量距离
距离查询是测量两个点之间的最短长度值，该命令是最常用的查询方式。
在“默认”选项卡的“实用工具”面板中，单击“测量”下拉按钮，选择“距离选项，根据命令行中的提示信息，指定线段的两个端点后，系统将在光标右下角显示距离结果。

## Slide 11
3.2.2 测量半径
半径查询主要用于查询圆或圆弧的半径或直径值。
在“测量”下拉列表中选择“半径”选项，根据命令行中的提示信息，指定要测量的圆或圆弧，此时在光标右下角会显示半径和直径结果。

## Slide 12
3.2.3 测量角度
角度查询用于测量两条线段之间的夹角度数。
在“测量”下拉列表选择“角度”选项，根据命令行的提示，指定要测量的两条夹角边即可显示其角度值。

## Slide 13
3.2.4 测量面积
面积查询可以测量出对象的面积和周长，在查询图形面积的时候可以通过指定点来选择查询面积的区域。在“测量”下拉列表选择“面积”选项，根据命令行的提示，指定依次捕捉要测量的点，按回车键即可显示出面积值。

## Slide 14
创建与管理图层
03

## Slide 15
3.3.1 创建图层
在“图层特性管理器”设置面板中单击“新建图层按钮，可新建一个图层，并对该图层进行重命名。

## Slide 16
3.3.2 设置图层属性
在“图层特性管理器”对话框中，用户可对创建的图层设置其颜色、线型和线宽。
1.设置图层颜色
2.设置图层线型
3.设置图层线宽

## Slide 17
3.3.3 管理图层
在“图层特性管理器”设置面板中，除了可创建图层并设置图层属性，还可以对创建好的图层进行管理操作，如图层的控制、置为当前层、改变图层和属性等操作。
1.图层状态控制
2.设为当前层
3.改变图形所在的图层
4.改变对象的默认属性

## Slide 18
【实战演练】输出电气图层文件
使用图层的输出与输入功能，可将设置好的图层直接调用至新文件中。这样则避免了每次绘制新图形时，都要重复创建相同属性的图层。从而提高了绘图效率。

## Slide 19
【课后作业】
1.更改电气图形的颜色
将三相交流串电机图形中的文字颜色更改为红色。
2．设置手动开关符号的线型
利用“图层”命令，将手动开关符号的线型设置为虚线。

## Slide 20
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible