## Slide 1
第5章 编辑电气符号

## Slide 2: 章节概述
如果只利用绘图工具是无法一次性准确的绘制图形，是需要结合其他图形编辑工具，才能得到满意的效果。AutoCAD软件提供了多种编辑工具，其中包括复制、分解、镜像、旋转、阵列、偏移以及修剪等。本章将详细介绍这些编辑命令的使用方法及应用技巧。
知识要点
掌握图形的编辑方法
掌握图形的修改方法
掌握图形填充的方法
掌握图形选择的方法

## Slide 3
编辑图形
选择图形
修改图形
夹点工具
填充图形
05

## Slide 4
选择图形
01

## Slide 5
5.1.1 图形的选择方式
AutoCAD为用户提供了多种图形选择方式，其中点选图形、框选图形、围选图形这三种方式经常被用到。
1.点选
2.框选
3.围选

## Slide 6
5.1.2 快速选择图形对象
当需要选择具有某些共同特性的对象时，可利用“快速选择”工具进行操作。在绘图区中单击鼠标右键，从快捷列表中选择“快速选择”选项。在打开的对话框中设置好所需图形对象的图层、颜色、图案填充等特性和类型等信息，单击“确定”按钮。此时，所有与之相匹配的图形都会被选中。

## Slide 7
编辑图形
02

## Slide 8
5.2.1 移动图形
移动图形是指在不改变图形特性的情况下，从当前位置移动到新的位置。在“默认”选项卡的“修改”面板中单击“移动”命令，根据命令行中的提示，选中所需图形，按回车键，指定好移动的基点和新的位置，即可移动图形。

## Slide 9
5.2.2 复制图形
如果需要绘制大量相同的图形，那么可以使用“复制”命令来操作。在“修改”面板中单击“复制”命令。根据命令行中的提示，选中所需图形，按回车键，指定好复制基点和新基点。按回车键即可完成复制操作。

## Slide 10
5.2.3 旋转图形
旋转图形是将图形按照指定的旋转基点及角度进行旋转。在“默认”选项卡的“修改”面板中单击“旋转”按钮。根据命令行的提示，先选择图形，并指定好旋转基点、旋转角度，按回车键即可完成旋转操作。

## Slide 11
5.2.4 镜像图形
镜像图形是将图形按照指定的中心线进行对称复制。在修改”面板中单击“镜像”命令，根据命令行中的提示，选择好图形以及镜像中线。在打开的列表中选择“否”选项，即可完成镜像操作。

## Slide 12
5.2.5 偏移图形
偏移图形是创建一个与选定图形类似的新图形，并将它放置在原图形的内侧或外侧。需注意的是，偏移图形只能对线段、圆形、矩形类图形进行操作。其他图块，或组合图形将不可用。在“默认”选项卡的“修改”面板中单击“偏移”按钮，根据命令行中的提示，先设定好偏移的距离，然后选中图形，并指定偏移位置。按回车键完成偏移操作。

## Slide 13
5.2.6 阵列图形
阵列是一种有规则的复制命令，它可创建按指定方式排列的多个图形。阵列工具分为有三种，分别为矩形阵列、环形阵列以及路径阵列。
1.矩形阵列
2.环形阵列
3.路径阵列

## Slide 14
修改图形
03

## Slide 15
5.3.1 拉伸图形
拉伸是将对象沿指定的方向和距离进行延伸，拉伸后与原对象是一个整体，只是长度会发生改变。在“修剪”面板中单击“拉伸”命令，从右至左框选图形局部。指定拉伸的基点，将其移动至新位置即可拉伸图形。

## Slide 16
5.3.2 缩放图形
缩放是将图形按照指定的比例进行放大或缩小操作。默认的比值为1。在“修改”面板中单击“缩放”命令，根据命令行中的提示，先选择图形，按回车键，指定好缩放基点。移动光标并输入比例值，按回车键即可。比值小于1，则为缩小图形。相反比值大于1，则为放大图形。

## Slide 17
5.3.3 延伸图形
延伸是将线段延伸到指定的边界。在“默认”选项卡中“修剪”右侧下拉列表中单击“延伸”命令，选中要延伸的线段即可。

## Slide 18
5.3.4 修剪图形
修剪可将超出的图形边界的线段进行修剪。在“修剪”面板中单击“修剪”命令，选择图形中要修剪的线段即可。

## Slide 19
5.3.5 倒角和圆角
倒角和圆角命令可将图形的两条边线以直角、锐角或圆角的方式进行修饰。
1.倒角
2.圆角

## Slide 20
5.3.6 打断图形
利用“打断”命令可将已有的线段分离为两段。被分离的线段只能单独的线条，不能是任何组合形体，如图块、编组等。单击“修改”面板下拉按钮，并单击“打断”命令，根据命令行提示，指定图形中第1个打断点。移动光标，指定第2个打断点，即可完成打断操作。

## Slide 21
5.3.7 分解图形
分解是将多段线、面域、图块等一个组合图形分解成独立的线段。在“修剪”面板中单击“分解”按钮，选择好所需图形，按回车键即可将其分解。

## Slide 22
夹点工具
04

## Slide 23
5.4.1 设置夹点
夹点在默认情况下是以蓝色显示的，用户可根据自己的喜好自定义夹点的颜色、大小以及显示状态。右击绘图区空白处，在打开的快捷菜单中选择“选项”，在“选项”对话框的“选择集”选项卡中，用户可对“夹点尺寸”、“夹点颜色”、“显示夹点”等参数进行设置即可。

## Slide 24
5.4.2 编辑夹点
在编辑图形时，用户可对图形的夹点进行修改编辑，例如拉伸、移动、旋转以及缩放等。下面将分别对其功能进行介绍。
1.拉伸对象
2.移动对象
3.旋转对象
4.缩放对象

## Slide 25
填充图形
05

## Slide 26
5.5.1 图案填充
在“绘图”面板单击“图案填充”按钮，打开“图案填充创建”选项卡，在此可对其填充参数进行设置。

## Slide 27
5.5.2 渐变色填充
在绘图过程中，为了有较好的视觉效果，可为填充的图案添加渐变颜色。用户可在“图案填充创建”选项卡中的“图案填充图案”列表中选择渐变色类型。然后设置好“渐变色1”和“渐变色2”的颜色。

## Slide 28
【实战演练】绘制输电保护工程图
下面将利用本章所学的知识内容，来绘制输电保护工程图。运用到的命令有：直线、矩形、复制、偏移、修剪等。

## Slide 29
【课后作业】
1.绘制三相变压器图形符号
利用“圆”、“直线”、“修剪”、“极轴追踪”以及“单行文字”命令，绘制三相变压器符号。
2.绘制半导体符号
利用“直线”、“极轴追踪”、“圆”以及“多段线”命令，绘制半导体符号。

## Slide 30
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible