## Slide 1
第7章 在电气图中添加尺寸标注

## Slide 2
为了能够清晰的表达出图形的大小，以及各图形之间的尺寸关系，需要为这些图形添加相应的尺寸。尺寸标注在绘图中是不可缺少的一步。通过在图纸中添加尺寸标注，施工人员才能够清晰的查看到图形真实大小以及相互关系。本章将介绍一些常用的尺寸创建以及编辑方法。
知识要点
了解标注规则
掌握尺寸标注的创建与编辑方法
章节概述

## Slide 3
创建与编辑尺寸标注
标注的基本规则
编辑尺寸标注

## Slide 4
标注的基本规则
01

## Slide 5
7.1.1 标注的组成要素
一个完整的尺寸标注由尺寸界线、尺寸线、尺寸数字、箭头和圆心标记等部分组成，

## Slide 6
7.1.2 标注的规则
国家标准《机械制图 尺寸注法》（GB/4458.3—2003）对尺寸标注时应遵循的有关规则作了明确规定，规则如下：
机件的真实大小应以图样上的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
图样中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，以毫米为单位时，不需要标注单位符号（或名称），如采用其他单位时，则应注明相应的单位符号。
图样中所标注的尺寸，为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形。

## Slide 7
创建与编辑尺寸标注
02

## Slide 8
7.2.1 标注样式
在“注释”选项卡中单击“标注”面板右侧小箭头，可打开“标注样式管理器”对话框。在此可对标注样式进行新建或修改操作。
1.新建标注样式
2.修改标注样式

## Slide 9
7.2.2 线性标注
线性标注用于标注水平或垂直方向上的尺寸。在“标注”面板中单击“线性”按钮，指定好测量点和尺寸线的位置，完成线性标注。

## Slide 10
7.2.3 对齐标注
对齐标注又称为平行标注，尺寸线始终与标注对象保持平行。若是圆弧则平行尺寸标注的尺寸线与圆弧两个端点对应的弦保持平行。它被广泛用于对斜线、斜面等具有倾斜特征的尺寸标注。单击“线性”下拉按钮，在列表中选择“已对齐”选项，指定好两个图形的两个测量点，和尺寸线位置即可。

## Slide 11
7.2.4 角度标注
角度标注用于标注两条非平行线之间的夹角，测量对象包括圆弧、圆、直线和点四种。

## Slide 12
7.2.5 半径/直径标注
半径和直径标注用于标注圆和圆弧的半径和直径尺寸，并显示前面带有字母“R”和“φ”符号的标注。在“线性”下拉列表中单击“半径”或“直径”命令可启动相应的标注功能。

## Slide 13
7.2.6 快速标注
快速标注用于快速创建标注，可以创建基线标注、连续尺寸标注、半径标注、直径标注、坐标标注，但不能进行圆心标记和标注公差。在“标注”面板中单击“快速”按钮，选择要标注的图形线段，按回车键，指定好标注线位置即可完成标注操作。

## Slide 14
7.2.7 连续标注
连续标注是指连续的进行线性标注，每个连续标注都从前一个标注的第二条尺寸界线出开始。在“注释”选项卡的“标注”面板中单击“连续”按钮，选择上一个线性标注线，其后连续捕捉下一个标注点，直到捕捉最后一个标注点为止，即可完成连续操作。

## Slide 15
7.2.8 基线标注
基线标注是从一个标注或选定标注的基线分别创建多条线性标注。用户可设定每条尺寸线之间的间距，以避免与上一段尺寸线重叠。
执行“基线”命令，选择上一个线性标注线，其后连续捕捉下一个标注点，直到捕捉最后一个标注点为止，即可完成操作。

## Slide 16
编辑尺寸标注
03

## Slide 17
7.3.1 编辑标注
双击尺寸线中的文字，进入可编辑状态，在此对其数字进行更改。
单击“标注”面板三角按钮，在展开的选项板中根据需要单击“左对正、居中对正、右对正”按钮，可设置尺寸数字的对齐方式。

## Slide 18
7.3.2 替代标注样式
当少数尺寸标注与其他大多数尺寸标注在样式上有差别时，若不想创建新的标注样式，可以创建标注样式替代。
打开“标注样式管理器”对话框，单击“替代”按钮，打开“替代当前样式”对话框。从中可对所需的参数进行设置，然后单击“确定”按钮即可。返回到上一对话框，在“样式”列表中显示了“样式替代”。

## Slide 19
7.3.3 更新标注样式
如果当前使用的标注样式进行了更改，用户可在“标注”面板中单击“更新”按钮，然后选择所需尺寸标注，按回车键即可更新其样式。

## Slide 20
【实战演练】为办公楼一层平面图添加尺寸标注
本例将结合本章所学的知识点，为办公类一层平面添加尺寸。运用到的命令有：设置标注样式、线性标注、连续标注。

## Slide 21
【课后作业】
1.为住宅一层电气图添加尺寸标注
利用“标注样式”、“线性”、“连续”命令，为住宅一层电气图添加尺寸标注。
2. 为车间平面图添加尺寸标注
利用“线性”和“连续”命令，为车间平面图添加尺寸标注。

## Slide 22
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible