## Slide 1
第8章 创建与编辑电气图块

## Slide 2: 章节概述
使用图块功能，可将一些经常使用到的图形快速添加到图纸中，既能减少重复绘制的时间，又能够提高绘图效率。本章将着重介绍图块的一些常用操作，其中包括图块的创建、保存、插入以及编辑图块等。
知识要点
掌握图块的创建与保存操作
掌握属性图块的创建与编辑操作
掌握外部参照图形的插入操作

## Slide 3
创建与保存图块
了解图块
编辑图块属性
插入外部参照
设计中心功能
05

## Slide 4
了解图块
01

## Slide 5
将经常使用的图形组合成图块后，可方便的将它移动、复制或调用到其他图形中，从而提升绘图效率。
使用图块的优势有以下四点：
提高绘图速度
节省存储空间
便于修改图形
方便添加文字属性

## Slide 6
创建与保存图块
02

## Slide 7
8.2.1 创建图块
在“插入”选项卡的“块定义”面板中单击“创建块”按钮，打开“块定义”对话框，设置好图块名称、指定好图块的基点即可。

## Slide 8
8.2.2 保存图块
保存图块是指将图纸中某一组图形保存至电脑中，以方便后期调入至其他图纸中。单击“创建块”下拉按钮，选中“写块”选项，打开“写块”对话框。在此根据需要设定好相关选项即可。

## Slide 9
8.2.3 插入图块
当图形创建成图块后，用户可使用“插入块”命令将图块插入到当前文件中。在命令行中输入i，按回车键即可打开“块”设置面板。
“块”设置面板分“当前图形”、“最近使用”、“收藏夹”和“库”这四个选项卡。
当前图形
最近使用
收藏夹
库

## Slide 10
编辑图块属性
03

## Slide 11
8.3.1 属性图块特征
属性图块具有以下几个特点：
  块属性由属性标记名和属性值两部分组成。
  定义块前，应先定义该块的每个属性，即规定每个属性的标记名、属性提示、属性默认值、属性的显示格式（可见或不可见）及属性在图中的位置等。一旦定义了属性，该属性以其标记名将在图中显示出来，并保存有关的信息。
  定义块时，应将图形和表示属性定义的标记名一起用来定义块对象。
  插入有属性块时，系统将提示要输入需要的属性值。插入后，属性用它的值表示。因此，同一个块在不同点插入时，可以有不同的属性值。如果属性值在属性定义时规定为常量，系统将不再询问它的属性值。
  插入块后，用户可以改变属性的显示可见性，对属性作修改，将属性单独提取出来写入文件，以统计、制表使用，还可以与其他高级语言或数据库进行数据通信。

## Slide 12
8.3.2 创建属性图块
为图块定义了属性后，则该图块已成为属性块。创建块的属性需要定义属性模式、标记、提示、属性值、插入点和文字设置。
选中所需图块，在“块定义”面板中单击“定义属性”按钮，打开“属性定义”对话框。设置好属性标记、文字位置、文字高度等内容，单击“确定”按钮即可。

## Slide 13
8.3.3 编辑图块属性
属性块创建完毕后，用户可使用“块属性管理器”对话框，或“增强属性编辑器”对话框来对当前的属性块进行编辑更改操作。
在“插入”选项卡的“块定义”面板中单击“管理属性”按钮，将打开“块属性管理器”对话框。在此可以对块属性进行管理操作。

## Slide 14
插入外部参照
04

## Slide 15
8.4.1 附着外部参照
在“插入”选项卡的“参照”面板中单击“附着”按钮，打开“参照文件”对话框，选择合适的文件，单击“打开”按钮。即可打开“附着外部参照”对话框，保持选项为默认设置，单击“确定”按钮。

## Slide 16
8.4.2 编辑外部参照
单击外部参照图形，可打开“外部参照”选项卡。在此可对参照图形进行编辑和管理操作。

## Slide 17
设计中心
05

## Slide 18
8.5.1 了解“设计中心”选项板
在“视图”选项卡的“选项板”面板中单击“设计中心”按钮，可启动该选项板。

## Slide 19
8.5.2 使用“设计中心”搜索并插入图块
打开“设计中心”设置面板，单击“搜索”按钮，在“搜索”对话框中单击“搜索”下拉按钮，选择好搜索类型。设置好搜索范围，并在“搜索文字”方框中输入关键字，单击“立即搜索”按钮，稍等片刻即可显示搜索结果。

## Slide 20
【实战演练】完善单片机线路图
本例将结合本章所学的知识点，来完善单片机线路图。运用到的命令有：创建图块、插入图块等。

## Slide 21
【课后作业】
1.创建三相变压器符号图块
利用“创建块”命令，将三相变压器符号创建成图块。
2.创建电流符号属性图块
利用“定义属性”和“创建块”命令，在电流表测量线图路中插入电流符号。

## Slide 22
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible