## Slide 1
第9章 打印与输出电气设计图纸

## Slide 2: 章节概述
输出图纸是设计工作最后一个流程，也是比较关键的一步。施工人员需要以打印的图纸为依据进行建设施工。为了保证图纸能够顺利的输出与打印，本章将着重对这一环节的操作进行介绍。
知识要点
掌握图纸的输入与输出操作
掌握布局空间的基本操作
掌握图纸打印的设置操作

## Slide 3
模型空间与布局空间
输入与输出图纸
布局视口
打印图纸
网络应用
05

## Slide 4
输入与输出图纸
01

## Slide 5
9.1.1 输入图形与插入OLE对象
要导入其他格式的文件，除了使用图块、外部参照、图形链接的方法导入外，还可以使用输入功能来操作。
单击 按钮，在文件列表中选择“输入>其他格式”选项。在“输入文件”对话框中将“文件类型”设为“所有文件（*.*）”选项。然后选择所需文件，单击“打开”按钮即可。

## Slide 6
9.1.2 输出图纸
使用AutoCAD绘制的图形经常会应用到许多领域，这时就需要根据不同的用途，以不同的方式输出图形。单击 按钮，在文件列表中选择“输入>其他格式”选项。在“输出数据”对话框中设置好“文件名”和“文件类型”。单击“保存”按钮即可完成输出操作。

## Slide 7
模型空间与布局空间
02

## Slide 8
9.2.1 模型空间和布局空间的概念
模型空间用于创建并设计图形，按照1:1比例的实际尺寸进行绘图。而布局空间则用于图形输出和打印，在该空间中可插入各类图框、设置打印设备、纸张、比例等，且能预览到实际的出图效果。

## Slide 9
9.2.2 模型空间与布局空间的切换
模型空间与图纸空间相互切换的方法很简单，最常用的是在状态栏中单击“模型”或“布局”选项卡即可切换。

## Slide 10
布局视口
03

## Slide 11
9.3.1 创建布局视口
切换至布局空间，按Delete键删除默认的视口。

## Slide 12
9.3.2 设置布局视口
布局视口创建好后，用户可根据要求对视口进行设置操作。
1.调整视口大小
单击视口，选择视口的显示夹点，当夹点呈红色显示时，按住鼠标左键不放，拖动夹点至满意位置即可。

## Slide 13
2.隐藏/显示视口内容
对布局视口进行隐藏或显示操作，可以有效的减少视口数量，节省图形重生时间。选中要隐藏的视口，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“显示视口对象>否”选项，即可隐藏视口。

## Slide 14
3.调整视口显示内容
默认情况下，创建的视口会将模型空间中所有图形都显示在一个视口中。如果需要在一个视口中显示某组图形，就需对其显示内容进行调整。
双击视口，可激活当前视口。用户可结合平移视图和缩放视图的方法来调整内容的显示位置。

## Slide 15
打印图纸
04

## Slide 16
9.4.1 设置打印样式
打印样式是一种对象特性，它用于修改打印图形的外观，包括对象的颜色、线型和线宽等，也可指定端点、连接和填充样式，以及抖动、灰度、笔号和淡显等输出效果。
1.创建颜色打印样式表
2.添加打印样式表
3.管理打印样式表

## Slide 17
9.4.2 设置打印参数
图纸在打印时必须对打印参数进行设置，例如图纸尺寸、图形方向、打印区域等。单击“ ”按钮，打开文件列表，选择“打印”选项，打开“打印-模型”对话框。

## Slide 18
9.4.3 保存与调用打印设置
打开“打印-模型”对话框，单击“添加”按钮，在“添加页面设置”对话框中为保存的设置重命名，单击“确定”按钮即可保存。
当下次调用时，在“输出”选项卡中单击“页面设置管理器”按钮，打开“页面设置管理器”对话框，选择保存的设置名，单击“置为当前”按钮即可调用。

## Slide 19
网络应用
05

## Slide 20
9.5.1 超链接管理
超链接是设计图纸与其他数据、信息、动画、声音等建立链接关系。链接的目标对象可以是现有的文件或网页，也可以是电子邮件地址等。
在“插入”选项卡中单击“超链接”命令，选择所需图形，按回车键后可打开“插入超链接”对话框。单击“文件”按钮打开“浏览Web-选择超链接”对话框。在此选择要链接的文件并单击“打开”按钮，返回上一层对话框，单击“确定”按钮完成链接操作。

## Slide 21
9.5.2 电子传递设置
有时用户在发布图纸时，经常会忘记发送字体、外部参照等相关描述文件，这会使得接收时打不开收到的文档，从而造成无效传输。AutoCAD向用户提供的电子传递功能，可自动生成包含设计文档及其相关描述文件的数据包，然后将数据包粘贴到邮箱的附件中进行发送。这样就大大简化了发送操作，并且保证了发送的有效性。

## Slide 22
【实战演练】将电疗仪电路图输出为PDF文件
本例将结合本章所学的知识点，将电疗仪电路图转换为PDF文件。运用到的主要命令有：布局创建、打印输出设置。

## Slide 23
【课后作业】
1.打印车床电气图
利用“打印”命令，将车床电气图打印在一张A4纸上。
2.将电气图纸输出为JPG图片格式
利用“输出”命令，将钻床电气图纸输出为JPG图片。

## Slide 24
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible