## Slide 1: 第8章 盒式包装设计

## Slide 2
◎ 本章导读
本章主要讲解使用Photoshop进行各种规则或异型的 盒式包装设计。
＊ 墨水瓶包装、彩色铅笔包装：针对使用人群的 不同，日用文具类产品的包装设计应采用不同 的设计风格，或活泼、大方，或简洁、有序。
＊ 香水包装：香水类产品的包装设计应体现出浪 漫、别致的气质，并能够彰显个性。
＊ 茶叶包装、白酒包装：酒水类产品的包装应能 够通过图形语言表达出一种味觉感受，还应着 意突出产品的类别形象。
◎ 数字资源
“素材文件\第8章\”目录下。
◎ 素质目标
包装设计的实用性主导并决定其结构和造型、它建 立在对人类自身与设计之间关系的研究成果上，即设计 要使人感到舒适、安全、高效。

## Slide 3: 墨水瓶外包装
8.1

## Slide 4: 8.1 墨水瓶外包装
项目：墨水瓶外包装设计。
名称：高级纯蓝墨水（香型）。
要求：突出产品特点和产品名称，能够有效提升产品的附加值。图8.1所示为该包装设计完 成效果。
尺寸：墨水瓶包装尺寸为40 mm × 50 mm × 45 mm。具体尺寸标注如图8.2所示。
设计思路：墨水瓶的外包装通常采用优质的纸盒，具有良好的防潮、防晒、防震等性 能；尺寸不宜过大或过小，简洁、美观，易于携带和存放。

## Slide 5: 橡皮擦外包装
8.2

## Slide 6: 8.2 橡皮擦外包装
项目：橡皮擦外包装设计。
名称：学生橡皮擦。
要求：对学生橡皮擦进行外包装设计，在整体设计中要求色彩和设计元素符合文具的特 色。图8.31所示为该包装设计完成效果。
尺寸：130 mm × 180 mm × 195 mm。具体尺寸标注如图8.32所示。
设计思路：14周岁以下（含14周岁）学生用品应遵循《学生用品的安全通用要求》（GB 21027—2020）的相关规定。

## Slide 7: 香水外包装
8.3

## Slide 8: 8.3 香水外包装
项目：香水外包装设计。
名称：Rose Dream。
要求：要求制作格调优雅、富有女性特质的外包装。图8.83所示为该包装设计完成效果。
尺寸：包装尺寸为50 mm × 86 mm × 80 mm。具体尺寸标注如图8.84所示。
设计思路：香水外包装应外观良好，无异味；包装材料无毒、清洁；注明产品名称、生产企业、批号等；注意空隙率的把握。

## Slide 9: 茶叶外包装
8.4

## Slide 10: 8.4 茶叶外包装
项目：西湖龙井茶外包装设计。
要求：为茶叶制作外包装，要求彰显该产品的品牌文化，使消费者可以充分感受到其中 蕴含的人文气息。图8.119所示为该包装设计完成效果。
尺寸：4.5 cm × 4.5 cm × 9 cm。具体尺寸标注如图8.120所示。
设计思路：茶叶包装应选用安全、卫生、环保、无味的材料，与茶叶直接接触的材料应 符合相应卫生标准和产品标准要求；尺寸应与内包装物相匹配，避免过度包装；外包装应具有防潮、防霉、抗氧化等作用，方便储存、运输。

## Slide 11: 白酒外包装
8.5

## Slide 12: 8.5 白酒外包装
项目：白酒外包装设计。
名称：青云山（清香型白酒）。
要求：为该品牌白酒制作产品外包装，整体风格重点体现品牌的文化底蕴。图8.144所示为 该包装设计完成效果。
尺寸：酒盒高度为24 cm，正六边形盒盖边长为6 cm。具体的尺寸标注如图8.145所示。

## Slide 13: 8.5 白酒外包装
设计思路：预包装白酒需按生产工艺标示产品类型，并根据不同产品类型分别标示比例 （体积分数）、明确说明所使用的酒精是谷物食用酒精还是谷物食用酿造酒精；详细标示出酿 酒过程中所使用的曲的类型以及粮谷的种类；包装容器清洁、封装严密，无渗漏现象，换用其 他食品接触材料容器时所用材料符合相应标准，并进行酒体和材料的相容性测试；原酒根据产 品特点选用陶土、藤条或木材等制作的传统容器或金属等材质容器，并符合食品接触材料的相 关标准；外包装纸箱使用合格材料，箱上标明产品名称、制造者名称和地址、单位包装的净含 量和总数量等，箱内配有防震、防碰撞的间隔材料。

## Slide 14: 8.5 白酒外包装

## Slide 15: 包装盒型
8.6

## Slide 16: 8.6 包装盒型
部分基本包装盒型（图8.163~图8.168）如下：
＊ 飞机盒：由于其展开外形比较像飞机因而得名，主要用于包装体积不太大、便于运输 的物品。
＊ 盘式盒：由纸板四周折叠咬合、插接或粘合而成型，主要结构变化体现在盒体部分； 一般高度较小，开启后物品的展示面较大。
＊ 管式盒：包括上插下扣、双插盒、扣底盒、自动扣底盒等。
＊ 天地盖盒：盒盖为“天”，盒底为“地”，故称“天地盖”。
＊ 抽拉式盒：像抽屉一样，是可以保护物品的一种盒型。
＊ 手提式盒：底部为插底盒，可以增加载重能力；上部手提设计，拆装便利，加裱瓦楞 纸，方便携带。

## Slide 17: 8.6 包装盒型

## Slide 18
谢谢观看！