## Slide 1
第2章 AutoCAD绘图基础

## Slide 2: 章节概述
AutoCAD是室内设计入门的必修课之一。在学习制图前，先要对AutoCAD软件有一个大致了解。例如软件的操作界面、软件基本功能等。本章将以AutoCAD2022为操作平台，来向读者介绍其软件入门的相关知识内容。
知识要点
认识AutoCAD
掌握绘图文件的新建与保存
了解坐标系统
掌握视图控制工鞥
掌握捕捉与查询功能
掌握图层管理功能

## Slide 3
打开与保存绘图文件
认识AutoCAD
认识坐标系统
控制界面视图
捕捉与查询功能
05
图层管理功能
06

## Slide 4
认识AutoCAD
01

## Slide 5
2.1.1 AutoCAD应用领域
AutoCAD软件具有绘制二维图形、三维图形、标注图形、协同设计、图纸管理等功能，并被广泛应用于机械、建筑、电子、航天、石油、化工、地质等领域。
1.建筑、室内工程领域
在设计建筑或室内方案时，先绘制出基本的设计方案，并通过方案的细化及深入，绘制出标准的施工图纸。
2.机械设计领域
AutoCAD软件在机械设计领域中也经常会使用到。
3.电气工程领域
电气设计的最终产品是图纸，作为设计人员需要基于功能或美观方面的要求创作出新产品，并需要具备一定的设计概括能力，从而利用AutoCAD软件绘制出设计图纸。

## Slide 6
2.1.2 AutoCAD工作界面
下面将以AutoCAD2022版本为例，来对该软件的工作界面及主要功能进行简单介绍。
启动AutoCAD2022后，便可进入开始界面，在此用户可选择打开的图纸文件，也可新建图纸文件。

## Slide 7
2.1.3 AutoCAD 2022新增功能
AutoCAD 2022版本在以往版本的基础上新增了一些新功能。除了酷炫的UI界面主题色调外，在功能方面也做出了改变，包括跟踪、共享和计数，可以简化AutoCAD在如今的数字互联工作流程中的使用，并结合了自动化功能以加快设计过程。
1.跟踪
2.计数
4.推送到Autodesk Docs
5.浮动窗口

## Slide 8
打开与保存绘图文件
02

## Slide 9
2.2.1 新建绘图文件
在“开始”界面中单击“新建”按钮，可新建一个名为Drawing1.dwg的空白图形文件。此外，单击文件标签右侧“+”按钮，也可快速新建绘图文件。

## Slide 10
2.2.2 打开绘图文件
在“开始”界面中单击“打开”按钮，在“选择文件”对话框中选择所需绘图文件，单击“打开”按钮即可。

## Slide 11
2.2.3 保存绘图文件
用户可直接按Ctrl+S组合键进行保存。如果需要保留原文件，而将当前文件重新命名保存的话，可右击当前文档的文件标签，在下拉列表中选择“另存为”选项。在“图形另存为”对话框中设置好新文件名，及保存路径，单击“保存”按钮即可。

## Slide 12
认识坐标系统
03

## Slide 13
2.3.1 世界坐标系
世界坐标系是由三个垂直并相交的坐标轴X轴、Y轴和Z轴构成，一般显示在绘图区域的左下角。在世界坐标系中，X轴和Y轴的交点就是坐标原点O（0,0），X轴正方向为水平向右，Y轴正方向为垂直向上，Z轴正方向为垂直于XOY平面，指向操作者。在二维绘图状态下，Z轴是不可见的。

## Slide 14
2.3.2 用户坐标系
用户根据需要创建无限多的坐标系，这些坐标系称为用户坐标系。比如在进行三维建模时，固定不变的世界坐标系已经无法满足用户的需要，故而系统定义了一个可以移动的用户坐标系（简称UCS），用户可在需要的位置上设置原点和坐标轴的方向，更加便于绘图。在默认情况下，用户坐标系和世界坐标系完全重合，但是用户坐标系的图标少了原点处的小方格。

## Slide 15
认识坐标系统
04

## Slide 16
2.4.1 缩放视图
在绘图过程中，若想放大视图，则向上滚动鼠标中键即可。若向下滚动鼠标中键，则为缩小视图。
此外，用户还可以通过缩放工具进行更加精确的操作。在绘图区右侧的视图显示工具栏中单击“范围缩放”下拉按钮，从列表中选择所需缩放命令即可。

## Slide 17
2.4.2 平移视图
使用平移视图工具可重新定位图形在视图中的显示位置，以便于对图形的其他部分进行浏览或绘制。需注意的是，该命令不会改变图形在视图中的实际位置，仅改变当前绘图区中的显示位置。
用户可按住鼠标中键，此时光标会显示为“ ”，拖动鼠标即可执行平移视图操作。

## Slide 18
2.4.3 全屏显示
全屏显示会隐藏界面中的功能区，并将软件窗口平铺与整个桌面，这会使绘图区变得更加宽敞。对于大型图纸来说，该功能能够帮助使用者更加全面地观察图纸的整体布局。

## Slide 19
捕捉与查询功能
05

## Slide 20
2.5.1 栅格、捕捉和正交模式
使用捕捉和栅格功能有助于创建和对齐图形中的对象。一般情况下，捕捉和栅格是配合使用，即捕捉间距与栅格的X、Y轴间距分别一致，这样就能保证鼠标拾取到精确的位置。
1.栅格
2.捕捉
3.正交模式

## Slide 21
2.5.2 对象捕捉
对象捕捉是绘图常用的捕捉功能。它可在精确指定到图形中某个点的位置。例如端点、中心、圆心以及交点等。对象捕捉有两种方式，一种是临时对象捕捉，另一种是自动对象捕捉。
临时对象捕捉主要通过“对象捕捉”工具栏实现，在菜单栏中执行“工具>工具栏>AutoCAD>对象捕捉”菜单命令，即可打开“对象捕捉”工具栏。

## Slide 22
2.5.3 极轴追踪
在绘制固定角度的倾斜线段时，可开启极轴追踪功能来操作。在状态栏中单击“极轴追踪”按钮，可开启该功能。

## Slide 23
2.5.4 查询功能的使用
查询功能主要是通过查询工具，对图形的面积、周长、图形之间的距离以及图形面域质量等信息进行查询。
在“默认”选项卡的“实用工具”面板中单击“测量”下拉按钮，在列表中选择所需的查询工具即可进行查询操作。

## Slide 24
图层管理功能
06

## Slide 25
2.6.1 图层的创建与删除
创建和删除图层，以及对图层的其他管理都是通过“图层特性管理器”对话框来实现的。在“默认”选项卡的“图层”面板中单击“图层特性”按钮，打开“图层特性管理器”对话框。

## Slide 26
2.6.2 设置图层的颜色、线型和线宽
在“图层特性管理器”对话框中，用户可对创建的图层设置其颜色、线型和线宽。
1.设置颜色
2.设置线型
3.设置线宽

## Slide 27
2.6.3 图层的管理
在“图层管理器”面板中不仅可创建图层、设置图层特性，还可以对创建好的图层进行管理。例如锁定图层、关闭图层、过滤图层、删除图层等。
1.图层状态控制
2.置为当前层
3.改变图形所在的图层
4.改变对象的默认属性

## Slide 28
【实战演练】调整界面主题色及绘图区背景色
AutoCAD2022版本的界面色默认为暗色，用户可以对其界面色进行自定义设置。下面将介绍具体操作方法。

## Slide 29
【课后作业】
1.设置文件默认保存的格式
默认情况下，文件默认保存格式为“AutoCAD2018图形(*.dwg)”，现需将其默认保存格式“AutoCAD2004/LT2004图形”（*.dwg）。

## Slide 30
【课后作业】
2.绘制正八边形
利用极轴追踪功能，绘制边长为300mm的正八边形。

## Slide 31
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible