## Slide 1
第3章 绘制室内二维图形

## Slide 2: 章节概述
点、线段、曲线、圆、圆弧、矩形等是图形的基本元素，掌握好这些基本元素的绘制，有利于后期绘制更为复杂的二维图形。本章将向用户介绍这些基本元素的应用，其中包括点样式的设置、各类常用线段的绘制、曲线图形的绘制以及矩形、多边形的绘制方法。
知识要点
掌握点的绘制方法
掌握线段的绘制方法
掌握曲线图形的绘制方法
掌握矩形和多边形的绘制方法

## Slide 3
绘制线段
绘制点
绘制曲线图形
矩形和正多边形的绘制

## Slide 4
绘制点
01

## Slide 5
3.1.1 点样式的设置
默认情况下的点样式是不显示出来的，如需对其样式进行设置，可通过以下方法进行设置。
在菜单栏中执行“格式>点样式”命令，打开“点样式”对话框。在该对话框中，可以根据需要选择相应的点样式。

## Slide 6
3.1.2 绘制点
在“默认”选项卡中单击“绘图”面板下拉按钮，单击“多点”按钮。在绘图区中指定点的位置，即可绘制多个点。

## Slide 7
3.1.3 绘制等分点
在制图过程中一般不会单独绘制某个点，而是要结合其他绘图命令来绘制。例如绘制等分点或等距点。该命令可将线段按指定数目或指定长度进行等分。需注意的是该命令，仅仅是标明等分的位置，以便作为参考点绘制其他图形。
1.定数等分
2.定距等分

## Slide 8
绘制线段
02

## Slide 9
3.2.1 绘制直线
直线是各种绘图中最常用、最简单的一类图形对象。在绘图区中指定好直线的起点，移动光标，并指定直线的终点即可绘制一条直线。
在“绘图”面板中单击“直线”命令。根据命令行中的提示信息，即可完成直线的绘制。

## Slide 10
3.2.2 绘制射线
射线是由两点确定的一条单方向无限长的线性图形。指定的第一点为射线起点，第二点的位置决定了射线的延伸方向。该工具常用于绘制图形辅助线。
在“绘图”面板中单击“射线”命令。根据命令行中的提示信息来绘制射线。

## Slide 11
3.2.3 绘制构造线
构造线是一条两端无限延伸的直线，它可以用来作为创建其他直线的参照，创建出水平、垂直，或具有一定角度的构造线。
在“绘图”面板中单击“构造线”命令。根据命令行中的提示信息来绘制。

## Slide 12
3.2.4 绘制多段线
多段线是相连的直线或圆弧等多条线段组合而成的复合图形对象，它可作为单一对象使用，并作为整体对象来编辑。多段线可以设置宽度，并且可以在不同的段中设置不同的线宽，也可以使其中的一段线段始末端点具有不同的线宽。

## Slide 13
3.2.5 绘制多线
多线是一种由多条平行线组成的图形对象，可以由1-16条平行线组成。每条平行线之间的间距和数目是可根据需求调整的。
1.设置多线样式
通过设置多线的样式，可设置平行线数目、对齐方式、线型等属性，以便绘制出符合的多线样式。
2.绘制多线
设置好多线样式后，接下来可以绘制多线了，具体的绘制方法与绘制直线相同。

## Slide 14
绘制曲线图形
03

## Slide 15
3.3.1 绘制圆
在“绘图”面板中单击“圆”命令。根据命令行中的提示，指定好圆心及圆半径值，即可绘制圆。

## Slide 16
3.3.2 绘制圆弧
绘制圆弧一般需要指定三个点，圆弧的起点、圆弧上的点和圆弧的端点。在“绘图”面板中单击“圆弧”命令即可启动绘制。默认绘制方式为“三点”。

## Slide 17
3.3.3 绘制圆环
圆环是由两个圆心相同、半径不同的圆组成的。圆环分为填充环和实体填充圆，即带有宽度的闭合多段线。绘制圆环时，先指定圆环的内径、外径，再指定圆环的中心点即可。
在“绘图”面板中单击按钮，单击“圆环”命令。根据命令行中的提示绘制圆环。

## Slide 18
3.3.4 绘制椭圆
椭圆曲线有长半轴和短半轴之分，长半轴与短半轴的值决定了椭圆曲线的形状。设置椭圆的起始角度和终止角度可以绘制椭圆弧。
在“绘图”面板中单击“圆心”命令即可启动绘制。默认绘制方式为“圆心”。该方式是指定一个点作为椭圆曲线的圆心点，然后再分别指定椭圆曲线的长半轴长度和短半轴长度。

## Slide 19
3.3.5 绘制修订云线
修订云线是一类特殊的线条，其形状类似云朵，主要用于突出显示图样中已修改的部分，其组成参数包括多个控制点、最大弧长和最小弧长。
单击“绘图”面板下拉按钮，单击“矩形修订云线”命令，在绘图区指定矩形的两个对角点即可绘制一个矩形修订云线。该方式为默认的修订云线绘制方式。

## Slide 20
3.3.6 绘制样条曲线
样条曲线是一种较为特别的线段。它是通过一系列指定点的光滑曲线，用来绘制不规则的曲线图形。样条曲线分为“样条曲线拟合”和“样条曲线控制点”两种。单击“绘图”面板下拉按钮，根据需要单击“样条曲线拟合”命令，或“样条曲线控制点”命令即可绘制。

## Slide 21
矩形和正多边形的绘制
04

## Slide 22
3.4.1 绘制矩形
矩形就是通常说的长方形，是绘图中经常用到的图形，分为普通矩形、倒角矩形和圆角矩形。在使用该命令时，可指定矩形的两个对角点，来确定矩形的大小和位置，当然也可指定矩形的长和宽，来确定矩形。

## Slide 23
3.4.2 绘制多边形
多边形是由3条或3条以上条边长相等的闭合线段组合而成，其边数范围值为3-1024，边数值越高，越接近圆形。
在“绘图”面板中单击“矩形”下拉按钮，选择“多边形”命令，根据命令行中的提示，指定好多边形的边数、中心点、“内接”或“外切”于圆的方式，以及圆半径值即可。

## Slide 24
【实战演练】绘制休闲椅平面图形
休闲座椅图形主要是由圆形、弧形、直线等元素组合而成。在绘制过程中需要应用到修剪、复制等功能。这些功能应用会在第4章节中进行详细介绍。

## Slide 25
【课后作业】
1.绘制洗手台盆平面图
利用圆、矩形、修剪等命令，按照给定的尺寸绘制洗手盆平面图。

## Slide 26
【课后作业】
2．绘制单开门冰箱平面图
利用矩形和直线命令，绘制长540mm，宽545mm的冰箱平面图。

## Slide 27
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible