## Slide 1
第5章 创建与管理室内图块

## Slide 2: 章节概述
如果将经常要使用到的图形，编辑成图块来用的话，这样势必会提高绘图效率会。本章将对常用的图块功能进行详细的介绍。例如，图块的创建、保存、插入；图块属性的编辑与修改；图块管理方式等。
知识要点
掌握图块的创建与保存
掌握属性块的创建与编辑
了解外部参照的使用方法
了解设计中心功能的应用

## Slide 3
设置块属性
创建与储存块
应用外部参照
使用设计中心功能

## Slide 4
创建与存储块
01

## Slide 5
5.1.1 创建块
在“插入”选项卡的“块定义”面板中单击“创建块”按钮。打开“块定义”对话框。输入图块名称，单击“选择对象”按钮，选择要创建成块的图形。

## Slide 6
5.1.2 存储块
存储块是指将生成的图块存储到本地磁盘中，方便用户将其调入至其他图纸文件中。在“创建块”下拉列表中单击“写块”命令，打开“写块”对话框，同样单击“选择对象”按钮，选择好所需图形。单击“拾取点”按钮设置好图块插入基点，设置好“文件名和路径”选项，单击“确定”按钮即可。此时，被选中的图形将以新文件进行保存。

## Slide 7
5.1.3 插入块
当图形创建成图块后，就可使用“插入块”命令将图块插入到当前文件中了。
“块”设置面板分“当前图形”、“最近使用”、“收藏夹”和“库”这四个选项卡。
当前图形
最近使用
收藏夹
库

## Slide 8
设置块属性
02

## Slide 9
5.2.1 创建并使用带有属性的块
属性块是由图形对象和属性对象组成。对块增加属性，就是使块中的指定内容可以变化。在“块定义”面板中单击“定义属性”按钮，可打开“属性定义”对话框。

## Slide 10
5.2.2 编辑图块属性
定义块属性后，插入块时，如果不需要属性完全一致的块，就需要对块进行编辑操作。在“块定义”面板中单击“单个”或“多个”按钮，并选择要编辑的属性图块，将打开“增强属性编辑器”对话框。

## Slide 11
应用外部参照
03

## Slide 12
5.3.1 附着外部参照
要使用外部参照图形，先要附着外部参照文件。在“参照”面板中单击“附着”按钮，打开“选择参照文件”对话框，在此选择所需文件，单击“打开”按钮。打开“附着外部参照”对话框，保持默认设置，单击“确定”按钮。可将该图纸以外部参照的形式插入到当前文件中。

## Slide 13
5.3.2 编辑外部参照
插入外部参照图形后，如需对此图形进行修改或编辑，可使用“在位参照编辑”功能来操作。单击要编辑的外部参照图形，在“外部参照”选项卡中单击“在位编辑参照”按钮，即可启动“参照编辑”对话框。

## Slide 14
5.3.3 管理外部参照
利用参照管理器可对外部参照文件进行管理。如查看附着的文件参照，或者编辑附件的路径等。参照管理器是一种外部应用程序，用户可以检查图形文件可能附着的所有文件。
在“参照”面板中单击面板右侧小箭头，打开“外部参照”设置面板。在此可以查看到当前文件中所有参照图形名称及信息。

## Slide 15
使用设计中心功能
04

## Slide 16
5.4.1 设计中心选项板
在“视图”选项卡的“选项板”面板中单击“设计中心”按钮，可启动该选项板。

## Slide 17
5.4.2 插入设计中心内容
利用“设计中心”选项板可以很方便地在当前图形中插入图块、引用图像、外部参照、复制图层等操作。
1.复制图层
在“文件夹”列表中，双击要复制的图层文件，进入该文件。
2.插入图片
在绘图过程中若想要插入一些设计图片的话，就可利用设计中心来操作。
3.插入图块
使用设计中心插入图块的时，先选中所要插入的图块，然后按住鼠标左键，并将其拖至绘图区后，放开鼠标即可。

## Slide 18
【实战演练】在平面图中插入方向标识图块
本例将结合本章所学的知识点，来绘制方向标识图块。其中涉及到的重要命令有偏移、镜像、旋转、图案填充等。

## Slide 19
【课后作业】
1.创建家具图块
利用创建块命令，将梳妆台图形创建成块。

## Slide 20
【课后作业】
2．插入人物图块
利用“块”设置面板将指定的人物图块插入至沙发图形中。

## Slide 21
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible