## Slide 1
第6章 为室内图形添加尺寸标注

## Slide 2: 章节概述
在平面图纸中为了能够清晰的表达出图形的大小，以及各图形之间的尺寸关系，则需要为这些图形添加相应的尺寸标注。所以尺寸标注在设计图中是必不可少的重要元素。本章将介绍如何在室内图纸中添加尺寸及引线标注的方法。
知识要点
掌握尺寸标注的结构与规则
掌握各类尺寸标注的添加操作

## Slide 3
添加各类尺寸标注
了解尺寸标注的规则
编辑尺寸标注

## Slide 4
了解尺寸标注的规则
01

## Slide 5
在对图形标注尺寸时，必须要遵循标注规则进行标注，以避免由图纸绘制不规范，而造成无法施工的难题。
1.基本规则
2.尺寸标注的组成

## Slide 6
添加各类尺寸标注
02

## Slide 7
6.2.1 创建标注样式
为了使标注外观能够统一、美观，用户需要先对尺寸标注的样式进行设置。在“注释”选项卡中单击“标注”面板右侧小箭头，可打开“标注样式管理器”对话框，在此可以对标注样式进行新建、修改等操作。

## Slide 8
6.2.2 线性标注
线性标注用于标注水平或垂直方向上的尺寸。在“标注”面板中单击“线性”按钮，指定好测量点和尺寸线的位置，完成线性标注。

## Slide 9
6.2.3 对齐标注
对齐标注又称为平行标注，尺寸线始终与标注对象保持平行。若是圆弧则平行尺寸标注的尺寸线与圆弧两个端点对应的弦保持平行。它被广泛用于对斜线、斜面等具有倾斜特征的尺寸标注。
单击“线性”下拉按钮，在列表中选择“已对齐”按钮，指定好两个图形的两个测量点，和尺寸线位置即可。

## Slide 10
6.2.4 角度标注
角度标注用于标注两条非平行线之间的夹角，测量对象包括圆弧、圆、直线和点四种。

## Slide 11
6.2.5 半径与直径标注
半径和直径标注用于标注圆和圆弧的半径和直径尺寸，并显示前面带有字母“R”和“φ”符号的标注。在“线性”下拉列表中单击“半径”或“直径”命令可启动相应的标注功能。选中所需的圆，并指定标注所在的位置即可。

## Slide 12
6.2.6 连续标注
连续标注是指连续的进行线性标注，用于创建系列标注。每个连续标注都从前一个标注的第二条尺寸界线出开始。
先线性命令标注好第一条尺寸标注，然后在“标注”面板中单击“连续”命令，以标注的第二个尺寸界线为起点，依次指定其他测量点即可进行连续标注。

## Slide 13
6.2.7 基线标注
基线标注又称为平行尺寸标注，用于多个尺寸标注使用同一条尺寸线作为尺寸界线的情况。在标注时，系统将自动在已有尺寸的尺寸线一端坐标标注的起点进行标注。
在“标注”面板中单击“连续”下拉按钮，从列表中选择“基线”选项即可启动。先指定已有尺寸线的一端尺寸界线，然后再指定下一个测量点即可在已有尺寸的下方创建尺寸。

## Slide 14
6.2.8 快速标注
快速标注用于快速创建标注，可以创建基线标注、连续尺寸标注、半径标注、直径标注、坐标标注，但不能进行圆心标记和标注公差。在“标注”面板中单击“快速”按钮。选择要标注的图形线段，按回车键，指定好标注线位置即可完成标注操作。

## Slide 15
编辑尺寸标注
03

## Slide 16
6.3.1 编辑标注文本
尺寸数字在尺寸标注中是必不可少一项元素。如果创建的尺寸数字没有达到要求，可对其数字或数字位置进行调整。
1.编辑尺寸数字
2.调整数字角度
3.调整数字位置

## Slide 17
6.3.2 关联尺寸
关联尺寸是指所标注尺寸与被标注对象有关联关系。对图形对象进行标注后，如果移动了图形的位置或修改了对象的尺寸等，图形对象和尺寸标注将会分离，但将标注与图形对象进行关联后，在修改对象的同时尺寸标注也会随之改变。在菜单栏中执行“标注>重新关联标注”命令即可进行关联操作。

## Slide 18
【实战演练】为公寓户型图添加尺寸标注
本例将结合本章所学的知识点，为户型图添加尺寸标注。其中涉及到的主要命令有设置新建标注样式、线性标注、连续标注等。

## Slide 19
【课后作业】
1.新建立面标注样式
新建立面标注样式。
2．为家具图进行尺寸标注
利用各类标注命令，为梳妆台立面图进行尺寸标注。

## Slide 20
【课后作业】
2．插入人物图块
利用“块”设置面板将指定的人物图块插入至沙发图形中。

## Slide 21
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible