## Slide 1
第7章 为室内图形添加文字标注

## Slide 2: 章节概述
在图纸中对于难以用图形来表达的问题，则需为它添加一些必要的文字说明。例如材料说明、图纸说明、施工工艺说明等。本章将着重向用户介绍如何在图纸中创建文字说明以及表格的方法。
知识要点
掌握文字样式的创建方式
掌握单行/多行文字的创建方法
掌握文字的编辑方法
掌握引线标注方法
了解表格功能的应用

## Slide 3
创建与编辑单行文本
创建文字样式
创建与编辑多行文本
添加多重引线
使用表格功能
05

## Slide 4
创建文字样式
01

## Slide 5
7.1.1 创建新文字样式
在“注释”选项卡中单击“文字”面板右侧小箭头，打开“文字样式”对话框，在此可对其“字体名”、“字体样式”、“文字高度”以及“效果”样式进行设置。

## Slide 6
7.1.2 设置字体与文本高度
创建好新文字样式名称后，在“文字样式”对话框中可根据需求，对文本的字体与文本高度进行设置。
单击“字体名”下拉按钮，在打开的字体列表中选择满意的字体名称即可。在“大小”选项组中的“高度”文本框中输入文本高度值，可完成文本高度的设置操作。

## Slide 7
创建与编辑单行文本
02

## Slide 8
7.2.1 创建单行文本
在“注释”选项卡中单击“多行文字”下拉按钮，从列表中选择“单行文字”选项，即可启动单行文字命令。根据命令行中的提示，指定好文字的起点，设定好文字的高度值。

## Slide 9
7.2.2 编辑单行文本
如果需要对单行文字进行修改或编辑，那么用户可使用“特性”设置面板来操作。右击所需文本，在打开的快捷菜单中选择“特性”选项。打开“特性”设置面板，在“文字”选项栏中可对其内容、样式、高度、旋转角度等参数进行修改。

## Slide 10
7.2.3 输入特殊字符
在制图时经常会输入一些特殊符号，例如直径符号、度数符号、角度符号、百分比符号等。用户可以输入相应的符号代码来进行操作。这些符号代码是由个百分号和一个字母（或一组数字）组成。
代 码 | 功 能 | 代 码 | 功 能
%%O | 上划线（成对出现） | \U+2220 | 角度∠
%%U | 下划线（成对出现） | \U+2248 | 几乎等于≈
%%D | 度数（°） | \U+2260 | 不相等≠
%%P | 正负公差（±） | \U+0394 | 差值△
%%C | 直径（ ） | \U+00B2 | 上标2
%%% | 百分号（%） | \U+2082 | 下标2

## Slide 11
创建与编辑多行文本
03

## Slide 12
7.3.1 创建多行文本
在“注释”选项卡的“文字”面板中单击“多行文字”按钮。在绘图区中通过指定对角点框选出文字输入范围。在文本框中即可输入文字。

## Slide 13
7.3.2 编辑多行文本
启用多行文本命令输入文字后，其文字高度默认为2.5，用户需要对其高度进行设置才可。在文本框中选中所需文字，在“文字编辑器”选项卡中单击“文字高度”方框，即可设定其高度值。

## Slide 14
7.3.4 调用外部文本
当用户存有完整的电子文档，那么可使用调用外部文本功能，将电子文档直接导入至图纸中，无需再手动输入文字内容了。

## Slide 15
添加多重引线
04

## Slide 16
7.4.1 添加引线注释
在“注释”选项卡中单击“引线”面板右侧下箭头。打开“多重引线样式管理器”对话框中可新建引线样式，也可以对已定义的引线样式进行设置。若单击“修改”按钮，在“修改多重引线样式”对话框中，用户可根据需要对引线格式、引线结构以及内容参数进行设置，其方法与设置标注样式设置方法相似。

## Slide 17
7.4.2 编辑多重引线
引线标注创建完好后，如果想要对其内容或形式进行修改，可在“注释”选项卡的“引线”面板中根据需要选择相应的编辑命令进行操作即可。
编辑多重引线的命令包括添加引线、删除引线、对齐和合并四个选项。

## Slide 18
使用表格功能
05

## Slide 19
7.5.1 定义表格样式
创建表格与创建文本相似，在创建表格前，需要对其表格样式进行系统的设置。在“注释”选项卡中单击“表格”面板右侧小箭头，打开“表格样式”对话框。

## Slide 20
7.5.2 插入表格
表格样式设置完成后，接下来可使用插入功能，插入并制作表格了。在“表格”面板中单击“表格”按钮，可打开“插入表格”对话框。
在该对话框中根据需要设定好插入的行、列等参数。单击“确定”按钮，在绘图区中，指定好表格的起始位置，完成表格的插入操作。

## Slide 21
7.5.3 编辑表格
单击表格中某个单元格，可打开“表格单元”选项卡，在此可对表格的行、列、单元样式、单元格式等属性进行编辑操作。

## Slide 22
7.5.4 调用外部表格
将外部表格导入至图纸中，可以有效的提高绘图效率。在“表格”面板中单击“表格”按钮，在打开“插入表格”对话框中单击“自数据链接”单选按钮，并单击“启动‘数据链接管理器’对话框”按钮。打开“选择数据链接”对话框，在此选择“创建新的Excel数据链接”选项，在“输入数据链接名称”对话框中，输入新的链接名称。

## Slide 23
【实战演练】为室内插座图添加文字说明
本例将结合本章所学的知识点，为室内插座布置图添加图纸说明、图纸标题内容。其中涉及到的主要命令有设置多行文字和单行文字。

## Slide 24
【课后作业】
1.为办公室平面图添加文字注释
利用单行文字命令，为办公室所有区域添加文字注释。

## Slide 25
【课后作业】
2．为办公室平面图添加材料说明
利用多重引线命令，为办公室平面图中所使用的材料进行文字说明。

## Slide 26
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible