## Slide 1
第9章 创建室内三维模型

## Slide 2: 章节概述
AutoCAD软件除了能够精准的绘制出二维图形外，还能够创建三维模型。本章将向用户简单的介绍一下三维模型的创建与应用，其中包括三维视图的切换、三维实体的创建与编辑、灯光及渲染功能的基本操作等。
知识要点
了解三维建模基本要素
掌握三维基本实体的创建操作
掌握三维实体模型的编辑操作

## Slide 3
创建三维实体
三维建模基本要素
编辑三维实体模型
材质、灯光与渲染

## Slide 4
三维建模基本要素
01

## Slide 5
9.1.1 三维建模工作空间
启动AutoCAD软件后，默认显示的“草图与注释”空间，在此空间中用户只能进行二维图形的绘制。想要切换至三维建模工作空间，可在快速访问工具栏中单击工作空间下拉按钮，在其列表中选择“三维建模”选项即可。
三维建模空间除了功能区命令以及绘图坐标与二维空间不同外，其他几乎相同。

## Slide 6
9.1.2 三维视图模式
在三维建模空间中经常用到的一类命令就是“视图控件”。该命令包含10种三维视图模式。在创建三维模型时，需要用它来查看模型的各种角度，以便更好的绘制。
该命令位于绘图区左上角，默认以“西南等轴测视图”显示。单击该命令，可打开视图列表，选择其中任意视图模式，即可变换模型视角。

## Slide 7
9.1.3 三维视觉样式
三维视觉样式分别为二维线框、概念、消隐、真实、着色、带边缘着色、灰度、勾画、线框和X射线10种。用户可根据需要来选择这些样式，从而能够更清楚的观察三维模型。
单击绘图区左上角“视觉样式控件”按钮，在打开的样式列表中进行选择即可。

## Slide 8
9.1.4 三维坐标系
三维坐标分为世界坐标系和用户坐标系两种。其中世界坐标系则为系统默认坐标系，它的坐标原点和方向为固定不变的。用户坐标系则可根据绘图需求，改变坐标原点和方向，使用起来较为灵活。
在三维建模过程中经常需要通过调整三维坐标来绘制的。在命令行中输入UCS，按回车键。在绘图区中指定好坐标原点，然后分别指定X轴和Y轴方向上的一点即可。

## Slide 9
创建三维实体
02

## Slide 10
9.2.1 创建三维基本实体
三维基本实体包括长方体、球体、圆柱体、楔体和圆环体等。基本体是三维建模的基础。很多较为复杂的三维模型几乎是由这些基本实体组合成的。在“常用”选项卡的“建模”面板中单击“长方体”下拉按钮，在打开列表中选择所需的实体即可创建。
1.长方体
2.圆柱体
3.楔体
4.球体
5.圆环体
6.多段体

## Slide 11
9.2.2 二维图形生成三维实体
除了以上基本实体的创建外，还可通过拉伸、旋转、放样、扫掠命令将二维图形直接生成三维实体。在“常用”选项卡的“建模”面板中单击“拉伸”下拉按钮，在其列表中选择所需命令即可。下面将分别对其功能进行简单介绍。
1.拉伸
2.旋转
3.放样
4.扫掠

## Slide 12
编辑三维实体模型
03

## Slide 13
9.3.1 变换三维实体
在绘制三维模型中，如要将实体模型变换方向和位置，可使用“三维旋转”、“三维移动”、“三维镜像”、“三维阵列”以及“三维对齐”等命令来操作。用户可在“常用”选项卡的“修改”面板中选择相关三维命令即可。

## Slide 14
9.3.2 编辑三维实体
以上是通过各种三维命令将实体模型进行复制、移动等操作。如果要对实体本身造型进行修改，那么可使用实体编辑的相关命令来操作。例如实体的倒角、抽壳、剖切，以及布尔运算等。用户可在“常用”选项卡的“实体编辑”面板中选择所需命令即可。

## Slide 15
9.3.3 编辑三维实体面
用户除了对创建好的实体进行编辑操作外，也可对当前实体的面进行编辑。例如拉伸、旋转、偏移等。
1.拉伸面
拉伸面是通过选择一个实体的面，然后指定一个高度和倾斜角度或指定一条拉伸路径，使实体的面被拉伸形成新的实体。
2.旋转面
旋转面命令可将实体面沿着指定的旋转轴和方向进行旋转，从而改变三维实体的形状。
3.偏移面
偏移面可按指定的距离均匀地偏移面。

## Slide 16
材质、灯光与渲染
04

## Slide 17
9.4.1 材质的应用
AutoCAD也能够为所做的模型赋予相关材质，以增强模型的真实感。在“可视化”选项卡的“材质”面板中单击“材质浏览器”命令。

## Slide 18
9.4.2 基本光源的应用
光源的设置是进行模型渲染操作中不可缺少的一步。光源功能主要起着照亮模型的作用，使三维实体模型在渲染过程中能够得到最真实的效果。
1.光源类型
正确的光源对于在绘图时显示着色三维模型和创建渲染非常重要。在AutoCAD软件中，光源的类型可包括4种：点光源、聚光灯、平行光以及光域网。
2.创建并设置光源
在“可视化”选项卡的“光源”面板中单击“创建光源”下拉按钮，在其列表中选择光源类型，并指定好光源位置即可。

## Slide 19
9.4.3 三维模型的渲染
材质、灯光创建完毕后，接下来就需将模型输出了。利用AutoCAD中的渲染器可以生成真实准确的模拟光照效果，包括光线跟踪反射、折射和全局照明。
在“可视化”选项卡的“渲染”面板中单击“渲染到尺寸”下拉按钮，在其列表中可选择出图尺寸大小。选择完成后再次单击“渲染到尺寸”按钮，即可将当前模型进行渲染。

## Slide 20
【实战演练】绘制折叠电脑桌模型
本案例结合本章所学的知识点，来绘制一个简易的折叠电脑桌模型。其中所涉及主要命令有长方体、三维旋转、倒圆角、抽壳、面域等。

## Slide 21
【课后作业】
1.绘制落地灯实体模型
利用三维阵列、圆柱体、多段线、扫掠命令，绘制落地灯模型。

## Slide 22
【课后作业】
2．绘制烟灰缸实体模型
利用长方体、倒圆角、差集等三维命令，创建烟灰缸模型。

## Slide 23
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible