## Slide 1
第10章 绘制各类建筑三视图

## Slide 2: 章节概述
本章将综合前面章节所学的基础知识，来绘制建筑平面、立面及剖面图。其内容包含平、立、剖三个视图的绘制要点与技巧；别墅首层平面图、商场外立面图、仓库房屋剖面图的绘制方法等。
知识要点
掌握建筑平面图的绘制方法
掌握建筑立面图的绘制方法
掌握建筑剖面图的绘制方法

## Slide 3
绘制建筑外立面
绘制建筑平面图
绘制建筑剖面图

## Slide 4
绘制建筑平面图
01

## Slide 5
10.1.1 建筑平面图类型及规范
在绘制前，需要了解建筑平面图所包含的类型以及绘制规范，以便后期绘制出符合标准的图纸来。
1.建筑平面图类型
建筑平面图主要包含底层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图、地下室平面图这几个类型。
2.绘制规范
虽说建筑平面的类型及剖切的位置不一样，但其内容和绘制规范基本相同。

## Slide 6
10.1.2 建筑平面绘制流程
绘制建筑平面，一般要按照建筑设计尺寸来绘制，完成后依据具体图纸篇幅套入相应图框打印完成。一幅图上主要比例需一致，比例不同的应根据出图时所用比例表示清楚。

## Slide 7
10.1.3 绘制别墅首层平面图
以别墅首层平面为例，来介绍建筑平面图的基本绘制方法，其中包括建筑墙体的绘制、门窗的绘制、楼梯的绘制等。

## Slide 8
10.1.4 为平面图添加尺寸和注释
尺寸标注和文字说明是所有涉及图纸不可缺少的一部分，是建筑施工的依据，更能体现建筑的各个细节。

## Slide 9
绘制建筑外立面
02

## Slide 10
10.2.1 建筑立面图绘制内容及要求
建筑立面图主要反映房屋各部位的高度、外貌和装修要求，是建筑外装修的主要依据。
当某个建筑立面与其他立面相同时，可以忽略不计。而当建筑物有曲线、圆形或多边形侧面时，可以将其分段展开，绘制展开立面图，并在其图名后加注“展开”二字。这样能够真实的反映出建筑物的实际情况。
在建筑物立面图中，相同的门窗、阳台、外檐构造等可在局部重点表示，绘制出其完整的图形，其余部分只需绘制轮廓线。如果门窗不是引用有关门窗图集，则其细部构造需要绘制大样图来表示。
建筑立面图的比例可与平面图不相一致，以能表达清楚又方便看图（图幅不宜过大）为原则，比例在1:100、1:150或1:200之间选择皆可。

## Slide 11
10.2.2 建筑立面绘制流程
从总体上来说，立画图是在平面图的基础上，引出定位辅助线确定立面图样的水平位置及大小。然后根据高度方向的设计尺寸确定立面图样的竖向位置及尺寸，从而绘制出一个个图样。立面图绘制的步骤如下。
（1）绘图环境设置。
（2）确定定位辅助线：包括墙、柱定位轴线、楼层水平定位辅助线及其他立面图样的辅助线。
（3）立面图样绘制：包括墙体外轮廓及内部凹凸轮廓、门窗（幕墙）、入口台阶及坡道、雨棚、窗台、窗楣、壁柱、檐口、栏杆、外露楼梯、各种线脚等内容。
（4）配景：包括植物、车辆、人物等。
（5）尺寸、文字标注。
（6）线型、线宽设置。

## Slide 12
10.2.3 绘制办公楼立面图
介绍立面图形的绘制方法。在开始绘制时，通常根据建筑平面和剖面的关系，绘制出建筑立面轮廓，然后在此基础上添加门窗等室外建筑构件。

## Slide 13
10.2.4 为办公楼立面添加尺寸
为绘制的办公楼立面图添加尺寸标注以及标高。

## Slide 14
绘制建筑剖面图
03

## Slide 15
10.3.1 建筑剖面的注意事项与方法
在绘制剖面图时，需要注意以下两点。
1.剖切位置及投射方向
根据规范规定，剖切面的剖切部位应根据图纸的用途或设计深度，在平面图上选择空间复杂、能反应全貌、构造特征以及有代表性的部位剖切。
投射方向一般宜想做、向上，当然也要根据工程情况而定。剖切符号标在底层平面图中，短线指向为投射方向。
2.结合建筑平、立面图
剖面图的绘制必须结合建筑的平、立面图，实际上，建筑的平、立面图即确定了剖面图的宽、高尺寸及门窗、台阶、楼梯、雨篷、地面、屋面和其他部件的大小、位置等要素。

## Slide 16
10.3.2 绘制仓库房屋剖面图
以仓库房屋为例，来介绍建筑剖面图的绘制方法。

## Slide 17
10.3.3 为仓库剖面添加标高
为剖面图添加标高注释。

## Slide 18
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible