## Slide 1
第1章 建筑设计的基础知识

## Slide 2: 章节概述
简单的说，建筑设计其实就是对各类建筑物的外型和内部构造进行合理的布局规划，从而创造出适合于人们日常生活需求的建筑空间环境。它是一门专业性很强的学科。优秀的建筑设计师，除了要具备建筑主体设计、外墙设计、景观设计、室内设计等专业知识，还要具备一定的制图技能。本章将带领用户了解建筑设计这门学科，以及它的一些制图基础。
知识要点
了解建筑设计流程及要求
了解建筑制图要求及规范

## Slide 3
AutoCAD建筑制图要求及规范
建筑设计概述

## Slide 4
建筑设计概述
01

## Slide 5
1.1.1 建筑的组成及作用
根据使用功能和使用对象的不同，房屋建筑一般可分为民用建筑和工业建筑两大类，基本都是由基础、墙或柱、楼梯、楼板层、屋顶和门窗六大部分组成。

## Slide 6
1.1.2 建筑施工图设计流程及要求
在设计房屋施工图过程中，为快速获得行之有效的建筑图形效果，需要经历一整套的设计阶段，并且在绘制建筑施工图时应遵循国家规定的建筑制图要求。
1.房屋施工图设计流程
2.房屋建筑施工图绘制要求

## Slide 7
1.1.3 AutoCAD与建筑设计
AutoCAD是建筑设计行业入门必备软件，是建筑制图的基础。它与建筑设计是相辅相成的。有好的设计理念，好的想法，但不会运用各类表现手法是不行的；而只会制图，不懂得运用相关专业知识，那更不行。所以，既要具备过硬的专业知识，又要有强大的制图技能，才是一名合格的建筑设计师。
1.AutoCAD在建筑设计中的突出特点
2.AutoCAD在建筑设计中的应用

## Slide 8
AutoCAD建筑制图要求及规范
02

## Slide 9
1.2.1 图幅、标题栏及会签栏
图幅即图面的大小，分为横式和立式两种。根据国家标准的规定，按图面的长和宽确定图幅的等级。建筑常用的图幅有A0（也成为0号图幅，其余类推）、A1、A2、A3及A4。

## Slide 10
1.2.2 线型与比例
在绘制各类建筑施工图时，针对图形中表达的内容不同，通常采用线型和绘图比例将其区分，以便能够更清晰、准确地表达建筑设计效果。
1.线型
2.比例

## Slide 11
1.2.3 尺寸标注与标高符号
尺寸标注是建筑施工图中经常会用到的，而标高符号常用于建筑平面图、立面图及剖面图中，用来表示某一部分的高度。
1.尺寸标注
2.标高符号

## Slide 12
1.2.4 内视符号
内视符号标注在平面图中，用于表示室内立面图的位置及编号，建立平面图和室内立面图之间的联系。图中立面图编号可用英文字母或阿拉伯数字表示，黑色的箭头指向表示的立面方向；（a）为单向内视符号，（b）为双向内视符号，（c）为四向内视符号，A、B、C、D按照顺时针标注。

## Slide 13
1.2.5 引出线与多层构造说明
当出现无法在图形中进行文字注明时，则采用引出线标注出文字说明。引出线应以细实线绘制，宜采用水平方向的直线或与水平方向成30°、45°、60°、90°的直线，或经过上述角度再折为水平线。文字说明宜注写在水平线的上方或端部。

## Slide 14
1.2.6 常用建筑材料图例
为了简化制图，通常会采用一些材料图例，来表示建筑材料。在房屋建筑中，对比例小于或等于1:50的平面图和剖面图，墙砖的图例不画斜线；对比例小于或等于1:100的平面图和剖面图，钢筋混凝土构建的建筑材料图例可以简化为涂黑。

## Slide 15
1.2.7 指北针与风向玫瑰
房屋的朝向与风向可在图纸的适当位置用指北针或风向频率玫瑰图（简称风向玫瑰）来表示。
1.指北针
2.风向频率玫瑰图

## Slide 16
【课后作业】
1.熟悉建筑制图标准
查阅各类建筑相关书籍或资料，了解建筑制图相关规范和标准，以后期绘图打基础。
2.了解建筑设计常用绘图软件
了解建筑设计各类制图软件，下载并安装AutoCAD2022软件。

## Slide 17
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible