## Slide 1
第4章 绘制简单建筑图形

## Slide 2: 章节概述
无论多复杂的图形，它都是由一些基本的图形元素组成。例如点、直线、圆、椭圆、圆弧和多段线等。掌握了这些元素的绘制方法，那么绘制复制的图形就能够游刃有余。本章将向用户介绍这些基本图形元素的绘制方法，其中包括点、线、曲线、矩形、多边形等。
知识要点
掌握线段类图形的绘制
掌握矩形及多边形的绘制
掌握曲线图形的绘制

## Slide 3
绘制线与线段
绘制点
绘制矩形和多边形
绘制曲线

## Slide 4
绘制点
01

## Slide 5
4.1.1 设置点样式
默认情况下的点样式是不显示出来的，用户可在菜单栏中执行“格式>点样式”命令，打开“点样式”对话框。在此，可根据需要选择相应的点样式。

## Slide 6
4.1.2 绘制点
点的样式设置完成后，在“默认”选项卡中单击“绘图”面板下拉按钮，单击“多点”按钮，在绘图区中指定好点的位置，即可绘制多个点。
使用该方法，一次可创建多个点，直到按【ESC】键退出“多点”命令为止。

## Slide 7
4.1.3 绘制等分点
一般来说在制图过程中不会单独去绘制某个点，而是要结合其他绘图命令来绘制。例如绘制等分点或等距点。下面将分别对这两类等分点的操作进行介绍。
1.定数等分
2.定距等分

## Slide 8
绘制线与线段
02

## Slide 9
4.2.1 绘制直线
直线既可以是一条线段，也可以是一系列相连的直线，但每条直线都是独立的对象。在绘图区中指定好直线的起点，移动光标，并指定直线的终点即可绘制一条直线。在“绘图”面板中单击“直线”按钮，根据命令行中的提示信息，即可完成直线的绘制。

## Slide 10
4.2.2 绘制射线
射线是由两点确定的一条单方向无限长的线性图形。指定的第一点为射线起点，第二点的位置决定了射线的延伸方向。在“绘图”面板中单击“射线”按钮。根据命令行中的提示信息来绘制射线。该工具常用于绘制图形辅助线。

## Slide 11
4.2.3 绘制构造线
构造线是一条两端无限延伸的直线，它可以用来作为创建其他直线的参照，创建出水平、垂直，或具有一定角度的构造线。在“绘图”面板中单击“构造线”按钮，根据命令行中的提示信息，指定好起点和所通过方向上的点即可。其方法与射线的绘制方法相同。

## Slide 12
4.2.4 绘制多段线
多段线是多条直线或圆弧首尾相连的复合型线段。它可作为一个整体图形来编辑。多段线可以设置它的线宽，并且可以在不同地段选择使用不同的线宽来显示。该线段与直线相比较，要更加灵活。
用户可在“绘图”面板中单击“多段线”按钮，并根据命令行中的提示信息，指定好线段的起点、线宽、线型以及线段的终点即可绘制多段线。

## Slide 13
4.2.5 绘制多线
多线是一种由多条平行线组成的图形对象，可以由1-16条平行线组成。每条平行线之间的间距和数目是可根据需求调整的。
1.设置多线样式
2.绘制多线

## Slide 14
绘制矩形和多边形
03

## Slide 15
4.3.1 绘制矩形
在“绘图”面板中单击“矩形”按钮，根据命令行的提示指定好矩形的起点，以及矩形的长、宽值即可完成矩形的绘制。
1.倒角矩形
2.圆角矩形

## Slide 16
4.3.2 绘制多边形
多边形是由3条或3条以上条边长相等的闭合线段组合而成，其边数范围值为3-1024，边数值越高，越接近圆形。在“绘图”面板中单击“矩形”下拉按钮，选择“多边形”命令，根据命令行中的提示，指定好多边形的边数、中心点、“内接”或“外切”于圆的方式，以及圆半径值即可。

## Slide 17
绘制曲线
04

## Slide 18
4.4.1 绘制圆
在“绘图”面板中单击“圆”命令，根据命令行中的提示，指定好圆心及圆半径值，即可绘制圆。

## Slide 19
4.4.2 绘制圆弧
绘制圆弧一般需要指定三个点，圆弧的起点、圆弧上的点和圆弧的端点。在“绘图”面板中单击“圆弧”命令即可启动绘制。默认绘制方式为“三点”。

## Slide 20
4.4.3 绘制圆环
圆环是由两个圆心相同、半径不同的圆组成的。绘制圆环时，先指定圆环的内径、外径，再指定圆环的中心点即可。在“绘图”面板中单击“圆环”按钮，根据命令行中的提示来绘制圆环。

## Slide 21
4.4.4 绘制椭圆
椭圆曲线有长半轴和短半轴之分，长半轴与短半轴的值决定了椭圆曲线的形状。设置椭圆的起始角度和终止角度可以绘制椭圆弧。在“绘图”面板中单击“圆心”命令，根据命令行提示信息，先指定好椭圆圆心，然后分别指定好长半轴和短半轴的长度值，按回车键完成绘制。

## Slide 22
4.4.5 绘制修订云线
修订云线是一类特殊的线条，其形状类似云朵，主要用于突出显示图样中已修改的部分，其组成参数包括多个控制点、最大弧长和最小弧长。
修订云线有三种绘制方式，分别为矩形修订云线、多边形和徒手画。其中矩形为默认的绘制方式。在“绘图”面板中单击“矩形修订云线”按钮，在绘图区指定矩形的两个对角点即可绘制一个矩形修订云线。
“多边形”云线的绘制方式与“矩形”类似，指定好多边形的几个顶点即可绘制。
“徒手画”方式则为随手绘制，系统会沿着鼠标移动轨迹自动生成修订云线。

## Slide 23
4.4.6 绘制样条曲线
样条曲线是一种较为特别的线段。它是通过一系列指定点的光滑曲线，用来绘制不规则的曲线图形。样条曲线分为“样条曲线拟合”和“样条曲线控制点”两种。在“绘图”面板中根据需要单击“样条曲线拟合”命令，或“样条曲线控制点”命令即可绘制。

## Slide 24
【实战演练】完善楼梯间平面图
本实例将综合本章所学的知识点，绘制楼梯及电梯平面图，其中所涉及到的命令有定数等分、直线、矩形、多段线、弧线等。

## Slide 25
【课后作业】
1.绘制立面窗图形
利用矩形、直线等命令绘制立面窗图形。
2．绘制户型图墙体线
根据给出的轴线，利用“多线”命令，绘制出墙体图形。

## Slide 26
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible