## Slide 1
第5章 绘制复杂建筑图形

## Slide 2: 章节概述
所谓的复杂图形其实就是在简单二维图形的基础上进行复制、旋转、镜像、阵列、修剪等编辑操作，使其转化为新图形。本章将着重介绍这些图形的编辑功能，好让用户顺利的绘制出更为复杂的图形出来。
知识要点
掌握图形的移动和复制方法
掌握图形的编辑方法
掌握各类线段的编辑方法
掌握图形填充的方法

## Slide 3
修改图形对象
移动、复制图形对象
编辑线段
编辑图形夹点
填充图形图案
05

## Slide 4
移动、复制图形对象
01

## Slide 5
5.1.1 移动与复制
移动图形是指在不改变对象的方向和大小的情况下，从当前位置移动到新的位置。而复制图形则是将原图形进行复制到新位置，并保留原有图形的操作。
1.移动图形
在“修改”面板中单击“移动”按钮，根据命令行的提示信息，指定要图形的移动基点和目标基点即可。
2.复制图形
复制命令与移动命令的操作相似。在“修改”面板中单击“复制”按钮，根据命令行的提示信息，指定好图形的复制基点和目标基点即可。

## Slide 6
5.1.2 旋转与缩放
旋转图形是将图形按照指定的旋转角度进行旋转。而缩放图形是将图形按照指定的比例来进行放大或缩小。
1.旋转图形
在“修改”面板中单击“旋转”命令，根据命令行的提示，选择图形的旋转基点，设定好旋转角度即可。
2.缩放图形
在“修改”面板中单击“缩放”命令，根据命令行中的提示，指定好缩放基点，移动光标并输入比例值，按回车键即可。比值小于1，则为缩小图形。相反比值大于1，则为放大图形。

## Slide 7
5.1.3 偏移与镜像
偏移图形是创建一个与选定图形类似的新图形，并将它放置在原图形的内侧或外侧。而镜像图形是将图形按照指定的中线进行对称复制操作。
1.偏移图形
在“修改”面板中单击“偏移”命令，根据命令行中的提示，先设定偏移的距离，然后选中所需图形，并指定好偏移方向上的一点，即可偏移图形。
2.镜像图形
在“修改”面板中单击“镜像”命令，根据命令行中的提示，指定好两个镜像点。然后在打开的列表中选择“否”选项，即可镜像图形。

## Slide 8
5.1.4 阵列图形
阵列是一种有规则的复制图形命令。当图形要按照指定的位置进行分布时，就可以使用阵列图形命令解决，阵列命令包括矩形阵列、环形阵列和路径阵列这三种。
1.矩形阵列
矩形阵列是指将图形对象按照指定的行数和列数进行排列复制。
2.环形阵列
环形阵列是指将图形按照指定的基点以环形的结构进行排列。
3.路径阵列
路径阵列是将图形根据指定的路径进行阵列。

## Slide 9
修改图形对象
02

## Slide 10
5.2.1 倒角与圆角
倒角和圆角是对两条相交的边线进行修剪，以此来修饰图形轮廓。
1.倒角
在“修改”面板中单击“圆角”右侧下拉按钮，在其列表中选择“倒角”选项即可启动该命令。
2.圆角
圆角是指通过指定圆弧的半径值，将两条相交的边线圆滑的连接起来。

## Slide 11
5.2.2 修剪与延伸
修剪是将超出的图形边界的线段进行修剪。延伸是将线段延伸到指定的边界。
在“修剪”面板中单击“修剪”命令，在图形中选择要修剪的线段即可。

## Slide 12
5.2.3 分解和合并
对于组合图形中的某一组图形对象进行单独编辑时，则先要对组合的图形进行分解才可。在“修剪”面板中单击“分解”按钮，选择好所需图形，按回车键即可将其分解。

## Slide 13
5.2.4 打断与拉伸
利用“打断”命令可将已有的线段分离为两段。被分离的线段只能单独的线条，不能是任何组合形体，如图块、编组等。在“修改”面板中单击“打断”按钮，在图形中指定好第1个打断点，移动光标，指定第2个打断点即可打断图形。

## Slide 14
编辑线段
03

## Slide 15
5.3.1 编辑多线
在利用多线命令绘制墙体时，如需要对两条墙体线相交处进行修剪，可双击其中一条多线，打开“多线编辑工具”对话框，在此根据需要选择合适的编辑工具，并在图形中选择两条相交的多线即可。

## Slide 16
5.3.2 编辑多段线
与多线类似，绘制的多段线也可进行二次编辑加工。双击要编辑的多段线，可打开编辑列表。用户可根据需要选择相应的编辑工具进行操作即可。

## Slide 17
5.3.3 编辑样条曲线
创建样条曲线后，用户可以增加、删除样条曲线上的控制点，也可调整该控制点的位置，使其改变图形的形态。还可以打开或者闭合样条曲线。双击样条曲线，在打开的快捷列表中，可选择相应的编辑选项来操作。

## Slide 18
5.3.4 光顺曲线
光顺曲线是指在两条直线或曲线之间的创建样条曲线，使其达到无缝连接的效果。
在“修改”面板中单击“圆角”下拉按钮，在列表中选择“光顺曲线”选项，可启动该命令。用户可根据命令行中的提示信息，选择两条要连接的线段即可完成连接操作。

## Slide 19
编辑图形夹点
04

## Slide 20
5.4.1 设置夹点
夹点的大小和颜色是可以设置的。在命令行中输入OP，按回车键，打开“选项”对话框，切换到“选择集”选项卡，在“夹点尺寸”和“夹点”选线组中，可对夹点大小、颜色、显示状态等选项进行设置。

## Slide 21
5.4.2 编辑夹点
选中图形，右击图形中所需编辑的夹点，系统会打开编辑列表，在此可选择相应的编辑命令进行操作。

## Slide 22
填充图形图案
05

## Slide 23
5.5.1 图案填充
在“绘图”面板单击“图案填充”按钮，打开“图案填充创建”选项卡，在此可对其填充参数进行设置。

## Slide 24
5.5.2 渐变色填充
为了有较好的视觉效果，可为填充的图案添加渐变颜色。在“图案填充创建”选项卡中的“图案填充图案”列表中选择渐变色类型。然后设置好“渐变色1”和“渐变色2”的颜色。

## Slide 25
【实战演练】绘制二层茶馆立面图形
本实例将综合本章所学的知识点，来绘制茶楼图，其中所涉及到的命令有定数等分、直线、矩形、多段线、弧线等。

## Slide 26
【课后作业】
1.绘制办公楼立面图形
利用矩形、直线、偏移、复制、修剪等命令绘制。
2．填充别墅立面图形
利用图案填充命令，完成别墅立面墙面以及屋顶区域的填充操作。

## Slide 27
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible