## Slide 1
第6章 设置与管理建筑图块

## Slide 2: 章节概述
为了提高绘图效率，用户可将经常使用的图形创建成图块，以便后期直接调用。在AutoCAD软件中，除了创建普通图块外，还可以创建带有文字属性的图块，以及外部参照图块的使用。本章将对常用建筑图块的创建与管理功能进行介绍。
知识要点
掌握图块的创建与保存方法
掌握带属性图块的创建方法
掌握外部参照图块的应用

## Slide 3
创建与存储块
图块的概念和特点
编辑与管理块属性
使用外部参照
使用设计中心
05

## Slide 4
图块的概念和特点
01

## Slide 5
块是一个或多个图形的集合，当要绘制大量的复杂图形时，使用块可以减少重复性操作而消耗的时间。当图形生成块时，可将处于不同图层上的具有不同颜色、线型和线宽的属性定义为块，使块中图形仍保持原有的属性。
使用图块具有如下特点：
提高绘图速度
节省存储空间
便于修改图形
方便添加文字属性

## Slide 6
创建与存储块
02

## Slide 7
创建块，首先要绘制组成块的图形，然后再将它创建成块。如果想要将图纸中某部分图形单独保存下来，可将该图形以块的方式储存即可。用户可在“插入”选项卡的“块定义”面板中选择相关命令来操作。

## Slide 8
6.2.1 创建块
在“插入”选项卡的“块定义”面板中单击“创建块”按钮。打开“块定义”对话框。单击“选择对象”按钮，选择要创建成块的图形。
返回到对话框，设置好块名称，单击“拾取点”按钮，在图形中指定好块基点。

## Slide 9
6.2.2 存储块
存储块是指将生成的块存储到本地磁盘中，方便将其调入至其他图纸文件中。
在“创建块”下拉列表中单击“写块”命令，打开“写块”对话框。单击“选择对象”按钮，选择好所需图形。单击“拾取点”按钮设置好图块插入基点，设置好“文件名和路径”选项，单击“确定”按钮即可。此时，被选中的图形将以新文件进行保存。

## Slide 10
6.2.3 插入块
当图形创建成图块后，就可使用“插入块”命令将图块插入到当前文件中了。在命令行中输入i，按回车键即可打开“块”设置面板。
“块”设置面板分“当前图形”、“最近使用”、“收藏夹”和“库”这四个选项卡。
当前图形
最近使用
收藏夹
库

## Slide 11
编辑与管理块属性
03

## Slide 12
6.3.1 块属性的特点
创建属性块具有以下几个特点：
块属性由属性标记名和属性值两部分组成。
定义块前，应先定义该块的每个属性，即规定每个属性的标记名、属性提示、属性默认值、属性的显示格式（可见或不可见）及属性在图中的位置等。一旦定义了属性，该属性以其标记名将在图中显示出来，并保存有关的信息。
定义块时，应将图形和表示属性定义的标记名一起用来定义块对象。
插入有属性块时，系统将提示要输入需要的属性值。插入后，属性用它的值表示。因此，同一个块在不同点插入时，可以有不同的属性值。如果属性值在属性定义时规定为常量，系统将不再询问它的属性值。
插入块后，用户可以改变属性的显示可见性，对属性作修改，将属性单独提取出来写入文件，以统计、制表使用，还可以与其他高级语言或数据库进行数据通信。

## Slide 13
6.3.2 创建并使用带有属性的块
属性块是由图形对象和属性对象组成，为块增加属性，其实就是让块中的指定内容可以变化。要创建一个块属性，可使用“定义属性”功能，先建立一个属性定义来描述其特征，包括标记、提示符、属性值、文本格式、位置以及可选模式等。

## Slide 14
6.3.3 块属性管理器
当块中包含属性定义时，属性将作为一种特殊的文本也一同被插入。此时即可使用“块属性管理器”工具编辑之前定义的块属性，然后使用“增强属性管理器”工具将属性标记赋予新值，使之符合相似图形对象的设置要求。
在“插入”选项卡的“块定义”面板中单击“管理属性”按钮，将打开“块属性管理器”对话框。在此可以对块属性进行管理操作。

## Slide 15
使用外部参照
04

## Slide 16
6.4.1 附着外部参照
要使用外部参照图形，先要附着外部参照文件。在“插入”选项卡的“参照”面板中单击“附着”按钮，打开“参照文件”对话框，选择合适的文件，单击“打开”按钮。即可打开“附着外部参照”对话框，保持选项为默认设置，单击“确定”按钮。

## Slide 17
6.4.2 编辑外部参照
在插入的外部参照图形中，用户可对该图形进行修改或编辑操作。选中参照文件，在“外部参照”选项卡中单击“在位编辑参照”按钮。

## Slide 18
6.4.3 管理外部参照
利用参照管理器可对外部参照文件进行管理。如查看附着的文件参照，或者编辑附件的路径等。参照管理器是一种外部应用程序，用户可以检查图形文件可能附着的所有文件。
在“参照”面板中单击面板右侧小箭头，打开“外部参照”设置面板。在此可以查看到当前文件中所有参照图形名称及信息。

## Slide 19
使用设计中心
05

## Slide 20
6.5.1 设计中心选项板
在“视图”选项卡的“选项板”面板中单击“设计中心”按钮，可启动该选项板。

## Slide 21
6.5.2 插入设计中心内容
在设计中心面板中可以很方便地在图形中插入图块、引用图像和外部参照，及在图形之间复制图层、图块、线型、文字样式、标注样式和用户定义等内容。
1.插入图块
2.插入图片
3.复制图层

## Slide 22
【实战演练】为二层茶馆立面创建标高图块
本实例将综合本章所学的知识点，来为已有的二层茶馆立面图添加标高，其中所涉及到的命令有创建块、定义属性、编辑属性块等。

## Slide 23
【课后作业】
1.为别墅剖面图添加轴号图块
利用创建块和定义属性命令，为剖面图添加轴号。
2．为办公楼立面图添加植物图块
利用“插入块”命令，为办公楼立面添加植物图块，以丰富画面效果。

## Slide 24
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible