## Slide 1
第7章 在建筑图纸中添加尺寸标注

## Slide 2: 章节概述
为图形标注尺寸是为了说明图形的实际尺寸，以及各图形之间的位置关系。这在制图过程中是不可缺少的一步。本章将着重对尺寸标注的相关功能进行介绍，其中包含标注样式的设置、各类标注尺寸的创建与编辑等操作。
知识要点
掌握尺寸标注的流程及规则
掌握各类尺寸标注工具的操作

## Slide 3
创建与设置标注样式
尺寸标注的规则与组成
编辑尺寸标注

## Slide 4
尺寸标注的规则与组成
01

## Slide 5
7.1.1 尺寸标注的组成
完整的尺寸标注具有尺寸界线、尺寸线、箭头和尺寸数字4个要素。

## Slide 6
7.1.2 创建尺寸标注的步骤
尺寸标注是一项系统化的工作，涉及尺寸线、尺寸界线、指引线所属的图层，尺寸文本的样式、尺寸样式、尺寸公差样式等。在对图形进行尺寸标注时，通常按以下步骤进行。
（1）创建或设置尺寸标注图层，将尺寸标注在该图层上。
（2）创建或设置尺寸标注的文字样式。
（3）创建或设置尺寸标注样式。
（4）使用对象捕捉等功能，对图形中的元素进行相应的标注。
（5）设置尺寸公差样式。
（6）标注带公差的尺寸。
（7）设置形位公差样式。
（8）标注形位公差。
（9）修改调整尺寸标注。

## Slide 7
7.1.3 尺寸标注的规则
国家标准《尺寸注法》中对尺寸标注时应遵循的有关规则作了明确规定。
1.基本规则
2.尺寸数字
3.尺寸线
4.尺寸界线
5.标注尺寸的符号

## Slide 8
创建与设置标注样式
02

## Slide 9
7.2.1 新建标注样式
在“注释”选项卡中单击“标注”面板右侧小箭头，可打开“标注样式管理器”对话框，在此可以对标注样式进行新建、修改等操作。

## Slide 10
7.2.2 创建线性标注
线性标注用于标注水平或垂直方向上的尺寸。用户可通过指定两点来确定尺寸界线，也可以直接选择需要标注的对象，一旦确定所选对象，系统会自动进行标注操作。
在“注释”面板中单击“线性”按钮，指定好图形的两个测量点，以及尺寸线位置，即可创建线性标注。

## Slide 11
7.2.3 创建对齐标注
对齐标注又称为平行标注，尺寸线始终与标注对象保持平行。若是圆弧则平行尺寸标注的尺寸线与圆弧两个端点对应的弦保持平行。它被广泛用于对斜线、斜面等具有倾斜特征的尺寸标注。
单击“线性”下拉按钮，在列表中选择“对齐”按钮，指定好两个图形的两个测量点，和尺寸线位置即可。

## Slide 12
7.2.4 创建基线标注
基线标注用于多个尺寸标注使用同一条尺寸线作为尺寸界线的情况。在标注时，系统将自动在已有尺寸的尺寸线一端坐标标注的起点进行标注。
在“注释”面板中单击“连续”下拉按钮，在列表中选择“基线”按钮，先指定已有尺寸线的一端尺寸界线，然后再指定第2个测量点即可在已有尺寸的下方创建尺寸。

## Slide 13
7.2.5 创建连续标注
连续标注是指连续的进行线性标注，用于创建系列标注。每个连续标注都从前一个标注的第二条尺寸界线出开始。先用“线性”命令标注好第一条尺寸标注，然后在“标注”面板中单击“连续”按钮，以标注的第二个尺寸界线为起点，依次指定其他测量点即可进行连续标注。

## Slide 14
7.2.6 创建半径/直径标注
半径和直径标注用于标注圆和圆弧的半径和直径尺寸，并显示前面带有字母“R”和“φ”符号的标注。在“线性”下拉列表中单击“半径”或“直径”命令可启动相应的标注功能。选中所需的圆，并指定标注所在的位置即可。

## Slide 15
7.2.7 创建圆心标记
圆心标记主要是用于标注圆弧或圆的圆心。在“注释”选项卡的“中心线”面板中单击“圆心标记”按钮，选择要标记的圆或圆弧即可标记出相应的圆心。

## Slide 16
7.2.8 创建角度标注
角度标注用于标注两条非平行线之间的夹角，测量对象包括圆弧、圆、直线和点四种。

## Slide 17
7.2.9 快速标注
快速标注顾名思义就是对图形进行快速标注，它可用于基线标注、连续标注、半径标注、线性标注等。但不能够进行圆心标记和公差标注。在“标注”面板中单击“快速”按钮，选择要标注的图形，按回车键，并指定好尺寸线位置即可。

## Slide 18
编辑尺寸标注
03

## Slide 19
7.3.1 编辑标注
双击尺寸线中的数字，可进入可编辑状态，在此对其数字进行更改。

## Slide 20
7.3.2 替代标注
当少数尺寸标注与其他大多数尺寸标注在样式上有差别时，若不想创建新的标注样式，可以创建标注样式替代。
在“标注样式管理器”对话框中，单击“替代”按钮，打开“替代当前样式”对话框。从中可对所需的参数进行设置，单击“确定”按钮即可。返回到上一对话框，在“样式”列表中显示了“样式替代”。

## Slide 21
7.3.3 更新标注
如果当前使用的标注样式进行了更改，用户可在“标注”面板中单击“更新”按钮，然后选择所需尺寸标注，按回车键即可更新其样式。

## Slide 22
【实战演练】为别墅立面图添加尺寸标注
本实例将综合本章所学的知识点，来为别墅立面图添加相应的尺寸标注。所涉及到的命令有创建标注样式、线性标注、连续标注等。

## Slide 23
【课后作业】
1.为别墅剖面图添加尺寸标注
利用线性和连续命令，为别墅剖面图添加立面尺寸。
2．为住宅楼立面图添加立面尺寸
利用线性、连续标注命令，为住宅楼添加尺寸标注。

## Slide 24
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible