## Slide 1
第8章 在建筑图纸中添加文字标注

## Slide 2: 章节概述
文字元素也是图纸中不可缺少的一项，它能够表达一些无法用图形表达的信息，例如设计思路、图纸说明、材料注释等。本章将着重对文字功能进行详细的介绍，其中包括文字样式的设置；单行文字和多行文字的创建；引线注释的添加等。
知识要点
掌握文字样式的设置操作
掌握单行和多行文字的创建与编辑操作
掌握多重引线功能的设置操作

## Slide 3
创建与编辑单行文本
创建文字样式
创建与编辑多行文本
创建与编辑多重引线
创建与编辑表格
05

## Slide 4
创建文字样式
01

## Slide 5
8.1.1 设置样式名
在“注释”选项卡的“文字”面板中单击按钮，打开“文字样式”对话框，在“样式”列表中可以新建样式名，也可使用已定义的样式名。单击“新建”按钮，在“新建文字样式”对话框中输入新样式名称，单击“确定”按钮，可新建样式名。

## Slide 6
8.1.2 设置字体
文字字体的设置指的是选择字体文件和定义文字的高度。系统中可使用的字体文件分为两种：一种是普通字体，即TrueType字体文件；另一种是AutoCAD特有的字体文件（.shx）。
在“文字样式”对话框中单击“字体名”下拉按钮，在字体列表中选择所需字体即可。在“高度”文本框中可以设置文字的大小。

## Slide 7
8.1.3 设置文本效果
“文字样式”对话框中除了正常设置文字的字体和高度外，还可以设置一些特殊的效果。例如颠倒、反向、垂直、宽度因子、倾斜角度等。这些在“效果”选项组中即可设置。
勾选“颠倒”复选框，可将文字颠倒显示，文字会旋转180°。勾选“反向”复选框，文字将以镜像的模式来显示。

## Slide 8
创建与编辑单行文本
02

## Slide 9
8.2.1 创建单行文本
在“注释”选项卡的“文字”面板中单击“多行文字”下拉按钮，在其列表中选择“单行文字”选项，可启动该功能。用户可根据命令行中的提示信息，指定好文字的起点，文字的高度。按回车键，进入文字编辑状态，在此输入文本内容即可。

## Slide 10
8.2.2 输入特殊字符
如果需要输入一些特殊字符，例如直径、角度、正负符号、百分号等，可通过输入字符代码来操作。
控制符 | 对应特殊字符 | 控制符 | 对应特殊字符
%%C | 直径（Φ）符号 | %%D | 度（°）符号
%%O | 上划线符号 | %%P | 正负公差（±）符号
%%U | 下划线符号 | \U+2238 | 约等于（≈）符号
%%% | 百分号（％）符号 | \U+2220 | 角度（∠）符号

## Slide 11
8.2.3 编辑单行文本
要修改输入的单行文字，可使用“特性”设置面板来操作。右击所需文本，在打开的快捷菜单中选择“特性”选项。打开“特性”设置面板，在“文字”选项栏中可对其内容、样式、高度、旋转角度等参数进行修改。

## Slide 12
创建与编辑多行文本
03

## Slide 13
8.3.1 创建多行文本
在“注释”选项卡的“文字”面板中单击“多行文字”按钮，在绘图区中通过指定对角点框选出文字输入范围。在打开的文字编辑框中即可输入文字。文字输入完成后，单击绘图区空白处即可结束操作。

## Slide 14
8.3.2 编辑多行文本
默认情况下，多行文本的高度为2.5，用户需要对其高度进行设置才可。在文本编辑框选中所需文字，在打开的“文字编辑器”选项卡中单击“文字高度”方框，输入指定的高度值即可。

## Slide 15
8.3.3 合并文字
在打开其他图纸时，经常会遇到设计说明等文字都是以单行文字展示，有的还是以单个字符展示，如果需要对文字内容进行复制或修改时会比较麻烦。用户利用合并文字功能，可以快速将多个单独文字合并为一句，或一整段文字。
在“插入”选项卡的“插入”面板中单击“合并文字”按钮，选择要合并的文字，按回车键即可将多个单行文字进行合并。

## Slide 16
创建与编辑多重引线
04

## Slide 17
8.4.1 多重引线标注样式
在“注释”选项卡中单击“引线”面板右侧小箭头，打开“多重引线样式管理器”对话框，从中可新建引线样式，也可以对已定义的引线样式进行设置。若单击“修改”按钮，在“修改多重引线样式”对话框中，用户可根据需要对引线格式、引线结构以及内容参数进行设置，其方法与设置标注样式设置方法相似。

## Slide 18
8.4.2 添加或删除引线标注
引线标注创建完好后，如果想要对其内容或形式进行修改，可在“注释”选项卡的“引线”面板中根据需要选择相应的编辑命令进行操作即可。
编辑多重引线的命令包括添加引线、删除引线、对齐和合并四个选项。

## Slide 19
创建与编辑表格
05

## Slide 20
8.5.1 定义表格样式
在创建表格前，需要对其表格样式进行系统的设置。在“注释”选项卡中单击“表格”面板右侧小箭头，打开“表格样式”对话框，在此可创建表格样式，也可对已定义的表格样式进行修改。
单击“修改”按钮，可打开“修改表格样式”对话框。用户可对其表格的“数据”、“表头”、“标题”样式进行设置，单击“单元样式”下拉列表，即可选择所需样式选项。

## Slide 21
8.5.2 插入表格
设置表格样式的目的是在图纸指定的位置插入带有该样式的表格。在“表格”面板中单击“表格”按钮，可打开“插入表格”对话框，根据需要设定好插入的行、列等参数。单击“确定”按钮，在绘图区中指定表格插入点，可插入表格。

## Slide 22
8.5.3 编辑表格
如需对表格内容或结构进行调整，可选中要编辑的单元格，在“表格单元”选项卡中根据需要对表格的行、列、单元样式、单元格式等元素进行编辑操作。

## Slide 23
【实战演练】完善电梯大样图纸
本实例将综合本章所学的知识点，来完善电梯大样图纸。所涉及到的命令有单行文字、多行文字、多重引线标注等。

## Slide 24
【课后作业】
1.为图纸添加图名
利用单行文字命令，为公共洗手间添加图名及比例内容。
2．为图纸添加引线注释
在公共洗手间平面图的基础上，利用“多重引线”命令，添加施工做法说明。

## Slide 25
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible