## Slide 1
第9章 打印与发布建筑图形

## Slide 2: 章节概述
设计图绘制好后，通常需要将设计图打印出来，以供相关人员审核和施工。此外，将图纸转换为其他格式的文件，也能够在没有安装AutoCAD软件的电脑中查看相关设计图。本章将着重介绍图形的打印输出功能，其中包含图形的输入和输出、布局视口的设置、图形打印、网络分享等。
知识要点
掌握图形的输入、输出操作
掌握模型与布局空间的设置操作
掌握图形的打印操作

## Slide 3
模型与布局
图形的输入输出
图形的打印
网络分享图形

## Slide 4
图形的输入输出
01

## Slide 5
9.1.1 输入图形
要将其他图形文件导入至AutoCAD软件中，除了使用图块、外部参照、图形链接的方法导入外，还可以使用输入功能来操作。
单击“ ”按钮，在文件列表中选择“输入>其他格式”选项。在“输入文件”对话框中将“文件类型”设为“所有文件（*.*）”选项。然后选择所需文件，单击“打开”按钮即可。

## Slide 6
9.1.2 插入OLE对象
OLE就是对象链接和嵌入，它提供了一种用于不同应用程序的信息创建复合文档的强有力方法，对象可以是文字、位图、矢量图形，甚至声音注解和录像剪辑等。
在“插入”选项卡中单击“OLE对象”按钮，在“插入对象”对话框中选择要插入的对象类型，单击“确定”按钮。系统会自动启动相应的应用程序，用户可在应用程序中进行操作，此时在AutoCAD中则会显示相应的操作内容。

## Slide 7
9.1.3 输出图形
使用AutoCAD绘制的图形经常会应用到许多领域，这时就需要根据不同的用途，以不同的方式输出图形。单击“ ”按钮，在文件列表中选择“输入>其他格式”选项。在“输出数据”对话框中设置好“文件名”和“文件类型”。单击“保存”按钮即可完成输出操作。

## Slide 8
模型与布局
02

## Slide 9
9.2.1 模型空间与布局空间
模型空间用于创建并设计图形，并且是按照1:1比例的实际尺寸绘图。当状态栏中的“模型”选项卡处于激活状态时，此时则为模型空间。

## Slide 10
9.2.2 创建布局
布局指的是图纸空间环境，它会模拟真实的图纸页面，以方便用户查看图纸打印效果。默认情况下系统会提供两个布局环境，分别为“布局1”和“布局2”。用户也可根据需要创建符合自己要求的布局环境。
1.使用样板创建布局
2.使用向导创建布局

## Slide 11
9.2.3 布局视口
视口是布局中用于显示模型空间图形的窗口，它可以控制图形显示的范围和比例。如果默认的视口模式不符合打印需求，用户可重新创建新的视口模式。
在菜单栏中执行“视图>视口”命令，在其级联菜单中根据需要选择新视口模式即可创建。

## Slide 12
图形的打印
03

## Slide 13
9.3.1 设置打印样式
打印样式是一种对象特性，它用于修改打印图形的外观，包括对象的颜色、线型和线宽等，也可指定端点、连接和填充样式，以及抖动、灰度、笔号和淡显等输出效果。
1.创建颜色打印样式表
2.添加打印样式表
3.管理打印样式表

## Slide 14
9.3.2 设置打印参数
图纸在打印时必须对打印参数进行设置，例如图纸尺寸、图形方向、打印区域等。单击“ ”按钮，打开文件列表，选择“打印”选项，打开“打印-模型”对话框。

## Slide 15
9.3.3 保存与调用打印设置
要重复使用当前的打印设置打印多份图纸，可将当前打印设置进行保存，以方便下次调用。
打开“打印-模型”对话框，单击“添加”按钮，在“添加页面设置”对话框中为保存的设置重命名，单击“确定”按钮即可保存。
当下次调用时，在“输出”选项卡中单击“页面设置管理器”按钮，打开“页面设置管理器”对话框，选择保存的设置名，单击“置为当前”按钮即可调用。

## Slide 16
网络分享图形
04

## Slide 17
9.4.1 Web浏览器应用
AutoCAD中的“输入”和“输出”命令都具有内置的Internet支持功能。通过该功能，可以直接从Internet上下载文件，其后就可以在AutoCAD环境下编辑图形。
利用“浏览Web”对话框，可快速定位到要打开或保存文件的特定的Internet位置。指定一个默认的Internet网址，每次打开“浏览Web”对话框时都将加载该位置。如果不知道正确的URL，或者不想在每次访问Internet网址时输入冗长的URL，则可使用“浏览Web”对话框方便地访问文件。
在命令行中直接输入BROWSER命令，按回车键，就可以根据提示信息打开网页。

## Slide 18
9.4.2 超链接管理
超链接是将图形对象与其他数据文件建立链接关系。利用超链接可实现由当前图形对象到关联图形文件的跳转。其链接的对象可以是现有的文件或Web页，也可以是电子邮件地址等。
1.链接文件或网页
2.链接电子邮件地址

## Slide 19
9.4.3 传递电子文件
在传递一些大型图纸时，经常会忽略图纸中的字体、外部参照所用的文件，从而导致文件接收时无法正常打开的情况。想要解决这类情况，可使用电子传递功能，可自动生成包含设计文档及其相关描述文件的数据包，然后将数据包粘贴到E-mail的附件中进行发送。这样就大大简化了发送操作，并且保证了发送的有效性。
单击 按钮，在文件列表中选择“发布>电子传递”选项，打开“创建传递”对话框，在“文件树”和“文件表”选项卡中设置相应的参数即可。

## Slide 20
【实战演练】将自建房设计图输出为PDF文件
本实例将综合本章所学的知识点，将自建房设计图转换为PDF格式文件。所涉及到的命令有布局创建、视口创建、打印设置等。

## Slide 21
【课后作业】
1.打印别墅建筑外观三视图
利用“布局-视口”命令以及“打印”功能，打印别墅外观三视图。
2．将建筑外立面图输出为PDF格式
利用打印输出功能，将售楼处外立面图形输出为PDF格式的文件。

## Slide 22
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible