## Slide 1
模块7 降噪处理

## Slide 2
内容概要
Audition软件具备强大的降噪功能，能够快速处理音频信号，去除噪音干扰，更精准地消除噪音。减少用户手动调整参数的麻烦，从而提高降噪效果的一致性。Audition的降噪技术不仅适用于音乐制作和编辑领域，还可以应用于语音通话、影视制作等多个领域。无论是清理录音中的背景噪音，还是提高电影对话的清晰度，Audition都能发挥出色的作用。

## Slide 3
噪声修复工具
为音频降噪
降噪/修复
关于噪声

## Slide 4
关于噪声
01

## Slide 5
7.1 关于噪声
噪声就是音频中难以轻易被区分但又会对输出结果产生干扰的数据，是与目标声音不同的声音成分。例如，磁带嘶嘶声、麦克风背景噪声、电线嗡嗡声等都属于噪声。
产生噪声的来源一般分为两类：环境噪声和本底噪声。
环境噪声
环境噪声来源于外部，可分为两类：持续性环境噪声和突发性环境噪声。
2. 本底噪声
本底噪声是指除环境以外的噪声，主要由录制过程中各种设备产生的噪声，也称背景噪声。本底噪声包括低频噪声和高频噪声两种。

## Slide 6
降噪/修复
02

## Slide 7
7.2.1 降噪（处理）
“降噪（处理）”效果器可显著降低背景和宽频噪声，并且尽可能不会影响信号品质，此效果可用于去除噪声组合，包括磁带嘶嘶声、麦克风背景噪声、电线嗡嗡声或波形中任何恒定的噪声。

## Slide 8
7.2.2 声音移除
“声音移除”效果器可从录制中移除不需要的音频源。此效果可分析音频的选定部分，并且会构建一个声音模型，用于查找和移除声音。

## Slide 9
7.2.3 咔哒声/爆音消除器
“咔哒声/爆音消除器”效果器可用于去除麦克风爆音、咔嗒声、轻微嘶声以及噼啪声，这种噪声在诸如老式黑胶唱片和现场录音之类的录制中比较常见。

## Slide 10
7.2.4 降低嘶声（处理）
“降低嘶声（处理）”效果器可减少录音带、黑胶唱片或麦克风前置放大器等音源中的嘶声。如果某个频率范围在称为噪声门的振幅阈值以下，该效果可以大幅降低该频率范围的振幅。高于阈值的频率范围内的音频保持不变。如果音频有一致的背景嘶声，则可以完全去除该嘶声。

## Slide 11
7.2.5 自适应降噪
“自适应降噪”效果器可以快速去除变化的宽频噪声，如背景声音、隆隆声和风声。由于此效果实时起作用，用户可以将该效果与“效果组”中的其他效果合并，并在“多轨编辑器”中应用。相反，标准“降噪”效果只能作为脱机处理在“波形编辑器”中使用。在去除恒定噪声（如嘶嘶声或嗡嗡声）时，该效果有时更有效。

## Slide 12
7.2.6 自动咔哒声移除
“自动咔哒声移除”效果器可以快速去除黑胶唱片中的噼啪声和静电噪音，校正一大片区域的音频或单个咔哒声或爆音。

## Slide 13
7.2.7 自动相位校正
“自动相位校正”效果器可处理未对准的磁头中的方位角误差、放置错误的麦克风的立体声模糊以及许多其他相位相关问题。

## Slide 14
7.2.8 消除嗡嗡声
“消除嗡嗡声”效果器可以去除窄频段及其谐波，最常见的是照明设备和电子设备的电线嗡嗡声。但“消除嗡嗡声”也可以应用陷波滤波器，以从源音频中去除过度的谐振频率。

## Slide 15
7.2.9 减少混响
“减少混响”效果可评估混响轮廓并帮助调整混响总量。

## Slide 16
噪声修复工具
03

## Slide 17
7.3.1 常见工具介绍
（1）时间选择工具（T）
时间选择工具可用于选择频谱图上某个时间段上的所有频率成分的音频。

## Slide 18
（2）框选工具（E）
框选工具用于选择局部频谱。

## Slide 19
（3）套索选择工具（D）
套索选择工具用于选择局部频谱。

## Slide 20
（4）画笔选择工具（P）
画笔选择工具用于选择局部频谱。

## Slide 21
（5）污点修复画笔工具（B）
污点修复画笔工具用于选择局部频谱并参考周边音频自动修复，相当于Ps中的污点修复画笔工具。

## Slide 22
7.3.2 消除录音中的噪音
在录音过程中，有时周围会突然出现一些噪音被录制进去，利用Audition也可以将这类噪音消除。

## Slide 23
实战演练：为音频降噪
04

## Slide 24
7.4 为音频降噪
音频录制完毕后，要做的第一步就是进行降噪，然后才好进行后面的编辑操作。

## Slide 25
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible